- 3 -

# OPIS  TECHNICZNY

P.T. BUDOWLANO - KONTRUKCYJNY REMONTU BUDYNKU SZKOŁY                     NA DZIAŁCE Nr ewid.19/1 i 19/2  W GUZOWIE  PRZY UL. ŁUBIEŃSKICH 2

1.  Podstawa opracowania

- zawarta umowa - zlecenia z Inwestorem na opracowanie niniejszej

dokumentacji budowlano-konstrukcyjnej,

- projekt Zagospodarowania Terenu Działki nr ewid.19/1 i 19/2 w Guzowie

przy ul. Łubieńskich 2,

- P.T. arch.-bud. remontu szkoły na działce nr ewid.19/1 i 19/2 położonej

przy ul. Łubieńskich 2 w Guzowie,

- założenia techniczne i materiałowe uzgodnione z Inwestorem

- inwentaryzacja terenu działki i istniejącego budynku szkoły w Guzowie

przy ul. Łubieńskich 2,

-    literatura i normy branżowe obowiązujące w budownictwie

- uprawnienia budowlane - Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego nr 31/83Sk-ce z dn. 18.07.1983r.

- zaświadczenie nr MAZ/BO/2280/02 z MOIIB z dn. 17.12.2008r.

- Uzgodnienia techniczno i branżowe

2.  Przedmiot  opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt bud.-konstrukcyjny remontu budynku szkoły

Projekt zawierać będzie :

- część opisową  :

- opis techniczny, obliczenia statyczne, zestawienie podstawowych materiałów

stali profilowej i zbrojeniowej oraz wytyczne techniczno-montażowe wykonania

elementów konstrukcyjnych,

- część rysunkową :

- rysunki sytuacji, rzuty biegów klatki schodowej, konstrukcja nadproży wykonana z

profili stalowych oraz pochylni wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych.

3.  Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie elementów konstrukcji w oparciu o opracowany projekt architektonicznego dla potrzeb wykonania remontu budynku Szkoły w Guzowie przy ul. Łubieńskich 2 i uzyskanie odpowiednich uzgodnień.

4. Lokalizacja

Istniejący budynek szkoły, którego dotyczy niniejsze opracowane położony jest na działce nr ewid.19/1 i 19/2 przy ul. Łubieńskich 2 w Guzowie gmina Wiskitki.

5.  Ogólny opis istniejącego obiektu:

5.1. Ogólne dane techniczne

Ogólne dane techniczne: powierzchnia użytkowa i kubatura podane są w projekcie architektonicznym.

Obiekt wybudowany był  w latach 1920-1930.

5.2. Opis elementów konstrukcyjnych

Istniejący obiekt jest budynkiem wolnostojącym murowanym o przeznaczeniu, jako obiekt użyteczności publicznej - szkoła gminna

Jest to budynek dwukondygnacyjny: parter i I piętro oraz strych nieużytkowy

Wysokość kondygnacji wynosi około 4,14m.

- 4 -

Fundamenty: ławy i ściany fundamentowe wykonane są z cegły pełnej ceramicznej

gr. 64cm

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne grubości 55cm, murowane z cegły ceramicznej na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej.

Ściany działowe murowane z cegły ceramicznej pełnej gr.27cm i 13cm ( wymiary starej cegły).

Stropy nad parterem i I piętrem wykonane są na belkach drewnianych ze ślepym pułapem i podsufitką z desek.

W środkowej części usytuowana jest klatka dwubiegowa z poziomu piwnicy na I piętro, która wykonana jest żelbetowa wylewna.

- Opis projektowanych elementów konstrukcyjnych

Projekt konstrukcyjny obejmuje wykonanie:

- nowych biegów i podestów istniejącej klatki schodowej

- wykonanie nadproży stalowych w ścianach konstrukcyjnych

- wykonanie płyty żelbetowej pochylni w korytarzu wejścia głównego

6.1. Opis wykonania klatki schodowej

Po wykonaniu demontażu starych elementów istniejącej klatki schodowej zaprojektowano podesty i biegi schodowe Bs-1 do Bs-5 z płyt żelbetowych w oparciu

o opracowany projekt architektoniczny.

Przed wykonaniem płyt schodowych należy wykuć bruzdy głębokości 12cm w istniejących ścianach cegły dla oparcia projektowanych biegów i podestów.

Żelbetowe biegi schodowe, należy wykonać z betonu żwirowego marki B-20 o grubości płyty g=16cm  i zbroić prętami ze stali żebrowanej A-III w przęśle Ø12mm co 12cm a na podporach odgiąć co drugi pręt.

Płytę podestu piętrowego w poz. +4,14m zbroić prętami Ø12mm co 15cm góra i dołem.

Stan surowy płyt schodowych przyjęto minus 3cm w odniesieniu do poziomu projektowanych warstw wykończeniowych posadzki.

Barierki schodowe wykonać i osadzić zgodnie z projektem architektonicznym.

## 6.2. Wykonanie nadproży stalowych w istniejących ścianach konstrukcyjnych

Nadproże SN-1 i SN-2 długości 3,80cm i 3,55cm w ścianach wewnętrznych konstrukcyjnych na parterze gr.55cm wykonać z belek stalowych 4 x PN I 200, które zamontowane będą w wykutych bruzdach i oparte na podlewkach z betonu drobnoziarnistego B-25 ( ze względu na stare ściany).

Belki BN-1 i BN-2 po zamontowaniu należy skręcić śrubami M12 w miejscach wykonanych otworów w sposób, jak pokazano na rysunku nr 8/K.

Opis technologii i kolejności wykonania nadproży SN-1, SN-2.

Technologie wykonania nadproży pokazano i opisano na rys. nr 9/K.

Kolejność wykonania nadproży:

a) Przed przystąpieniem do wykonania nadproży zamontować rusztowania wyporowe

stropów po dwóch stronach ściany z rur systemowych nastawnych ze śrubami

rzymskimi stosując bale poziome na grze i dole rusztowania.

b) Wykuć gniazda dla wykonania betonowych poduszek podporowych dla oparcia belek

nadproża.

- 5 -

c) Wykonać podlewki poduszek betonowych w poziomie oparcia belek z betonu

drobnoziarnistego B-25.

d) W murze wykuć bruzdy poziome w fugach i zamontować z dwóch stron ściany

kątowniki o wym. 60 x 60 x 6 i skręcić śrubami co około 120cm.

e) Z jednej strony ściany wykuć bruzdę dla zamontowania dwóch belek stalowych

nadproża a następnie skręcić śrubami M12 i zabetonować je betonem

drobnoziarnistym B-25.

f) Po związaniu betonu z drugiej strony ściany zamontować w podobny sposób dwie

następne belki nadproża i je zabetonować.

g) Po związaniu betonu zabić kliny stalowe pomiędzy belką nadproża a stropem w osi

drewnianych belek ( wstępne sprężenie zapobiegające jej ugięciu) a następnie

zabetonować wolne przestrzenie.

h) Po związaniu betonu przystąpić do wykuwania otworu w murze wyrównując ościeże

zaprawą cementową.

i)  Zamontowane belki stalowe należy obłożyć 2 x płytą gipsowo-kartonową

typu p.poż.

6.3. Opis wykonania płyty żelbetowej pochylni w korytarzu wejścia głównego

W korytarzu przy drzwiach wejściowych zaprojektowano pochylnie wyrównawczą poziomy z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych.

Przed przystąpieniem do wykonywania pochylni, należy w poziomie podpiwniczenia wykonać ścianę poprzeczną gr. 25cm z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej dla podparcie części stropu.

Po związaniu zaprawy  wykonanej ściany i po zabetonowaniu i podklinowaniu istniejących belek stropowych przystąpić do rozkuwania stropu w miejscu projektowanej pochylni.

Po rozkuć stropu dla potrzeb pochylni wykonać szalunek z odpowiednim spadkiem

i wylać żelbetową płytę gr.16cm, która zbroić dołem prętami podłużnymi Ø12 co 12,5cm ze stali A-III, pręty poprzeczne – rozdzielcze przyjęto Ø12 co 20cm.

Beton stosować żwirowy marki B-25.

Warstwy wykończeniowe wykonać zgodnie z opracowanym projektem budowlano-architektonicznym.

Uwaga:

a) Wszystkie prace wykonywania nadproży, należy wykonywać w sposób bardzo

staranny i z pełną znajomością sztuki  budowlanej pod nadzorem Kierownika

Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który musi być ustalony w czasie

realizacji całego remontu oraz przy udziale Nadzoru Autorskiego projektanta

niniejszego opracowania,

b) ostateczna szczegółowa technologia wykonania nadproży ustalona będzie w czasie

realizacji na budowie,

c) W obliczeniach statycznych nadproży przyjęto obciążenie użytkowe (obliczeniowe)

stropów do 3,60KN/m2).

- 6 -

7.  Obciążenia statyczne

Zestawienia obciążeń użytkowych przyjęte do obliczeń statycznych :

7.1. Obciążenie stropu na parterem

-   ciężar własny stropu                                                            =     2,35 KN/m2

-   obciążenia użytkowe                                                           =      3,00KN/m2

-   obciążenie użytkowe obliczeniowe  wsp.1,3 x 3,0KN/m2        =     3,60KN/m2

-   obciążenie od ścianek działowych                                       =     0,75KN/m2

8.    Materiały konstrukcyjne

-  Beton żwirowy  marki    B-20

-  Beton drobnoziarnisty   B-25

-  Stal zbrojeniowa  A-III   Ra = 214MPa

-  Stal profilowa konstrukcyjna klasy  St3SX,  Ra = 360MPa

-  Śruby montażowe zgrubne  M12  kl. 4.8

9.  Obciążenia i obliczenia wg norm

-  Obciążenia budowli                               PN - 92/B-02000

-  Obciążenia stałe                                    PN - 82/B-02001

-  Konstrukcje betonowe i żelbetowe         PN - 88/B-01041

-  Projektowanie i obliczenia                      PN - 81/B-03020

10. Wytyczne wykonania konstrukcji

10.1.  Wytyczne wykonania konstrukcji żelbetowych

Minimalne otuliny zbrojenia, od krawędzi elementu, do krawędzi pręta zbrojeniowego, wynoszą :

dla ław fundamentowych ( zbrojenie podłużne )       - 4,0cm

dla wieńców  ścian i stropów                                   - 2,5cm

dla stropów                                                              - 3,0cm

## Jakość betonu w elementach żelbetowych

## Receptura betonu musi być tak dobrana, by beton miał dobrą urabialność i by nie występowało zjawisko oddzielania się wody z betonu.

## Maksymalna wielkość kruszywa powinna być mniejsza niż minimalna grubość otuliny zbrojenia.

## Recepturę należy ustawić z możliwie małą ilością wody, a konsystencję regulować domieszkami plastyfikującymi.

## Wartość stosunku wodno-cementowego nie powinna przekroczyć 0,55

## W czasie betonowania beton powinien być odpowiednio zagęszczany.

## Przerwy robocze w betonowaniu

## Przerwy robocze ustala Kierownik Budowy przystosowując i wypuszczając startery zbrojenia dla powiązania i zapewnienia spójności elementów żelbetowych.

- 7 -

## Warunki betonowania i pielęgnacja betonu

## Betonowanie nie powinno być wykonywane w temperaturze niższej niż 5oC i nie wyższej niż 30oC.

## Wylany beton należy pielęgnować, zapewniając mu odpowiednią temperaturę i wilgotność dojrzewania. W szczególności dotyczy płyt stropowych, w których kontrola rys skurczowych jest istotna.

## Sposób pielęgnacji betonu powinien być każdorazowo uzgadniany i akceptowany przez Nadzór Budowy.

## Tolerancja wykonania i montażu elementów konstrukcyjnych

## Maksymalne odchyłki wymiarów i poziomy elementów konstrukcyjnych nie może przekroczyć poniższych wartości dopuszczalnych :

- położenie elementów konstrukcyjnych w odniesieniu do najbliżej

siatki modularnej                                                                                  ± 10mm

-    odchyłka płaszczyzn i krawędzi ścian i słupów od pionu                      ±  20mm

-  odchyłki od pionu ścian konstrukcyjnych na wysokości 4m.                   ± 10mm

-  odchylenie wymiarów przekroju poprzecznego do                                  ±   5mm

-  odchylenia w długości lub rozpiętości elementów żelbetowych               ± 20mm

-  odchylenia płaszczyzn poziomych stropów i fundamentów od poziomu

- na 1m. płaszczyzny w dowolnym kierunku                            ±   5mm

- na 2m. płaszczyzny w dowolnym kierunku                            ±   8mm

- na całą płaszczyznę                                                              ± 15mm

-  prostokątność  elementów poziomych ponad 4,0m.                                ± 15mm

-  klatka schodowa dla wszystkich elementów  stanu surowego                 ± 5-10mm

- zalanie zestawu śrub kotwowych dla konstrukcji stalowej                        ± 10mm

## Kontrola jakości materiałów konstrukcyjnych

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać akceptację Nadzoru Budowy.

Kontrola jakości betonu

Z każdej partii betonu konstrukcyjnego w czasie betonowania na budowie będą pobierane próbki dla sprawdzenia wytrzymałości, których badania należy załączyć

do dokumentacji budowy.

## Kontrola jakości wykonanych robót

## Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Nadzoru Budowy.

## Odbiór robót

## Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych

- prawidłowości i zgodności z dokumentacją ułożenia zbrojenia

- jakości betonu

- prawidłowości betonowania i jego zagęszczenia

- 8 -

10.2. Wytyczne wykonania konstrukcji stalowej

## Wymagania dotyczące materiałów

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać akceptację Nadzoru Budowy.

## Wymagania dotyczące wytwórcy konstrukcja stalowej

Konstrukcja stalowa zostanie wykonana przez Wytwórcę posiadającą odpowiednie kwalifikacje do wykonania tego typu konstrukcji.

Tolerancje wymiarowe wykonywania konstrukcji stalowej powinny odpowiadać wymaganiom wynikającym z PN-06200;1997  oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych ( tom III Konstrukcje Stalowe ).

## Złącza spawane

Złącza konstrukcyjne spawane, wykonywane zarówno w wytwórni jak i w czasie montażu elementów na budowie powinny być wykonywane przez spawaczy posiadające odpowiednie uprawnienia i kontrolowane dokładnie.

Złącza spawane montażowe, podlegają kontroli zgrubnej.

Spawy wykonywać elektrodami otulonymi do wykonania połączeń ze stali niskowęglowych i niskostopowych do spawania łukowego - elektrycznego wg norm PN65/M69013 i PN/M69014.

## Złącza śrubowe

Śruby stosowane w połączeniach powinny posiadać odpowiednie atesty. Sposób ich scalania będzie kontrolowany w oparciu o ogólne zasady odbioru robót montażowych przez Nadzór Budowy.

## Montaż konstrukcji

Montaż elementów stalowych prowadzić zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych (tom III Konstrukcje Stalowe).

oraz w oparciu o normę PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

Do odbioru robót dołączony zostanie operat geodezyjny zamontowanych elementów.

Roboty montażowe należy wykonać w oparciu o Wytyczne montażu opracowane przez Kierownika Budowy i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

## Wykonawca wykona projekty

-    Wytyczne technologiczne organizacji budowy - (zagospodarowania placu budowy)

- Projekt warsztatowy konstrukcji stalowej

- Projekt montażu konstrukcji stalowej

- Dokumentację powykonawczą

## 11. Odbiór robót

Odbioru  robót dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych.

## Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące elementy :

## dokumentacja projektowa powykonawcza ( z naniesionymi dopuszczalnymi zmianami

## i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót ) wykonana przez Wykonawcę,

- dziennik Budowy,

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,

- protokóły częściowych odbiorów,

- 9 -

- świadectwa jakości wydanych przez dostawców materiałów

- protokóły badań.

Wszystkie roboty prowadzić pod nadzorem Inwestorskim przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane.

Po zakończeniu wszystkich wykonanych robót spisać protokół końcowy

w obecności: Inwestora, Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru, oraz  Wykonawcy.

Wszystkie zmiany konstrukcyjne i materiałowe uzgadniać z projektantem w ramach Nadzoru Autorskiego.

Opracował:

Żyrardów  - Grudzień - 2007r.