SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wykonania i odbioru robót

Temat:	Remont budynku szkoły w Guzowie

Inwestor:	Gmina w Wiskitkach

Lokalizacja:		Guzów, ul. Łubieńskich 2.

KODY CPV	45453000-7, roboty remontowe i renowacyjne

45111100-9, roboty w zakresie burzenia

45223500-1, konstrukcje z betonu zbrojonego

45421146-9, instalowanie sufitów podwieszonych

45400000-1, roboty wykończeniowe w zakresie

obiektów budowlanych

45442110-1, malowanie budynków

45432100-5, kładzenie i wykładanie podłóg

45261210-9, wykonywanie pokryć dachowych

45421100-5, instalowanie drzwi i okien i

podobnych elementów

45421160-3, instalowanie wyrobów metalowych

45262100-2, roboty przy wznoszeniu rusztowań

Opracował:	mgr inż. Jan Zambrzycki

Żyrardów październik 2009 r.

1.	CZĘŚĆ OGÓLNA	5

1.1.	Przedmiot opracowania	5

1.2.	Wymagania ogólne	5

1.3.	Obowiązki Kierownika Budowy	5

1.4.	Zabezpieczenie interesów osób trzecich	6

1.5.	Ochrona środowiska	6

1.6.	Warunki bezpieczeństwa pracy	6

1.7.	Zaplecze dla potrzeb wykonawcy	6

1.8.	Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych	7

1.9.	Kontrola materiałów i atesty	7

1.10.	Przechowywanie i składowanie materiałów	7

1.11.	Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn	7

1.12.	Wymagania dotyczące środków transportu	8

1.13.	Sposób odbioru robót budowlanych	8

1.14.	Dokumenty odniesienia	9

2.	KOLEJNOŚĆ ROBÓT Z KRÓTKIM OPISEM	10

3.	WYMAGANIA TECHNICZNE	14

3.1.	Przygotowanie placu budowy	14

3.1.1.	Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych	14

3.1.2.	Zagospodarowanie placu budowy	14

3.1.3.	Drogi dojazdowe i na placu budowy	16

3.1.4.	Ochrona przejść w miejscach niebezpiecznych	16

3.1.5.	Wyposażenie placu budowy  w instalacje	16

3.1.6.	Składowanie, przechowywanie, materiałów, elementów i wyrobów - na placu budowy	17

3.2.	Roboty konstrukcyjne	18

3.2.1.	Stal zbrojeniowa	18

3.2.2.	Wykonywanie robót	19

3.2.3.	Kontrola jakości	21

3.2.4.	Odbiór robót	21

3.2.5.	Przepisy związane	22

3.3.	Beton konstrukcyjny	23

3.3.1.	Materiały	23

3.3.2.	Sprzęt	25

3.3.3.	Transport	25

3.3.4.	Wykonywanie robót	26

3.3.5.	Kontrola jakości	31

3.3.6.	Odbiór robót	32

3.3.7.	Odbiór końcowy	33

3.4.	Beton niekonstrukcyjny	33

3.4.1.	Materiały	33

3.4.2.	Sprzęt	33

3.4.3.	Transport	33

3.4.4.	Wykonywanie robót	33

3.4.5.	Kontrola jakości robót	33

3.4.6.	Odbiór robót	34

3.4.7.	Przepisy związane	34

3.5.	Roboty murarskie	36

3.5.1.	Zaprawy	36

3.5.2.	Sprzęt	36

3.5.3.	Wymagania  przy wykonywaniu robót murarskich	36

3.5.4.	Odbiór techniczny	37

3.5.5.	Przepisy związane	37

3.6.	Konstrukcja więźby dachowej	37

3.6.1.	Materiały	37

3.6.2.	Sprzęt	38

3.6.3.	Transport i składowanie	38

3.6.4.	Wykonywanie robót	38

3.6.5.	Wymagania  przy  wykonaniu konstrukcji	39

3.6.6.	Tolerancje wykonania	39

3.6.7.	Kontrola jakości robót	39

3.6.8.	Odbiór robót	40

3.6.9.	Przepisy związane	41

3.7.	Pokrycia z blachodachówki	42

3.7.1.	Materiały	42

3.7.2.	Sprzęt	43

3.7.3.	Wykonywanie robót	43

3.7.4.	Kontrola jakości – wymagania	44

3.7.5.	Rynny i rury spustowe	46

3.7.6.	Odbiór techniczny robót	47

3.7.7.	Przepisy związane	48

3.8.	Montaż okien drewnianych	48

3.8.1.	Zastosowane materiały	48

3.8.2.	Sprzęt	48

3.8.3.	Wymagania przy montażu okien.	48

3.8.4.	Kontrola jakości	49

3.8.5.	Odbiór techniczny	50

3.8.6.	Przepisy związane	51

3.9.	Montaż drzwi	51

3.9.1.	Materiały	51

3.9.2.	Sprzęt	52

3.9.3.	Kontrola jakości	52

3.9.4.	Odbiór techniczny	53

3.9.5.	Przepisy związane	53

3.10.	Ścianki i okładziny z płyt gipsowo-kartonowych	53

3.10.1.	Materiały	54

3.10.2.	Sprzęt	55

3.10.3.	Kontrola jakości	55

3.10.4.	Odbiór techniczny	55

3.10.5.	Przepisy związane	55

3.11.	Tynki	55

3.11.1.	Materiały	56

3.11.2.	Kontrola jakości	57

3.11.3.	Odbiór techniczny	57

3.11.4.	Przepisy związane	59

3.12.	Roboty malarskie	59

3.12.1.	Kontrola jakości	62

3.12.2.	Odbiór techniczny	62

# CZĘŚĆ OGÓLNA

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania są roboty związane z remontem budynku szkoły w Guzowie

## Wymagania ogólne

Podstawowym warunkiem prawidłowego wykonania Robót jest przestrzeganie prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, oraz respektowania wymogów stosownych instytucji. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania Prawa Budowlanego wraz ze związanymi Rozporządzeniami oraz innych aktów prawnych związanych z realizacją tej inwestycji i Polskich Norm.

Inne normy europejskie mogą być stosowane jeśli ich wymagania spełniają wymagania Polskich Norm.

Spełnienie wymogów Specyfikacji Technicznej będzie weryfikowane przez upoważnionego Inspektora Nadzoru.

Wszystkie materiały budowlane muszą odpowiadać wymogom technicznym stawianym w Specyfikacji Technicznej i mieć określone źródło pochodzenia, co będzie przedmiotem akceptacji lub odrzucenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie zobowiązany do udowodnienia właściwego wykonania robót budowlanych przez wykonanie stosownych prób i badań zakończonych odbiorami technicznymi.

## Obowiązki Kierownika Budowy

- przyjęcie projektu budowlanego do realizacji, a w szczególności sprawdzenie jego kompletności oraz w przypadku braków zwrócenie się do projektanta o ich uzupełnienie,

- protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy,

- prowadzenie dokumentacji budowy,

- kierowanie budową w sposób zgodny z Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz przepisami BHP i przeciwpożarowymi,

- wstrzymanie robót w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłocznego zawiadomienia o tym właściwego organu,

- realizacja zaleceń wpisanych w dzienniku budowy,

- zgłaszanie inwestorowi wykonanych robót do sprawdzenia i odbioru.

## Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Teren budowy powinien być zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. Należy wykonać ogrodzenie (wygrodzenie) wraz z tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi.

## Ochrona środowiska

Prace należy prowadzić w sposób zapobiegający zanieczyszczeniu środowiska. W szczególności zaleca się przerwanie prac w przypadku wystąpienia opadów atmosferycznych oraz szczególnie silnych porywów wiatru. Należy unikać emisji pyłów, szczególnie cementowych.

## Warunki bezpieczeństwa pracy

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 718), przez wykonawcę zostanie sporządzona informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie.

## Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Obowiązkiem inwestora jest zapewnienie wykonawcy terenu pod zaplecze budowy, w skład którego wejdą pomieszczenia socjalne z WC oraz zamknięte pomieszczenie magazynowe. W szczególności, w skład zaplecza budowy powinny wejść miejsca zabezpieczone przed zawilgoceniem przeznaczone do przechowywania i składowania materiałów termoizolacyjnych, zapraw, cementów oraz innych materiałów wrażliwych na wilgoć.

Wymagania dotyczące potrzeb wykonawcy w zakresie zaplecza budowy oraz warunków odpłatności i dostępu zostaną ustalone pomiędzy przedstawicielami wykonawcy i inwestora do czasu protokolarnego przekazania placu budowy.

## Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

Wszystkie wyroby i urządzenia powinny mieć dokumenty dopuszczające je do obrotu  i stosowania w budownictwie. Składowanie materiału powinno być realizowane w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem lub zniszczeniem i zapewniający zachowanie ich właściwości technicznych. Sposób przechowywania materiałów powinien być określony w instrukcji producenta.

## Kontrola materiałów i atesty

Zarządzający realizacją może okresowo kontrolować dostarczone na budowę materiały, aby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami. Wykonawca ma obowiązek zapewnić  dostęp do materiałów i pomoc przy ich badaniu. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność użytych materiałów z wymaganiami określonymi w pacyfikacjach technicznych nie zostaną one dopuszczone do wbudowania. Materiały takie winny być usunięte przez wykonawcę, a wykonane roboty z takich materiałów  podlegają rozbiórce.

## Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby składowane materiały do czasu ich użycia były zabezpieczone przez zniszczeniem lub uszkodzeniem i zachowają swoją jakość do chwili wbudowania. Materiały te mają być w każdej chwili dostępne do przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją przedmiotu umowy aż do chwili wbudowania.

## Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w trakcie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację inspektora nadzoru inwestycyjnego. Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją przedmiotu umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie to wymagane jest przepisami. Wykonawca będzie konserwować i naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.

## Wymagania dotyczące środków transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie ze wskazaniami zarządzającego w terminach przewidzianych umową. Środki transportu powinny być kryte i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Materiały przewożone na środkach transportu winny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i układane zgodnie z warunkami transportu. Skrzynia ładunkowa winna  być czysta, bez uszkodzeń mechanicznych oraz ostrych krawędzi i załamań powodujących zniszczenie wyrobu.  Środki transportu nie spełniające tych warunków będą usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

## Sposób odbioru robót budowlanych

Odbiór robót budowlanych zgodnie z zasadami obowiązującymi w budownictwie. Odbioru robót zanikających należy dokonywać na bieżąco, pozostałe roboty częściowo lub po zakończeniu całości. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. Częściowe odbiory robót polegają na sprawdzeniu, czy poszczególne etapy zostały wykonane zgodnie z wymaganiami Świadectwa ITB i dokumentacją techniczną.

Po zakończeniu wszystkich robót powinien być dokonany odbiór końcowy, polegający na sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z projektem technicznym.

W przypadku  wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości, aktualnych usterek, wykonawca robót jest zobowiązany do ich usunięcia. Po zakończeniu robót należy sporządzić protokół odbioru.

## Dokumenty odniesienia

- Kosztorys inwestorski.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz. Ust. Nr 75/2002, poz. 690 z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, Dz. Ust. Nr 121/2003, poz. 1138

- PN-83/N-03010. Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki

- „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych”, tom 1, 2, 3, 4 i 5. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1989

# KOLEJNOŚĆ ROBÓT Z KRÓTKIM OPISEM

Kolejność robót z krótkim opisem elementów przy robotach polegających na remoncie budynku szkoły w Guzowie.

Kod CPV: 45453000-7. Roboty remontowe i renowacyjne.

Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze.

Kod CPV: 45111100-9. Roboty w zakresie burzenia.

- Przed pracami związanymi z wbudowywaniem nowych elementów demontażowi podlegają przewidziane do wymiany, zgodnie z projektem, okna i drzwi. Rozebraniu podlegają także istniejące posadzki w pomieszczeniach wyznaczonych przez opis w projekcie, okładziny schodów, istniejące okładziny w pomieszczeniach sanitarnych i część ścianek działowych.

- W piwnicy budynku starej szkoły wykonane zostaną fundamenty żelbetowe wraz ze ścianami podtrzymującymi nowe ściany w klatce schodowej po stronie północnej, oraz podjazd dla niepełnosprawnych w wejściu głównym.

- Należy wykonać płytę żelbetową podjazdu dla niepełnosprawnych w wejściu głównym starej szkoły.

- W założonych w projekcie miejscach zostaną dokonane przebicia oraz rozbiórki ścian wraz z wbudowaniem nadproży. Zostaną wykonane nadproża NS1 i NS2. Podczas ich wykonywania należy wystemplować stropy, które są przez nie podtrzymywane.

- Przemurowaniu podlegają kominy ponad dachem budynku starej szkoły. Uzupełnieniu i wymurowaniu ponad dach podlegają kominy wentylacyjne zakończone na poddaszu. Wszystkie przewody podlegają sprawdzeniu i odgruzowaniu

- Rozbiórce podlega pokrycie dachowe wraz z obróbkami blacharskimi na dachu budynku starej szkoły.

- Rozbiórce podlegają konstrukcja schodów oraz strop drewniany nad klatką schodową po stronie północnej.

- Należy w pomieszczeniach wskazanych w dokumentacji projektowej obić tynki ze ścian oraz tynki sufitów wraz z otrzcinowaniem.

- Należy obić całość tynków zewnętrznych ze ścian starej szkoły

- Gruz z rozbiórek zostanie wywieziony na wysypisko i zutylizowany. Należy przedstawić inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzające przyjęcie gruzu na składowisko.

Klatka schodowa - konstrukcja.

Kod CPV: 45223500-1. Konstrukcje z betonu zbrojonego.

- Należy wykonać nową konstrukcję żelbetową schodów w klatce schodowej po stronie północnej według dokumentacji projektowej

Sufity podwieszone i ścianki z płyt gipsowo-kartonowych.

Kod CPV: 45421146-9. Instalowanie sufitów.

- W pomieszczeniach przewidzianych w projekcie w budynku starej szkoły, w których obito tynki na sufitach wraz z rozbiórką otrzcinowania, należy po uzupełnieniu brakujących bądź zniszczonych desek podsufitki podwiesić sufity z płyt gipsowo-kartonowych.

- W miejscach przewidzianych w projekcie należy wykonać nowe ścianki gipsowo-kartonowe.

Nowe tynki i okładziny wewnętrzne.

Kod CPV: 45400000-1 . Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

- Należy wykonać nowe tynki i sztablatury gipsowe na ścianach,, stropach i biegach schodowych, zgodnie z oznaczeniami zawartymi w dokumentacji projektowej.

Malowanie.

Kod CPV: 45442110-1. Malowanie budynków.

- Nowe powłoki malarskie zostaną wykonane w starej szkole, zgodnie z oznaczeniami zawartymi w dokumentacji projektowej .

Podłogi i posadzki.

Kod CPV: 45432100-5. Kładzenie i wykładanie podłóg.

- Zgodnie z oznaczeniami zawartymi w dokumentacji projektowej należy wykonać w poszczególnych pomieszczeniach nowe warstwy podłogowe i nowe posadzki.

- Według oznaczeń zawartych w dokumentacji projektowej należy dokonać cyklinowania istniejących parkietów a następnie lakierowania ich lakierami akrylowo-poliuretanowymi o dużej wytrzymałości.

- Zgodnie z oznaczeniami zawartymi w dokumentacji projektowej w pomieszczeniach z podłogami z desek należy dokonać wyrównania poziomów poprzez nadbicie płyt OSB, a następnie ułożyć posadzkę z paneli podłogowych.

- Na poddaszu starej szkoły płyty OSB należy ułożyć na ruszcie drewnianym z warstwą termoizolacji z wełny mineralnej.

Nowe pokrycia dachowe.

Kod CPV 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych.

- Po naprawie deskowania i elementów konstrukcyjnych więźby dachowej nad budynkiem starej szkoły należy pokryć dach jedna warstwą papy asfaltowej izolacyjnej.

- Po wykonaniu czynności naprawczych i przygotowawczych połacie dachu nad budynkiem starej szkoły zostaną pokryte blachodachówką na łatach i kontrłatach.

- Należy wykonać nowe obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze pokrycia.

- Na dachu nad starą szkołą należy wykonać nowe rynny i rury spustowe z pcv

- W połaci dachowej nad klatką schodowa po stronie północnej, po wykonaniu konstrukcji nośnej należy osadzić klapę dymową.

Stolarka i ślusarka drzwiowa.

Kod CPV 454221100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów.

- Należy wstawić nowe ościeżnice i skrzydła drzwiowe drewniane w otworach drzwiowych opisanych w  projekcie.

- W miejscach wskazanych w projekcie należy wstawić drzwi o wytrzymałości ogniowej EI 30.

Stolarka okienna.

Kod CPV 45421125-6 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów.

- Należy wymienić okna w otworach przewidzianych projektem. Okna mają być wykonane z drewna, z co najmniej podwójnym uszczelnieniem zewnętrznym. Okna mają posiadać okucia obwiedniowe z możliwością mikrouchylania oraz zaczep antywłamaniowy w skrzydłach rozwieranych. Oszklenie zastawami dwuszynowymi ze szkła niskoemisyjnego z wypełnieniem przestrzeni  międzyszybowej argonem. Współczynnik przenikania ciepła co najmniej 1,0 W/m2K, izolacyjność akustyczna co najmniej 35 dB.

- Parapety wewnętrzne stolarki okiennej wykonać z płyty MDF.

Ślusarka.

Kod CPV 45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych.

- Należy zainstalować zgodnie z dokumentacja projektową balustrady schodowe w klatce schodowej, wycieraczki, drabinę wejściową na poddasze, kraty w otworach okien piwnicznych oraz uchwyty do flag.

Elewacja.

Kod CPV 45321000-3 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

- Należy wykonać nowe tynki zewnetrzne tynki zewnętrzne.

- Wykonujemy parapety zaokienne z blachy powlekanej.

- Montujemy elementy metalowe.

- Malujemy elewacje farbą silikonową. Kolorystykę elewacji należy bezwzględnie uzgodnić z projektantem.

- Nad wejściami do budynku, które nie posiadają daszków należy wykonać zadaszenia z płyt poliwęglanowych na konstrukcji metalowej malowanej proszkowo.

Rusztowania.

Kod CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań.

- Do prowadzenia prac elewacyjnych na wysokości powyżej 4,0 metrów należy wykorzystać rusztowania  rurowe.

# WYMAGANIA TECHNICZNE

## Przygotowanie placu budowy

### Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych

1. 	Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych powinny spełniać wymagania określone w Ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Tekst jednolity Dz.U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016  wraz z późniejszymi zmianami).

2. 	Koordynacja wykonywania robót budowlano-montażowych poszczególnych rodzajów powinna być dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. Koordynacja robót powinna być uwzględniona w projektach organizacji budowy i robót ogólnych oraz w harmonogramach realizacji obiektu budowlanego oraz w poszczególnych fazach wykonywania robót. Niezależnie od przyjętych ustaleń koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynować prace związane z bieżącym przebiegiem robót, przy współudziale przedstawiciela generalnego wykonawcy, inwestora oraz kierowników innych rodzajów robót.

3. 	Ogólny harmonogram budowy powinien zawierać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych rodzajów robót lub ich etapów, tak aby zapewnił prawidłowy i rytmiczny przebieg wykonywania robót ogólnobudowlanych, a jednocześnie umożliwiał wykonanie robót specjalistycznych w odpowiednich terminach; ogólny harmonogram budowy powinien być uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien stanowić podstawę do opracowania harmonogramów szczegółowych dla poszczególnych rodzajów robót.

### Zagospodarowanie placu budowy

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty  mają być wykonywane,  a w szczególności:

a)Ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia  na placu budowy lub zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania robót, ogrodzenie placu budowy być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,50 m, lub miejscowo wygradzać miejsca w których roboty będą prowadzone.

b)Wykonać w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejścia lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy dla pojazdów drogowych, zaopatrzone w urządzenia zabezpieczające przed samoczynnym zamykaniem się, wyrównać stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierówności i wszelkiego rodzaju wykopów oraz zbadać, czy nie są założone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urządzenia,

c)W razie stwierdzenia istnienia urządzeń, o których mowa w p. b), należy usunąć je lub zabezpieczyć po porozumieniu się z organem, do którego kompetencji należy utrzymanie urządzeń lub nadzór nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowaną jednostką bądź osobą.

d)W razie istnienia napowietrznych przewodów prądu elektrycznego i niemożliwości ich usunięcia, zabezpieczyć przewody we właściwy sposób umożliwiający bezpieczne wykonywanie robót.

e)Założyć w razie potrzeby urządzenia piorunochronne w porozumieniu z właściwymi organami straży pożarnej, stosownie do zachodzących okoliczności i potrzeby (co może wystąpić również w trakcie wykonywania robót),

f)Zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do użytku pracowników zatrudnionych przy robotach, zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy,

g)Wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń oraz przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami.

h)Na budowie, której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzić dla pracowników wydzielone pomieszczenia na jadalnię, szatnie , umywalnię i WC.

i)	Przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np, materiały pędne, rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy użyciu rozpuszczalników materiały chemiczne, itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta,

j)Usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót.

### Drogi dojazdowe i na placu budowy

- Na terenie budowy należy wykorzystać istniejącą sieć dróg stałych.

2. 	W razie gdy wskutek wykonywania robót został skasowany przejazd, w jego miejscu należy umieścić zaporę z odpowiednim oznakowaniem widocznym w dzień i w nocy, a w odpowiedniej odległości ustawić tablice informacyjne o skasowaniu przejazdu i ustalonej drodze objazdu.

3.	Przejścia dla pieszych należy wyznaczać w miejscach zapewniających bezpieczeństwo pieszych,

4. 	Przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi lub zakazu oraz dobrze oświetlone.

### Ochrona przejść w miejscach niebezpiecznych

1.  Strefę niebezpieczną, w której istnieje źródło zagrożenia (np. możliwość spadania z góry materiałów lub przedmiotów, otwory w stropach lub ścianach), należy oznakować i ogrodzić poręczami bądź zabezpieczyć daszkami ochronnymi na odległość co najmniej 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty lub materiały — jednak nie mniej niż 6,0 m.

2. 	Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m od terenu, a ich spadek w kierunku źródła zagrożenia powinien wynosić 45°; pokrycie daszków powinno być szczelne i dostatecznie wytrzymałe na przebicie spadającymi przedmiotami.

3. 	Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsca składowania materiałów, narzędzi itp. jest zabronione.

4. 	W miejscach przejść i przejazdów szerokość daszka ochronnego powinna wynosić co najmniej o 1,0 m więcej niż szerokość przejścia albo przejazdu.

Wyposażenie placu budowy  w instalacje

Instalacje elektryczne

1.  Zapotrzebowanie budowy na energię elektryczną powinno być dostosowane do:

- wielkości placu budowy,

- przewidywanych do wykorzystania maszyn i urządzeń mechanicznych,

- sprzętu z napędem elektrycznym,

- potrzeb gospodarczych i oświetlenia pomieszczeń w obiektach, miejsc pracy i placu budowy, z uwzględnieniem wielozmianowości pracy załogi.

2. Urządzenia elektryczne na placu budowy powinny być wykonywane w sposób zgodny z aktualnymi przepisami oraz z „Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanych. „Instalacje elektryczne".

3. Prace związane z podłączeniem, kontrolą, konserwacją i naprawą urządzeń i instalacji elektrycznych powinny być wykonywane przez osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia.

4. Przy oświetlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowań świetlnych należy przestrzegać następujących zasad:

a)  miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojścia i dojazdy powinny być w trakcie realizacji inwestycji oświetlone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub normami,

b)  punkty świetlne powinny być tak rozmieszczone, aby istniała możliwość łatwego odczytania tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacyjnych ruchu,

Składowanie, przechowywanie, materiałów, elementów i wyrobów - na placu budowy

Przy rozmieszczaniu magazynów i składowisk na placu budowy należy kierować się następującymi zasadami:

a)   materiały, elementy i wyroby należy w miarę możliwości magazynować w bezpośredniej bliskości miejsca ich wbudowania lub użycia do produkcji w wytwórni pomocniczej, zorganizowanej na terenie budowy (np. wytwórnia betonów); zaleca się, aby magazyny i składowiska znajdowały się przy drogach kołowych występujących w obrębie placu budowy,

b) elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny być składowane na placu przyobiektowym, jeśli nie ulegają one zmianom pod wpływem warunków atmosferycznych (np. prefabrykaty z betonu) lub w pobliskich zadaszonych magazynach zamkniętych i otwartych (wiaty - np. stolarka budowlana), powierzchnie placów składowania bez zadaszenia i z zadaszeniem oraz magazynów zamkniętych należy obliczać na podstawie wskaźników składowania materiałów.

Uwaga – Zgodnie z art. 21a Ustawy Prawo Budowlane kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

## Roboty konstrukcyjne

### Stal zbrojeniowa

#### Materiały

- Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach objętych zakresem niniejszego projektu stosuje się   klasę i gatunek wg  poniższych danych:

Klasa A-0 – stal okrągła, gładka St0S

Klasa A-I – stal okrągła, gładka St3SX

Klasa A-II – stal okrągła, żebrowana 18G2

Klasa A-III - stal okrągła, żebrowana 34GS

- Wymagania przy odbiorze

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom PN-82/H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest.

Każda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowania farbą olejną.

- Drut montażowy

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego, jeżeli nie stosuje się połączeń spawanych lub zgrzewanych.

- Podkładki dystansowe

Dopuszcza się stosowanie  stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy i tworzyw sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów.

#### Sprzęt

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego powinien spełniać  wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu jak:  giętarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny być w pełni sprawne.

Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń elektrycznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.

#### Transport

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

### Wykonywanie robót

#### Przygotowanie zbrojenia

- Czyszczenie prętów

Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji, należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody, należy zmyć woda słodką. Stal pokrytą łuszcząca się rdzą i zabłoconą. oczyszcza się szczotkami  drucianymi ręcznie lub mechanicznie lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy  sprawdzić wymiary przekroju poprzecznych  prętów. Stal tylko zabrudzoną można zmyć  strumieniem ciepłej wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody.

- Prostowanie prętów

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek. Dopuszczalna wielkość  miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

- Cięcie prętów zbrojeniowych

Cięcie prętów zbrojeniowych wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału.

Pręty ucina się z dokładnością do 1,0 cm. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.

- Odgięcia prętów

Pręty o średnicy do 16 mm można wyginać na zimno na budowie.

#### Montaż zbrojenia

- Wymagania ogólne

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny betonu odpowiadała wartościom podanym w projekcie lub w przypadku braku danych wg p. 8.1.1.2 PN-B-03264. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy.

Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów innej średnicy, niż przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali, zmiany te wymagają pisemnej zgody Inżyniera Budowy i projektanta.

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

- Łączenie prętów za pomocą spajania (wg PN-B-03264, tabl. 28):

zgrzewanie elektryczne oporowe doczołowe prętów,

spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładkami i dwoma spawami bocznymi,

spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładkami i czterema spawami bocznymi

spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładką i  jedną spoiną boczną

spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładką z dwoma spoinami bocznymi

połączenie spawaniem elektrycznym z topnikiem prętów zbrojeniowych z płaskownikiem  w kształt teowy

spawanie łukiem elektrycznym prętów zbrojeniowych z elementami płaskimi lub profilowanymi ze stali walcowanej  dwoma spawami bocznymi.

spawanie łukiem elektrycznym prętów z płaską lub  kształtowaną stalą czterema spoinami bocznymi.

- Łączenie pojedynczych prętów na zakład (bez spajania)

Połączenia na zakład należy wykonywać wg  p. 8.1.4.3.  PN-B-03264.

- Skrzyżowania prętów

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym typu czarnego, o średnicy 1,6 mm miękkim.

### Kontrola jakości

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi.

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej :

| Określenie wymiaru | Wartość odchyłki |
| --- | --- |
| Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub zgrzewanych a) w długości elementu - przy wymiarze do 1 m - przy wymiarze powyżej 1 m | ( 5 mm ( 10 mm |
| W rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion - przy średnicy d ( 20 mm - przy średnicy d ( 20 mm | ( 10 mm ( 0,5 d |
| W położeniu odgięć prętów | ( 2 d |
| W grubości warstwy otulającej | + 10 mm - 0 mm |
| W położeniu połączeń (styków) prętów | ( 25 mm |

### Odbiór robót

- Zgodność robót z projektem i Specyfikacją Techniczną

Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi poleceniami Inżyniera Budowy.

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są:

- pisemne stwierdzenie Inżyniera Budowy w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i Specyfikacją Techniczną,

-  inne pisemne stwierdzenia Inżyniera Budowy o wykonaniu robót.

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inżyniera Budowy lub inne dokumenty potwierdzone przez Inżyniera Budowy.

- Odbiór końcowy

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inżyniera Budowy w Dzienniku Budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inżyniera Budowy na rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi.

Generalnie odbiór powinien polegać na sprawdzeniu:

-   zgodności wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej

- zgodności z rysunkami roboczymi liczby prętów w poszczególnych przekrojach rozstawu strzemion

-   prawidłowości wykonania złącz i długości zakotwień prętów

-   prawidłowości osadzenia kotew

-   zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia

### Przepisy związane

PN-81/H-84023/06	Stal do zbrojenia betonu.

PN-82/H-93215	Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.

PN-63/B-06251	Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-89/H-840023/06	Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-91/H-04310	Próba statyczna rozciągania metali.

PN-B-03264	Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia

statyczne  i projektowanie.

## Beton konstrukcyjny

### Materiały

Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują postanowienia odpowiednich norm polskich.

#### Składniki mieszanki betonowej

- Cement - wymagania i badania

Rodzaj i marka cementu: do stosowania dopuszcza się tylko cement portlandzki wg PN-B-19701:1977 marki „32.5”  (do betonu klasy B20, B25)

Wymagania dotyczące składu cementu, wg ustaleń normy PN-B-19701:1997

Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości  (atest) wraz z     wynikami badań.

Cement pochodzący od każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-88/B-04300, a wyniki ocenione wg normy PN-B-19701:1997

- Kruszywo

Do betonów należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom  wg  PN-86/B-06712. Jeśli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, wymagane jest stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu. W przypadku betonu o określonym stopniu mrozoodporności lub wodoszczelności wymagane jest stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż 20.

Zalecane łączne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0 ( 2 mm) i grubego (powyżej 2 mm),  podano w załączniku 1 normy  PN-88/B-06250. Uziarnienie kruszywa powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy możliwie najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności.

Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku oczka kwadratowego 31,5 mm. W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od 1/3  najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu i  ¾ 	odległości w świetle między prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania

- Woda zarobowa

Woda zarobowa do betonu musi odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250.  Wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

- Domieszki i dodatki do betonu

Wymagane jest stosowanie do betonów domieszek chemicznych o działaniu napowietrzającym, uplastyczniającym i przyspieszającym/opóźniającym wiązanie betonu. Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych : napowietrzająco – uplastyczniających i przyspieszająco – uplastyczniających.  Domieszki do betonów muszą posiadać atest producenta.

#### Beton

Na budowie należy stosować beton o klasie określonej w dokumentacji projektowej, dostarczony z wytwórni betonu. Beton musi spełniać następujące wymagania normy PN-88/B-06250:

-  wskaźnik wodno-cementowy w/c < 0,50

- nasiąkliwość wg projektu lub w przypadku braku danych wg punktu 5.2.normy - odpowiednio do 5% i do 9%

- Skład mieszanki betonowej

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymać projektowany skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne laboratorium. Skład mieszanki betonowej powinien  być  zgodny z normą PN-88/B-06250 i spełniać  wymagania:

- skład mieszanki betonowej powinien być taki, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie,

- stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczenie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości,

- zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie  zapewniać niezbędną urabialność przy  zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż: 37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm i 42 % - przy kruszywie grubym do 16 mm,

- maksymalne ilości cementu: 400 kG/m3 - dla betonu klasy B20, B25. Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10% w uzasadnionych przypadkach.

- Skład mieszanki betonów wodoszczelnych (mieszanka betonowa o niskim skurczu): w/c ≤ 0.40

- masa cementu poniżej 350 kG/m3 betonu

- uziarnienie wg ciągłej krzywej przesiewu wg PN-88/B-06250

- stosowanie superplastyfikatorów

- Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami wg PN-88/B-06250 nie mogą przekraczać :

( 20% wartości wskaźnika Ve-Be

(10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym

### Sprzęt

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.

Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować:

- przy zagęszczaniu wgłębnym wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/ min.

- przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównania powierzchni) stosować łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości.

### Transport

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). Ilość gruszek należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki – nie powinien być dłuższy niż:

90 min. – przy temperaturze +15oC

70 min. -  przy temperaturze +25oC

30 min. – przy temperaturze +30oC

### Wykonywanie robót

#### Zalecenia ogólne

Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inżyniera Budowy prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:

- prawidłowość wykonania deskowań,

- prawidłowość wykonania zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających,

- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych w betonową konstrukcję.

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm:

PN-88/B-06250 i PN-65/B-06251.

#### Betonowanie

- Podawanie i układanie mieszanki betonowej:

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzania ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić:
-   położenie zbrojenia,

-   zgodność rzędnych z projektem,

- czystość deskowania oraz   obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,74 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).

- Zagęszczenie betonu

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki:

- Podczas zagęszczenia wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora.

- Podczas zagęszczenia wibratorami wgłębnymi należy zgłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20(30 sek., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym.

- Kolejne miejsce zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora.

- Przerwy w betonowaniu

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie

przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:

-  usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego,

- zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego zaczynu cementowego o grubości 2(3mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubości 5mm.

Powyższe zabiegi należy wykonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20oC, to czas trwania przerwy nie powinien  przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu  betonowania należy uniknąć dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.

- Pobranie próbek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia  wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratorium lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-88/B-06250  oraz  przechowywanie wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. Badania powinny obejmować:

- badanie składników betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu

Powyższe badania powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250.

- Betonowanie w zależności od warunków atmosferycznych

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 5oC, zachowując warunki  umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem.

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do - 5oC, jednak wymaga to zapewnienia temperatury mieszanki betonowej  +20oC w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.

Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżnienia betoniarki nie powinna być wyższa niż 35oC.

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0oC w okresie twardnienia betonu, należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

#### Pielęgnacja betonu

- Materiały i sposoby pielęgnacji betonu.

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż  + 5oC należy  nie później niż po 24 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).

Przy temperaturze otoczenia + 15oC i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak wyżej

Przy temperaturze otoczenia poniżej +5oC betonu nie należy polewać.

Nanoszenie błon nieprzepuszczalnych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny  być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.

Obciążenie świeżo zabetonowanej konstrukcji lekkimi środkami transportu dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 5 MPa.

#### Wykańczanie powierzchni betonu

- Równość powierzchni  i tolerancje

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:

- Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię.

- Pęknięcia są niedopuszczalne.

- Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych 0,1 mm dla obiektów w których następuje przepływ lub gromadzenie ścieków i 0,3 mm dla pozostałych obiektów.

- Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie zachowane, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5 % powierzchni.

- Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń

Po rozdeskowaniu konstrukcji należy:

- Wszystkie wystające nierówności wyrównać bezpośrednio po rozszalowaniu.

- Raki i ubytki uzupełniać betonem i następnie wygładzić packami, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów.

#### Deskowanie

- Uwagi ogólne

Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” – tom I rozdział 5 – wyd. Arkady Warszawa 1989 r.

Konstrukcja deskowań powinna być dostosowana do przeniesienia sił wywołanych:

a) parciem świeżej masy betonowej

b) uderzeniami przy jej wylewaniu

oraz uwzględniać szybkość betonowania i sposób zagęszczania.

Konstrukcja deskowania powinna spełniać  następujące warunki:

- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji

- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu

- zapewniać odpowiednią szczelność

- zapewniać łatwy   ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia

- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.

- Przygotowanie deskowania

Zaleca się wykonanie uszlachetniania powierzchni drewnianych stykających się z masą betonową przez okrywanie drewna  sklejką lub płytami z tworzyw. Wszystkie powierzchnie drewniane mające wchodzić w kontakt z betonem mają być pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu betonu. Środek ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30 –tu dniach nie powinien być toksyczny. Deski używane kolejny raz powinny zostać gruntownie oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno powtórnie używać deskowań o zniszczonej powierzchni.

### Kontrola jakości

#### Badania kontrolne betonu

- Wytrzymałość na ściskanie

Dla określenia wytrzymałości betonu należy w trakcie betonowania pobrać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości nie mniejszej niż:

1 próbka na 100 zarobów

1 próbka na 50 m3 betonu

3 próbki na dobę

6 próbek na partię betonu (zmniejszenie liczby próbek na partię do 3 wymaga zgody Inżyniera).

Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-88/B-06250.

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji.

Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający   wymaganej klasie betonu.

Dopuszcza się pobieranie  dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w wieku wcześniejszym  od 28 dni.

- Nasiąkliwość, mrozoodporność i wodoszczelność

Nasiąkliwość, mrozoodporność i wodoszczelność należy kontrolować zgodnie z PN – 88/B – 06250.

#### Tolerancja wymiarów

- Uwagi ogólne

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie należy rozumieć jako wymiary minimalne. Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie przewiduje inaczej.

| Odchylenia | Dopuszczalna odchyłka |
| --- | --- |
| Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia na 1,0 m wysokości na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz słupów podtrzymujących stropy monolityczne w ścianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu ślizgowym lub przestawnym Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku na całą płaszczyznę Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 2,0 m z wyjątkiem powierzchni podporowych powierzchni bocznych i spodnich powierzchni górnych Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów | ( 5 mm ( 20 mm ( 15 mm 1/500 wysokości budowli lecz nie więcej niż 100mm ( 5 mm ( 15 mm ( 4 mm ( 8 mm ( 20 mm ( 8 mm ( 5 mm |

- Dopuszczalne odchyłki od wymiarów  fundamentów konstrukcji

- Usytuowanie w planie - 2% największego wymiaru, ale nie więcej niż 50 mm

- Wymiary w planie (30 mm

- Różnice poziomu na płaszczyznach widocznych (20 mm

- Różnice poziomu na płaszczyznach niewidocznych (30 mm

- Różnice głębokości (0.05h i (50 mm

- Wymaga się precyzyjnego zabetonowania marek stalowych

### Odbiór robót

- Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera Budowy.

- Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne  stwierdzenie Inżyniera Budowy w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z  projektem i ST.

### Odbiór końcowy

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inżyniera Budowy w Dzienniku Budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót.

## Beton niekonstrukcyjny

### Materiały

Beton klasy B10  z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie.

### Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Mieszanie składników w betoniarce przeciwbieżnej, dozowanie wagowe.

### Transport

Mieszalniki samochodowe.

### Wykonywanie robót

Przed przystąpieniem do układania betonu, należy sprawdzić stan podłoża. Podłoże winno być równe, czyste i odwodnione. Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły, z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg dokumentacji projektowej.

### Kontrola jakości robót

Kontroli podlega klasa betonu, przygotowanie podłoża, grubość układanej warstwy betonu oraz rzędne wierzchu betonu.

Uwagi:

Skład mieszanki należy każdorazowo oznaczać laboratoryjnie dla  uzyskania parametrów:

- jakości kruszywa i cementu oraz wody

- max. gęstości mieszanki

Należy sprawdzić klasę betonu przez pobranie próbek oraz wykonanie badań wytrzymałości na ściskanie.

### Odbiór robót

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu oraz  końcowy przez Inżyniera Budowy.

### Przepisy związane

PN-88/B-04300	Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych.

PN-B-19707		Cement. Cementy powszechnego użytku.

PN-88/B-30001	Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-30002	Cementy specjalne.

PN-88/B-30011	Cement portlandzki szybkotwardniejący.

PN-88/B-32250	Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-87/B-01100	Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.

PN-86/B-06712	Kruszywa mineralne do betonu.

PN-76/B-06714/00	Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.

PN-86/B-06712	Kruszywa mineralne do betonu.

PN-76/B-067114/00	Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.

PN-76/B-06714/10	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistości.

PN-76/B-06714/12	Kruszywa mineralne. badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych.

PN-78/B-06714/13	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów

mineralnych.

PN-91/B-06714/15	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego.

PN-78/B-06714/16	Kruszywa mineralne. badania. Oznaczenie kształtu ziaren.

PN-77/B-06714/18	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości.

PN-91/B-06714/34	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej.

PN-86/B-04320	Cement. odbiorcza statyczna kontrola jakości.

PN-90/B-06240	Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na beton.

PN-88/B-06250	Beton zwykły.

ST C/I/3.1	Beton konstrukcyjny

PN-EN 206-1	Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

PN-B-06265	Krajowe uzupełnienia PN-EN206-1 Beton-część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

PN-63/B-06261	Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/B-06261	Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie.

PN-74/B-06262	Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.

PN-92/D-95017	Surowiec drzewny.  Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne

wymagania i badania.

PN-75/D-96000	Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002	Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

BN-66/7113-10	Sklejka szalunkowa.

BN-86/7122-11/21	Płyty pilśniowe. Płyty twarde zwykłe. Wymagania.

PN-76/P-79005	Opakowania transportowe. Worki papierowe.

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych „ – wyd. Arkady, W-wa 1989 r.

## Roboty murarskie

Projekt przewiduje domurowanie ścian. W miejscach styku należy w istniejącym murze wyrobić strzępia w celu lepszego zespolenia murów.

### Zaprawy

Sucha  zaprawa  cementowo – wapienna.

Zaprawa powinna odpowiadać Normie PN-65/B-14503,gatunek – I, marka 5,0 Mpa i 3,0Mpa.

Konsystencja zaprawy wg stożka pomiarowego -  6-8 cm.

### Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

### Wymagania  przy wykonywaniu robót murarskich

Roboty murarskie powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektowo – kosztorysową.

Cegły powinny być wolne od zanieczyszczeń i kurzu.

Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania, grubości spoin oraz zachowaniem pionu i poziomu.

Zaprawa stosowana do murowania powinna mieć konsystencję gęstoplastyczną w granicach zagłębienia stożka pomiarowego  6-8 cm.

Cegłę należy składować na placu budowy na składowisku otwartym w kozłach.       W okresie  zimowym należy je zabezpieczyć matami przed oblodzeniem.

Suchą zaprawę  należy składować w zamkniętym pomieszczeniu, w workach szczelnych do 10 warstw wysokości. Zabezpieczyć przed zawilgoceniem.

### Odbiór techniczny

Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych zgodności wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi zasadami wiązania. W szczególności podlega sprawdzeniu:

- zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczną - grubość muru

- wymiary otworów okiennych i drzwiowych

- pionowość powierzchni i krawędzi

- poziomość warstw cegieł

- grubość spoin i ich wypełnienie

- zgodność użytych materiałów z wymaganiami projektu i specyfikacji

Odbiór końcowy zakończony winien być sporządzeniem protokołu, do którego winny być dołączone wszelkie niezbędne dokumenty (atesty, protokoły badań itp.), a także świadectwo jakości wykonania wystawione przez wytwórcę.

### Przepisy związane

PN-ISO 4464:1994  	Tolerancja w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi rodzajami odchyłek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach IDT ISO 4464 (80)

PN-87/B-03002  	Konstrukcje murowe z cegły. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-68/B-10020  	Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-65/B-14503  	Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-65/B-14504  	Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-12050   	Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane.

Instrukcja nr 341/96. Instrukcja Projektowanie i wykonywanie murowanych ścian szczelinowych. ITB, Warszawa 1997

## Konstrukcja więźby dachowej

### Materiały

Do wykonania całości konstrukcji więźby należy zastosować drewno z tarcicy sosnowej lub świerkowej klasy C30 ewentualnie wyższej. Drobne elementy konstrukcyjne powinny być z drewna twardego – dębowego, akacjowego lub innego o podobnych właściwościach.

Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić:

( dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – nie więcej niż 20%,

( dla konstrukcji na otwartym powietrzu – nie więcej niż 23%,

( dla konstrukcji klejonych – nie więcej niż 15%.

Elementy drewniane powinny być zaimpregnowane.

### Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera  Budowy.

### Transport i składowanie

- Transport elementów z drewna i materiałów drewnopodobnych powinien odbywać się środkami przystosowanymi do tego celu. Przewożone elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami i zniszczeniem podczas transportu oraz opadami atmosferycznymi.

- Ustawienie elementów w środkach transportu powinno odpowiadać warunkom składowania.

- Składowanie i przechowywanie elementów drewnianych oraz drewnopodobnych powinno odbywać się pod wiatami lub w inny sposób zabezpieczający przed opadami atmosferycznymi.

- Wszystkie elementy powinny być składowane na podłożu utwardzonym (lub odizolowanym od elementów warstwą folii), ułożone na podkładach na wysokości co najmniej 20 cm od podłoża, tak by nie powodować ich deformacji.

### Wykonywanie robót

Prace prowadzić zgodnie opracowanym przez Wykonawcę projektem organizacji i harmonogramem  robót uwzględniającym wszystkie warunki realizacji.

### Wymagania  przy  wykonaniu konstrukcji

- Przechowywanie konstrukcji

Konstrukcję na placu budowy należy układać na podkładach izolujących ją od bezpośredniego stykania się z gruntem i wodą.

Konstrukcję należy tak układać, aby nie dopuścić do gromadzenia się wewnątrz niej wód opadowych lub śniegu oraz zapewnić jej stateczność i zabezpieczyć przed trwałym odkształceniem.

- Montaż konstrukcji na budowie

Prace montażowe należy przeprowadzić zgodnie z projektem organizacji montażu opracowanym przez wykonawcę. Przed przystąpieniem do robót przy scalaniu elementów wysyłkowych, całość konstrukcji ustawiona na fundamentach winna być poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu zgodności kształtu z wymogami dokumentacji projektowej. Przed przystąpieniem do usuwania podparć montażowych należy dokonać kontroli i odbioru wszystkich połączeń montażowych. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku odizolowane co najmniej jedną warstwą papy.

### Tolerancje wykonania

Tolerancje wykonania zgodnie z normą PN-81/B-03150.

Poniżej podaje się dopuszczalne tolerancje dla  zasadniczych elementów:

Dopuszczalne odchyłki w rozstawie wiązarów pełnych lub krokwi:

( 2 cm w osiach rozstawu wiązarów,

( 1 cm w osiach rozstawu krokwi.

### Kontrola jakości robót

Zakres kontroli dla konstrukcji drewnianej:

- bieżąca kontrola wykonawstwa w wytwórni,

- sprawdzenie zabezpieczeń konstrukcji przed ogniem, korozją chemiczną i biologiczną,

- bieżąca kontrola prac montażowych,

- kontrola jakości połączeń.

### Odbiór robót

#### Odbiór robót częściowych

Badanie materiałów przewidzianych w projekcie do wykonania konstrukcji drewnianej powinno być wykonane przy dostawie tych materiałów. Badania elementów przed ich zmontowaniem powinny obejmować:

- sprawdzenie wykonania połączeń na zgodność z wymaganiami podanymi w dokumentacji technicznej,

- sprawdzenie wymiarów wzorników (szablonów) i konturów oraz wymiarów poszczególnych elementów konstrukcji należy przeprowadzić za pomocą pomiaru taśmą lub inną miarą stalową z podziałką milimetrową, przez stwierdzenie ich zgodności z dokumentacją techniczną ,

-   sprawdzenie zachowania dopuszczalnych tolerancji wykonania,

-   sprawdzenie wilgotności drewna,

-   sprawdzenie prawidłowości wykonania impregnacji drewna.

Ocena jakości materiałów przy odbiorze konstrukcji powinna być dokonana na podstawie zaświadczeń z kontroli stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm państwowych.

#### Odbiór końcowy

Odbiór zakończony winien być sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć wszelkie niezbędne dokumenty (atesty, protokoły badań, itp.), a także świadectwo jakości wykonania wystawione przez wytwórcę.

Odbiór końcowy zakończonych konstrukcji powinien polegać na:

-  zgodności konstrukcji z dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi,

-  prawidłowości kształtu i głównych wymiarów konstrukcji,

-  prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych,

-  prawidłowości złączy między elementami konstrukcji,

- dopuszczalności odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego.

### Przepisy związane

PN-B-03150.2000	Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN-1380:2000	Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność złączy na gwoździe.

PN-EN-1381:2000	Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność złączy na zszywki.

PN-EN-1382:2000	Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność łączników do drewna na wyciąganie.

PN-EN-1383:2000	Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność łączników do drewna na przeciąganie.

PN-EN-338:1999	Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości.

PN-EN-518:2000	Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm dotyczących sortowania wytrzymałościowego metodą wizualną.

PN-EN-1912:2000	Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości. Wizualny podział na klasy i gatunki.

PN-82/D-94021	Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.

PN-75/D-01001	Tarcica. Podział, nazwy i określenia.

PN-65/D-01006	Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.

PN-EN-24014:1999	Śruby z łbem sześciokątnym. Klasa dokładności A i B.

PN-EN-24015:1999	Śruby z łbem sześciokątnym z trzpieniem zmniejszonym. Klasa dokładności B.

PN-EN-24016:1999	Śruby z łbem sześciokątnym. Klasa dokładności C.

PN-87/M-5028-12	Gwoździe z trzpieniem gładkim okrągłym i kwadratowym.

PN-85/M-82101	Śruby z łbem sześciokątnym.

PN-88/M-82121	Śruby z łbem kwadratowym.

PN-75/M-82144	Nakrętki sześciokątne.

PN-75/M-82151	Nakrętki kwadratowe.

PN-85/M-82501	Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym.

PN-85/M-82503	Wkręty do drewna z łbem stożkowym.

PN-85/M-82504	Wkręty do drewna z łbem stożkowym soczewkowym.

PN-85/M-82505	Wkręty do drewna z łbem kulistym.

## Pokrycia z blachodachówki

### Materiały

- Blacha profilowana ocynkowana

Blacha profilowana ocynkowana i powlekana warstwą poliestru doskonale przypominająca swoim wyglądem tradycyjne dachówki ceramiczne. Producenci udzielają zwykle gwarancji na 10-15 lat na trwałość materiału. Trzeba pamiętać, że nie stosując się do zaleceń dotyczących transportu i montażu blachy, można stracić gwarancję. Należy więc pamiętać że:

-  przewożąc blachę, trzeba ją zabezpieczyć przed przesuwaniem się. Nie wolno ciągnąć jednego arkusza po drugim ani po ziemi. Jeżeli jednak uszkodzi się blachę, należy wszystkie rysy i zadrapania zamalować farbą zaprawkową.

- blach powlekanych nie należy ciąć szlifierką kątową ani innym urządzeniem ,które wydziela ciepło: wysoka temperatura niszczy powłokę cynku lub alucynku na szerokość kilku milimetrów od linii cięcia , co sprzyja późniejszej korozji blachy; blachy te należy ciąć nożycami elektrycznymi ( tzw niblerem ).

- opiłki pozostałe po cięciu blachy i nawiercaniu otworów należy zmieść z blachy by nie niszczyć jej powierzchni

- po blasze można chodzić tylko w butach z gumową podeszwą, stawiając stopy w jej zagłębieniach.

- Obróbki blacharskie

Obróbki blacharskie powinny być wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze pokrycia dachowego o gr.0,5-0,55 mm

Obróbki powinny być łączone  między sobą w zależności od zastosowanego typu blachy- wg instrukcji producenta. U wielu producentów oferowane są gotowe obróbki jak wiatrownice, pasy nadrynnowe ,płaskie obróbki blacharskie, wywietrzniki dachowe ,oraz listwy uszczelniające w kształcie profilu blachy. Akcesoria – do wykańczania dachu często razem z blachami sprzedawane są:

- Wkręty samowiertne z  uszczelką neoprenową - do mocowania płyt z blachy do łat oraz między sobą.

- Gąsiory – do wykańczania kalenicy

- Rynny koszowe

- Ławy kominiarskie  systemowe, itp.

### Sprzęt

Roboty można wykonać wg instrukcji producenta  przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

### Wykonywanie robót

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane.

Wymagania  przy wykonywaniu robót:

Do montażu przekrycia dachu  z  blachodachówki należy przystąpić po zakończeniu następujących prac:

-	montażu elementów żelbetowych i stalowych

-	betonowania

-	zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowej;

Przed układaniem pokrycia z blachy należy  na krokwiach w przypadku dachu ocieplonego ułożyć  folię wstępnego krycia, przybicia kontrłat i łat, zamontować blachę okapową i uchwyty do rynien.

Blachę układa się prostopadle do linii okapu, pasami od okapu do kalenicy. Arkusze blachy mocuje się od dolnego rogu połaci; zależnie od położenia kanalików przeciwwodnych – lewego bądź prawego. Jeżeli blacha ma rowek z lewej strony i będzie on zakryty kolejnym arkuszem blachy, układa się ją od prawej strony; jeżeli rowek jest na prawej krawędzi – z lewej strony. W narożach dachu mocuje się rynny koszowe. Po ułożeniu blachy mocuje się inne obróbki, chroniące konstrukcję dachu  przed przeciekaniem, na przykład kalenicy. Jeżeli kalenica jest nierówna, to można zamocować tam pionową deskę, zapewniając w ten sposób poziome położenie gąsiorów.

Łączenie blach – Producenci ściśle  określają sposób mocowania arkuszy blachy i liczbę łączników. Zwykle blachy łączy się wkrętami samonawiercającymi z gumową podkładką uszczelniającą, która samoczynnie wulkanizuje się pod wpływem ciepła. Wkręty mają łebki w kolorze blachy lub specjalne kolorowe nakładki Wkręty, których główki oznakowane są symbolem SFS/RR, mają uszczelkę neoprenową: nie kruszy się ona z biegiem lat.

Blachę mocuje się wkrętami w dolinie fali: przy okapie i w kalenicy, a na połączeniu dwóch arkuszy – zwykle po jednym wkręcie w każdej dolinie fali. Blachy z kanalikiem łączy się również wzdłuż zakładu bocznego na grzbiecie fali.

### Kontrola jakości – wymagania

#### Blacha pokryciowa

- Blacha  pierwszej klasy jakości,

- Powierzchnia blachy nie powinna wykazywać pęknięć powłoki na krawędziach – gięcia powłoki odwarstwiającej się od podłoża.

- Blacha stalowa obustronnie ocynkowana, powleczona kilkoma różnymi warstwami, które chronią ją przed korozją. Jej trwałość szacuje się na 30-50 lat.

- Blacha powinna być cechowana co najmniej na dwóch przywieszkach, przymocowanych do paczek z podaniem następujących danych:

- znak wytwórni

- oznaczenie profilu i wymiary blachy

- rodzaj i kolor pokrycia

- klasa jakości blachy

- masa paczki

- numer normy

- numer partii i numer paczki

- znak zabezpieczenia powierzchni

- liczba arkuszy w paczce (na zamówienie klienta)

- Rodzaje badań:

- oględziny powierzchni

- sprawdzenie wymiarów

- sprawdzenie masy 1m długości blachy

- Kontrola

W skład partii wchodzą blachy :

- z jednego gatunku stali

- o jednakowym rodzaju powłoki

- o jednakowej grubości

- o jednakowym kolorze powłoki

- jednej klasy jakości powierzchni

- jednego wymiaru profilu  i jednakowych wymiarów nominalnych

- o masie do 30 t

Próbki do oględzin powierzchni i sprawdzenia wymiarów wybiera się losowo z partii w postaci arkuszy blach, zgodnie z normą PN-83/N-03010.

Poziom kontroli – II ogólny wg PN-79/N-03021

Wadliwość dopuszczalna – max. 4,0%

Pobieranie próbek do sprawdzenia grubości powłoki organicznej wg BN-84/0642-46

- Opis badań:

oględziny powierzchni – nieuzbrojonym okiem

sprawdzenie wymiarów – szablonami i stosowanymi przyrządami pomiarowymi

pomiar masy 1 m długości blachy – pobieraną do badań paczkę należy zważyć, a następnie uzyskany wynik podzielić przez liczbę metrów stanowiących sumaryczną długość arkuszy w paczce

sprawdzenie grubości i jakości pokrycia – wg BN-81/H – 92125

- Ocena jakości i atesty

Wytwórca jest zobowiązany wystawić dla każdej partii zaświadczenie o jakości, zawierające co najmniej:

- nazwę i znak wytwórcy

- oznaczenie wyrobu

- stwierdzenie o zgodności wyrobu z wymaganiami normy

Wytwórca jest także zobowiązany  wystawić dla każdej partii atest.

#### Obróbki blacharskie

Blacha powlekana gr.0,5 –0,55 mm w kolorze pokrycia dachowego.

Blacha powinna odpowiadać warunkom zawartym w PN-81/H-92125

Powierzchnia blach powinna być równa, gładka i powleczona obustronnie cynkiem w sposób ciągły.

Wymiary arkuszy [mm] -  800x1600.

#### Wkręty samowiertne do stali

Ocynkowany elektrolitycznie z podkładką i uszczelką EPDM

Zdolność przewiercania [mm] – 3,0 – 12,0.

### Rynny i rury spustowe

- Wykonanie i montaż zgodnie z sztuką dekarską i z instrukcją producenta.

- Rynny zostaną zainstalowane ze spadkiem 0,5%.

- Uchwyty podtrzymujące rynny należy instalować w odległości 70-100 cm. Złączki, narożniki i leje spustowe należy dołączyć do rynny przed jej zamontowaniem w uchwytach. Montaż rynny należy rozpocząć od   uchwytu centralnego.

- Rury spustowe są gładko zakończone i równolegle przylegają do ściany. Uchwyty mocujące rury spustowe rozmieszcza się co 2 m dla instalacji pionowych i co 1 m dla instalacji poziomych.

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu:

- zgodności w zakresie wymiarów, rozstawu ,montażu

- prawidłowego spadku

- braku w rynnach pęknięć i dziur

- Sprawdzenie spadków i szczelności rynien może być dokonane przez nalanie do nich wody i kontrolę jej spływu oraz ewentualnych wycieków

Sprawdzenie rur spustowych polega na:

- stwierdzeniu zgodności w zakresie wymiarów, rozstawu, i montażu

- sprawdzeniu czy nie posiadają pęknięć lub dziur

- sprawdzeniu pionowości – za pomocą pionu murarskiego i przymiaru z dokładnością do 5 mm

### Odbiór techniczny robót

- Odbiór konstrukcji

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić rozmieszczenie i odchyłki wymiarowe elementów. Zauważone błędy i usterki należy naprawić przed przystąpieniem do montażu. Konstrukcja wsporcza winna być sprawdzona na:

- zgodność usytuowania i rozstawu płatwi z projektem,

- prostoliniowość krawędzi płatwi;

- Odbiór elementów i akcesoriów

Do każdej partii blach i akcesoriów przykrycia powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o jakości stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie  lub normach przedmiotowych.

Blach  i akcesoriów nie spełniające tych wymagań nie należy stosować. Ewentualne nie wielkie usterki  techniczne, powstałe w czasie transportu lub składowania, należy przed montażem usunąć.

- Odbiór gotowych przekryć dachowych

Po wykonaniu przekrycia dachowego należy dokonać odbioru prac, szczególnie pod kątem:

- prawidłowego łączenia i mocowania arkuszy blach. Sprawdzenie to należy przeprowadzić w złączach prostopadłych i równoległych do okapu oraz na kalenicy i korytach prawidłowego mocowania blach do płatwi. Sprawdzenie to należy dokonać wzrokowo, zwracając uwagę na rozmieszczenie łączników i ich usytuowanie, ułożenia arkusza blachy na połaci – szersze dno bruzdy na spodzie, usunięcia z przekrycia wszelkich odpadów materiałowych.

- Podstawą odbioru końcowego są:

-  powykonawcza dokumentacja techniczna,

-  protokoły z odbioru robót zanikających i odbiorów częściowych,

- zaświadczenia o jakości blachy i akcesoriów dostarczonych do wykonania przekrycia, wystawione przez producenta.

### Przepisy związane

PN-61/B-10245  	Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-73/H-92126  	Blachy profilowane.

PN-84/H-92126  	Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.

## Montaż okien drewnianych

### Zastosowane materiały

Zastosowanymi  materiałami przy montażu okien drewnianych są okna o typach i wymiarach zgodnych z dokumentacją techniczną, odpowiadające wymaganiom odpowiednich norm lub posiadające świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, elementy łączące odpowiadające wymogom norm, elastyczne materiały uszczelniające. Szklenie: okien podwójne - szybą zespoloną  – współczynnik przenikania ciepła k<1,0 W/ m2K.

### Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

### Wymagania przy montażu okien.

Przed przystąpieniem do robót związanych z montażem okien należy ocenić możliwość bezusterkowego wykonania prac, poprzez:

- Ocenę miejsca wbudowania, w szczególności  stanu i wyglądu ościeży pod względem równości, pionowości i wypoziomowania;

- Sprawdzenie jakości elementów przewidzianych do wbudowania;

- Sprawdzenie możliwości właściwego połączenia ościeżnicy z konstrukcją budynku.

- Warunkiem prawidłowego wbudowania elementów jest sprawdzenie, czy pomiędzy ich wymiarami a wymiarami ościeży, w które mają zostać wbudowane nie zachodzą niezgodności większe niż dopuszczalne odchyłki wymiarowe.

- Elementy okien i drzwi powinny być oczyszczone z brudu i innych zanieczyszczeń.

- Do mocowania okien nie wolno używać materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowywane elementy. Możliwe jest zamocowanie okien w ościeżach za pomocą kołków rozporowych lub kotew stalowych odpowiednio do rodzaju ściany w jakiej wykonany jest otwór.

- Zamocowanie powinno zapewniać przenoszenie sił i obciążeń wywołanych ciężarem wbudowanego elementu i parcia wiatru na konstrukcję budynku.

- Przed przystąpieniem do osadzenia okien należy wyznaczyć w ościeży płaszczyznę zamocowania elementu. Ościeżnice okien należy zamocować w ościeży w miejscach gdzie występują siły pochodzące z obciążenia skrzydłami zawiasów. Odległości miejsc mocowania od naroży powinny wynosić 50 - 100 mm, rozstaw pomiędzy kolejnymi miejscami mocowania 200 mm.

- Punkty mocowania należy ustalić wg otworów wykonanych w kształtownikach kotew. W otworach w ościeży należy osadzić kołki rozporowe. Wkręty mocujące powinny wkręcać się na całą długość kołka osadzonego w  ścianie.

- Osadzone w ościeżach okna powinny być uszczelnione, tak aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie i przecieki wód opadowych. Powstałe szczeliny należy wypełnić elastycznym materiałem uszczelniającym, zgodnym z zaleceniem producenta .

### Kontrola jakości

Kontrola jakości okien, obejmuje sprawdzenie następujących cech:

- okna – jakość wykonania

- drewno klejone bez widocznych połączeń,

- Szklenie: okien podwójne - szybą zespoloną  – współczynnik przenikania ciepła

k<1,0 W/ m2K,

- Izolacyjność akustyczna powinna wynosić 35 dB,

- Okna powinny być wyposażone w elementy regulowanego nawiewu, oraz podokienniki zewnętrzne.

- Okna powinny posiadać ważne atesty ITB i PZH.

Ponadto ocena jakości okien przeznaczonych do wmontowania powinna polegać na sprawdzeniu:

- zaświadczeń o jakości i świadectw wystawianych przez producenta,

- podstawowych wymiarów,

- stanu oszklenia (szkło bez wad i  uszkodzeń mechanicznych),

- stanów wykończenia.

### Odbiór techniczny

Przy odbiorze osadzenia okien powinny zostać sprawdzone:

- zgodność wbudowanego elementu z projektem,

- wynik odbioru jakościowego dostarczonych elementów przeznaczonych do wbudowania,

- stan i wygląd ościeży pod względem równości, pionowości i wypoziomowania (dopuszczalna różnica długości przekątnych otworu może wynosić 1 cm),

- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej – poprzez ocenę sposobu i rozmieszczenia miejsc zamocowania,

- stan i wygląd okien (nie powinny wykazywać zabrudzeń, pęknięć, zadrapań),

- dokładność uszczelnienia ościeżnic okien z ościeżami otworów budowlanych,

- prawidłowość działania części ruchomych i okuć.

Z dokonanego odbioru robót należy sporządzić protokół, w którym należy wymienić zauważone usterki. Jeżeli wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadzą wynik dodatni roboty należy uznać za zgodne z warunkami technicznymi. W razie zakwestionowania całości lub części robót, należy całkowicie lub częściowo odrzucić roboty, lub dokonać odpowiednich poprawek.

### Przepisy związane

DU nr 75/02	Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

PN-91/B-02020 	Ochrona cieplna budynków.

PN-82/B-02403 	Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.

PN-90/B-02867 	Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany.

BN-75/6821-02   	Szkło budowlane. Szyby zespolone.

BN-84/6824-01   	Szkło budowlane.

Aprobaty techniczne ITB

Certyfikaty

Atesty niepalności

Atesty PZH

## Montaż drzwi

Przygotować otwory drzwiowe wg oznaczeń na rysunkach. Przed zamówieniem upewnić się czy wielkość otworu w murze odpowiadać będzie zamówieniu. Drzwi do pomieszczeń sanitarnych i kabin sedesowych (wg wykazu) w dolnej części otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m2.

### Materiały

Zastosowanymi materiałami przy osadzaniu drzwi drewnianych, są:

- skrzydła drzwiowe,

- elementy łączące,

- okucia,

- akcesoria.

Szczegółowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna podano w PN/B-10087/ 96. Wilgotność drewna stosowanego do produkcji okien i drzwi powinna wynosić  10-16%.

### Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

### Kontrola jakości

Kontrola jakości powinna obejmować następujące badania:

- sprawdzenie wymiarów – dopuszczalne odchyłki wymiarów wg PN-78/M-02139

- sprawdzenie wykonania skrzydła drzwiowego, na powierzchniach widocznych po zamontowaniu powinien być zapewniony styk krawędzi części połączonych, rama skrzydła drzwiowego powinna być prosta, bez skrzywień, skręceń, wichrowatości i trwałych odkształceń;

- skrzydło drzwiowe nie powinno wykazywać pęknięć, skrzywień, wichrowatości, odchyłka w wymiarach ±1 mm;

- sprawdzenie wykonania ościeżnicy drzwi – dopuszczalne przesunięcia płaszczyzn bocznych ramy ościeżnicy względem siebie nie powinny przekraczać ±0,3 mm;

- sprawdzenie osadzenia i zamontowania okuć – konstrukcja wyrobu powinna zapewnić współosiowość zawiasów – dopuszczalna odchyłka nie powinna przekraczać ±1 mm;

- sprawdzanie działania drzwi – skrzydło drzwiowe pod wpływem siły przyłożonej do klamki lub gałki powinno się otwierać i zamykać swobodnie, bez zahamowań, zgodnie z ich przeznaczeniem. Masa obciążników zastępujących tę siłę przy dynamicznym zamykaniu skrzydła drzwiowego powinna wynosić więcej niż 2,5 kg.

- sprawdzenie izolacyjności akustycznej – wg. PN-87/B-02151;

- sprawdzenie infiltracji powietrza – infiltracja powietrza drzwi wewnętrznych wejściowych nie powinna być większa niż 1 m3 na 1 m długości szczeliny w ciągu 1 h, przy różnicy ciśnień p =10 Pa;

- Przygotowanie do badań: Drzwi przed badaniem należy przechowywać co najmniej 8h, w pomieszczeniu o temp. 20° ±2°C i wilgotności względnej 50 ±10%.

- Sprawdzenie wymiarów, szerokość i wysokość, należy wykonać na jednej powierzchni licowej, na krawędziach równoległych do krawędzi wyrobu, oddalonych od krawędzi nie więcej niż 20 mm.

- Pomiar powinien być wykonany z dokładnością ±0,5 mm. Sprawdzenie stanu powierzchni należy przeprowadzić wizualnie w świetle dziennym lub w rozproszonym świetle sztucznym z odległości 1 m.

- Do badań należy wybrać 3 szt. drzwi wybranych losowo.

### Odbiór techniczny

Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej przeznaczonych do wmontowania należy sprawdzić:

- zgodność wymiarów,

- jakość materiałów z jakich stolarka została wykonana,

- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,

- sprawdzenie  poprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć,

- zaświadczeń o jakości i świadectw.

### Przepisy związane

DU nr 75/02 	Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

PN-85/B-06070  	Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodności.

PN/B-10087/ 96 	Szczegółowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna.

## Ścianki i okładziny z płyt gipsowo-kartonowych

Lekkie ścianki działowe z płytami g-k na ruszcie stalowym są przegrodami wewnętrznymi o masie od 20 do 50 kg/m2. Ścianki te nie przenoszą żadnych istotnych obciążeń zewnętrznych, nie SA też przeznaczone na nośne elementy konstrukcyjne budynku. Dla zachowania stabilności ścianek łączy się je z otaczającymi elementami budynku (ścianami i stropami) za pomocą dybli. Ścianki spełniają funkcję przegrody akustycznej i ogniowej. Ścianki z płytami g-k na konstrukcji z profili stalowych mogą być stosowane na przegrody pomieszczeń, w których panuje normalna wilgotność (65-75 %) i dodatnie temperatury powietrza.

Elementami konstrukcyjnymi są profile z blachy stalowej ocynkowanej o kształtach „U” oraz „C”. Profile „U” mocuje się do podłogi i sufitu łącznikami, w miejscach oddalonych od siebie o 800 mm. Podobnie mocuje się skrajne profile „C” do ścian już istniejących. Pod profile „U” oraz skrajne profile „C” podkłada się taśmę uszczelniającą ze spienionego tworzywa, której zadaniem jest akustyczne uszczelnienie połączeń. Pozostałe profile „C” rozstawia się pionowo w kształtowniku „U” co 600 mm. Płyty g-k są mocowane pionowo, a ich podłużne krawędzie powinny stykać się na profilach „C” Kolejność, w jakiej płyty są mocowane, powinna być uzależniona od kierunku ustawienia słupków „C”. W zależności od oczekiwanych parametrów ścianki, konstrukcję okłada się jedną lub dwiema warstwami płyt. Druga warstwa płyt musi być przesunięta w stosunku do pierwszej o 600 mm. Przestrzeń między kształtownikami jest wypełniona wełną mineralną.

Wykonanie otworu w ścianie (np. drzwi) powoduje miejscowe obniżenie jej wytrzymałości. Wskutek tego w paśmie ściany o szerokości otworu, zwiększonej o 1200 mm z każdej strony, nie należy mocować żadnych urządzeń, które obciążałyby ścianę ciężarem większym niż 30 kg/mb. Jeżeli konieczne jest umieszczenie urządzenia bliżej otworu, należy stosować specjalne konstrukcje wsporcze, pracujące niezależnie od konstrukcji ściany.

Ościeżnice drzwiowe mocuje się do specjalnie przy nich postawionych słupków ( profile „C”) Słupki te wymagają mocowania do sufitu i podłogi. Na nadprożu ościeżnicy umiejscowiony jest rygiel wykonany przy użyciu profilu „U”. Jest on przymocowany do obu słupków

### Materiały

Zastosowanymi materiałami przy osadzaniu drzwi drewnianych, są:

- płyty gipsowo-kartonowe,

- kształtowniki stalowe do budowy ścian działowych,

- elementy wzmacniające do ościeżnic drzwiowych,

- łączniki

- materiały wykończeniowe.

Szczegółowe wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych podano w PN-EN 520 "Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań" zastępującą dotychczasową normę krajową PN-B-79405:1997

### Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

### Kontrola jakości

Kontrola jakości powinna obejmować następujące badania:

- sprawdzenie wymiarów – dopuszczalne odchyłki wymiarów wg PN-EN 520

### Odbiór techniczny

Dla dokonania oceny jakości należy sprawdzić:

- zgodność wymiarów,

- jakość materiałów,

- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,

- zaświadczeń o jakości i świadectw.

### Przepisy związane

DU nr 75/02 	Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

## Tynki

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne oraz wbudowane meble, o ile są wstawiane w nieotynkowane wnęki. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się osadzanie mebli wbudowanych po wykonaniu tynków Zaleca się przystępowanie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu murów lub skurczu ścian betonowych, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu robót stanu surowego. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5C i pod warunkiem że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. Należy je osłaniać matami, daszkami lub w inny odpowiedni sposób. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

### Materiały

Spoiwa

Cement, wapno i gips powinny spełniać wymagania podane w normach państwowych.

Glina stosowana do tynków powinna zawierać 5 - 20% piasku, nie powinna zaś mieć obcych zanieczyszczeń. Powinna ona po ukopaniu leżakować przez okres zimowy w hałdzie na otwartym powietrzu. Glinę należy co najmniej 24 godziny wcześniej rozrobić ) wodą do konsystencji ciekłej, a przed dodaniem do zaprawy usunąć nadmiar wody i dodawać w postaci zawiesiny (o konsystencji gęstej śmietany). Można również dodawać glinę w postaci proszku.

Piasek i woda

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności:

- nie zawierać domieszek organicznych,

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5 - 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 - 2,0 mm,

- przy zastosowaniu cementu białego lub kolorowego zawartość pyłów mineralnych o średnicy poniżej 0,05 mm nie powinna być większa niż 1% masy cementu.

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - średnioziarnisty.

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.

Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie państwowej na wodę do celów budowlanych.

### Kontrola jakości

Kontrola jakości powinna obejmować następujące badania:

- sprawdzenie wymiarów

- sprawdzenie wykonania

### Odbiór techniczny

Odbiór podłoża należy przeprowadzać bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wcześniej określonymi wymaganiami. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed odbiorem oczyścić i zmyć wodą.

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną i  WTWiORB.

Odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie powinny być większe niż:

- dla tynków kategorii II i III - 7 mm,

- dla tynków kategorii IV i IVf - 5 mm.

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków kategorii II-IV nie powinny być większe niż:

- na całej wysokości kondygnacji - 10 mm,

- na całej wysokości budynku         - 30 mm.

Powierzchnia tynku doborowego kat. IVf powinna być bardzo gładka, matowa, bez widocznych ziarenek piasku.

Powierzchnia tynku wypalanego powinna być bardzo gładka, z połyskiem, o ciemnym zabarwieniu.

Widoczne miejscowe nierówności tynków:

- doborowych i wypalanych - niedopuszczalne,

- pospolitych - dopuszczalne o szerokości i głębokości l mm i długości do 50 mm w liczbie 3 nierówności na 10 m2 tynku.

Tynki nie przewidziane do malowania powinny mieć na całej powierzchni barwę o jednakowym natężeniu, bez smug i plam. Wymagania te nie dotyczą tynków surowych i rapowanych, wyrównanych kielnią, ściąganych pacą i pędzlowanych.

Wypryski i spęcznienia na powierzchni tynku wskutek obecności w zaprawie nie zgaszonych cząstek wapna (często gliny) są:

- dla tynków pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych - niedopuszczalne,

- dla tynków surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro - dopuszczalne w liczbie 5 sztuk na 10 m2 tynku.

Pęknięcia na powierzchni tynków:

- dla tynków pocienionych, pospolitych,  doborowych i wypalanych - niedopuszczalne,

- dla tynków surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro - dopuszczalne włoskowate rysy skurczowe.

Dla wszystkich odmian tynków są niedopuszczalne następujące wady:

- 	wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pleśni itp.,

-	trwałe ślady zacieków na powierzchni,

- 	odstawanie, odparzenia i pęcherzy wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

Minimalna przyczepność tynku do podłoża z cegły, pustaków lub bloków betonowych powinna wynosić:

- dla tynków wapiennych	- 0,01    MPa,

- dla tynków cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych i cementowo-glinianych 0,025 MPa

- dla tynków gipsowych	 0,04 MPa

- dla tynków cementowych  0,05 MPa

### Przepisy związane

DU nr 75/02 	Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

## Roboty malarskie

Przed przystąpieniem do malowania wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie, jeżeli jest wymagana duża gładkość powierzchni. Następnie należy powierzchnię zagruntować.

Roboty malarskie zewnątrz i wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych można wykonywać po całkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotów w ścianie. Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po zakończeniu robót poprzedzających, a w szczególności:

- całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych, t j. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych itp. (bez założenia zewnętrznych przykryw kontaktów, wyłączników lub opraw), z wyjątkiem przyklejenia okładzin (np. tapet), założenia ceramicznych urządzeń sanitarnych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (wyłączniki, lampy itp.),

- wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe,

- ułożeniu podłóg drewnianych (białych),

- dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej oraz po zagruntowaniu wrębów pokostem (jednak przed oszkleniem) w przypadku, gdy stolarka nie była dostarczona w stanie wykończonym, t j. oszklona i pomalowana w zakładach produkcyjnych (tzw. konfekcjonowana).

Drugie malowanie można wykonywać po:

- wykonaniu tzw. białego montażu,

- po ułożeniu posadzek (z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych) oraz przed ocyklinowaniem posadzek deszczułkowych i mozaikowych,

- po oszkleniu okien, naświetli, jeśli nie była i to stolarka fabrycznie wykończona.

Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne:

- powierzchnia tynków powinna pod względem dokładności odpowiadać wymaganiom podanym w WTWiORB,

- wszelkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione przed przystąpieniem do malowania przez wypełnienie zaprawą uszkodzonych miejsc i zatarcie równo z powierzchnią tynku; w przypadku malowania farbami klejowymi dopuszcza się użycie do napraw zaprawy gipsowej,

- świeże tynki zewnętrzne, niedostatecznie skarbonizowane powinny być przed malowaniem zafluatowane; nie dotyczy to malowania farbami wapiennymi, cementowymi oraz tynków wapiennych malowanych farbami kazeinowymi,

- tynki gipsowe i gipsowo-wapienne nie mogą stanowić podłoża w przypadku malowania farbami krzemianowymi, a przy malowaniu farbami emulsyjnymi powinny być zaimpregnowane gruntownikiem pokostowym albo zagruntowane roztworem wodnym kleju zwierzęcego (wymalowania wewnętrzne) lub środkiem silikonowym,

- przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna być oczyszczona od zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze itp.) i chemicznych (wykwity z podłoża, rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujących się ziaren piasku, a w przypadku tynków uprzednio -malowanych także oczyszczona z łuszczącej lub pylącej się starej powłoki malarskiej,

- nie zaleca się malowania tynków uprzednio malowanych innymi farbami bez usunięcia (zmycia poprzedniej powłoki malarskiej, z wyjątkiem powłok farb emulsyjnych); po oczyszczeniu tynk nie powinien być rozmiękczony (np. gipsowy).

Podkłady pod powłokę malarską powinny być dostosowane do:

- rodzaju podłoża (beton, tynki, płyty pilśniowe itp.),

- rodzaju malowania (wapienne, klejowe, olejne itp.),

- miejsca i warunków zastosowania powłoki (elewacja, wnętrza, pomieszczenia suche lub narażone na zawilgocenie). Dobór właściwego rodzaju podkładu w zależności  od  wymienionych  warunków powinien być dokonany zgodnie z ustaleniami podanymi w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia nowych wyrobów malarskich do stosowania w budownictwie.

Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5°C (z zastrzeżeniem aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C) i nie wyższej niż +22°C. Wyjątek stanowi farba rozpuszczalnikowa silikonowa (Silenia B), którą można malować przy temperaturze ~5°C. Zaleca się, aby  temperatura w chwili wykonywania robót malarskich wynosiła:

- przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi od +12 do 18°C,

- przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i olejno-żywicznymi +10°C, .

- przy lakierowaniu i powlekaniu emalią + 20°C (w pomieszczeniu przy zamkniętych oknach), jak również przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi i poliuretanowymi.

Roboty malarskie na zewnątrz budynków nie powinny być wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim podczas opadów atmosferycznych podczas intensywnego nasłonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.

### Kontrola jakości

Kontrola jakości powinna obejmować następujące badania:

- sprawdzenie wykonania

### Odbiór techniczny

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzać, po zakończeniu ich wykonania w następujących terminach:

- powłoki z farb emulsyjnych - nie wcześniej niż po 7 dniach,

-powłoki z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakierów i emalii olejnych i syntetycznych i lakierów poliuretanowych — nie wcześniej niż po 14 dniach.

Ponadto powłoki wewnętrzne z farb wodnych i wodorozcieńczalnych powinny być badane po zakończeniu robót malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi (oraz emaliami i lakierami na tych spoiwach), i po założeniu urządzeń sanitarnych i elektrycznych, lecz przed cyklinowaniem posadzek parkietowych.

opracował:

mgr inż. Jan Zambrzycki

Upr. bud. Nr 78/83 wyd. w Skier.