- 2 -

# ORZECZENIE TECHNICZNE

/EKSPERTYZA/

DLA POTRZEB PRZYSZŁEJ PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU URZĘDU GMINY WISKITKI ul. Kościuszki 3 w Wiskitkach usytuowany

na działce nr ewid.375,

1.0.  Podstawa opracowania.

- zawarta umowa - zlecenia z Inwestorem na opracowanie niniejszej

dokumentacji technicznej,

-    Wytyczne i uzgodnienia wstępne z Inwestorem zakresu przyszłej przebudowy

i rozbudowy budynku Urzędu Gminy Wiskitki ul. Kościuszki 3 w Wiskitkach

usytuowany na działce nr ewid. 375,

-   Opracowana inwentaryzacja bud.-architektoniczna istniejącego budynku

Urzędu Gminy Wiskitki ul. Kościuszki 3 w Wiskitkach,

- P.T. zamienny konstrukcji Gminnego Domu Kultury w Wiskitkach

ul.Kościuszki 3 z dn. czerwiec 1985r. opracowany przez Zespół Projektowy

w  Żyrardowie, autor: Jerzy Więcko-Wolniewicz,

- Obliczenia statyczne konstrukcji Gminnego Domu Kultury w Wiskitkach

ul.Kościuszki 3 z dn. czerwiec 1985r. opracowany przez Zespół Projektowy

w  Żyrardowie, autor: Jerzy Więcko-Wolniewicz,

-    Ekspertyza geotechniczna dotycząca warunków posadowienia istniejącego

budynku Urzędu Gminy w Wiskitkach,

-    Inwentaryzacja terenu działki i dokładne oględziny oraz odkrywki elementów

konstrukcyjnych dla potrzeb niniejszego opracowania, istniejącego budynku

Urzędu Gminy Wiskitki przy ul. Kościuszki 3

-    literatura i normy branżowe obowiązujące w budownictwie,

- uprawnienia budowlane - Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego nr 31/83Sk-ce z dn. 18.07.1983r.

- zaświadczenie nr MAZ/BO/2280/02 z MOIIB z dn. 13.06.2007r.

- Uzgodnienia branżowe

2.0.  Przedmiot  opracowania.

Przedmiotem opracowania jest opracowania orzeczenia technicznego /ekspertyzy/, dla potrzeb przyszłej przebudowy i rozbudowy budynku Urzędu Gminy Wiskitki

ul. Kościuszki 3 w Wiskitkach

Dokumentacja zawierać będzie:

- część opisową

- ogólny opis budynku,

- opis elementów budowlano-konstrukcyjnych i wykończeniowych,

- opis stany technicznego istniejącego budynku

- zalecenia i wytyczne wykonywania przyszłej modernizacji budynku

- odbiór robót i wnioski końcowe

3.0.  Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania są dokładne oględziny i określenie stanu technicznego, w jakim w obecnej chwili znajduje się istniejący budynek Urzędu Gminy Wiskitki położonego przy ul. Kościuszki 3 w Wiskitkach dla potrzeb wykonania przyszłej

Modernizacji budowlanej.

- 3 -

4.0. Lokalizacja

Istniejący budynek Urzędu Gminy Wiskitki, który dotyczy niniejszego opracowania dla potrzeb przyszłej rozbudowy i dobudowy położony jest w Wiskitkach przy ul. Kościuszki 3 na działce nr ewid.375.

5.0. Ogólny opis istniejącego obiektu:

5.1. Ogólne dane techniczne

-  powierzchnia użytkowa       1.067,66m2

-  powierzchnia zabudowy         436,00m2

-  kubatura                             3.793,00m3

5.2.  Opis przeznaczenia i funkcji użytkowych budynku.

Istniejący budynek jest budynkiem o przeznaczeniu na cele użyteczności publiczne - Urzędu Gminy Wiskitki, który został pobudowany w latach 1987-1988r.

W budynku na parterze i I piętrze znajdują się pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne, sanitariaty oraz pomieszczenia socjalne.

W piwnicy usytuowana jest kotłownia oraz pomieszczenia magazynowe na materiały biurowe, sprzęt gospodarczy. W południowej części piwnicy znajdują się pomieszczenia przeznaczone na schron ze ścianami żelbetowymi grubości 45cm.

Wejście główne do budynku usytuowane jest w środkowej części budynku od strony zachodniej, do którego prowadzą schody z terenu w poz. – 2,50m

Poziom parteru ± 0,00m znajduje się 2,50m od terenu.

5.3. Opis konstrukcyjny budynku

Jest to budynek wolnostojący trzykondygnacyjny, murowany, z dachem dwuspadkowym   z pochylenie połaci około 18%.

Posiada układ konstrukcyjnym poprzeczny, trzytraktowym, które nawy posiadają wymiary w osiach: skrajne 2 x 4,80m + środkową 2,20m.

Bryła budynku w rzucie poziomym zajmuje powierzchnie prostokątną o wymiarach 37,74 x 12,20m i składa z dwu oddzielonych szczelina dylatacyjną części: 14,98 x 12,20m i 20,74 x 12,20m.

Układ murów nośnych - podłużny wykonany z gazobetonu konstrukcyjnego gr. 38cm na zaprawie cement.- wapiennej marki 0,3MPa.

Cały budynek ma stałą wysokość i posiada trzy kondygnację: piwnice, wysokości h=3,00m i parter oraz piętro o wysokości h=3,30m. Poziom parteru ± 0,00m znajduje się 2,50m od terenu.

Konstrukcja dachu wykonana jest drewniana, krokwiowo-płatwiowa.

Krokwie 16 x 7cm, w rozstawie około 85 cm, murłaty 14 x 14cm.

Murłaty mocowane do wieńca żelbetowego 25 x 25cm wykonanego w ściance kolankowej przy pomocy śrub M12 co około 1,50m.

Ocieplenie dachu wykonane z wełny mineralnej gr. ~18cm.

Fundamenty: ławy i ściany fundamentowe żelbetowe wylewane gr. 45cm w rejonie schronu pozostałe z cegły pełnej gr.51cm.

Ściany zewnętrzne powyżej parteru gr.38cm, murowane. Ściany działowe murowane

gr.6,5 i 12cm z cegły ceramicznej dziurawki.

Stropy naw zewnętrznych nad piwnicą, parterem oraz I piętrem o rozpiętości osiowej 4,80m wg opracowanego projektu konstrukcyjnego z roku 1985 wykonane są z prefabrykowanych typowych płyt kanałowych gr.24cm, natomiast nad częścią korytarza strop wykonane jest z płyty żelbetowej gr.15cm wylewanej.

Wokół stropów wykonane są wieńce żelbetowe o wym. 25 x 25cm zbrojone 4 x Ø12mm, strzemiona Ø6mm.

- 4 -

W środkowej części budynku usytuowana jest klatka dwubiegowa z poziomu piwnicy na I piętro, która wykonana jest żelbetowa wylewna.

5.4. Kominy

Kominy spalinowe dla nowych zamontowanych pieców typu „Buderus”na paliwo płynne (olej opałowy) wykonane są ze stali nierdzewnej. Trzony wentylacyjne z cegły pełnej ceramicznej klasy „150” na zaprawie cementowo-wapiennej.

5.5. Elementy zewnętrzne

Stopnie wejściowe, podesty wykonane żelbetowe wylewane.

Dojścia do budynku i parkingi utwardzone z kostki brukowej na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem.

6.0. Elementy wykończeniowe

6.1. Tynki wewnętrzne:

Cementowo-wapienne, ściany i sufity w poziomie przyziemia, na parterze i I piętrze.

6.2. Posadzki

Wszystkie pomieszczenia sanitarne posiadających posadzki zmywalne (terrakota, gres).

W pokojach użytkowych, deski lub wykładzina dywanowa lub rulonowa z PCV.

6.3.  Elewacje :

Ściany budynku – tynkowane i częściowo ocieplone styropianem gr.8-10cm.

Cokoły - płytki licowe łupane w kolorze brązowym na zaprawie klejowej mrozoodpornej.

6.4. Pokrycie dachu

# Wykonane z 2 warstw papy zgrzewalnej układne na deskowaniu.

6.5. Izolacje przeciwwilgociowe :

# Izolacja pozioma na ścianach fundamentowych - 2 x papa na lepiku na gorąco.

# Izolacja pionowa na ścianach fundamentowych do wys. terenu zasmarowana 2 x „Abizol”.

6.6. Izolacje ocieplenia ścian

Ocieplenie ścian zewnętrznych - styropian gr. 10cm układany w ścianach warstwowych.

6.7.   Instalacje

6.7.1. Instalacje wodociągowe

Budynek zaopatrzony jest w wodę na cele socjalno-bytowe z istniejącego miejskiego przyłącza.

6.7.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Wszystkie ścieki odprowadzone do istniejącej sieci miejskiej kanalizacji sanitarnej.

6.7.3. Instalacja centralnego ogrzewania

Instalację centralnego ogrzewania spełnia z modernizowana kotłownia usytuowana w piwnicy z zamontowanymi piecami typu „Buderus”na paliwo płynne (olej opałowy).

6.7.4. Wentylacja wyciągowa

Według potrzeb użytkowych i zagospodarowania pomieszczeń na poszczególnych kondygnacjach wykonana jest wentylacja grawitacyjna prowadzona w wymurowanych trzonach kominowych

6.7.5. Instalacje elektryczne

Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych.

- 5 -

6.7.6. Instalacje elektrotechniczne

Instalacja alarmowa.

Instalacja telefoniczna.

Instalacja odgromowa

7.0. Opis stanu technicznego budynku

Istniejący budynek Urzędu Gminnego został z realizowany w 1987-1988r.

Budynek jest usytuowany w kompleksie budynków mieszkalnych jednorodzinnych starych i nowo budowanych.

Na ścianach fundamentowych nie stwierdzono żadnych rys i spękań, co by stwierdzało ich nierówne osiadanie.

Na stropach nad piwnicą, nad parterem i I piętrem nie stwierdzono ugięć wykonanych elementów konstrukcji stropowych oraz rys i spękań na ich powierzchniach.

Po wykonaniu obliczeń statycznych sprawdzających ( egz. archiwalny) stwierdzono, że obciążenia użytkowe wykonanych stropów nad piwnicami, parterem oraz I piętrem przeniosą dopuszczalne obciążenia normowe – 3,0KN/m2

Obciążenia obliczeniowe - 3,0KN/m2 x 1,3 = 3,6KN/m2.

W rejonie schronu można dopuścić obciążenie użytkowe stropu na piwnica do 3,56KN/m2.

Na powierzchniach ściany konstrukcyjnych wewnętrznych i zewnętrznych oraz w miejscu nadproży okiennych i drzwiowych nie stwierdzono żadnych rys poziomych i pionowych.

Po dokonaniu dokładnych oględzin konstrukcji budynku użyteczności publicznej i po wykonaniu potrzebnych odkuwek stwierdzam, że:

- jest ona wykonana poprawnie a realizacja przebiegała w sposób poprawny,

- w budowane materiały są dobrej jakości i dopuszczone do stosowania w budownictwie,

- okoliczne budynki postawione od ponad 25 lat również nie posiadają na ścianach

elewacji żadnych spękań i odpadającego tynku, co by wskazywało na niestabilny grunt

w rejonie terenów zabudowanych.

8.0 Wnioski i zalecenia

Po dokonaniu dokładnego przeglądu technicznego i zapoznaniu się z dokumentacją eksploatacyjną budynku oraz przebiegu wcześniejszych robót konserwacyjno-remontowych w obiekcie można przeprowadzić przyszłą modernizację w zakresie wyszczególnionym i opisanym poniżej wg ustaleń z Inwestorem stwierdzam że:

- konstrukcja istniejącego budynku jest w dobrym stanie techniczny i nie stwarza

zagrożenia dla przebywających w nim osobom oraz obiekt może być użytkowany

zgodnie z zaprojektowana funkcją i przeznaczeniem, jako budynek użyteczności

publicznej,

- elementy wybudowanego obiektu spełniają sześć wymagań podstawowych

określonych w art. 5 ust.1. pkt1. ustawy - Prawo budowlane. Wymaganiami tymi dla

budynków są (WT - Warunki Techniczne).

- obiekt spełnia odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony środowiska   - będzie spełniał oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej ścian

zewnętrznych po wykonaniu ich ocieplenia metoda lekką ( styropian gr. 10cm).

Stwierdzam ostatecznie, że wybudowany obiekt spełnia warunki techniczne i nadaje się do użytkowania, jako budynek użyteczności publicznej.

- 6 -

9.0. Opis zakresu i warunków technicznych przyszłej modernizacji budynku

Po przeprowadzeniu rozmowy i uzyskanie informacji od przyszłego Inwestora przewiduje się w budynku przeprowadzić modernizacje w zakresie budowlano-instalacyjnym.

9.1. Wyszczególnienie przyszłego zakresu robot budowlanych:

a) Wykonanie nowych schodów zewnętrznych - wejściowych do budynku i wyjście

ewakuacyjne z sali konferencyjnej, która usytuowana będzie na parterze.

Wykonanie nowych schodów związane jest z przyszłym wykonaniem dobudówki od

strony frontowej budynku i pochylnią dla osób niepełnosprawnych przy ścianie

podłużnej.

b) We wnętrz budynku przewiduje się wykonać zmianę przeznaczenia funkcjonalnego,

niektórych pomieszczeń biurowych oraz przesunięcia ścianek działowych.

W związku z przeniesieniem sali konferencyjnej na parter, należy będzie wykonać

wyburzenia fragmentów ścian konstrukcyjnych a następnie zamontowaniu nadproży

i słupów stalowych.

9.2.  Obciążenia statyczne

Zestawienia obciążeń użytkowych przyjęte obliczeń statycznych dla budynku:

9.3. Obciążenie stropu nad parterem i piwnicami

-   ciężar własny stropu                                                            =     3,57KN/m2

-   obciążenie użytkowe obliczeniowe  wsp.1,3 x 3,0KN/m2        =      3,60KN/m2

-   obciążenie od ścianek działowych                                       =      0,75KN/m2

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obciążenie całkowite    =     7,92KN/m2

W rejonie schronu można dopuścić obciążenie użytkowe stropu do =     3,56KN/m2.

9.4. Obciążenie stropu nad I piętrem

-   ciężar własny stropu                                                           =       3,33KN/m2

-   obciążenia od pokrycia i konstrukcji dachu ( przyjęto)         =       0,80KN/m2

-   obciążenie śniegiem ( obliczeniowe ) wsp. 1,4 x 0,7KN/m2   =      1,00KN/m2

-   obciążenie od ocieplenia ( obliczeniowe )                            =      0,15KN/m2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obciążenie całkowite    =     5,28KN/m2

9.5.   Warunki gruntowo-wodne terenu

- Bezpośrednio od powierzchni terenu do głębokości 1,0m. występują piaski drobne średnio zagęszczone, średnio nawodnione.

- Głębiej do głębokości 1,5 ppt występują piaski różnej granulacji z wkładkami żwiru oraz z przewarstwieniami z iłów.

- Swobodne zwierciadło gruntowej w miesiącu wrzesień występowało na głębokości

1,40m - 1,60m od poziomu terenu, to jest poniżej posadowienia projektowanych

fundamentów.

UWAGA:   W czasie prowadzenia wykopów w miejscu posadowienia stóp lub ław

fundamentowych, jeżeli napotka się warstwę torfu lub grunty nasypowe,

należy je zastąpić chudym betonem marki B-7,5 lub piaskiem

stabilizowanym cementem.

Na podstawie odkrywek zalegających gruntów i przeprowadzonej analizy geotechnicznej  zawartej w opracowanej dokumentacji można przyjąć dopuszczalne naprężenia na grunt w poziomie posadowienia ław fundamentowych - około 0,18MPa.

- 7 -

9.6. Wytyczne technologiczne i kolejności wykonania nadproży.

W rejonie wykonywania przyszłych nadproży pod ścianami konstrukcyjnymi pomieszczenia w rejonie robót nie mogą być użytkowanie, co powinno być wyszczególnione w organizacji i harmonogramie robót opracowanym przez Kierownika Robót.

9.7  Kolejność wykonywania nadproży

a) Przed przystąpieniem do wykonania nadproży wykonać rusztowanie wyporowe

stropu zabijając kliny elementów stalowych lub bali drewnianych.

b) Wykuć gniazda dla wykonania betonowych poduszek podporowych dla oparcia belek

nadproża.

c) Wykonać podlewki poduszek betonowych z betonu drobnoziarnistego B-25.

d) Wykuć bruzdę dla zamontowania belek stalowych nadproża.

e) Po związaniu betonu poduszek betonowych zamontować belki stalowe skręcając je

śrubami M12.

f) Zabić kliny stalowe pomiędzy belką a stropem ( wstępne sprężenie zapobiegające jej

ugięciu) a następnie zabetonować wolne przestrzenie.

g) Po związaniu betonu przystąpić do wykuwania otworu w murze oraz wykonać

wyrównanie ościeży zaprawą cementową.

h) Zamontowane belki stalowe należy obłożyć wełną mineralną gr.8cm i zabudować

2 x płytą gipsowo-kartonową typu p.poż. wg dokonanych uzgodnień.

Uwaga:

a) Wszystkie prace przy nadprożach, należy wykonywać bardzo starannie i ze sztuką

budowlaną pod nadzorem Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

który musi być ustalony w czasie realizacji budowy oraz przy udziale Nadzoru

Autorskiego przez osobę opracowanej dokumentacji.

b) ostateczna szczegółowa technologia wykonania nadproży ustalona będzie w czasie

realizacji na budowie.

W czasie opracowania dokumentacji techniczno - budowlanej należy stosować następujące normy branżowe, budowlane.

-  Obciążenia budowli                               PN - 92/B-02000

-  Obciążenia stałe                                   PN  - 82/B-02001

-  Obciążenia śniegiem                             PN - 80/B-020010

-  Konstrukcje betonowe i żelbetowe         PN - 88/B-01041

-  Obciążenia gruntem                               PN - 88/B-02014

-  Projektowanie i obliczenia                      PN - 81/B-03020

9.8.  Wytyczne wykonania konstrukcji.

9.8.1. Wytyczne wykonania konstrukcji żelbetowych

Minimalne otuliny zbrojenia, od krawędzi elementu, do krawędzi pręta zbrojeniowego, wynoszą :

dla ław fundamentowych ( zbrojenie podłużne )       - 4,0cm

dla wieńców  ścian i stropów                                   - 2,5cm

dla stropów                                                              - 3,0cm

- 8 -

W ławach żelbetowych otulina dotyczy prętów głównych, podłużnych. Strzemiona ulokowane są w grubości otuliny. To samo dotyczy stropów i wieńców.

## Jakość betonu w elementach żelbetowych

## Receptura betonu musi być tak dobrana, by beton miał dobrą urabialność i by nie występowało zjawisko oddzielania się wody z betonu.

## Maksymalna wielkość kruszywa powinna być mniejsza niż minimalna grubość otuliny zbrojenia.

## Recepturę należy ustawić z możliwie małą ilością wody, a konsystencję regulować domieszkami plastyfikującymi.

## Wartość stosunku wodno-cementowego nie powinna przekroczyć 0,55

## W czasie betonowania beton powinien być odpowiednio zagęszczany.

## Przerwy robocze w betonowaniu

## Przerwy robocze ustala Kierownik Budowy przystosowując i wypuszczając startery zbrojenia dla powiązania i zapewnienia spójności elementów żelbetowych.

## W miejscu projektowanych dylatacji stosować odpowiednie elastyczne  przekładki i odpowiednio uszczelniając, aby przegroda zapewniała klasę odporności ogniowej 30min.

## Warunki betonowania i pielęgnacja betonu

## Betonowanie nie powinno być wykonywane w temperaturze niższej niż 5oC i nie wyższej niż 30oC.

## Wylany beton należy pielęgnować, zapewniając mu odpowiednią temperaturę i wilgotność dojrzewania. W szczególności dotyczy płyt stropowych, w których kontrola rys skurczowych jest istotna.

## Sposób pielęgnacji betonu powinien być każdorazowo uzgadniany i akceptowany przez Nadzór Budowy.

## Tolerancja wykonania i montażu elementów konstrukcyjnych

## Maksymalne odchyłki wymiarów i poziomy elementów konstrukcyjnych nie może przekroczyć poniższych wartości dopuszczalnych :

- położenie elementów konstrukcyjnych w odniesieniu do najbliżej

siatki modularnej                                                                                  ± 10mm

-    odchyłka płaszczyzn i krawędzi ścian i słupów od pionu                      ±  20mm

-  odchyłki od pionu ścian konstrukcyjnych na wysokości 4m.                   ± 10mm

-  odchylenie wymiarów przekroju poprzecznego do                                  ±   5mm

-  odchylenia w długości lub rozpiętości elementów żelbetowych               ± 20mm

-  odchylenia płaszczyzn poziomych stropów i fundamentów od poziomu

- na 1m. płaszczyzny w dowolnym kierunku                            ±   5mm

- na 2m. płaszczyzny w dowolnym kierunku                            ±   8mm

- na całą płaszczyznę                                                              ± 15mm

-  prostokątność  elementów poziomych ponad 4,0m.                                ± 15mm

-  klatka schodowa dla wszystkich elementów  stanu surowego                 ± 5-10mm

- zalanie zestawu śrub kotwowych dla konstrukcji stalowej                        ± 10mm

- 9 -

## Kontrola jakości materiałów konstrukcyjnych

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać akceptację Nadzoru Budowy.

Kontrola jakości betonu

Z każdej partii betonu konstrukcyjnego w czasie betonowania na budowie będą pobierane próbki dla sprawdzenia wytrzymałości, których badania  należy załączyć

do dokumentacji budowy.

Kontrola jakości wykonanych robót

## Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Nadzoru Budowy.

## Odbiór robót

## Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych.

## położenia obiektu (plan realizacyjny)

- cech geometrycznych wykonania konstrukcji lub jej elementów np. szczeliny dylatacyjne

- prawidłowości i zgodności z dokumentacją ułożenia zbrojenia

- jakości betonu

- prawidłowości betonowania i jego zagęszczenia

- prawidłowości ułożenia powłok izolacyjnych przeciwwilgociowych pionowych i poziomych.

9.8.2. Wytyczne wykonania konstrukcji stalowej

## Wymagania dotyczące materiałów

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać akceptację Nadzoru Budowy.

## Wymagania dotyczące wytwórcy konstrukcja stalowej

Konstrukcja stalowa zostanie wykonana przez Wytwórcę posiadającą odpowiednie kwalifikacje do wykonania tego typu konstrukcji.

Tolerancje wymiarowe wykonywania konstrukcji stalowej powinny odpowiadać wymaganiom wynikającym z PN-06200;1997  oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych ( tom III Konstrukcje Stalowe ).

## Złącza spawane

Złącza konstrukcyjne spawane, wykonywane zarówno w wytwórni jak i w czasie montażu elementów na budowie powinny być wykonywane przez spawaczy posiadające odpowiednie uprawnienia i kontrolowane dokładnie.

Złącza spawane montażowe, podlegają kontroli zgrubnej.

Spawy wykonywać elektrodami otulonymi do wykonania połączeń ze stali niskowęglowych i niskostopowych do spawania łukowego - elektrycznego wg norm PN65/M69013 i PN/M69014.

- 10 -

## Złącza śrubowe

Śruby stosowane w połączeniach powinny posiadać odpowiednie atesty. Sposób ich scalania będzie kontrolowany w oparciu o ogólne zasady odbioru robót montażowych przez Nadzór Budowy.

## Montaż konstrukcji

Montaż elementów stalowych prowadzić zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych ( tom III Konstrukcje Stalowe ).

oraz w oparciu o normę PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

Do odbioru robót dołączony zostanie operat geodezyjny zamontowanych elementów.

Roboty montażowe należy wykonać w oparciu o Wytyczne montażu opracowane przez Kierownika Budowy i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

## 10.0. Odbiór robót i uwagi końcowe

Odbioru robót dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych.

## Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące elementy :

## dokumentacja projektowa powykonawcza ( z naniesionymi dopuszczalnymi zmianami

## i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót ) wykonana przez Wykonawcę,

- dziennik Budowy,

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,

- protokóły częściowych odbiorów,

- świadectwa jakości wydanych przez dostawców materiałów

- protokóły badań.

Wszystkie roboty prowadzić pod nadzorem Inwestorskim przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane.

Po zakończeniu wszystkich wykonanych robót dotyczącej modernizacji budynku spisać protokół końcowy w obecności: Inwestora, Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru, oraz Wykonawcy.

Wszystkie zmiany konstrukcyjne i materiałowe uzgadniać z projektantem w ramach Nadzoru Autorskiego, aby nie doszło do przypadku destrukcji istniejącej konstrukcji budynku.

Opracował :

Żyrardów - listopad - 2007r.