|  | PRZEDMIAR ROBÓT |  |
| --- | --- | --- |
|  | Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień |  |

| 45231400-9 |  | Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych |
| --- | --- | --- |
| 45316110-9 |  | Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego |

| NAZWA INWESTYCJI | : | Oświetlenie uliczne |
| --- | --- | --- |
| ADRES INWESTYCJI | : | Starowiskitki |
| INWESTOR | : | Gmina Wiskitki |
| ADRES INWESTORA | : | 96- 315 Wiskitki ul Kościuszki 1 |
| BRANŻA | : | ELEKTRYCZNA |

| SPORZĄDZIŁ KALKULACJE | : | Andrzej Bartosik |
| --- | --- | --- |
| SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR | : | inż.Sławomir Żuchowski |
| DATA OPRACOWANIA | : | październik 2010r. |

| Stawka roboczogodziny | : |  |
| --- | --- | --- |

| NARZUTY |  |  |
| --- | --- | --- |

| Ogółem wartość kosztorysowa robót | : | zł |
| --- | --- | --- |

| Słownie: |  |  |
| --- | --- | --- |

| WYKONAWCA : |  | INWESTOR : |
| --- | --- | --- |
| Data opracowania październik 2010r. |  | Data zatwierdzenia |

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obecnie w miejscowości Starowiskitki gm. Wiskitk ina niewielkim odcinku przy drodze powiatowej w kierunku Miedniewic nie ma
oświetlenia ulicznego,. Planuje się wybudować dwa odcinki oświetlenia ulicznego z 4-ma lampami OUSb 70. .
Linia oświetleniowa
Oświetlenie uliczne w Starowiskitkach będzie odbywać w następujący sposób: 
Zasilanie 4-ch projektowanych lamp L-1 do L-4 oświetlenia w kierunku Miedniewic odbywać się będzie z 2-ch stron.
Lampy L-1 i L-2 zasilone będą z przewodu lampowego ostatniego słupa linii napowietrznej 4xAl 35+25mm2 stojącego przy drodze
powiatowej na działce nr ew. 35/2 zasilanego ze stacji nr 2-0198 "Wola Miedniewska-2" przewodem ASXSn 2x25mm2. Istniejący
słup krańcowy RK-10 z żerdzi ŻN-10 z lampą OUS pozostaje bez zmian. Skrzynka SON jest zainstalowana w linii ok. 700m od
miejsca rozbudowy.
Lampy L-3 i L-4 zasilone będą z przewodu lampowego ostatniego słupa linii napowietrznej 4xAl 50+25mm2 stojącego przy skrzyżowaniu drogi powiatowej i drogi do Starowiskitki zasilanego ze stacji nr 2-0188 "Starowiskitki-1" przewodem ASXSn 2x25mm2.
Istniejący słup krańcowy RK-10 z żerdzi ŻN-10 z lampą OUS pozostaje bez zmian. Tablica SON zainstalowana jest w stacji.
Zaprojektowano 4 przęsła linii napowietrznych przewodem ASXSn 2x25mm2 znaprężeniem 40Mpa na słupach z żerdzi wirowanych E wysokości 10,5m. Ustoje słupów: krańcowych U-2, przelotowego U-1. Na słupach krańcowych należy zainstalować ogranicznik przepięć GXO 0,5/5 i uziemić przewód PEN wykonując uziom 
Oprawy typu OUSb-70 z sodowymi żródłami światła o mocy 70W należy zainstalować na wysięgnikach jednoramiennych typu
WEO 1,2m. Podłączenie opraw oświetleniowych, wykonać przewodami YDYżo 3*2,5mm2 w układzie przewodów TNS, przed
oprawą zainstalować bezpiecznik typu SV 19.25 z wkładką bezpiecznikową 4A

2010-10 Starowiskitki gm. Wiskitki oświetlenie uliczne przedmiar.

PRZEDMIAR

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oświetlenie uliczne w Starowiskitkach gm.Wiskitki przedmiar |
| 1 | 45231400-9 | Linia napowietrzna |
| 1 d.1 | KNNR 5 0903-01 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m K-10,5/6 E | słup |  |  |
|  |  | 2 | słup | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 2 d.1 | KNNR 5 0903-01 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m P-10,5/2,5 E | słup |  |  |
|  |  | 2 | słup | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 3 d.1 | KNNR 5 0903-04 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wieszakowy | szt. |  |  |
|  |  | 6 | szt. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 4 d.1 | KNNR 5 0902-01 | Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - poprzecznik przelotowy analogicznie - uchwyt przelotowy typu SO 140 dla linii izolowanej | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 5 d.1 | KNNR 5 0902-02 | Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - poprzecznik narożny lub krańcowy analogicznie- uchwyt odciągowy tyou SO-34.96 dla linii izolowanej | szt. |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 6 d.1 | KNNR 5 0905-01 | Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x25mm2 | km.przew. |  |  |
|  |  | 0.244 | km.przew. | 0.244 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.244 |
| 7 d.1 | KNNR 5 0906-03 | Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 8 d.1 | KNNR 5 0907-05 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III pręty uziemiające typu PA-8.5 | m |  |  |
|  |  | 24 | m | 24.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24.000 |
| 9 d.1 | KNNR 5 0605-01 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu I-II | m |  |  |
|  |  | 24 | m | 24.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24.000 |
| 10 d.1 | KNNR 5 0611-01 | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 11 d.1 | KNNR 5 1203-05 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył |  |  |
|  |  | 4 | szt.żył | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 2 | 45316110-9 | Oprawy oświetleniowe |
| 12 d.2 | KNNR 5 1002-01 | Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie Wysięgnik jednoramienny | szt. |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 13 d.2 | KNNR 5 0902-06 | Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik SV 19.25 | szt. |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 14 d.2 | KNNR 5 1004-02 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku OUSb 70 | szt. |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 15 d.2 | KNNR 5 0203-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur YDY 3x2.5mm2 w wysięgnikach 4*4=16 | m |  |  |
|  |  | 16 | m | 16.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.000 |
| 3 |  | Badania i pomiary |
| 16 d.3 | KNNR 5 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar |  |  |
|  |  | 1 | pomiar | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 17 d.3 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)uzim ochronników | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 18 d.3 | KNNR 5 1304-02 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) oprawy oświetleniowe | szt. |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 19 d.3 | Wycena własna | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza montażu słupów kompletna z uzgodnieniami | kpl |  |  |
|  |  | 1 | kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |