Wiskitki: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Guzów
Numer ogłoszenia: 373968 - 2010; data zamieszczenia: 18.11.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 246870 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Wiskitki, ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki, woj. mazowieckie, tel. 046 8567212, faks 046 8554154.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Guzów.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa oczyszczalni ścieków o przepustowości 1200 m3/dobę wmiejscowości Guzów. Oczyszczalnia wykonana będzie w następującym układzie: - krata schodkowa i piaskownik lub sito zblokowane z piaskownikiem o przepustowości 25 dm3/s, - pompownia technologiczna z komorą zasuw, która będzie dawkowała ścieki do reaktora biologicznego, - docelowo trzy reaktory biologiczne (średnicy ok. 14m i głębokości ok.5m) z turbinami napowietrzającymi owydajności 1,9kg O2/kWh, - reaktory wyposażone w sondy: tlenowe, poziomu ścieków, dekanter, pompę osadu nadmiernego, pompęścieków oczyszczonych, - odpadki zbierane z sit i piaskownika będą zbierane w pojemniki, higienizowane wapnem palonym iwywożone na wysypisko odpadów stałych, - osad z reaktora biologicznego musi być ustabilizowany i odwodniony- w zagęszczaczu grawitacyjnymwyposażonym w mieszadła wolnoobrotowe, z którego osad jest wybierany odwadniany przy pomocy prasy ikompostowany. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków z oczyszczalni w miejscowości Guzów jest rzeka Sucha Nida. Budowa oczyszczalni obejmuje: 1. budynek techniczny niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny, kubatura obiektu około 700m3. 2. ogrodzenie o wysokości 150cm z siatki ogrodzeniowej na słupkach metalowych 3. drogi wewnętrzne, place manewrowe, chodniki, parkingi o nawierzchni z kostki Brukowej, 4. zjazd publiczny i droga dojazdowa do oczyszczalni ścieków wraz ze stałą organizacją Ruchu, 5. przyłącze wodociągowe z rur PCVØ110 i Ø63PN10 6. sieci technologiczne; 7. wiatę stalową, 8. zbiorniki żelbetowe SBR- reaktory, zbiorniki stabilizacji osadów i przepompowni Technologicznej, 9. technologię oczyszczania ścieków, 10. sterowanie oczyszczalni ścieków 11. instalacje wodno-kanalizacyjnej i wentylacyjne w budynku technicznym, 12. zasilanie elektroenergetyczne i instalacje elektryczne, 13. linię średniego napięcia i stację transformatorową, oraz instalacje elektryczne Oczyszczalni ścieków, 14. agregat prądotwórczy, Oraz udrożnienie rowu melioracyjnego SN-3 od ujścia z oczyszczalni do rzeki Sucha Nida na długości około5km. Przedmiot zamówienia obejmuje również pełną obsługę geodezyjną wraz z wykonaniem powykonawczejinwentaryzacji geodezyjnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest przedmiarze robót stanowiącym załącznik Nr 2 doSIWZ w dokumentacjach projektowych oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,które stanowią załącznik Nr 12 do SIWZ. Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mająna celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy Pzp, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych itechnologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowanemateriały i urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacjitechnicznej Specyfikacjach Technicznych, przedmiarach robót. Wykonawca w takim przypadku możezaoferować materiały i urządzenia równoważne. Wskazanie równoważności zaoferowanych materiałów iurządzeń spoczywa na Wykonawcy. Niniejsze zamówienie stanowi część projektu p.n.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki orazbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Guzów na realizację którego Gmina Wiskitki ubiega sięo uzyskanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RegionalnegoProgramu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.21-0, 45.26.23.10-7, 45.22.35.00-1, 45.32.00.00-6, 45.22.31.10-0, 45.32.10.00-3, 45.32.40.00-4, 45.26.12.13-0, 45.26.23.70-5, 45.43.12.00-9, 45.42.11.50-0, 45.42.10.00-4, 45.44.21.00-8, 45.11.27.10-5, 45.23.31.40-2, 45.33.23.00-6, 45.23.13.00-8, 45.23.24.21-9, 45.33.12.10-1, 45.31.00.00-3, 45.31.43.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Niniejsze zamówienie stanowi część projektu p.n.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki orazbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Guzów na realizację którego Gmina Wiskitki ubiega sięo uzyskanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RegionalnegoProgramu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.11.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- Konsorcjum Firm ,,FAMBUD - Jerzy Pietrzak'' Sp. z o.o. , ul. Mszczonowska 73, 96-100 SKierniewice, kraj/woj. łódzkie.

- Przedsiębiorstwo Inżynierii Ochrony Środowiska EKOKLAR Sp.z.o.o., ul. Wapienna 36, 64-920 Piła, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7613274,91 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- Cena wybranej oferty: 7471222,11

- Oferta z najniższą ceną: 7471222,11 / Oferta z najwyższą ceną: 8220031,69

- Waluta: PLN.

Wójt Gminy Wiskitki

Franciszek Grzegorz Miastowski