# D    O    M    P    O    L   Ewa   Grzesiak

96-300   Żyrardów    ul.   Okulickiego68b                                             D    O    M    P    O    L

architektura

##### P R O J E K T     B U D O W L A N Y

PRZEBUDOWY  I   ROZBUDOWY

BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO

URZĘDU  GMINY W WISKITKACH

Inwestor :  GMINA  WISKITKI

96-315  WISKITKI  ul. Kościuszki 1

Lokalizacja:  WISKITKI  dz. nr ew. 375

ul. Kościuszki 1

### Projektant :

### mgr inż. arch. Andrzej Grudziński  up. bud. C 45/54

MA-0256

Opracował:

mgr inż.  Sławomir  Jeznach up. bud. S-ce 22/88

MAZ/BO/4470/01

Listopad .2007r -

## ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1.  Opis  do projektu zagospodarowania działki...........................................................3

2.  Opis techniczny do projektu rozbudowy  budynku urzędu..................................... 6

3.  Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia................................................ 14

4.  Oświadczenia projektantów	..............................................................................17

.

Część rysunkowa:

1. Projekt zagospodarowania działki				1: 500      rys. 1

2. Rzut  parteru							1:50         rys. 2

3. Rzut  piwnicy							1:50         rys. 3

4. Rzut  piętra							1: 50        rys. 4

5. Rzut  dachu							1: 100      rys. 5

6. Przekrój pionowy A-A						1: 50        rys  6

7. Przekrój pionowy B-B						1: 50        rys. 7

8.   Elewacja północna						1: 100      rys. 8

9.   Elewacja południowa						1: 100      rys. 9

10. Elewacja  wschodnia			  			1: 100      rys. 10

11. Elewacja zachodnia						1: 100      rys. 11

12. Zestawienie stolarki okiennej					1 :100      rys. 12

13. Zestawienie stolarki drzwiowej				1 :100      rys. 12

14. Balustrada pochylni – rzut , widok				 1: 50	     rys. 13

15. Balustrada pochylni- przekrój pionowy			 1: 20	     rys. 14

15. Rzut więźby dachowej						1: 100	     rys. 15

Inwentaryzacja  budynku

Część rysunkowa:

1. Rzut  piwnicy							1:100       rys. 1

2. Rzut  parteru							1:100       rys. 2

3. Rzut  piętra							1: 100      rys. 3

5. Przekrój pionowy A-A						1: 100      rys  4

9.   Elewacja północna						1: 100      rys. 5

10. Elewacja południowa						1: 100      rys. 6

11. Elewacja  wschodnia			  			1: 100      rys. 7

12. Elewacja zachodnia						1: 100      rys. 8

Dokumenty formalno - prawne

1. Kopie uprawnień projektantów.

2. Zaświadczenia o przynależności do samorządu zawodowego.

3. Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Podstawa  opracowania

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Wójta  Gminy Wiskitki .

- Projekt  budowlany rozbudowy budynku urzędu.

- Ustalenia z inwestorem.

- Aktualna  mapa  sytuacyjno – wysokościowa   w skali 1: 500 do celów projektowych

2.1 Opis stanu istniejącego

Teren, na którym zlokalizowany  jest istniejący budynek urzędu  położony jest w  centralnej części Wiskitek i stanowi działkę o numerze ewidencyjnym 375. Na działce poza  budynkiem urzędu znajduje się drugi budynek  biurowo- administracyjny i budynek garażowy.

Teren położony jest w obszarze zabudowy mieszkaniowej z usługami .  Działka  częściowo ogrodzona  z urządzonym parkingiem dla samochodów osobowych  od strony drogi powiatowej( frontu budynku)i utwardzonym wjazdem  na  podwórze z tyłu budynku.

Na działce znajduje się stacja transformatorowa słupowa. Przez teren działki przebiega sieć telefoniczna.

Ponadto, na działce znajduje się szambo . Teren działki  płaski

Działka położona  na terenie  uzbrojonym. tj. w ulicy  znajduje się sieć wodociągowa,

i elektryczna.

Przedmiotowa działka ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej z istniejącymi   zjazdami  z  drogi powiatowej .

  - Uwarunkowania

2.2.1. Ustalenia decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Rozbudowa  budynku  zgodnie z zapisami  decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  ustala  następujące warunki ;

- wysokość budynku mierzona od poziomu terenu przy wejściu do budynku do

najwyższego punktu kalenicy 12.0 m

- szerokość elewacji frontowej  max 40.0 m

-kąt nachylenia połaci dachowych 0-400

- nieprzekraczalną linie zabudowy 9.0 m.

- powierzchnia zabudowa i utwardzona w stosunku do powierzchni terenu objętego niniejszą decyzją – max 80%

# 2.2.2  Informacje dotyczące ochrony konserwatorskiej

Zgodnie z zapisami w/w decyzji działka w części gdzie jest zlokalizowany  urząd znajduje się poza strefą  ochrony konserwatorskiej..

# 2.2.3. Wpływ inwestycji na środowisko

W rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów . w sprawie określenia rodzajów inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi lub mogących pogorszyć stan środowiska oraz wymagań jakim powinny odpowiadać raporty oddziaływania na środowisko tych inwestycji, omawiana inwestycja nie ma negatywnego wpływu na środowisko.

- .Emisja  zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych

Projektowana rozbudowa budynku nie zmienia warunków w zakresie emisji zanieczyszczeń gazowych pyłowych i płynnych.

-  Odpady stałe

Projektowana  rozbudowa  budynku nie powoduje powstawania odpadów i nieczystości stałych.

-  Emisja hałasów oraz wibracji

Obiekt nie wprowadza szczególnej emisji hałasów i wibracji.

# 2.2.4. Wpływ eksploatacji górniczej

Teren, którym projektuje się budynek nie jest położony w obrębie szkód górniczych.

# 2.5. Pozostałe ustalenia

Projektowana inwestycja nie narusza istniejącego układu drenarskiego i melioracyjnego, nie powoduje również jego przebudowy i przełożenia.

Stan projektowany

3.1. Charakterystyka  projektowanej  zabudowy

- zabudowa biurowo- administracyjna,

- budynek  piętrowy podpiwniczony ,

- technologia realizacji tradycyjna,

Wymiary podestu wejściowego 280x 600 cm

3.2 Lokalizacja obiektu

Wejście wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych zlokalizowane jest  w miejscu istniejącego wejścia . Podjazd dla niepełnosprawnych zlokalizowany będzie po południowo - zachodniej stronie od wejścia głównego do budynku , schody projektuje się na wprost wejścia .

3.3. Dojścia  dojazdy

Wjazd na działkę podlega adaptacji  Wejścia do budynku projektuje się po terenie

utwardzonym chodnikiem .Utwardzenie wg odrębnego opracowania.

3.3.3. Chodniki

Chodnik przeznaczony dla ruchu pieszego projektowany jest przed  wejściem do budynku . Nawierzchnię należy ułożyć z kostki brukowej betonowej szlachetnej gr. 6 wg odrębnego opracowania.

3.4. Zieleń i urządzenia rekreacyjne

Istniejąca zieleń  wysoka na terenie działki  podlega adaptacji.

Teren nie przeznaczony  do utwardzenia  stanowić będzie teren zielony porośnięty trawą i  innymi roślinami .

3.5. Miejsca gromadzenia odpadków stałych

Miejsca do czasowego gromadzenia  odpadków stałych  zlokalizowane w głębi działki obok  budynku garażu.

3.5. Projektowane przyłącza do budynku

W związku z rozbudową  budynku oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych nie przewiduje się budowy nowych przyłączy do budynku.

Bilans terenu

Pow. działek  				     	  		 2578   m2

Pow. zabudowy istniejących budynków

- urzędu						436.0 m2

- administ. biurowego			             	325.0 m2

- garaży						114.0 m2

Pow. zabudowy wejścia						83.6 m2

Pow. parkingów							140 m2

Pow. chodników						100 m2

Pow. utwardz. ist.	        	                        			450.0 m2

Pow. terenów utwardz. i zabud.		        	              	1648.6m2

Pow.  zieleni			       		                	  929.4 m2

Powierzchnia biologicznie czynna		 	  	  36.05%

# Opis  techniczny architektoniczno- budowlany

- DANE  OGÓLNE

  - Przeznaczenie i program użytkowy

Przedmiotem  opracowania jest projekt rozbudowy budynku urzędu gminy. Rozbudowa budynku polega na dobudowie  wejścia  wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych oraz zmianie układu funkcjonalnego pomieszczeń  urzędu.

1.2. Opis programu funkcjonalnego

Projektowana rozbudowa urzędu oraz jego przebudowa  pod względem funkcjonalnym jest koniecznością dostosowania budynku do wymagań obowiązujących  przepisów .

W istniejącym  budynku  poziom parteru znajduje się około 2.60 m nad poziomem terenu. Istniejące wejście nie jest dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.  Przebudowa wejścia  polega  przede wszystkim na dobudowie podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Istniejąca  sala konferencyjna znajduje się na piętrze i posiada tylko jedno wyjście ewakuacyjne  W celu dostosowania  do przepisów przeciwpożarowych  projektuje się przeniesienie sali konferencyjnej na poziom parteru budynku.

1.3. Założenia do projektu rozbudowy urzędu

W części centralnej  budynku został zaprojektowany  ryzalit wejściowy, podkreślający wejście do budynku . Główne wejście do budynku pozostało niezmienione , zostało  obudowane   słupami podtrzymującymi dach i dobudowane pomieszczenie w poziomie piętra.

Schody wejściowe zostały zaprojektowane na wprost wejścia .

Podjazd dla osób niepełnosprawnych został zaprojektowany po stronie południowej wzdłuż ściany budynku. Ze względu na jego długość, która jest wynikiem dostosowania do wymaganego nachylenia  6% podjazd będzie składał się z trzech pochylni.

- OPIS  BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO

Istniejący budynek  urzędu  gminy został wybudowany  w latach 1986-1991r.

Budynek urzędu gminy jest obiektem wolnostojącym, całkowicie podpiwniczonym piwnice  prawie w całości znajdują się na powierzchni terenu. W części piwnic, znajduje się ukrycie ochronne.

Zestawienie  powierzchni i kubatury

Pow. zabudowy					436.00 m2

Pow. użytkowa					1067.66 m2

Kubatura						3793.00 m3

Dane dotyczące konstrukcji istniejącego  budynku

Konstrukcja tradycyjna. Elementami nośnymi są ściany podłużne, usztywnione poprzecznie .

Ściany nośne  piwnic z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cem- wap.

Ściany zewnętrzne z pustaków MAX gr. 24 + cegła cementowo – wapienna grubości 12.0 cm.

Ściany działowe z cegły dziurawki

Stropy nad piwnicą  typu Kleina na belkach stalowych nad parterem  i piętrem strop kanałowy.

Schody wewnętrzne i zewnętrzne żelbetowe

- OPIS  ROBÓT BUDOWLANYCH  PROJEKTOWANYCH  PRZY PRZEBUDOWIE I  ROZBUDOWIE  BUDYNKU

Zestawienie  powierzchni i kubatury

Pow. zabudowy					16.80 m2

Pow. użytkowa					12.85 m2

Kubatura						185.00 m3

- Piwnica

W piwnicy część pomieszczeń zostanie adaptowana na archiwum .

Pomieszczenia od strony ulicy projektuje   się  adaptować  na pomieszczenie użytkowe . Projektuje się  dodatkowe wejście od strony  ulicy  oraz nowe  okna.

W pomieszczeniu projektuje się tynk z  gładzią gipsową, podłogę  z płytek ceramicznych nowa instalację c.o i elektryczną.

W części  pomieszczeń  piwnicy   projektuje się  ułożenie  podłogi z płytek ceramicznych. Projektuje się ułożenie płytek ceramicznych w pomieszczeniach archiwum, niektórych  pomieszczeniach  gospodarczych, pomieszczeniu użytkowym  oraz na korytarzach i klatce schodowej.

W całej piwnicy projektuje się    pomalowanie ścian i sufitów.

Ponadto w pomieszczeniu użytkowym projektuje się sztablatury gipsowej na ściany i sufit.

- Parter, Piętro

W budynku w części biurowej projektuje się:

-  rozbiórkę części ścian oznaczonych na rzutach, oraz powiększenie otworów

drzwiowych w celu osadzenia drzwi  do pomieszczeń biurowych o szerokości  w

świetle ościeżnic  90 cm,

-  wykonanie  nowych ścian  z płyt gkf  ( zgodnie z opisem na rys. nr 2),

-  zamurowanie   części otworów  drzwiowych,

-  wymianę drzwi

-  naciągnięcie gładzi gipsowej( sztablatury) na ściany korytarzy i holu i części pomieszczeń,

-  zaprojektowanie sufitu podwieszonego w gabinecie  Wójta i na holu przed

gabinetem,

-  wykonanie tynków w nowo pobudowanym  pomieszczeniu,

-   pomalowanie pomieszczeń farbą akrylową zmywalna,

-   wymianę  podłóg we wszystkich pomieszczeniach

-   wymianę oświetlenia na korytarzach i holu oraz w części pomieszczeń ,

-   całkowitą przebudowę WC na parterze i piętrze,

-   wykonanie sali konferencyjnej w  poziomie parteru,

-   ocieplenie ścian;  frontowej i od strony podwórka,

-   pokrycie  całego dachu blachą,

-   wymianę instalacji  c.o wraz z grzejnikami,

-   częściową przebudowę instalacji elektrycznej.

- Rozbudowa budynku.

Rozbudowa budynku polega na dobudowie wejścia wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych oraz budowę dodatkowego wyjścia z sali konferencyjnej. Nad  wejściem głównym do budynku projektuje się dobudowę części pomieszczenia, zgodnie z niniejszym projektem.

- ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO - MATERIAŁOWE

Projektowana dobudowa  obejmuje  trzy kondygnacje.

Część dobudowana budynku posadowiona na ławach żelbetowych.  Konstrukcja części dobudowanej żelbetowa  i murowana  w poziomie piwnicy z bloczków betonowych  powyżej z cegły ceramicznej pełnej..

3.2. Posadowienie budynku

Budynek posadowiony na ławach i stopach  fundamentowych żelbetowych wylewanych. Fundamenty wykonać na podkładzie z chudego betonu B  7.5 Mpa  gr. min. 10 cm

Wykonując wykopy pod fundamenty nie wolno dopuścić do zalania wykopu wodą. Jeśli doszłoby  do rozmiękczenia dna wykopu, wtedy należy naruszoną ziemię wybrać i zastąpić ją chudym betonem.

3.3. Ściany

Ściany fundamentowe z betonu  gr 38/25 cm. Warstwa izolacji termicznej ze styropianu  FS-20 grubości 8.0 /12cm. Wykończone cegłą  klinkierową.

Ściany zewnętrzne z cegły ceramicznej pełnej  gr. 25/38 cm . Warstwa izolacji termicznej ze styropianu FS 15  gr 12.0 cm.

Słupy żelbetowe gr. 30.0 cm . Filary murowane  częściowo obłożone cegłą klinkierową

3.4. Stropy

Strop  żelbetowy oparty na ścianach bocznych nowoprojektowanych. Wieńce żelbetowe monolityczne.

  - Nadproża, podciągi, schody.

Nadproża  żelbetowe monolityczne. Schody płytowe żelbetowe.

Belki i podciągi żelbetowe wylewane.

Konstrukcja  wg projektu konstrukcyjnego.

  - Dach

Konstrukcja drewniana krokwiowo jętkowa  z drewna sosnowego klasy K 27. Murłaty 140x 140 mm mocowane do wieńca F 16  pod  nakrętki  stosować podkładki. Krokwie o przekroju 8 x 16 mocowane do murłat za pomocą połączeń ciesielskich i wzmacniane gwoździami. Jętki 6x16  mocowane   na śruby  M 12 do  krokwi. Poszycie dachu stanowić będą deski gr 25 mm bite do czoła lub płyta  wiórowa wodoodporna ( OSB) Stężenia wiatrowe wykonać  z desek 32 x 120 mm.  Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną  przez min.  dwukrotne smarowanie preparatem solnym  IntoX  S wg wytycznych i zaleceń producenta lub inne środki  dopuszczone do stosowania w budownictwie . Drewno zabezpieczyć przeciwpożarowo.

  - Otwory okienne i drzwiowe

Stolarka okienna  z PCV ze skrzydłami rozwieranymi i uchylanymi z nawiewnikami. Współczynnik przenikania ciepła k max = 1.3 – 1.8 W/m2K.

Przeszklenia jednokomorowe niskoemisyjne ( Uk= 1.10 w/(m2K)

Współczynnik infiltracji powietrza: okna rozszczelnione  a= 0.5-1, wskaźnik izolacyjności akustycznej Rw 32- 42 dB.

W oknach   należy zapewnić nawiew o łącznej wydajności 100 m3/h.

Okna  wykonane wg pomiaru z natury.

Drzwi wewnętrzne typowe  płytowe pełne, o gładkiej powierzchni pozwalającej na utrzymanie w czystości.

Drzwi wejściowe zewnętrzne stalowe ocieplone o współczynniku k nie większym niż 2.6 W/ m2K z automatem samozamykającym, wzmocnione antywłamaniowe..

Drzwi do przedsionków WC należy wyposażyć w  urządzenia samozamykające.

Parapety zewnętrzne – podokienniki wykonać z  PCV lub blachy powlekanej  o kolorze zgodnym z projektem

Parapety wewnętrzne , kamienne , lub laminowane z płyt MDF.

  - Elementy wykończenia  wewnętrznego.

Ściany i sufity   , klatek schodowych, korytarzy oraz gabinetów i sali konferencyjnych tynk z warstwą gładzi  gipsowej ( sztablatury).

Malowanie  wszystkich pomieszczeń farbami akrylowymi zmywalnymi .

Sufit w gabinecie Wójta i na holu wejściowym z płyt g-k  podwieszony.

Ściany  w pomieszczeniach sanitarnych okładzina ścienna z płytek ceramicznych glazurowanych do wysokości 2.20 m powyżej tynk gipsowy lub cem – wap. kat. III przygotowany pod powłokę malarską, malowanie farbami akrylowymi..

Podłogi i posadzki

Podłogi gabinetów

Podłogi gabinetów parkiet lub alternatywnie panele drewniane (np. deska berlinecka)

Podłogi w holu,  schody,  podłogi korytarzy:

hol wejściowy , klatka schodowa – płytki gresowe polerowane antypoślizgowe  granitopodobne,

korytarze – gres

Posadzka pomieszczeń sanitarnych:

płytki gresowe

Uwaga ! na drogach komunikacji ogólnej zabrania się używania materiałów łatwopalnych.

Podłogi w pomieszczeniach biurowych

Panele laminowane układane na warstwie pianki.

Sala konferencyjna gres.

Izolacje

Izolacje termiczne ścian:

części nadziemnej styropian FS  15  gr 10.0/12.0 cm

ściany piwnic  -styropian FS grubości 8.0 cm .

Izolacja termiczna  stropu na piętrem  budynku :

/ styropian   gr 15.0 cm/,

Izolacja termiczna stropu nad piętrem część nowoprojektowana

/styropian 17.0 cm/,

Izolacja  przeciwwilgociowa pozioma  pod posadzkę w piwnicy w części nowoprojektowanej folia  budowlana( papa izolacyjna termozgrzewalna).

Paroizolacja nad ostatnią  kondygnacją- folia paroizolacyjna   PCV.

  - Elementy wykończenia zewnętrznego

Tynki zewnętrzne: wyprawa tynkarska ze szlachetnych tynków cienkowarstwowych typu Drivit.

Kolorystyka elewacji zewnętrznej w tonacji  jasnych beży . Ściany w skrajnych pasach do wysokości okien piętra tynk z boniami .

Na wysokości górnej krawędzi okien piętra gzyms  wykonany z kształtek  poliuretanowych

Pokrycie dachu blacha profilowana w kolorze czarnym lub ciemno szarym. Podbitki okapu z płyt fernacel tynkowane łącznie ze ścianą .

3.10. Obróbki dachu

Obróbki dachu obejmują opierzenia kominów,  wyłazu dachowego oraz orynnowanie, obróbki ścian na połączeniu z dachem. Zastosować obróbki dachowe systemowe lub wykonać indywidualne z blachy stalowej  w kolorze  pokrycia dachu

Rynny i rury spustowe z profili PCV w kolorze czarnym.

3.11. Okładziny i posadzki zewnętrzne

Posadzki podcienia  wejściowego i  klatki schodowej.

płytki ceramiczne gresowe granitopodobne  o fakturze antypoślizgowej.

Posadzka  pochylni dla osób niepełnosprawnych  kostka granitowa lub szlachetna kostka betonowa.

- Wyposażenie pomieszczeń

WC

Przedsionek   WC wyposaża się w umywalki z baterią na ciepłą i zimną  wodę stojące jednouchwytowe .

Kabiny  w miski ustępowe, kabinę dla osób niepełnosprawnych należy wyposażyć uchwyty.

5.INSTALACJE  WEWNĘTRZNE I PRZYŁĄCZA.

W budynku projektuje się przebudowę  instalacji wodno- kanalizacyjnej, elektrycznej i centralnego ogrzewania.

6.OCHRONA  PRZECIWPOŻAROWA

Budynek użyteczności publicznej o wysokości 2 kondygnacji

Budynek  niski (N)

Kategoria zagrożenia ludzi ZLIII  w części  sali konferencyjnej ZLI.

Dla części budynku ZL III

Klasa odporności pożarowej budynku „D”

Klasa odporności ogniowej elementów budynku.

Główna konstrukcja nośna R 30

Konstrukcja  dachu (-)

Stropy  REI 30

Ściany zewnętrzne	EI 30

Ściany wewnętrzne EI 30

Ściany wewnętrzne  (-)

Przekrycie dachu (-)

Dla części budynku  ZLI

Klasa odporności pożarowej budynku „C”

Klasa odporności ogniowej elementów budynku.

Główna konstrukcja nośna R 60

Konstrukcja  dachu (15)

Stropy  REI 60

Ściany zewnętrzne	EI 30

Ściany wewnętrzne EI 30

Ściany wewnętrzne  (EI15)

Przekrycie dachu (E15)

Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej 8 000 m2.

Budynek wyposażony w jedną  klatkę schodową . Długość dróg ewakuacyjnych   max 30 m – w  przypadku  urzędu 29.00m

Ściany boczne budynku  oddalone od  istniejących budynków na działkach sąsiednich  15.30  i 25.0 i od budynków na tej samej działce 5.50 m i 12.0 m .

Zaopatrzenie w wodę do celów ppożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru

G=20 dcm3/s zaprojektowano z  dwóch hydrantów (80 usytuowanych przed budynkiem na sieci wodociągowej   w odległości większej niż 5.0 m od budynku.

W budynku zaprojektowano  hydranty wewnętrzne o średnicy (25.Hydrany wskazane  na rzutach budynku.

Drewniane elementy  dachu zabezpieczyć należy do stopnia  niepalności  FOBOSEM M2. Klapa wyłazowa na dach w klasie odporności ogniowej EI 15.

Dojazd pożarowy do budynku bezpośrednio z ulicy Kościuszki.

7. CHARAKTERYSTYKA  BUDYNKU

7.1. Wymagania dotyczące oszczędności energii

Obiekt został zaprojektowany zgodnie z wymaganiami izolacyjności cieplnej i innych wymagań związanych z oszczędnością energii.

Montować okna , które są wyposażone w nawiewniki.

7.2 Charakterystyka ekologiczna

4.2.1.Emisja  zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych

Budynek spełnia warunki ochrony atmosfery  zastosowano kocioł centralnego ogrzewania, który ma emisję zanieczyszczeń nie większą niż dopuszczalną w aktualnych przepisach i normach( kocioł olejowy).

7.3 Odpady stałe

Śmietnik utwardzony teren istniejący na terenie działki z bezpośrednim dojazdem z ulicy. Śmietnik   wyposażony w pojemniki  na  odpady i nieczystości stałe.

7.4  Emisja hałasów oraz wibracji

Obiekt nie wprowadza szczególnej emisji hałasów i wibracji.

8.Warunki wykonywania robót budowlano – montażowych

Wszystkie roboty budowlano – montażowe i odbiór robót wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych wydanych przez  Ministerstwo  Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa a opracowanych przez  Instytut Techniki Budowlanej.

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych.

INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY ZDROWIA  SPORZADZONA  DLA  POTRZEB REALIZACJI

#### ROZBUDOWY BUDYNKU URZĘDU

Adres budowy:  WISKITKI  nr ew. 375

Inwestor : WÓJT GMINY WISKITKI

### Opracował :      mgr inż. arch. Andrzej Grudziński

### mgr inż. Sławomir Jeznach

-2007 –

- ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI

Budowa wejścia do urzędu obejmuje dobudowę schodów   pochylni , podestu, części pomieszczeń  oraz zadaszenie nad balkonem  .

Realizacja  wejścia do budynku urzędu  obejmuje wykonanie:

1. Robót ziemnych,

2. Robót  przy murowaniu ścian  oraz wykonaniu słupów.

3. Robót związanych z wykonaniem  płyty podestu wejściowego  oraz balkonu

4. Robót związanych z wykonaniem więźby dachowej,

5. Robót związanych z pokryciem dachu.

6. Robót wykończeniowych

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Wykonanie wejścia  obejmuje wykonanie robót w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego budynku.

3.  WSKAZANIE  ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA  DZIAŁKI, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSSTWA I ZDROWIA LUDZI.

W obrębie opracowania nie występują  przewody linii energetycznych napowietrznych.

W bliskim sąsiedztwie znajduje się stacja transformatorowa  słupowa.

4.WSKAZANIE  DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĘPOWANIA

- Roboty ziemne wykonywane przy realizacji budynku nie obejmują  robót budowlanych określonych w art. 21a ust. 2 ustawy prawo budowlane. Głębokość wykopów   przy robotach fundamentowych wynosić będzie max 110cm poniżej terenu, bez konieczności  wykonywania wykopów o ścianach pionowych.

- Roboty murowe wykonywane będą na wysokości do około  11.50 m od poziomu terenu gdzie ustawiane zostaną rusztowania do wykonania robót murowych.

Roboty przy wykonaniu murów będą wykonywane na wysokości około   max 10.0m

Przy robotach murowych i betonowych  występuje  ryzyko  upadku z wysokości.

- Roboty przy wykonywaniu stropu.  Przy wykonywaniu stropu   występują roboty na wysokości większej niż  5.0m

Przy wykonywaniu robót związanych z wykonaniem stropu  istnieje możliwość upadku z wysokości ,  w obrębie  skraju stropu podczas wykonywania robót betonowych i murowych należy zachować szczególna ostrożność.

Szczególną ostrożność należy zachować przy wykonywaniu  nadproży stalowych w  części istniejącej.  Rozbiórkę  ścian należy wykonać zgodnie z technologią  zachowując szczególną ostrożność.

- Roboty przy wykonywaniu więźby dachowej wykonywane są na wysokości max11.5  i istnieje ryzyko upadku z wysokości, w opracowanym planie bezpieczeństwa należy przewidzieć zabezpieczenia i  przeszkolenie  z zakresu BHP dla pracowników wykonujących roboty budowlane.

- Roboty przy wykonywaniu pokrycia dachowego wykonywane są na wysokości  i mogą powodować ryzyko upadku z wysokości a zwłaszcza przy wykonywaniu  robót w obrębie skraju dachu oraz  mogą powodować niebezpieczeństwo upadku przedmiotów z wysokości

( dachu)

- Roboty wykończeniowe  wymagają zachowania ostrożności.

5. SPOSOBY PROWADZENIA  INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystąpieniem do wykonywania poszczególnych etapów robót  budowlanych należy  przeszkolić pracowników w zakresie  organizacji  i zasad bezpieczeństwa wykonania tych robót oraz dopuścić do wykonywania robót tylko tych , którzy zostali przeszkoleni i posiadają stwierdzenie, że nadają się do pracy na wysokości.

6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STRAFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ.

W palnie  bezpieczeństwa, należy przewidzieć elementy zabezpieczające przed  upadkiem pracowników z wysokości oraz daszki  nad przejściami osłaniające przed  przypadkowym upadkiem przedmiotów z wysokości. Przy wykonywaniu robót  elewacyjnych należy stosować odpowiednie  rusztowania i zabezpieczenia oraz wygrodzić strefę bezpieczeństwa o szerokości 1/10 wysokości lecz nie mniejszej jak 6.0 m.

Pracowników zabezpieczyć w środki i sprzęt ochrony osobistej.

Wszystkie roboty budowlane i montażowe wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i z zachowaniem obowiązujących przepisów  w  szczególności  BHP.

Wszystkie stosowane materiały budowlane  , izolacyjne i malarskie muszą posiadać atest sanitarno – higieniczny dopuszczający do stosowania w budownictwie przeznaczonym na pobyt ludzi.

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) sporządza kierownik budowy ( roboty budowlane , których charakter , organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstawania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi , a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości §6ust1pkt a,b,c Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - Dz.U.z dnia 10 lipca 2003r.)

mgr inż. arch  Andrzej Grudziński

Ul. Okulickiego 8a

96- 300 Żyrardów

OŚWIADCZENIE

Oświadczam ,że wykonany   projekt budowlany  rozbudowy budynku Urzędu Gminy  Wiskitki   zlokalizowanego na działce  nr ew.  375 w miejscowości Wiskitki. sporządzony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inż. Sławomir Jeznach

ul. Żwirki i Wigury 3

96- 300 Żyrardów

OŚWIADCZENIE

Oświadczam ,że wykonany   projekt budowlany  wejścia do budynku Urzędu Gminy  Wiskitki   zlokalizowanego na działce  nr ew.  375 w miejscowości Wiskitki. sporządzony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.