Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wiskitki na lata 2014-2017
z perspektywą na lata 2018-2021

Opracował:

Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja

WISKITKI 2014

# Spis treści:

1. Wstęp	6

1.1. Cel i zakres opracowania	6

1.2. Opis przyjętej metodyki	7

2. Charakterystyka gminy	8

2.1. Położenie	8

2.2. Demografia	8

2.3. Budowa geologiczna	10

2.4. Warunki klimatyczne	10

2.5. Infrastruktura inżynieryjno-techniczna	10

2.5.1.Sieć  wodociągowa	10

2.5.2. Sieć kanalizacyjna	11

2.5.3. Sieć gazowa	11

2.5.4. Sieć drogowa	11

3. Założenie programowe	12

3.1. Dokumenty o zasięgu krajowym	12

3.1.1 Uwarunkowania wynikające z Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne  i Ochrona Środowiska	12

3.1.2 Uwarunkowania wynikające z polityki ekologicznej państwa	13

3.1.3 Uwarunkowania wynikające z Krajowego i Wojewódzkiego Programu Usuwania Azbestu	20

3.1.4 Uwarunkowania wynikające z Krajowego Planu Gospodarki Odpadami	20

3.2. Dokumenty o zasięgu wojewódzkim	21

3.2.1 Uwarunkowania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami	21

3.2.2 Uwarunkowania wynikające ze Strategii  Rozwoju Województwa	21

3.2.3 Uwarunkowania wynikające z Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska Program Strategiczny Ochrona Środowiska dla województwa mazowieckiego	22

3.3. Dokumenty o zasięgu powiatowym	24

3.3.1. Uwarunkowania wynikające z Powiatowego Programu Ochrony Środowiska Program Ochrony Środowiska dla powiatu żyrardowskiego	24

4. Działania systemowe	30

4.1. Zarządzanie środowiskowe	30

4.1.1. Cele i strategia działań	30

4.2. Edukacja ekologiczna	30

4.2.1. Cele i strategia działań	34

4.3. Poważne awarie	35

4.3.1. Stan aktualny	35

4.3.2 Zagrożenia	36

4.3.3 Cele i strategia działań	36

5. Ochrona zasobów naturalnych	36

5.1. Lasy	36

5.1.1. Stan aktualny	36

5.1.2. Zagrożenia	38

5.1.3. Cele i strategia działań	38

5.2. Ochrona przyrody	39

5.2.1. Stan aktualny	39

5.2.2. Zagrożenia	49

5.2.3. Cele i strategia działań	49

5.3. Ochrona powierzchni ziemi	50

5.3.1. Stan aktualny	50

5.3.2. Zagrożenia	53

5.3.3. Cele i strategia działań	54

6. Poprawa jakości środowiska	54

6.1. Wody	54

6.1.1. Stan wyjściowy - wody powierzchniowe	54

6.1.2. Jakość wód - wody powierzchniowe	54

6.1.3. Stan wyjściowy - wody podziemne	59

6.1.4. Jakość wód - wody podziemne	61

6.1.5. Gospodarka wodno-ściekowa	63

6.1.6. Sieć kanalizacyjna	63

6.1.7. Oczyszczalnia ścieków	64

6.1.8. Ujęcia wód	65

6.1.9. Zagrożenia	65

6.1.10. Cele i strategia działań	65

6.2. Ochrona powietrza	66

6.2.1. Źródła zanieczyszczenia powietrza	66

6.2.2. Jakość powietrza	68

6.2.3. Obowiązki wynikające z Programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej	78

6.2.4. Zagrożenia	79

6.2.5. Cele i strategia działań	79

6.3. Hałas	80

6.3.1. Stan wyjściowy	80

6.3.2. Źródła hałasu	80

6.3.3. Zagrożenia	87

6.3.4. Cele i strategia działań	87

6.4. Promieniowanie elektromagnetyczne	87

6.4.1. Stan wyjściowy	87

6.4.2. Cele i strategia działań.	92

6.5. Gospodarka odpadami	92

6.5.1. Stan wyjściowy	92

6.5.2. Postępowanie z odpadami	93

6.5.3. Regiony gospodarki odpadami	93

6.5.4. Ilość zebranych odpadów	94

6.5.5. Wnioski wynikające z „Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wiskitki za rok 2013”	95

6.5.6. Zagrożenia	97

6.5.7 Cele i strategia działań	97

6.6. Odnawialne źródła energii	98

6.6.1 Stan aktualny	98

6.6.2 Biomasa i biogaz	98

6.6.3 Energia  wiatru	102

6.6.4 Energia geotermalna	104

6.6.5 Energia słońca	106

6.6.6 Energia cieków wód powierzchniowych	107

6.6.7 Ograniczenia rozwoju energii odnawialnej	108

7. Plan operacyjny	108

7.1. Wprowadzenie	108

7.2. Lista przedsięwzięć	108

8. Uwarunkowania finansowe	117

8.1. Potencjalne źródła finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych	117

8.1.1. Fundusze krajowe	117

8.1.2. Fundusze Unii Europejskiej	119

9. Wdrażanie i monitoring	122

9.1. Działania polityki ochrony środowiska	122

9.2. Kontrola oraz dokumentacja realizacji programu	123

10. Streszczenie w języku niespecjalistycznym	124

Spis tabel:

Tabela 1. Dane demograficzne (stan na 31.XII.2013r.).	9

Tabela 2. Bezrobocie (stan na 31.XII.2013r.).	9

Tabela 3. Charakterystyka sieci wodociągowej na terenie Gminy Wiskitki (stan na 2013 r.).	10

Tabela 4. Charakterystyka sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wiskitki (stan na 2013 r.).	11

Tabela 5. Struktura lasów Gminy Wiskitki w roku 2012.	36

Tabela 6. Wykaz pomników przyrody znajdujących się na terenie Gminy Wiskitki.	41

Tabela 7. Użytki ekologiczne na ternie gminy Wiskitki.	44

Tabela 8.Użytkowanie powierzchni ziemi na terenie Gminy Wiskitki (stan na rok 2010).	50

Tabela 9. Zmienność odczynu gleby wraz ze zmianą zakresu odczynu pH.	51

Tabela 10.Uziarnienie gleb.	51

Tabela 11. Odczyn gleb.	51

Tabela 12. Substancje organiczne w glebach.	52

Tabela 13.Właściwości sorpcyjne gleb.	52

Tabela 14.Pozostałe właściwości gleb.	52

Tabela 15.Całkowita zawartość pierwiastków śladowych.	53

Tabela 16.Schemat oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych.	57

Tabela 17.Wyniki badań jakości wód Pisi-Gągoliny (stan na rok 2013).	59

Tabela 18.Charakterystyka JCWPd nr 81.	61

Tabela 19.Wyniki oceny JCWPd nr 81 na terenie powiatu żyrardowskiego (stan za rok 2012).	62

Tabela 20. Charakterystyka sieci wodociągowej na terenie Gminy Wiskitki (stan na 2013 r.).	63

Tabela 21. Charakterystyka sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wiskitki (stan na 2013 r.).	64

Tabela 22. Charakterystyka oczyszczalni odbierającej ścieki z terenu Gminy Wiskitki na podstawie danych z 2013 roku.	64

Tabela 23. Redukcja zanieczyszczeń poprzez oczyszczenie ścieków w 2013 roku.	64

Tabela 24. Rodzaje oraz źródła zanieczyszczeń powietrza.	66

Tabela 25. Przeciętny skład spalin silnikowych (w % objętościowo).	67

Tabela 26.Klasyfikacja stref jakości powietrza w województwie mazowieckim dla dwutlenku siarki z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia - 2013 r.	71

Tabela 27.Klasyfikacja stref jakości powietrza w województwie mazowieckim dla dwutlenku azotu z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia - 2013 r.	71

Tabela 28.Klasyfikacja stref jakości powietrza w województwie mazowieckim dla tlenku węgla  z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia – 2013 r.	71

Tabela 29.Klasyfikacja stref jakości powietrza w województwie mazowieckim dla ozonu  z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia – 2013 r.	72

Tabela 30.Klasyfikacja stref jakości powietrza w województwie mazowieckim dla pyłu PM10  z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia - 2013 r.	72

Tabela 31.Klasyfikacja stref jakości powietrza w województwie mazowieckim dla ołowiu w pyle zawieszonym PM10, z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia – 2013 r.	72

Tabela 32.Klasyfikacja stref jakości powietrza w województwie mazowieckim dla benzenu  z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia - 2013 r.	73

Tabela 33.Poziom stężenia arsenu w pyle zawieszonym PM10 w powietrzu w województwie mazowieckim z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia (w odniesieniu do poziomu docelowego) – 2013 r.	73

Tabela 34.Poziom stężenia kadmu w pyle zawieszonym PM10 w powietrzu w województwie mazowieckim z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia (w odniesieniu do poziomu docelowego) – 2013 r.	73

Tabela 35.Klasyfikacja stref jakości powietrza w województwie mazowieckim dla niklu w pyle zawieszonym PM10 z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia – 2013 r.	74

Tabela 36.Klasyfikacja stref jakości powietrza w województwie mazowieckim dla benzo(a)pirenu z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia  – 2013 r.	74

Tabela 37.Klasyfikacja stref jakości powietrza w województwie mazowieckim dla pyłu zawieszonego PM2,5 z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia  (w odniesieniu do poziomu docelowego) – 2013 r.	74

Tabela 38.Klasyfikacja stref jakości powietrza w województwie mazowieckim dla dwutlenku siarki kryteriów określonych w celu ochrony roślin – 2013 r.	76

Tabela 39.Klasyfikacja stref jakości powietrza w województwie mazowieckim dla dwutlenku azotu kryteriów określonych w celu ochrony roślin – 2013 r.	76

Tabela 40.Klasyfikacja stref jakości powietrza w województwie mazowieckim dla dwutlenku ozonu z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony roślin – 2013 r.	76

Tabela 41. Wynikowe klasy strefy mazowieckiej dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane  w ocenie rocznej za 2013 r. dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia.	78

Tabela 42. Wynikowe klasy strefy mazowieckiej dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane  w ocenie rocznej za 2013 r. dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin.	78

Tabela 43. Dopuszczalne poziomy hałasu w zależności od przeznaczenia terenu.	81

Tabela 44. Krótkookresowe poziomy hałasu w Gminie Wiskitki w 2012 roku.	84

Tabela 45. Poziomy dźwięku w powietrzu w powiecie żyrardowskim. Wskaźnik LN.	84

Tabela 46. Poziomy dźwięku w powietrzu w powiecie żyrardowskim. Wskaźnik LDWN.	85

Tabela 47. Przekroczenia wartości LDWN [dB] dla powiatu żyrardowskiego.	85

Tabela 48. Przekroczenia wartości LN [dB] dla powiatu żyrardowskiego.	86

Tabela 49. Poziomy pól elektromagnetycznych na terenie województwa mazowieckiego w 2013 roku.	90

Tabela 50. Ilość zebranych odpadów komunalnych na terenie Gminy Wiskitki w roku 2013.	94

Tabela 51. Zestawienie wskaźników ogólne dla monitorowania osiągania celów.	123

Spis rysunków:

Rysunek 1. Gmina Wiskitki  na tle powiatu.	8

Rysunek 2. Parki Krajobrazowe na terenie gminy Wiskitki.	39

Rysunek 3. Obszary Chronionego Krajobrazu na terenie gminy Wiskitki.	40

Rysunek 4.Ocena stanu/potencjału ekologicznego JCWP rzecznych na terenie województwa mazowieckiego na podstawie badań przeprowadzonych w latach 2010-2013.	55

Rysunek 5.Ocena stanu chemicznego JCWP rzecznych na terenie województwa mazowieckiego na podstawie badań przeprowadzonych w latach 2010-2013.	56

Rysunek 6.Ocena stanu ogólnego JCWP rzecznych na terenie województwa mazowieckiego na podstawie badań przeprowadzonych w latach 2010-2013.	58

Rysunek 7.Lokalizacja GZWP w Polsce.	60

Rysunek 8.Lokalizacja Wiskitek względem JCWPd nr 81.	61

Rysunek 9. Lokalizacja punktów pomiarowych wód podziemnych (stan na rok 2012).	62

Rysunek 10. Mapa strefy mazowieckiej (stan na rok 2013).	68

Rysunek 11.Lokalizacja automatycznych stacji pomiarowych (stan na rok 2013).	69

Rysunek 12.Lokalizacja manualnych stacji pomiarowych (stan na rok 2013).	70

Rysunek 13. Lokalizacja punktów pomiaru hałasu w województwie mazowieckim w 2012 roku.	83

Rysunek 14. Rozmieszczenie punktów pomiarowych PEM na obszarze województwa mazowieckiego w roku 2013.	89

Rysunek 15. Obszary preferowane do rozwoju energetyki na bazie biomasy stałej.	100

Rysunek 16. Obszary preferowane dla rozwoju biogazowni.	101

Rysunek 17.Strefy energetyczne warunków wiatrowych.	102

Rysunek 18. Obszary preferowane dla rozwoju energetyki wiatrowej.	103

Rysunek 19.Zasoby geotermalne Polski.	104

Rysunek 20.Obszary preferowane dla rozwoju energetyki geotermalnej.	105

Rysunek 21.Średni czas nasłonecznienia w ciągu roku na terenie Polski.	106

Rysunek 22.Mapa nasłonecznienia Polski.	107

# 1. Wstęp

## 1.1. Cel i zakres opracowania

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wiskitki na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021” jest podstawowym narzędziem prowadzenia polityki ekologicznej na terenie gminy. Według założeń, przedstawionych w niniejszym opracowaniu, sporządzenie programu doprowadzi do poprawy stanu środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania środowiskiem, zapewni skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją, 
a także stworzy warunki dla wdrożenia wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa.

Opracowanie jakim jest Program Ochrony Środowiska określa politykę środowiskową, 
a także wyznacza cele i zadania środowiskowe, które odnoszą się do aspektów środowiskowych, usystematyzowanych według priorytetów. Podczas tworzenia dokumentu, przyjęto założenie, iż powinien on spełniać rolę narzędzia pracy przyszłych użytkowników, ułatwiającego i przyśpieszającego rozwiązywanie poszczególnych zagadnień. Niniejsze opracowanie zawiera między innymi rozpoznanie aktualnego stanu środowiska w gminie, przedstawia propozycje oraz opis zadań, które niezbędne są do kompleksowego rozwiązania problemów związanych z ochroną środowiska.

Przedmiotowy dokument wspomaga dążenie do uzyskania w gminie sukcesywnego ograniczenia degradacji środowiska, ochronę i rozwój jego walorów oraz racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska z uwzględnieniem konieczności jego ochrony. Stan docelowy w tym zakresie nakreśla Program Ochrony Środowiska, a ocenę efektów jego realizacji, zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska, dokonuje się okresowo, co 2 lata.

Struktura opracowania obejmuje omówienie kierunków ochrony środowiska w gminie 
w odniesieniu m.in. do gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony powierzchni ziemi i gleb, ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym, ochrony przyrody, edukacji ekologicznej. 
W opracowaniu znajduje się ich charakterystyka, ocena stanu aktualnego oraz określenie stanu docelowego. Identyfikacja potrzeb gminy w zakresie ochrony środowiska, 
w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawnych, polega na sformułowaniu celów nadrzędnych oraz strategii ich realizacji. Na tej podstawie opracowywany jest plan operacyjny, przedstawiający listę przedsięwzięć jakie zostaną zrealizowane na terenie gminy do roku 2021.

## 1.2. Opis przyjętej metodyki

Obowiązek wykonania Programu Ochrony Środowiska wynika z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.), 
a w szczególności:

„Art. 17. 1. Organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy, w celu realizacji polityki ochrony środowiska, sporządza odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska, uwzględniając cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych, o których mowa w art. 14 ust. 1.

Art. 18. 1. Programy, o których mowa w art. 17 ust. 1, uchwala odpowiednio sejmik województwa, rada powiatu albo rada gminy. Z wykonania programów organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy sporządza co 2 lata raporty, które przedstawia się odpowiednio sejmikowi województwa, radzie powiatu lub radzie gminy.”

Gminne Programy ochrony środowiska tworzone są w celu realizacji polityki ochrony środowiska na szczeblu gminnym.

# 2. Charakterystyka gminy

## 2.1. Położenie

Gmina Wiskitki jest gminą wiejską położoną w zachodniej części województwa mazowieckiego. Gmina Wiskitki od zachodu graniczy z powiatem skierniewickim, od południa z gminą Puszcza Mariańska oraz Radziejowice, od północy z gmina Sochaczew oraz Teresin, natomiast od wschodu z gminami Baranów, Jaktorów oraz miastem Żyrardów. Zgodnie z podziałem fizyko-geograficznym Polski wg Jerzego Kondrackiego Gmina Wiskitki leży w obrębie megaregionu Pazaalpejskiej Europy Środkowej, w prowincji Niż Środkowoeuropejski, podprowincji Niziny Środkowopolskie, makroregionu Nizina Środkowomazowiecka w mezoregionie Równiny Łowicko-Błońskiej.

Rysunek 1. Gmina Wiskitki  na tle powiatu.

Źródło: www.administracja.mac.gov.pl

## 2.2. Demografia

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego w 2013 roku Gminę Wiskitki zamieszkiwało 9 829 osób z czego 4 923 stanowili mężczyźni, natomiast  4 906  kobiety (stan na 31.12.2013r.). Powierzchnia Gminy Wiskitki wynosi 150,15  km2 co wraz z liczbą zamieszkujących ją ludzi daje gęstość zaludnienia na poziomie 65 os/km2.

Tabela 1. Dane demograficzne (stan na 31.XII.2013r.).

| Parametr | Jednostka miary | Wartość |
| --- | --- | --- |
| Ludność według miejsca zameldowania |
| Liczba ludności (ogółem) | osoba | 9 829 |
| Liczba kobiet | osoba | 4 906 |
| Liczba mężczyzn | osoba | 4 923 |
| Wskaźnik modułu gminnego |
| Gęstość zaludnienia | ilość osób / km2 | 65 |
| Ilość kobiet na 100 mężczyzn | osoba | 100 |
| Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców | - | -2,4 |
| Udział ludności według ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem |
| W wieku przedprodukcyjnym | % | 19,9 |
| W wieku produkcyjnym | % | 63,0 |
| W wieku poprodukcyjnym | % | 17,1 |

Źródło: GUS.

Informacje na temat wielkości bezrobocia na terenie Gminy Wiskitki zestawione zostały 
w poniższej tabeli.

Tabela 2. Bezrobocie (stan na 31.XII.2013r.).

| Parametr | Jednostka miary | Wartość |
| --- | --- | --- |
| Bezrobotni zarejestrowani według płci |
| Ogółem | osoba | 634 |
| Mężczyźni | osoba | 336 |
| Kobiety | osoba | 298 |
| Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym |
| Ogółem | % | 10,2 |
| Mężczyźni | % | 9,9 |
| Kobiety | % | 10,7 |

Źródło: GUS

## 2.3. Budowa geologiczna

Gmina Wiskitki położona jest w obrębie Niecki Warszawskiej. Najbliżej powierzchni zalegają tu osady czwartorzędowe mające związek z akumulacją glacjalną oraz aluwialną (piaski, iły, mułki). Pod nimi zalegają osady trzeciorzędowe poprzecinane iłami oraz osadami eoceńskimi. Pod tą warstwą skalną znajdują się utwory kredowe. W dolinach rzek gminy Wiskitki znajdują się natomiast żwiry, iły oraz muły związane z akumulacją rzeczną.

## 2.4. Warunki klimatyczne

Gmina Wiskitki zgodnie z podziałem klimatycznym Polski według Alojzego Wosia zlokalizowana jest w regionie Środkowopolskim. Region ten charakteryzuje się silnym wpływem klimatu kontynentalnego. Średnio roczna temperatura oscyluje wokół 8oC natomiast średnioroczne sumy opadów wahają się od około 480 mm do 550 mm. Na obszarze gminy dominują wiatry zachodnie oraz południowo-zachodnie.

## 2.5. Infrastruktura inżynieryjno-techniczna

### 2.5.1.Sieć  wodociągowa

Gmina Wiskitki posiada wodociągową sieć rozdzielczą o długości 211,6 km z 2 375 podłączeniami do budynków mieszkalnych oraz zbiorowego mieszkania. W 2013 roku dostarczono nią 265,0 dam3 wody. Z sieci wodociągowej Gminy Wiskitki korzysta 7 331 osób co daje 91,7% ludności. W poniższej tabeli przedstawiono charakterystykę sieci wodociągowej na terenie Gminy Wiskitki.

Tabela 3. Charakterystyka sieci wodociągowej na terenie Gminy Wiskitki (stan na 2013 r.).

| Lp. | Wskaźnik | Jednostka | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | długość czynnej sieci rozdzielczej | km | 211,6 |
| 2. | połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania | szt. | 2 375 |
| 3. | woda dostarczona gospodarstwom domowym | dam3 | 265,0 |
| 4. | ludność korzystająca z sieci wodociągowej | osoba | 7 331 |
| 5. | % ludności korzystający z instalacji | % | 74,6 |
| 6. | Zużycie wody na jednego mieszkańca | m3 | 27,0 |
| 7. | Zużycie wody na jednego korzystającego | m3 | 36,1 |

Źródło: GUS.

### 2.5.2. Sieć kanalizacyjna

Gmina Wiskitki posiada sieć kanalizacyjną o długości 10,7 km z 70 podłączeniami do budynków mieszkalnych oraz mieszkania zbiorowego. W 2013 roku odprowadzono nią 10,0 dam3. Z sieci kanalizacyjnej korzysta 215 osób co daje poziom skanalizowania gminy wynoszący 2,2%. W poniższej tabeli przedstawiono charakterystykę sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wiskitki.

Tabela 4. Charakterystyka sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wiskitki (stan na 2013 r.).

| Lp. | Wskaźnik | Jednostka | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | długość czynnej sieci kanalizacyjnej | km | 10,7 |
| 2. | połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania | szt. | 70 |
| 3. | Ścieki odprowadzone | dam3 | 10,0 |
| 4. | ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej | osoba | 215 |
| 5. | % ludności korzystający z instalacji | % | 2,2 |

Źródło: GUS.

### 2.5.3. Sieć gazowa

W 2013 roku na terenie gminy Wiskitki znajdowało się 21 odbiorców gazu. Zużycie wyniosło 0,4 tys. m3.

### 2.5.4. Sieć drogowa

Przez teren Gminy Wiskitki przebiegają ważne drogi mające znaczenie dla powiązania jej 
z innymi jednostkami administracyjnymi  i gospodarczymi kraju. Układ drogowy tworzą:

- Autostrada A2,

- Drogi krajowe:

  - Droga krajowa nr 50,

- Drogi wojewódzkie:

  - Droga wojewódzka nr 719,

- Drogi powiatowe,

- Drogi gminne,

- Drogi wewnętrzne.

# 3. Założenie programowe

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wiskitki na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018 - 2021” zgodny jest z dokumentami wyższego szczebla, tj. dokumentami krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi.

## 3.1. Dokumenty o zasięgu krajowym

### 3.1.1 Uwarunkowania wynikające z Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne 
i Ochrona Środowiska

(dokument przyjęty Uchwałą Nr 58 Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r.”).

CEL 1. ZRÓWNOWAŻONE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI ŚRODOWISKA:

- Racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin;

- Gospodarowanie wodami dla ochrony przed powodzią, suszą i deficytem wody;

- Zachowanie bogactwa różnorodności biologicznej, w tym wielofunkcyjna gospodarka leśna;

- Uporządkowanie zarządzania przestrzenią.

CEL 2. ZAPEWNIENIE GOSPODARCE KRAJOWEJ BEZPIECZNEGO I KONKURENCYJNEGO ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ:

- Lepsze wykorzystanie krajowych zasobów energii;

- Poprawa efektywności energetycznej;

- Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw importowanych surowców energetycznych

- Modernizacja sektora elektroenergetyki zawodowej, w tym przygotowania do wprowadzenia energetyki jądrowej;

- Rozwój konkurencji na rynkach paliw i energii oraz umacnianie pozycji odbiorcy

- Wzrost znaczenia rozproszonych, odnawialnych źródeł energii;

- Rozwój energetyczny obszarów podmiejskich i wiejskich;

- Rozwój systemu zaopatrywania nowej generacji pojazdów wykorzystujących paliwa alternatywne.

CEL 3. POPRAWA STANU ŚRODOWISKA:

- Zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki;

- Racjonalne gospodarowanie odpadami, w tym wykorzystanie ich na cele energetyczne;

- Ochrona powietrza, w tym ograniczenie oddziaływania energetyki;

- Wspieranie nowych i promocja polskich technologii energetycznych 
i środowiskowych;

- Promowanie zachowań ekologicznych oraz tworzenie warunków do powstawania zielonych miejsc pracy.

### 3.1.2 Uwarunkowania wynikające z polityki ekologicznej państwa

Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016

(dokument przyjęty Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2009 r. 
w sprawie przyjęcia dokumentu „Polityka ekologiczna Państwa w latach 2009—2012 
z perspektywą do roku 2016”).

Podstawowym celem polityki ekologicznej państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego społeczeństwa polskiego oparte przede wszystkim o zasady zrównoważonego rozwoju (zgodnie z art. 5 Konstytucji RP). Kryteria rozwoju zrównoważonego powinny być uwzględnione we wszystkich dokumentach strategicznych sektorów gospodarczych.

Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016:

Polityka ekologiczna Państwa jest to najważniejszy dokument strategiczny, który poprzez określenie  celów i priorytetów ekologicznych wskazuje kierunek działań koniecznych dla zapewnienia właściwej ochrony środowiska naturalnego. Ustawa  z  dnia  27  kwietnia  2001  r. - Prawo  ochrony środowiska  (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.)  stanowi,  że  wymagane  jest  sporządzanie polityki  ekologicznej  państwa na najbliższe 4 lata 
 z perspektywą  4-letnią. W dniu 8 maja  2003  r. Sejm  RP przyjął  dokument „Polityka ekologiczna Państwa na  lata 2003-2006  z  uwzględnieniem   perspektywy na lata 2007-2010”. W 2006 r. Rada Ministrów przedłożyła Sejmowi RP projekt następnej polityki ekologicznej państwa na lata 2007-2010 z perspektywą do roku 2014, jednakże – ze względu na skrócenie kadencji - parlament  nie  zdążył  jej  uchwalić w 2007 r. Ponadto  opracowany dokument był nazbyt ogólnikowy, a także zawierał wiele nieaktualnych elementów szczególnie w odniesieniu do prawodawstwa Unii Europejskiej. Konieczna była zatem jego aktualizacja, co jednak spowodowało nieuniknione opóźnienie w przygotowaniu polityki ekologicznej państwa i w konsekwencji konieczne było przyjęcie nowego horyzontu czasowego. Dlatego też w 2008 roku opracowano nowy dokument pod nazwą „Polityka ekologiczna Państwa w latach  2009-2012 z perspektywą  do roku  2016”. Dokument jest drugim z rzędu dokumentem strategicznym, którego opracowanie jest wymagane ustawą Prawo ochrony środowiska. Ustawa  Prawo ochrony środowiska  w art.13 stwierdza,  
że  polityka  ekologiczna  Państwa ma na celu stworzenie warunków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska. We współczesnym świecie oznacza to przede wszystkim, że polityka ta powinna być elementem równoważenia  rozwoju kraju i harmonizowania  
z  celami  ochrony  środowiska  celów gospodarczych i społecznych.  Oznacza to także, że realizacja  polityki  ekologicznej  Państwa w coraz większym stopniu powinna dokonywać się poprzez zmiany modelu produkcji i konsumpcji, zmniejszanie materiałochłonności, wodochłonności i energochłonności gospodarki oraz stosowanie najlepszych dostępnych technik i dobrych praktyk gospodarowania, a dopiero w dalszej kolejności poprzez typowo ochronne,   tradycyjne działania takie jak oczyszczanie  gazów  odlotowych   i  ścieków,  unieszkodliwianie  odpadów. Oznacza to również, że aspekty ekologiczne powinny być obligatoryjnie włączane do polityk sektorowych we wszystkich dziedzinach  gospodarowania,  a także  do strategii  i  programów rozwoju na szczeblu regionalnym i lokalnym. Nadrzędną   wartością   w   polityce   ekologicznej   Państwa   jest   człowiek,  co  oznacza, że zdrowie społeczeństwa, komfort  środowiska, w którym żyją  i  pracują  ludzie, życie  obywatela są głównym kryterium realizacji polityki ekologicznej na każdym szczeblu. Polityka ekologiczna Państwa ma służyć zaspokojeniu rosnących potrzeb człowieka.

Wiodącą zasadą polityki ekologicznej Państwa jest przyjęta  w  Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasada zrównoważonego rozwoju, która uzyskała prawo obywatelstwa wśród społeczeństw świata w wyniku Konferencji Narodów Zjednoczonych w Rio de Janeiro
w 1992 r. Istotą zrównoważonego rozwoju jest równorzędne traktowanie racji społecznych, ekonomicznych i ekologicznych. We  wdrażaniu  niniejszego  programu  istotne  znaczenie  będą miały  zasady uszczegółowiające zasadę nadrzędną, a będą nimi zasady:

- Przezorności (podwojenie działań, gdy pojawia się uzasadnione prawdopodobieństwo wystąpienia problemu),

- Integracji polityki  ekologicznej z politykami sektorowymi (uwzględnienie celów ekologicznych na równi z celami gospodarczymi i społecznymi),

- Równego dostępu do środowiska przyrodniczego,

- Uspołecznienia,

- „Zanieczyszczający płaci” (odpowiedzialność za skutki zanieczyszczenia 
i stwarzania zagrożeń ponosi jednostka użytkująca zasoby środowiska), prewencji   (podejmowanie   działań   zabezpieczających   na  wszystkich   etapach realizacji przedsięwzięć),

- Stosowania najlepszych dostępnych technik (BAT),

- Subsydiarności   (stopniowe przekazywanie kompetencji  i uprawnień na niższych szczeblach zarządzania środowiskiem),

- Skuteczności  ekologicznej  i efektywności  ekonomicznej  (minimalizacja  nakładów na jednostkę uzyskanego efektu).

Cele i zadania Polityki ekologicznej Państwa

Ochrona zasobów naturalnych

Poprawa  oraz  ochrona  zasobów  naturalnych  ma nastąpić  na skutek  następujących działań:

- Zachowanie bogatej różnorodności biologicznej polskiej przyrody na różnych poziomach organizacji,   na  poziomie wewnątrzgatunkowym   (genetycznym), oraz ponadgatunkowym  (ekosystemowym),  wraz  z  umożliwieniem zrównoważonego rozwoju gospodarczego,

- Wyznaczenie  obszarów  cennych  przyrodniczo  (HNV  – high  naturevalue),  które  będą odgrywać  istotną rolę  w  monitorowaniu  realizacji instrumentów polityki ochrony bioróżnorodności biologicznej na obszarach rolnych i leśnych, racjonalne  użytkowanie  zasobów  leśnych  przez  kształtowanie  ich  właściwej  struktury gatunkowej i wiekowej, z zachowaniem bogactwa biologicznego,

- Racjonalizacja   gospodarowania   zasobami wód  powierzchniowych i podziemnych, 
tj.     maksymalizacja oszczędności zasobów wodnych na cele przemysłowe 
i konsumpcyjne,   zwiększenie retencji wodnej oraz skuteczna ochrona głównych zbiorników wód podziemnych przed zanieczyszczeniami,

- Rozpowszechnienie dobrych praktyk rolnych i leśnych, zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju,

- Przeciwdziałanie degradacji terenów rolnych, łąkowych i wodno-błotnych przez czynniki antropogeniczne,

- Zwiększenie skali rekultywacji gleb zdegradowanych i zdewastowanych, przywracając im funkcję przyrodniczą, rekreacyjną lub rolniczą, racjonalizacja  zaopatrzenia  ludności  oraz  sektorów  gospodarczych w kopaliny  i  wodę z zasobów wód podziemnych oraz otoczenie ich ochroną przed ilościową i  jakościową degradacją,

- Eliminacja nielegalnej eksploatacji kopalin,

- Wzmocnienie ochrony niezagospodarowanych złóż kopalin w procesie planowania przestrzennego.

Główne cele polityki ekologicznej Państwa to:

W zakresie ochrony przyrody:

- Zakończenie prac nad pełną inwentaryzacją i waloryzacją różnorodności Polski 
i ustanowienie pełnej listy obszarów ochrony ptaków i ochrony siedlisk w europejskiej sieci Natura 2000,

- Przywracanie  właściwego  stanu  siedlisk  przyrodniczych  (ekosystemów) i ostoi gatunków na obszarach  chronionych  wraz  z zachowaniem  zagrożonych  wyginięciem  gatunków oraz różnorodności genetycznej roślin, zwierząt, grzybów,

- Przywrócenie  drożności  lądowych  i  wodnych korytarzy  ekologicznych  umożliwiających przemieszczanie się zwierząt i funkcjonowanie populacji w skali kraju,

- Wsparcie procesu opracowywania planów ochrony dla obszarów chronionych,

- Zwiększenie   świadomości społeczeństwa w zakresie  potrzeb i właściwych   metod ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu,

- Ciągły nadzór nad wdrażaniem  sieci obszarów Natura 2000 i jej monitorowanie,

- Egzekwowanie wymogów ochrony przyrody w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,

- Rygorystyczne przestrzeganie zasad ochrony środowiska,

- Wypracowanie metod skutecznej ochrony cennych przyrodniczo zadrzewień przydrożnych oraz terenów zieleni miejskiej,

- Kontynuacja tworzenia krajowej sieci obszarów chronionych uwzględniająca utworzenie nowych parków  narodowych,  rezerwatów,  parków  krajobrazowych  oraz  powstawanie form  i obiektów ochrony przyrody,

- Opracowanie    Krajowej    Strategii    Postępowania    z   Inwazjami    Gatunkami    Obcymi (wynikające  z Konwencji  o ochronie  gatunków  dzikiej  flory  i  fauny europejskiej  oraz  ich siedlisk),

- Opracowanie Krajowej Strategii Ochrony Dużych Drapieżników,

- Ratyfikacja   porozumienia   o  ochronie   afrykańsko   –  azjatyckich   wędrownych   ptaków wodnych, wynikająca z Konwencji o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt,

- Opracowanie nowej ustawy dotyczącej dopuszczenia organizmów GMO  do środowiska – Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych,

- Scisła współpraca w zakresie ochrony przyrody z organizacjami pozarządowymi,

- Prowadzenie szerokich akcji edukacyjnych wśród społeczeństwa.

W zakresie ochrony i zrównoważonego rozwoju lasów:

- Aktualizacja „Krajowego programu zwiększania lesistości”,

- Zalesienie do 2010 r. około 50 tys. ha, w tym  75% w sektorze prywatnym,

- Tworzenie    spójnych    kompleksów    leśnych    połączonych    korytarzami  ekologicznymi oraz  dostosowanie  gospodarki  leśnej  do  wymogów  wynikających  z  ochrony  sieci obszarów Natura 2000,

- Utrzymanie    znacznej    retencji    wodnej    i     jej    powiększenie poprzez    przywracanie przesuszonych przez meliorację terenów wodno-błotnych,

- Dostosowanie składu gatunkowego drzewostanów do siedliska,

- Zwiększenie różnorodności genetycznej i gatunkowej biocenoz leśnych,

- Realizacja programu restytucji cisa w Polsce,

- Rozbudowa funkcji leśnych banków genów,

- Wprowadzenie alternatywnego systemu certyfikacji lasów.

W zakresie racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi:

- Wyodrębnienie   w   ramach   gospodarowania   wodami   dwóch  sektorów,   
tj.   sektora zarządzania   zasobami   wodnymi   oraz   sektora   administrowania   majątkiem   Skarbu Państwa,

- Stopniowe wprowadzanie odpłatności przez użytkowników wód za korzystanie przez nich 
z zasobów wodnych, z uwzględnieniem oddziaływania na środowisko,

- Pełne dostosowanie polskiego prawa do prawa UE,

- Opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego gospodarowania wodami spójnego 
z systemem informatycznym resortu „Środowisko”,

- Przygotowanie    oceny    ryzyka    powodziowego,    która    będzie    wskazywała    obszary narażone   na  niebezpieczeństwo   powodzi,   dla   których   należało   będzie   do  2013r. opracować mapy zagrożenia i mapy ryzyka powodziowego,

- Wyznaczenie obszarów zalewowych, tam gdzie nie zostały jeszcze wyznaczone,

- Realizacja   zadań   wynikających   z  ustawy   –  Prawo   wodne, przez   Państwową   Służbę Hydrologiczno – Meteorologiczną i Państwową Służbę Hydrogeologiczną,

- Realizacja  projektów  ze  środków  Programu  Operacyjnego  „Infrastruktura  
i  Środowisko” (priorytet  III),  mających  na celu  zapewnienie  odpowiedniej  ilości  zasobów  wodnych na potrzeby ludności i gospodarki kraju oraz ochrony przed powodzią,

- Modernizacja systemów melioracyjnych poprzez zaopatrzenie ich w urządzenia podpiętrzające wodę, umożliwiające sterowanie odpływem,

- Dokończenie systemu monitorowania terenów osuwiskowych,

- Rozpoczęcie realizacji ochrony głównych zbiorników wód podziemnych,

- Propagowanie zachowań sprzyjających oszczędzaniu wody przez działania edukacyjno–promocyjne (akcje, kampanie skierowane do wszystkich grup społecznych).

W zakresie ochrony powierzchni ziemi:

- Opracowanie krajowej strategii ochrony gleb, w tym  walki z ich zakwaszeniem,

- Promocja rolnictwa ekologicznego i rolnictwa zintegrowanego,

- Waloryzacja  terenów  pod względem  ich  przydatności  do produkcji  zdrowej  żywności oraz promowanie takie żywności,

- Rozwój monitoringu gleb,

- Finansowe  wspieranie  przez  fundusze  ekologiczne  inicjatyw  dotyczących  rekultywacji terenów zdegradowanych i zdewastowanych,

- Zakończenie opracowania systemu osłony przeciwosuwiskowej przez Państwowy Instytut Geologiczny.

W zakresie gospodarowania zasobami geologicznymi:

- Ułatwienie  dla  przedsiębiorstw  prowadzących  prace  poszukiwawczo  –  rozpoznawcze przez uchwalenie nowego prawa geologiczno – górniczego,

- Ułatwienie dostępu do map i danych geologicznych,

- Uzupełnienie bazy danych geologiczno – inżynierskich dla aglomeracji miejskich,

- Tworzenie stanowisk dokumentacyjnych i geoparków w celu prawnej ochrony dziedzictwa    geologicznego Polski oraz inwentaryzacja stanowisk geologicznych i utworzenie ich centralnego rejestru,

- Zakończenie prac nad  systemem osłony przeciwosuwiskowej SOPO i utworzenie centralnego rejestru osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi,

- Określenie obszarów zagrożonych naturalnymi mikrowstrząsami sejsmicznymi,

- Prowadzenie  polityki  koncesyjnej  mającej  na celu  zwiększenie  udokumentowania  złóż surowców energetycznych z  jednoczesnym    promowaniem    nowych   technologii,

- Pozyskiwania  energii  ze  złóż, zwłaszcza  węgla, w celu  minimalizowania  negatywnego wpływu na środowisko dotychczasowego sposobu eksploatacji,

- Promowanie wykorzystania metanu z pokładów węgla.

Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego

Poprawa  jakości  środowiska i bezpieczeństwa  ekologicznego  ma nastąpić  na skutek następujących działań:

- Poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców w wyniku wspólnych działań sektora ochrony środowiska z sektorem zdrowia,

- Zapewnienie odpowiedniej jakości powietrza atmosferycznego,

- Całkowita likwidacja emisji substancji niszczących warstwę ozonową poprzez wycofanie ich z obrotu i stosowania na terytorium Polski,

- Ochrona wód poprzez realizacje Ramowej Dyrektywy Wodnej,

- Redukcja  całkowitego  ładunku  azotu  i  fosforu  w  ściekach  komunalnych  o 75% poprzez zakończenie  krajowego  programu  budowy oczyszczalni  ścieków i  sieci  kanalizacyjnych dla wszystkich aglomeracji powyżej 2.000  RLM,

- Utrzymanie i osiągnięcie dobrego stanu wód, w tym  również zachowanie  
i przywracanie ciągłości   ekologicznej   cieków.   Cel   będzie   realizowany   poprzez   opracowanie   dla każdego  wydzielonego  w  Polsce  obszaru  dorzecza  planu  gospodarowania  wodami oraz programu wodno – ściekowego kraju,

- Prowadzenie odpowiedniej gospodarki odpadami,

- Znaczne  zwiększenie  odzysku energii  z  odpadów komunalnych  w  sposób  bezpieczny dla środowiska,

- Zamknięcie wszystkich składowisk, które nie spełniają standardów UE  i ich rekultywacja,

- Pełne zorganizowanie krajowego systemu zbierania wraków samochodowych 
i demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji,

- Ocena narażenia społeczeństwa na ponadnormatywny hałas oraz podjęcie kroków  do zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie jest ono największe,

- Zabezpieczenie społeczeństwa przed nadmiernym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych,

- Stworzenia efektywnego systemu nadzoru nad substancjami chemicznymi dopuszczonymi na rynek, zgodnego z zasadami REACH.

Główne cele polityki ekologicznej Państwa w zakresie środowisko a zdrowie:

- Zbieranie i udostępnianie informacji na temat zagrożeń dla zdrowia społeczeństwa,

- Opracowanie zasad analizy ryzyka zdrowotnego dla procedur  związanym 
z dopuszczeniem inwestycji do realizacji,

- Poprawy funkcjonowania państwowego monitoringu środowiska i monitoringu sanitarnego poprzez poprawę wyposażenia służb kontrolnych w nowoczesny sprzęt oraz sieci alarmowe,

- Wspólne działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Środowiska w celu poprawy jakości wody pitnej,

- Wspólne prowadzenie akcji edukacyjno – szkoleniowych dla służb zakładów przemysłowych 
i pracowników  administracji publicznej w zakresie zapobiegania awariom oraz skażeniom środowiska,

- Doposażenie Straży Pożarnej w sprzęt do ratownictwa chemiczno – ekologicznego,

- Sporządzenie  wojewódzkich  i  powiatowych  planów  zarządzania  ryzykiem  wystąpienia awarii.

W zakresie jakości powietrza:

- Dalsza  redukcja  emisji  SO2   , NOx   oraz  pyłu drobnego  z procesów  wytwarzania  energii (zadanie jest bardzo trudne ponieważ większość procesów przemysłowych 
w przemyśle oparta jest na spalaniu węgla),

- Uchwalenie   nowej   Polityki   energetycznej   Polski   do  2030r.   w   której   zawarte   będą mechanizmy  stymulujące  oszczędność  energii  oraz  te które  będą promowały  rozwój odnawialnych źródeł energii,

- Modernizacja systemu energetycznego,

- Podjęcie  działań  w  sprawie  gazyfikacji  węgla  (w  tym   także  gazyfikacji  podziemnej) oraz podziemnego składowania dwutlenku węgla,

- Opracowanie i wdrożenie przez marszałka określonego   województwa,   programu naprawczego  w  161  strefach  miejskich,  gdzie  zanotowano  przekroczenie  standardów dla pyłu drobnego PM10 i PM2,5 zawartych w Dyrektywie CAFE.

W zakresie ochrony wód:

- Budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów dla   wszystkich aglomeracji powyżej 15.000 RLM oraz   rozbudowa   dla   nich   sieci kanalizacyjnej wspierana dotacjami z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” (priorytet I),

- Uruchomienie  działań  zapisanych  w  planach  gospodarowania  wodami  na obszarach dorzeczy w Polsce oraz w programie wodno – środowiskowym kraju,

- Opracowanie programów działań specjalnych mających na celu ograniczenie zanieczyszczenia powodowanego przez substancje niebezpieczne i priorytetowe pochodzące ze wszystkich źródeł przemysłowych,

- Realizacja programów działań na obszarach szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego,

- Wyposażenie zakładów sektora rolno-spożywczego w wysokosprawne oczyszczalnie ścieków,

- Wyposażenie jak największej liczby gospodarstw w zbiorniki na gnojowicę i płyty obornikowe,

- Ustanowienie  obszarów  ochronnych  dla  głównych zbiorników  wód podziemnych  oraz stref ochrony ujęć wód podziemnych,

- Rozwój sieci monitoringu jakości wód powierzchniowych i podziemnych,

- Wdrożenie praktyki najbardziej skutecznych i  ekonomicznie opłacalnych metod odzysku osadów ściekowych z dużych oczyszczalni ścieków.

W zakresie gospodarki odpadami:

- Zwiększenie  stawek  opłat  za  składowanie  odpadów zmieszanych  biodegradowalnych oraz odpadów, które można poddawać procesom odzysku,

- Finansowe   wspieranie   przez   fundusze   ekologiczne   inwestycji   dotyczących   odzysku i recyklingu odpadów, a także wspieranie nowych technologii w tym  zakresie,

- Wprowadzenie rozwiązań poprawiających skuteczność systemu recyklingu wyeksploatowanych pojazdów,

- Finansowe wspieranie przez fundusze ekologiczne modernizacji technologii prowadzących  do zmniejszenia  ilości  odpadów na jednostkę  produkcji  (technologie małoodpadowe),

- Realizacja projektów dotyczących redukcji ilości składowanych odpadów komunalnych i zwiększenie udziału odpadów komunalnych poddawanych odzyskowi 
i unieszkodliwieniu wspieranych dotacjami Programu Operacyjnego „Infrastruktura 
i Środowisko”,

- Intensyfikacja  edukacji  ekologicznej  promującej  minimalizację  powstawania  odpadów 
(np. opakowań, toreb foliowych) i ich preselekcję w gospodarstwach domowych,

- Wzmocnienie  przez  Inspekcję  Ochrony  Środowiska  kontroli  podmiotów  odbierających odpady  od wytwórców  oraz  podmiotów  posiadających  instalacje  do odzyskiwania i unieszkodliwiania odpadów,

W zakresie oddziaływania hałasu i pól elektromagnetycznych:

- Sporządzenie  map akustycznych  dla  miast  powyżej  100  tys.  mieszkańców  oraz  dróg krajowych i lotnisk, a także wynikających z nich programów ochrony przed hałasem,

- Likwidacja   źródeł   hałasu   przez   tworzenie   stref   wolnych   od transportu,   ograniczenie szybkości ruchu, a także budowę ekranów akustycznych,

- Wykorzystanie  planowania  przestrzennego  dla  rozdzielenia  potencjalnych  źródeł  hałasu od terenów mieszkalnych,

- Rozwój systemu monitoringu hałasu,

- Zorganizowanie   laboratorium   referencyjnego   do  pomiaru   pól   w   ramach   Inspekcji Ochrony Środowiska oraz szkolenie specjalistów w zakresie ich pomiaru,

- Opracowanie   przez   Ministerstwo   Środowiska   procedur   zapewniających   bezpieczną lokalizację źródeł pól elektromagnetycznych,

- Zobowiązanie   operatorów   telefonii   komórkowej   do  zgłoszenia   organowi   ochrony środowiska instalacji stanowiących źródło promieniowania.

W zakresie substancji chemicznych w środowisku:

- Przygotowanie aktów wykonawczych do znowelizowanej ustawy o substancjach 
i  preparatach  chemicznych  oraz  niektórych  innych  ustaw  w  celu  pełnej  implementacji do polskiego prawa przepisów rozporządzenia REACH i innych aktów wspólnotowych,

- Kontynuacja   programów   krajowych   dotyczących   usuwania   PCB   
z  transformatorów, kondensatorów i  innych urządzeń zawierających te związki wraz z dekontaminacją tych urządzeń, usuwania azbestu, mogilników,

- Szkolenia dotyczące  odpowiedzialnego    stosowania    chemikaliów i postępowania z ich odpadami, wspierane finansowo przez fundusze ekologiczne oraz propagowanie produktów z substancji ulegających biodegradacji (torby na zakupy 
i naczynia jednorazowego użytku)

### 3.1.3 Uwarunkowania wynikające z Krajowego i Wojewódzkiego Programu Usuwania Azbestu

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032

(Przyjęty Uchwałą Rady Ministrów nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. oraz zmienionego Uchwałą Rady Ministrów nr 39/2010 z dnia 15 marca 2010 r.).

Cele nadrzędne dokumentu to:

- usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest;

- minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych powodowanych kontaktem 
z włóknami azbestu;

- likwidacja szkodliwego oddziaływania na środowisko.

Cele określone w dokumentach osiągane będą poprzez realizację wzajemnie uzupełniających się zadań, na trzech poziomach: krajowym, wojewódzkim i lokalnym, finansowanych ze środków publicznych i prywatnych.

### 3.1.4 Uwarunkowania wynikające z Krajowego Planu Gospodarki Odpadami

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014

(Przyjęty Uchwałą Nr 217 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie "Krajowego planu gospodarki odpadami 2014").

Celem KPGO 2014 oraz WPGO jest wprowadzenie w Polsce efektywnego systemu gospodarki odpadami zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

Cele nadrzędne to:

- przerwanie powiązania pomiędzy rosnącą ilością odpadów a wzrostem gospodarczym oraz kładzenie nacisku na zapobieganie powstawaniu odpadów i na ponowne ich użycie;

- zwiększenie udziału odzysku, a w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, tworzyw sztucznych, oraz papieru i tektury, jak również odzysku energii 
z odpadów zgodnego z wymogami ochrony środowiska;

- zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska odpadów;

- wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów;

- utworzenie i uruchomienia bazy danych o produktach, opakowaniach i gospodarce odpadami.

## 3.2. Dokumenty o zasięgu wojewódzkim

### 3.2.1 Uwarunkowania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 (Przyjęty Uchwałą Nr 211/12 z dnia 2 lipca 2012 r. Sejmiku Województwa Mazowieckiego).

Cele nadrzędne wyznaczone w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego są analogiczne z celami Krajowego Planu Gospodarki Odpadami.

### 3.2.2 Uwarunkowania wynikające ze Strategii  Rozwoju Województwa

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030

Cel rozwojowy: Zapewnienie gospodarce regionu zdywersyfikowanego zaopatrzenia w energię przy zrównoważonym gospodarowaniu zasobami środowiska

Kierunki działań

- Dywersyfikacja źródeł energii i jej efektywne wykorzystanie:

  - Rozwój i proekologiczna modernizacja instalacji do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w regionie, w tym zwiększenie udziału energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych,

  - Rozbudowa energetycznych i gazowych połączeń transgranicznych oraz analiza możliwości i kosztów wykorzystania gazu łupkowego i ewentualna budowa systemu jego pozyskiwania i przesyłu,

  - Podnoszenie efektywności energetycznej,

- Wspieranie rozwoju przemysłu ekologicznego i eko-innowacji:

  - Tworzenie warunków organizacyjnych i finansowych dla transferu wiedzy i eko-innowacji,

  - Stymulowanie rozwoju przemysłu ekologicznego poprzez tworzenie ekonomicznych i organizacyjnych mechanizmów wsparcia.

- Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zachowanie wysokich walorów środowiska:

  - Przeciwdziałanie fragmentaryzacji przestrzeni przyrodniczej i zwiększenie lesistości regionu,

  - Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu i potencjału ekologicznego wód i związanych z nimi ekosystemów,

  - Przeciwdziałanie deficytowi wodnemu,

  - Ochrona lasów i obszarów cennych przyrodniczo,

  - Szerzenie świadomości ekologicznej,

  - Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem,

  - Racjonalne planowanie funkcji terenów z uwzględnieniem potrzeb ochrony środowiska,

- Modernizacja i rozbudowa lokalnych sieci energetycznych oraz poprawa infrastruktury przesyłowej:

  - Poprawa lokalnego bezpieczeństwa energetycznego poprzez modernizację i rozbudowę lokalnych sieci dystrybucyjnych,

  - Rozbudowa oraz modernizacja elektroenergetycznego systemu przesyłowego, w tym przystosowanie do odbioru energii ze źródeł rozproszonych,

  - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury przesyłowej gazu ziemnego oraz paliw płynnych,

- Przeciwdziałanie zagrożeniom naturalnym:

  - Zwiększenie poziomu ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałanie osuwiskom,

  - Przystosowanie rolnictwa do zmian klimatu,

- Poprawa jakości wód, odzysk/unieszkodliwianie odpadów, odnowa terenów skażonych oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń:

  - Zmniejszenie obciążenia środowiska powodowanego emisjami zanieczyszczeń do wód, atmosfery i gleby,

  - Porządkowanie i tworzenie spójnego systemu gospodarki odpadami,

- Produkcja energii ze źródeł odnawialnych:

  - Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich,

  - Poprawa bezpieczeństwa zasilania w energię miast poprzez budowę i modernizację lokalnych instalacji do produkcji energii ze szczególnym uwzględnieniem technologii kogeneracji i poligeneracji oraz wykorzystania OZE.

### 3.2.3 Uwarunkowania wynikające z Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska Program Strategiczny Ochrona Środowiska dla województwa mazowieckiego

Cel nadrzędny: „Ochrona środowiska naturalnego na Mazowszu z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, jako podstawa poprawy jakości życia mieszkańców regionu”

OBSZAR PRIORYTETOWY I - POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA

Cele średniookresowe do 2018 r.

- Poprawa jakości powietrza, w tym dążenie do osiągnięcia poziomu celu długoterminowego dla ozonu do 2020 r.

- Poprawa jakości wód.

- Racjonalna gospodarka odpadami.

- Ochrona powierzchni ziemi.

- Ochrona przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym.

OBSZAR PRIORYTETOWY II – RACJONALNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW NATURALNYCH

Cele średniookresowe do 2018 r.

- Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi.

- Efektywne wykorzystanie energii.

- Racjonalne gospodarowanie zasobami geologicznymi.

OBSZAR PRIORYTETOWY III – OCHRONA PRZYRODY

Cele średniookresowe do 2018 r.

- Ochrona walorów przyrodniczych.

- Zwiększenie lesistości.

- Ochrona lasów, ze szczególnym uwzględnieniem różnorodności biologicznej.

OBSZAR PRIORYTETOWY IV - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO

Cele średniookresowe do 2018 r.

- Przeciwdziałanie poważnym awariom.

- Zwiększenie bezpieczeństwa transportu substancji niebezpiecznych.

- Ochrona przed powodzią i suszą.

- Ochrona przed osuwiskami.

- Ochrona przeciwpożarowa.

OBSZAR PRIORYTETOWY V - EDUKACJA EKOLOGICZNA SPOŁECZEŃSTWA

Cele średniookresowe do 2018 r.

- Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców Mazowsza.

- Udział społeczeństwa w postępowaniach na rzecz ochrony środowiska.

ZAGADNIENIA SYSTEMOWE

Cele średniookresowe do 2018 r.

- Upowszechnienie znaczenia zarządzania środowiskowego.

- Zwiększenie roli placówek naukowo-badawczych Mazowsza we wdrażaniu ekoinnowacji.

- Egzekwowanie odpowiedzialności za szkody w środowisku.

## 3.3. Dokumenty o zasięgu powiatowym

### 3.3.1. Uwarunkowania wynikające z Powiatowego Programu Ochrony Środowiska Program Ochrony Środowiska dla powiatu żyrardowskiego

Cel strategiczny: Poprawa stanu środowiska przyrodniczego i ochrona jego zasobów

Cel szczegółowy: Ograniczenie emisji substancji i energii

Cel operacyjny: Osiągniecie lepszej jakości wód w zakresie badanych parametrów

Działania:

Lata 2004 – 2008:

- Inwentaryzacja źródeł emisji zanieczyszczeń ścieków w powiecie żyrardowskim (2004-2005),

- Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej (2004-2006),

- Modernizacja i rozbudowa istniejących oczyszczalni ścieków (2004-2008),

- Opracowanie systemu oczyszczania ścieków w gminach Wiskitki i Radziejowice (budowa nowej oczyszczalni lub rozbudowa oczyszczalni podłączenie do sieci kanalizacyjnej Żyrardowa - 2004-2008)

- Opracowanie i wdrożenie programu działań na rzecz ograniczenia spływów powierzchniowych ze źródeł rolniczych (2004-2008)

Lata 2004 – 2012:

- Współudział w przygotowaniu i wdrożenie systemu indywidualnego oczyszczania ścieków w terenach o rozproszonej zabudowie,

- Dalsza modernizacja, rozbudowa i budowa systemów kanalizacji zbiorczej,

- Opracowanie i wdrożenie programu działań na rzecz ograniczenia zanieczyszczeń wprowadzanych z wodami opadowymi (2004-2010).

Cel operacyjny: Osiągnięcie lepszej jakości powietrza, zwłaszcza w zakresie pyłów i odorów.

Działania:

Lata 2004 – 2008:

- Opracowanie systemu zbierania i gromadzenia danych o emisji zanieczyszczeń do powietrza we współpracy z WIOS i gminami (2004-2005),

- Modernizacja kotłowni (lokalnych, komunalnych, domowych) i przebudowa sieci ciepłowniczych (2004-2008),

Lata 2004 – 2012:

- Kolejny etap modernizacji sieci ciepłowniczych,

- Zmiana sposobu ogrzewania w kotłowniach indywidualnego budownictwa jednorodzinnego z węglowych na olejowe, gazowe lub elektryczne (2004-2012),

- Gazyfikacja gospodarstw domowych (2004-2012),

- Budowa obwodnic miast i wsi (2004-2012).

Cel operacyjny: Ograniczenie hałasu i promieniowania elektromagnetycznego do obowiązujących norm.

Działania:

Lata 2004 – 2008:

- Inwentaryzacja źródeł emisji pól elektromagnetycznych i obszarów objętych oddziaływaniem tych pól (2004 r.),

- Poprawa nawierzchni dróg i budowa obwodnic terenów zurbanizowanych,

Lata 2004 – 2012:

- Wprowadzanie zagadnień akustycznych w planach zagospodarowania przestrzennego,

- Dalsza modernizacja nawierzchni dróg i budowa obwodnic miast i wsi,

- Sporządzenie map akustycznych terenów, na których eksploatacja obiektów (droga, linia kolejowa) może powodować przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu.

Cel operacyjny: Minimalizacja składowania oraz wytwarzania odpadów oraz osiągnięcie maksymalnych poziomów odzysku odpadów

Działania:

Lata 2004 – 2008:

- Objecie wszystkich mieszkańców miasta selektywna zbiórka odpadów (2006 r.),

- Pełne wdrożenie systemu zbierania zwłok zwierzęcych (2005 r.), osiągnięcie zakładanych limitów odzysku i recyklingu odpadów:

  - tworzyw – 22%,

  - drewno – 15%,

  - szkła – 35%,

  - papieru – 45%,

  - opakowań wielomateriałowych – 25%,

  - Odpadów wielkogabarytowych – 26%,

  - odpadów budowlanych – 20%,

  - odpadów niebezpiecznych – 22%

- Sukcesywne ograniczanie masy odpadów opakowaniowych deponowanych na składowiskach (2004–2006),

- Opracowywanie i wdrożenie systemów zbierania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i urządzeń elektronicznych (2008 r.). Stworzenie gminnych punktów zbierania odpadów.

- Deponowanie na składowiskach nie więcej niż 75% masy wytwarzanych odpadów komunalnych (2006 r.),

- Dostosowanie składowisk w Słabomierzu – Krzyżówce i w m. Marki-Świnice do obowiązujących norm,

- Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Żyrardowie 
i Mszczonowie.

Lata 2004 – 2012:

- Sukcesywne wdrożenie systemu segregacji odpadów, z uwzględnieniem odpadów opakowaniowych (2010),

- Wdrożenie obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami (2012 r.),

- Opracowanie i wdrożenie systemu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi występującymi w strumieniu odpadów komunalnych (2004-2010),

- Zamkniecie i rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Słabomierzu-Krzyżówce i w miejscowości Marków Świnica,

- Budowa nowej niecki składowiska,

- Deponowanie na składowiskach nie więcej niż 60% masy wytwarzanych odpadów komunalnych i nie więcej niż 75 % odpadów ulegających biodegradacji (2010 r.).

Cel operacyjny: Zapobieganie skutkom awarii przemysłowych

Działania:

Lata 2004 – 2012:

- Stworzenie systemu informowania społeczeństwa o wystąpieniu poważnych awarii (2004 - 2012),

- Uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego ustaleń 
w zakresie poważnych awarii (2004-2012),

Cel szczegółowy: Ochrona zasobów środowiska przyrodniczego i krajobrazu

Cel operacyjny: Ochrona przyrody i krajobrazu z uwzględnieniem wymogów UE

Działania:

Lata 2004 - 2012:

- Objecie ochrona terenów w ramach programu NATURA 2000 (do 2006 r.),

- Respektowanie przez użytkowników środowiska zasad ekorozwojowych na terenach cennych przyrodniczo i krajobrazowo (2004-2012),

- Ochrona starodrzewia, parków podworskich i wiejskich (2004-2012),

- Motywowania społeczności lokalnych do działań na rzecz utrzymania walorów przyrodniczych terenów (2004-2012),

- Opracowania ekofizjograficzne gmin jako podstawa do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (2004-2012),

Cel operacyjny: Ochrona gleb i terenów zdegradowanych

Działania:

Lata 2004- 2012

- Inwentaryzacyjnych terenów zdegradowanych (2004-2005),

- Opracowanie i realizacja powiatowego programu rekultywacji zdegradowanych gleb. (2005-2012).

Cel operacyjny: Ochrona zasobów wód podziemnych

Działania:

Lata 2004 - 2008:

- Ograniczanie wykorzystywania wód podziemnych do celów innych ni_ zaopatrzenie ludności w wodę (2004-2008),

- Modernizacja ujęcia wody „SOKULE” i stacji uzdatniania wody „MOKRA”,

- Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej w gminach.

Lata 2004 - 2012:

- Ochrona wód podziemnych przed ich ilościowa i jakościowa degradacja (2004-2012),

- Uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego ochrony głównych zbiorników wód podziemnych (2004-2012),

- Zagospodarowanie wyrobisk poeksploatacyjnych dla potrzeb składowania odpadów obojętnych i małej retencji,

- Dalsza rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Cel szczegółowy: Racjonalne gospodarowanie środowiskiem

Cel operacyjny: Ograniczenie materiałochłonności, wodochłonności, energochłonności i odpadowości gospodarki, zatrzymanie wody w środowisku

Działania:

Lata 2004 - 2012:

- Egzekwowanie obowiązku rejestracji zużycia wody do celów przemysłowych w przeliczeniu na jednostkę produkcji (od 2004 r.) w celu osiągnięcia wymogów BAT,

- Promocja i stosowanie energooszczędnych technik i technologii (od 2004 r.),

- Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania melioracji wodnych (2004-2012),

- Wprowadzanie technologii małoopadowych (2004-2012),

- Wprowadzenie zasady recyklingu wraków samochodowych (2004-2012),

- Ograniczenie zużycia wody podziemnej (od 2004 r.),

- Program ochrony środowiska dla powiatu żyrardowskiego,

Lata 2004- 2012:

- Działania w kierunku produkcji energii ze źródeł odnawialnych (biomasy, energii słonca, wody, wiatru (2004 - 2012).

Cel operacyjny: Usprawnienie zarządzania środowiskiem

Działania:

Lata 2004 - 2008:

- Wzmocnienie (jakościowe i ilościowe) służb ochrony środowiska w powiecie (lata 2004-2005),

- Rozszerzanie systemu udostępniania informacji o środowisku w/g ustawy Prawo ochrony środowiska (lata 2004 – 2008).

Lata 2004 - 2012:

- Przygotowanie służb ochrony środowiska do pełnego wdrażania prawa ekologicznego i korzystania ze środków finansowych polskich i UE (2004-2012),

- Doskonalenie współpracy z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi, (2004-2012),

- Zweryfikowanie lub opracowanie nowych planów zagospodarowania przestrzennego w celu uwzględnienia wymagań wynikających ze znowelizowanego prawa ekologicznego (2004–2012).

Cel szczegółowy: zwiększenie aktywności obywatelskiej

Cel operacyjny: Większa aktywność społeczeństwa na rzecz środowiska

Działania:

Lata 2004 - 2008:

- Współpraca w ramach przygotowania programu wspierania rozwoju usług turystycznych na obszarach cennych przyrodniczo i krajobrazowo (2005 r.),

- Organizowanie akcji propagandowych z udziałem mieszkańców powiatu żyrardowskiego.

Lata 2004 - 2012:

- Wspieranie powstawania tzw. „zielonych miejsc pracy”, w szczególności 
w ekoturystyce, ochronie przyrody, gospodarce wodnej, odnawialnych źródłach energii, odzysku odpadów (2004-2012),

- Wspieranie przedsięwzięć na rzecz odnawialnych źródeł energii, odzysku odpadów (2004–2012),

- Organizowanie konkursów, wystaw, imprez aktywizujących społeczeństwo do troski o środowisko w tym w szkołach (lata 2004–2012)

- Promowanie przykładów osiągania znacznych efektów ekologicznych (od 2004 r.),

- Aktywizacja społeczeństwa do działań na rzecz ochrony przyrody (lata 2004–2012),

- Propagowanie najlepszych dostępnych technik BAT (lata 2004-2012).

Cel operacyjny: Edukacja ekologiczna

Działania:

Lata 2004 - 2008:

- Działania w kierunku utworzenia gminnych centrów edukacji ekologicznej (2004–2006).

Lata 2004 - 2012:

- Konsultacje dla sfery biznesu z zakresu rozwiązywania problemów ekologicznych (2004–2012),

- Zapewnienie społeczeństwu powszechnego dostępu do informacji o środowisku (2004-2012),

- Praktyczny wpływ na kształtowanie postaw konsumentów – użytkowników środowiska, ich zachowań proekologicznych (2004-2012),

- Szkolenia urzędników, radnych, nauczycieli, sołtysów (2004-2012),

- Wprowadzanie programów edukacyjnych dla uczniów (2004-2012) i programów edukacyjnych dla przedsiębiorców (2004-2012),

- Prezentacja treści ekologicznych w środkach masowego przekazu (2004-2012),

- Organizacja imprez masowych o tematyce ekologicznej - Dzień Ziemi, Dzień Ochrony Środowiska, Sprzątanie świata (2004–2012),

- Organizacja warsztatów, seminariów, konferencji (2004-2012), udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawach ochrony środowiska (2004-2012).

PODSUMOWANIE

Dokumenty o zasięgu krajowym, wojewódzkim i powiatowym oraz wyznaczone w nich cele nadrzędne, wskazują kierunki działań, których realizacja przyczyni się do: poprawy stanu jakości środowiska, spełnienia wymogów prawa unijnego oraz spełnienia wymogów prawa krajowego. Należy pamiętać, iż jednym z warunków sprawnie działającego systemu ochrony środowiska jest zgodność założeń dokumentów lokalnych z dokumentami o zasięgu ponadlokalnym.

# 4. Działania systemowe

## 4.1. Zarządzanie środowiskowe

Obecnie każda nowocześnie funkcjonująca gmina powinna skutecznie zarządzać środowiskiem, wdrażając kompleksowy system planowania i wykonywania działań zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju, które skierowane byłyby na racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska, ich ochronę oraz odnowienie.

Podstawowym elementem funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem powinien  być Program Ochrony Środowiska, który uwzględnia m.in.:

- zasady ochrony środowiska określone przepisami,

- perspektywiczne cele w zakresie ochrony środowiska,

- monitoring osiąganych efektów.

Skuteczne zarządzanie środowiskowe musi być oparte na właściwym przygotowaniu merytorycznym oraz koordynowaniu działań, które zazwyczaj mają charakter wielokierunkowy. Taki stan rzeczy sprawia, że niezbędny w gminie jest sprawny przepływ informacji, oparty o sporządzane raporty. W tym celu zaleca się wyznaczenie osób, których zadaniem byłoby bieżące monitorowanie Programu oraz okresowe zdawanie przed Radą Gminy sprawozdania z przebiegu jego realizacji.

Zapisy niniejszego Programu Ochrony Środowiska powinny być bazą dla wprowadzania przez Gminę Wiskitki rzeczywistego, sprawnego systemu zarządzania środowiskiem oraz koordynowania działań.

### 4.1.1. Cele i strategia działań

Cel średniookresowy do roku 2021:

Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania środowiskowego na terenie Gminy Wiskitki

Strategia działań:

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sporządzenie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska. | Gmina Wiskitki |
| 2. | Opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska. | Gmina Wiskitki |

## 4.2. Edukacja ekologiczna

Warunkiem niezbędnym w realizacji celów „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 
Wiskitki na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021" jest świadomość ekologiczna mieszkańców. Edukacja ekologiczna na terenie Gminy Wiskitki powinna być realizowana zgodnie z „Narodowym Programem Edukacji Ekologicznej”.

Narodowy Program Edukacji Ekologicznej

Początki edukacji ekologicznej sięgają 1992 roku, kiedy to miał miejsce Szczyt Ziemi w Rio de Janeiro. Wówczas powstał dokument „Globalny Program Działań”, z którego wynika światowy nakaz  powszechnej edukacji ekologicznej.

Stwierdzono w nim, że władze lokalne 179 państw, które podpisały dokument z Rio de Janeiro, „powinny przeprowadzić konsultację ze swoimi obywatelami i sporządzić – lokalną Agendę 21 dla własnych społeczności.”

W skali naszego kraju taki dokument to „Polityka Ekologiczna Państwa” przyjęta przez Sejm w 1992 roku. Natomiast „Polska Strategia Edukacji Ekologicznej” jest rozwinięciem zadań dotyczących edukacji ekologicznej i została opracowana przez samodzielny zespół ds. Edukacji Ekologicznej w Ministerstwie Środowiska.

Zgodnie z zapisami art. 5 Konstytucji RP, uchwalonej w 1997 roku, Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.

„Narodowy Program Edukacji Ekologicznej” (NPEE), będący rozwinięciem i konkretyzacją zapisów „Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej” (NSEE), jest pierwszym dokumentem z zakresu tej problematyki, określającym podstawowe zadania edukacyjne, podmioty odpowiedzialne za ich realizację, możliwości i źródła finansowania, a także harmonogram ich wdrażania. Dokument ten, z uwagi na swoje przesłanie, sposób tworzenia i konstrukcję powinien stać się swoistą polską AGENDĄ 21.

Doświadczenia gromadzone zarówno w trakcie prac nad NSEE jak i w procesie tworzenia tego dokumentu wskazują, że różnorodne przedsięwzięcia określane mianem edukacji ekologicznej, bardzo popularne w wielu kręgach, często nie noszą znamion działań o charakterze systemowym o jasno sformułowanych celach i z poprawnie opisaną procedurą ewaluacyjną.

Ten dokument powinien stać się podstawą tworzenia systemu edukacji ekologicznej (EE) realizującej cele pożądane społecznie. Winien on eliminować działania pozorne i mało efektywne, czerpiąc inspiracje z życia społeczeństwa pragnącego zachować zdrowe środowisko oraz jego walory dla przyszłych pokoleń zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Główne cele „Narodowego Programu Edukacji Ekologicznej” to:

- Wdrożenie zaleceń Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej z uwzględnieniem zmian zachodzących w procesie reformowania Państwa oraz integracji z Unią Europejską;

- Stworzenie mechanizmów pozwalających sprostać wyzwaniom związanym  
z wdrażaniem idei i zasad rozwoju zrównoważonego, pozwalających kształtować świadomość ekologiczną w warunkach demokratyzacji życia społecznego 
i wzrastającej roli komunikacji społecznej;

- Zwiększenie efektywności edukacji ekologicznej przez promowanie najskuteczniejszych jej form i najważniejszych treści, wskazanie sposobów optymalnej alokacji środków finansowych, uporządkowanie przepływu informacji 
i decyzji z wykorzystując najlepsze krajowe i zagraniczne doświadczenia.

Cele operacyjne „Narodowego Programu Edukacji Ekologicznej”:

- Dokonanie kompleksowej, empirycznej diagnozy funkcjonowania edukacji ekologicznej 
w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem jej źródeł, priorytetów i stosowanych w niej metod i procedur wdrożenia;

- Dostarczenie informacji o optymalnym systemie edukacji ekologicznej w kraju 
i o warunkach dochodzenia do takiego systemu;

- Wypełnienie zobowiązań wynikających z sygnowanych przez RP porozumień międzynarodowych;

- Inspirowanie potencjalnych podmiotów do tworzenia branżowych, resortowych, regionalnych, lokalnych, instytucjonalnych oraz innych programów edukacji ekologicznej;

- Stworzenie jednolitego dokumentu pozwalającego monitorować rozwój edukacji ekologicznej w Polsce w kontekście oczekiwań społecznych i możliwości realizacyjnych.

Program nauczania

Przedszkola – w programie nauczania przedszkolnego treści ekologiczne zawarte są 
w części haseł dotyczących środowiska, pór roku i towarzyszących im przemian w przyrodzie. Od świadomości ekologicznej nauczyciela przedszkola zależy jak dalece potrafi program nauczania w przedszkolu nasycić treściami ekologicznymi, co potrafi przekazać uczniom w trakcie zabaw, spacerów, czy zajęć plastycznych.

Szkoła podstawowa i gimnazjum – edukacja ekologiczna w szkołach podstawowych prowadzona jest na przyrodzie lub na innych przedmiotach w postaci ścieżki edukacyjnej.

Ścieżka edukacyjna to zestaw treści i umiejętności o istotnym znaczeniu wychowawczym, których realizacja może odbywać się w ramach nauczania przedmiotów (bloków przedmiotowych) lub w postaci odrębnych zajęć.

Celami ogólnymi edukacji ekologicznej są:

- Uświadamianie zagrożeń środowiska przyrodniczego, występujących w miejscu zamieszkania.

- Budzenie szacunku do przyrody.

- Rozumienie zależności istniejących w środowisku przyrodniczym.

- Zdobycie umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych i ich opisu.

- Poznanie współzależności człowieka i środowiska.

- Wyrobienie poczucia odpowiedzialności za środowisko.

- Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska.

Ścieżka edukacyjna:

- Program ścieżki edukacyjnej łączy ogólne treści niezbędne w edukacji ekologicznej 
w gimnazjum. Tymi koniecznymi treściami są:

- Przyczyny i skutki niepożądanych zmian w atmosferze, biosferze, hydrosferze 
i litosferze.

- Różnorodność biologiczna (gatunkowa, genetyczna, ekosystemów) – znaczenie jej ochrony.

- Żywność – oddziaływanie produkcji żywności na środowisko.

- Zagrożenia dla środowiska wynikające z produkcji i transportu energii; energetyka jądrowa – bezpieczeństwo i składowanie odpadów.

Program ten uszczegóławia powyższe treści, a w kilku miejscach wykracza poza nie. Dotyczy to szczególnie tych treści, które mają nawiązywać do własnego doświadczenia dziecka i jego znajomości najbliższej okolicy oraz regionu. Program koncentruje się wokół:

- Zagadnień zmienności w środowisku: naturalnej, jako tła porównawczego oraz zależnej od działalności człowieka w środowisku.

- Najważniejszych problemów ekologicznych współczesnego świata.

- Sposobów gospodarowania w miejscu swojego zamieszkania.

- Wartości, jaką stanowi różnorodność biologiczna.

W realizacji programu tak w szkole podstawowej jak i w gimnazjum ważne jest:

- Prowadzenie lekcji terenowych: obserwacji i prostych badań w terenie

- Preferowanie metod aktywizujących uczniów, takich jak: praca z mapą w terenie, zbieranie danych i ich opracowanie, dyskusje, debaty, wywiady, reportaże, ankietowanie, podejmowanie decyzji – metodą drzewa decyzyjnego, tworzenie „banków pomysłów”, metaplanów itp.

- Porównywanie zjawisk, procesów, problemów występujących w najbliższej okolicy 
z podobnymi i odmiennymi w innych regionach, krajach, kontynentach.

- Stosowanie różnorodnych skal przestrzennych prowadzących do porównywania 
i odróżniania zjawisk, procesów, przyczyn i skutków.

- Wykorzystywanie na lekcjach danych liczbowych, tabel, map, wykresów, zdjęć, rycin w celu kształcenia umiejętności interpretacji zawartych w nich informacji.

- Organizowanie wspólnych, wcześniej zaprojektowanych przez uczniów działań 
w najbliższym środowisku, prowadzących do pozytywnych zmian.

- Ukazywanie pozytywnej działalności człowieka w środowisku, jako dróg właściwego 
i realnego rozwiązywania problemów ekologicznych.

- Głoszenie idei, haseł proekologicznych, które są zgodne z własnymi czynami.

- Integrowanie i korelowanie treści nauczania w obrębie różnych przedmiotów i bloków przedmiotowych.

Szkoły średnie

Geografia – wśród celów nauczania geografii w szkole średniej możemy znaleźć: zdobycie wiedzy o środowisku i relacjach w nim zachodzących; zrozumienie przez uczniów złożoności procesów, którym podlega środowisko i konieczności zachowania równowagi w środowisku.

W treściach kształcenia problemy ekologiczne przewijają się często np.:

- zanieczyszczenie i ochrona wód, zanieczyszczenie i ochrona powietrza, zagrożenie 
i ochrona lasów, motywy i zasady racjonalnej gospodarki, zasobami naturalnymi, uciążliwość przemysłu dla środowiska i zdrowia ludzi, przemiany środowiska 
w wyniku prowadzenia gospodarki rolnej;

- racjonalne gospodarowanie środowiskiem, wyczerpywanie się możliwości produkcyjnych biosfery, urbanizacja, racjonalne gospodarowanie energią, zagrożenie ekologiczne związane z transportem, oraz odpowiedzialność jednostek 
i społeczeństw za lokalne środowisko, stanowiące część przestrzeni globalnej.

Biologia i ochrona środowiska – hasła programowe, które wchodzą w skład materiału 
z ekologii i ochrony środowiska to m.in.:

- przyrodnicze podstawy kształtowania środowiska;

- populacja – struktura,

- dynamika; biocenoza – podstawowe poziomy troficzne;

- ekosystem – struktura krążenia materii i przepływ energii, produktywność ekosystemów; homeostaza;

- sukcesja;

- stan zasobów w Polsce i na świecie;

- zasoby odnawialne i nieodnawialne;

- racjonalna gospodarka zasobami;

- planowanie przestrzenne;

- kształtowanie krajobrazu;

- degradacja środowiska i sposoby jej przeciwdziałania;

- ekologiczne podstawy rekultywacji środowisk zniszczonych;

- organizacja ochrony środowiska w Polsce.

Hasła te poparte są analizą materiałów źródłowych dotyczących aktualnych problemów ochrony środowiska – parków narodowych, rezerwatów przyrody, roślin i zwierząt chronionych, oraz wpływem zanieczyszczeń środowiska na zdrowie człowieka.

Na obszarze Gminy Wiskitki występują także inne formy edukacji ekologicznej mieszkańców.

Mieszkańcy Gminy Wiskitki mogą także brać udział w akcja ekologicznych organizowanych przez jednostki administracyjne oraz szkoły. Można do nich zaliczyć:

- Akcja „Sprzątanie świata”,

- Obchody „Dnia Ziemi”,

- Piknik Ekologiczny w Wiskitkach,

- Konkurs o bezpieczeństwie i ekologii dla rolników.

### 4.2.1. Cele i strategia działań

Cel średniookresowy do roku 2021:

Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Wiskitki

Strategia działań:

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej w celu podnoszenia świadomości w zakresie szkodliwości spalania odpadów oraz węgla o słabej kaloryczności i wysokiej zawartości siarki w przydomowych kotłowniach. | Gmina Wiskitki |
| 2. | Prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem selektywnego zbierania odpadów komunalnych. | Gmina Wiskitki, Placówki oświatowe, Organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy zajmujący się zbiórką odpadów komunalnych |
| 3. | Prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej w zakresie odnawialnych źródeł energii. | Gmina Wiskitki |
| 4. | Prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej w zakresie ochrony przyrody. | Gmina Wiskitki, Placówki oświatowe, Organizacje pozarządowe, Lasy Państwowe |
| 5. | Zrównoważony rozwój szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych, mający na celu promocję walorów przyrodniczych gminy. | Gmina Wiskitki |
| 6. | Prowadzenie szkoleń z zakresu dobrych praktyk rolniczych oraz upraw ekologicznych. | Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego |
| 7. | Prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej w celu podnoszenia świadomości w zakresie racjonalnej gospodarki nawozami. | Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Mazowiecki Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa |

## 4.3. Poważne awarie

### 4.3.1. Stan aktualny

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.), mówiąc o:

- „poważnej awarii - rozumie się przez to zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.

- „poważnej awarii przemysłowej” – rozumie się przez to poważną awarię w zakładzie”.

Obejmują one takie rodzaje zdarzeń jak:

- pożary na dużych obszarach, pożary długo trwające, a także pożary towarzyszące awariom z udziałem materiałów niebezpiecznych, które powodują zniszczenie lub zanieczyszczenie środowiska;

- awarie i katastrofy w zakładach przemysłowych, transporcie, rozładunku 
i przeładunku materiałów niebezpiecznych i innych substancji, powodujących zanieczyszczenie środowiska;

- awarie budowli hydrotechnicznych, powodująca zanieczyszczenie chemiczne lub biologiczne środowiska;

- klęski żywiołowe, powodujące zanieczyszczenie chemiczne lub biologiczne środowiska.

Jak wynika z informacji udostępnionych przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, według stanu na rok 2014 na terenie Gminy Wiskitki nie występują zarówno Zakłady Zwiększonego Ryzyka (ZZR), jak i Zakłady Dużego Ryzyka (ZDR).

Należy zaznaczyć, iż zagrożenie spowodowania poważnej awarii wynikać może także 
z transportu substancji niebezpiecznych. Przez teren Gminy Wiskitki przebiega m.in. autostrada A2, droga krajowa nr 50, droga wojewódzka nr 719. Należy pamiętać także o tym, iż paliwa płynne przewożone są praktycznie po wszystkich drogach gdzie występują stacje paliw płynnych.

### 4.3.2 Zagrożenia

Na terenie Gminy Wiskitki nie występują ZZR oraz ZDR, jednakże przez jej obszar lub 
w pobliżu przebiegają trakty komunikacyjne, po których transportowane są substancje niebezpieczne. Może to generować zagrożenia wystąpienia poważnej awarii.

### 4.3.3 Cele i strategia działań

Cel średniookresowy do roku 2021:

Ograniczanie skutków poważnych awarii przemysłowych dla ludzi i środowiska

Strategia działań:

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nadzór nad zakładami zwiększonego i dużego ryzyka wystąpienia poważnych awarii przemysłowych (ZDR, ZZR). | Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie |
| 2. | Prowadzenie rejestru zakładów zwiększonego i dużego ryzyka wystąpienia poważnych awarii przemysłowych (ZDR, ZZR). | Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie, Państwowa Straż Pożarna |

# 5. Ochrona zasobów naturalnych

## 5.1. Lasy

### 5.1.1. Stan aktualny

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, iż powierzchnia lasów na terenie Gminy Wiskitki wynosi 3037,72 ha, co daje lesistość na poziomie 20,2%. Wskaźnik lesistości gminy jest niższy niż średnia krajowa, która wynosi 29,2%. Strukturę gruntów leśnych na terenie Gminy Wiskitki  przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 5. Struktura lasów Gminy Wiskitki w roku 2012.

| Lasy |
| --- |
| Powierzchnia ogółem | ha | 3037,72 |
| Lesistość | % | 20,2 |
| Lasy publiczne ogółem | ha | 2628,72 |
| Lasy publiczne Skarbu Państwa | ha | 2628,72 |
| Lasy publiczne Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych | ha | 2621,72 |
| Lasy prywatne ogółem | ha | 409,00 |

Źródło: GUS

Lasy na terenie Gminy Wiskitki podlegają Nadleśnictwu Radziwiłłów.

Zgodnie z danymi Nadleśnictwa na jego terenie dominują następujące typy siedliskowe lasu:

- Bór mieszany wilgotny – występuje na obszarach będących pod wpływem wód gruntowych, często w pobliżu boru wilgotnego. Tworzy się na glebach bielicowych oglejonych a także na glebach murszowych oraz torfowych. Główny drzewostan tworzą sosny z domieszkami dębu, topoli, osiki  oraz brzozy. W podszyciu napotyka się jałowce, jarzęby,  leszczyny oraz kruszyny. W skład runa borów mieszanych wilgotnych wchodzą m.in.: borówka czernica, konwalia majowa, konwalijka dwulistna, malina kamionka, orlica pospolita, szczawik zajęczy czy bagno.

- Bór mieszany świeży – występuje na dość ubogich glebach bielicowych oraz rdzawych utworzonych na piaskach i żwirach utworzonych w czasie procesów akumulacyjnych. Do gatunków głównych tego siedliska leśnego zalicza się sosny. Domieszkowo mogą także występować: buk, dęby, lipy, brzozy oraz modrzewie. W podszyciu napotyka się jałowce, jarzęby, leszczyny, kruszyny, trzmieliny oraz wiciokrzew pomorski. W skład runa borów mieszanych świeżych wchodzą: borówka czernica, konwalia majowa, konwalijka dwulistna, malina kamionka, kłosownica leśna czy orlica pospolita.

- Las mieszany wilgotny – występuje na średniożyznych i wilgotnych siedliskach, często w obniżeniach terenu, w których zalegać mogą wody gruntowe. Tworzy się na glebach bielicowych oglejonych, brunatnych a także na glebach murszowych oraz zdegradowanych czarnych ziemiach. Główny drzewostan tworzy sosna, dąb szypułkowy oraz brzoza. W podszyciu napotyka się  jarząb, leszczynę, kruszynę oraz czeremchę. Runo tych siedlisk leśnych jest tworzone przez rośliny wilgociolubne.

- Las mieszany świeży – występuje na glebach brunatnych oraz płowych, rzadziej na bielicach i glebach rdzawych. Główny drzewostan tworzy sosna, dąb, buk oraz brzozy z domieszkami modrzewia, osiki, lipy oraz klonu. W podszyciu napotyka się trzmielin, jarząb, leszczynę, kruszynę, wiciokrzew, głóg oraz dereń. Runo tych siedlisk leśnych jest tworzone przez kombinację roślin charakterystycznych dla lasów mieszanych oraz borów mieszanych.

- Ols – zajmuje siedliska bagienne z płytkimi wodami gruntowymi, często występuje 
w dolinach rzecznych oraz wokół jezior. Tworzy się na torfach niskich. Główny drzewostan tworzy olsza czarna z domieszkami jesionu, brzozy omszonej oraz świerka. W podszyciu napotyka się kruszynę, leszczynę, czeremchę, jarząb, bez czarny oraz czarna porzeczkę. Charakterystyczną cechą runa lasów olsowych jest występowanie roślin typowych dla lasów (mchy, paprocie) oraz roślin szuwarowych.

### 5.1.2. Zagrożenia

Siedliska leśne występujące na terenie Gminy Wiskitki są narażone na szereg zagrożeń dotyczących różnych elementów środowiska. Do najgroźniejszych należą:

- Szkodniki oraz pasożyty - Choroby wywoływane przez owady oraz grzyby stanową duże zagrożenie dla terenów leśnych zwłaszcza, że w dalszym ciągu ich duża część to monokultury, które sprzyjają ich rozprzestrzenianiu. Zapobiega się temu zjawisku poprzez wprowadzania do zalesień domieszek innych gatunków drzew.

- Zanieczyszczenia powietrza pochodzenia przemysłowego oraz komunikacyjnego – Ten rodzaj zanieczyszczeń może niszczyć tkanki roślin lub wpływać na ograniczenie fotosyntezy. W większym stopniu dotyka on drzew iglastych. Jego wpływ jest większy w pobliżu tras komunikacyjnych oraz ośrodków przemysłowych.

- Pożary – Źródłem pożarów lasów z uwagi na rolniczy charakter gminy może być wypalanie traw. Innym zagrożeniem jest niewłaściwa gospodarka leśna czy ruch turystyczny. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia pożaru zaleca się przeprowadzanie akcji mających na celu edukacje ludności w zakresie przeciwdziałania pożarom.

- Czynniki atmosferyczne – Czynnikiem atmosferycznym mającym największy wpływ na siedliska leśne może być wiatr, który przy dużym nasileniu może doprowadzić do złamania drzewa lub uszkodzeń systemu korzeniowego.

### 5.1.3. Cele i strategia działań

Cel średniookresowy do roku 2021:

Zwiększenie lesistości na terenie Gminy Wiskitki

Strategia działań:

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- | --- |
| 1. | Uwzględnienie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego obszarów przeznaczonych pod zalesianie. | brak danych (koszt zadania w ramach kosztów sporządzenia mpzp) |
| 2. | Zalesianie terenów o niskich klasach bonitacyjnych gleb i gruntów porolnych. | Właściciele prywatni |
| 3. | Realizacja zadań wynikających z planów urządzania lasów. | Nadleśnictwo, Gmina Wiskitki, Właściciele prywatny |
| 4. | Realizacja Krajowego Planu Zwiększenia Lesistości na terenie Gminy Wiskitki | Nadleśnictwo, Gmina Wiskitki, Właściciele prywatny |

## 5.2. Ochrona przyrody

### 5.2.1. Stan aktualny

Na terenie Gminy Wiskitki  występują następujące formy ochrony przyrody:

- Parki Krajobrazowe,

- Obszary Chronionego Krajobrazu,

- Pomniki przyrody,

- Użytki ekologiczne.

Parki Krajobrazowe

Gminę Wiskitki swoim zasięgiem obejmuje Bolimowski Park Krajobrazowy. Został on powołany do życia 14.11.1986 roku. Całkowita powierzchnia Parku to około 17 500 ha 
z czego na terenie gminy Wiskitki znajduje się 4 333,30 ha. Park został powołany w celu ochrony terenów o znacznych walorach kulturowych, przyrodniczych oraz krajobrazowych, do których zaliczyć można lasy niegdyś będące częścią Puszczy Wiskickiej, Bolimowskiej oraz Jaktorowskiej.

Rysunek 2. Parki Krajobrazowe na terenie gminy Wiskitki.

Źródło: www.geoserwis.gdos.gov.pl

Obszary Chronionego Krajobrazu

Gminę Wiskitki swoim zasięgiem obejmuje jeden obszar chronionego krajobrazu - Bolimowsko-Radziejowicki Obszar Chronionego Krajobrazu. Został on powołany do życia 08.11.1986 roku.  Powierzchnia obszaru 25 753 ha z czego na terenie gminy Wiskitki znajduje się 7 995,10 ha. Obszar został ustanowiony w celu ochrony cennych przyrodniczo terenów w skład których wchodzą doliny rzek: Rawki, Korabiewki, Pisi-Gągoliny oraz suchej Nidy wraz z kompleksami leśnymi, łąkami oraz rozlewiskami.

Rysunek 3. Obszary Chronionego Krajobrazu na terenie gminy Wiskitki.

Źródło: www.geoserwis.gdos.gov.pl

Pomniki przyrody

Na terenie Gminy Wiskitki znajduje się 22 i przyrody. Zostały one zestawione w tabeli.

Tabela 6. Wykaz pomników przyrody znajdujących się na terenie Gminy Wiskitki.

| Lokalizacja | Obiekt | Nazwa obiektu | Obwód (cm) | Wysokość (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gmina | Miejscowość | Bliższa lokalizacja |  | Nazwa gatunkowa polska | Nazwa gatunkowa łacińska |  |  |
| Wiskitki | Guzów | Ogińskiego 3użytkownik | drzewo | wiąz szypułkowy | Ulmus laevis | 310 | 30 |
| Wiskitki | Guzów | ul. Ogińskiego 3; w odl. Ok. 20 m w kierunku wschodnim znajduje się staw | drzewo | wiąz szypułkowy | Ulmus laevis | 305 | 27 |
| Wiskitki | Guzów | ul. Ogińskiego 3; w odl. ok. 40 m w kierunku wschodnim znajduje się staw | drzewo | jesion wyniosły | Fraxinus excelsior | 310 | 26 |
| Wiskitki | Guzów | ul. Ogińskiego 3; w odl. ok. 50 m w kierunku północnym od pałacu, w odl. ok. 2 m w kierunku wschodnim od ogrodzenia terenu kościelnego | drzewo | wiąz szypułkowy | Ulmus laevis | 340 | 27 |
| Wiskitki | Guzów | ul. Ogińskiego 3; w odl. ok. 15 m w kierunku południowym znajduje się pałac | drzewo | kasztanowiec biały | Aesculus hippocastanum | 255 | 18 |
| Wiskitki | Guzów | ul. Ogińskiego 3; w odl. ok. 50 m w kierunku wschodnim znajduje się staw | drzewo | wiąz szypułkowy | Ulmus laevis | 290 | 27 |
| Wiskitki | Jesionka | Właśc. Skarb Państwa, zarządca Nadleśnictwo Radziwiłłów- Puszcza Mariańska 127, użytkownik Leśnictwo Guzów/w odl. ok. 80 m w kierunku zachodnim znajduje się Gajówka | drzewo | dąb szypułkowy | Quercus robur | 450 | 22 |
| Wiskitki | Jesionka | Partyzantów 26 A | drzewo | lipa drobnolistna | Tilia cordata | 410 | 18 |
| Wiskitki | Sokule | dz nr ew 104/2; w odl. Ok. 12 m w kierunku południowo-wschodnim znajduje się dwór | drzewo | jesion wyniosły | Fraxinus excelsior | 250 | 18 |
| Wiskitki | Sokule | właśc. Skarb Państwa, zarządca Nadleśnictwo Radziejowice- Puszcza Mariańska 127, użytkownik Leśnictwo Sokule/w odl. Ok. 5 m w kierunku północnym znajduje się droga | drzewo | dąb szypułkowy | Quercus robur | 255 | 22 |
| Wiskitki | Sokule | właśc. Skarb Państwa, zarządca Nadleśnictwo Radziejowice- Puszcza Mariańska 127, użytkownik Leśnictwo Sokule/w odl. Ok. 3 m w kierunku północnym znajduje się droga | drzewo | dąb szypułkowy | Quercus robur | 330 | 24 |
| Wiskitki | Sokule | właśc. Skarb Państwa, zarządca Nadleśnictwo Radziejowice- Puszcza Mariańska 127, użytkownik Leśnictwo Sokule/w odl. Ok. 1 m w kierunku południowym znajduje się droga gruntowa | drzewo | dąb szypułkowy | Quercus robur | 335 | 25 |
| Wiskitki | Sokule | właśc. Skarb Państwa, zarządca Nadleśnictwo Radziejowice- Puszcza Mariańska 127, użytkownik Leśnictwo Sokule/w odl. Ok. 5 m w kierunku północnym znajduje się droga gruntowa | drzewo | dąb szypułkowy | Quercus robur | 305 | 25 |
| Wiskitki | Sokule | P. Janusz i Anna Peteliccy/w odl. Ok. 30 m w kierunku zachodnim znajduje się dwór | drzewo | jesion wyniosły | Fraxinus excelsior | 370 | 25 |
| Wiskitki | Sokule 13 | P. Anna i Janusz Peteliccy/w odl. ok. 8 m w kierunku północnym znajduje się stajnia | drzewo | wiąz szypułkowy | Ulmus laevis | 335 | 23 |
| Wiskitki | Sokule 13 | P. Janusz i Anna Peteliccy/w odl. Ok. 5 m w kierunku północno- zachodnim od naroŜnika dworu | drzewo | lipa drobnolistna | Tilia cordata | 380 | 26 |
| Wiskitki | Sokule 13 | P. Janusz i Anna Peteliccy/w odl. ok. 40 m w kierunku na zachód znajduje się dwór | drzewo | lipa drobnolistna | Tilia cordata | 380 | 27 |
| Wiskitki | Sokule 13 | P. Janusz i Anna Peteliccy/w odl. ok. 6 m w kierunku zachodnim znajduje się ogrodzenie | drzewo | grab pospolity | Carpinus betulus | 225 | 20 |
| Wiskitki | Wiskitki | właśc. Skarb Państwa, zarządca Nadleśnictwo Radziejowice- Puszcza Mariańska 127, użytkownik Leśnictwo Sokule/obręb Radziwiłłów, w odl. Ok. 5 m w kierunku południowym znajduje się droga leśna | drzewo | dąb szypułkowy | Quercus robur | 540 | 30 |
| Wiskitki | Sokule | Właśc. Skarb Państwa, zarządca Nadleśnictwo Radziwiłłów- Puszcza Mariańska 127, użytkownik Leśnictwo Sokule/w odl. Ok. 25 m w kierunku południowym znajdują się tory kolejowe, w odl. ok. 500 m w kierunku wschodnim znajduje się mostek na rzeczce | drzewo | dąb szypułkowy | Quercus robur | 345 | 17 |
| Wiskitki | Sokule | Właśc. Skarb Państwa, zarządca Nadleśnictwo Radziwiłłów- Puszcza Mariańska 127, użytkownik Leśnictwo Sokule/obręb Radziwiłłów, w odl. ok. 40 m w kierunku północnym znajduje się Gajówka Łubno | drzewo | dąb szypułkowy | Quercus robur | 345 | 24 |
| Wiskitki | Wiskitki | Pomnik przyrody wyznaczony uchwałą Rady Gminy Wiskitki, zlokalizowany przed budynkiem Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie, przy ul. Kościuszki 25 w Wiskitkach. | drzewo | dąb szypułkowy | Quercus robur | - | - |
| Wiskitki | Wiskitki | Pomnik przyrody wyznaczony uchwałą Rady Gminy Wiskitki, zlokalizowany przed budynkiem Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie, przy ul. Kościuszki 25 w Wiskitkach. | drzewo | dąb szypułkowy | Quercus robur | - | - |

Źródło: RDOŚ w Warszawie

Użytki ekologiczne

Na terenie gminy Wiskitki występują użytki ekologiczne zlokalizowane głównie w granicach Bolimowskiego Parku Krajobrazowego oraz Bolimowsko-Radziejowickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu z Doliną Środkowej Rawki. Zebrano je w tabeli.

Tabela 7. Użytki ekologiczne na ternie gminy Wiskitki.

| forma ochrony przyrody | nazwa | Pow. [ha] | Powiat | Gmina | Miejscowość | Nadleśnictwo / Leśnictwo | Szczególny cel ochrony |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| użytek ekologiczny | użytek 788 | 054 | żyrardowski | Wiskitki | Działki | Radziwiłłów / Żyrardów | teren podmokły z kępami turzyc, kosaciec żółty, rdest, tojeść pospolita |
| użytek ekologiczny | użytek 789 | 186 | żyrardowski | Wiskitki | Działki | Radziwiłłów / Żyrardów | teren częściowo zalewany wodą z dużą ilością roślin chronionych, miejsca lęgowe ptactwa |
| użytek ekologiczny | użytek 790 | 13 | żyrardowski | Wiskitki | Działki | Radziwiłłów / Żyrardów | teren zalewany wodą z dużą ilością roślin chronionych, miejsce lęgowe ptactwa |
| użytek ekologiczny | użytek 792 | 04 | żyrardowski | Wiskitki | Działki | Radziwiłłów / Żyrardów | teren okresowo zalewany wodą |
| użytek ekologiczny | użytek 793 | 028 | żyrardowski | Wiskitki | Działki | Radziwiłłów / Żyrardów | obniżenie terenu okresowo zalewanego |
| użytek ekologiczny | użytek 794 | 02 | żyrardowski | Wiskitki | Działki | Radziwiłłów / Żyrardów | teren okresowo zalewany wodą |
| użytek ekologiczny | użytek 795 | 027 | żyrardowski | Wiskitki | Działki | Radziwiłłów / Żyrardów | teren okresowo zalewany wodą |
| użytek ekologiczny | użytek 796 | 046 | żyrardowski | Wiskitki | Działki | Radziwiłłów / Żyrardów | teren porośnięty brzozą, wierzbą, ostoja płazów |
| użytek ekologiczny | użytek 797 | 03 | żyrardowski | Wiskitki | Działki | Radziwiłłów / Żyrardów | teren zabagniony okresowo zalewany wodą |
| użytek ekologiczny | użytek 798 | 12 | żyrardowski | Wiskitki | Działki | Radziwiłłów / Żyrardów | zbiorowisko łąkowe z kępami storczyków, ostoja owadów, płazów, gadów |
| użytek ekologiczny | użytek 801 | 102 | żyrardowski | Wiskitki | Działki | Radziwiłłów / | zbiorowisko łąkowe z kępami storczyków, |
|  |  |  |  |  |  | Żyrardów | ostoja owadów, płazów, gadów |
| użytek ekologiczny | użytek 803 | 097 | żyrardowski | Wiskitki | Działki | Radziwiłłów / Żyrardów | zbiorowisko łąkowe z kępami storczyków, ostoja owadów, płazów, gadów |
| użytek ekologiczny | użytek 804 | 002 | żyrardowski | Wiskitki | Sokule | Radziwiłłów / Żyrardów | teren okresowo zalewany wodą, ostoja płazów i gadów |
| użytek ekologiczny | użytek 805 | 052 | żyrardowski | Wiskitki | Działki | Radziwiłłów / Żyrardów | teren częściowo zadrzewiony, okresowo zalewany wodą |
| użytek ekologiczny | użytek 806 | 081 | żyrardowski | Wiskitki | Działki | Radziwiłłów / Żyrardów | teren podmokły częściowo zadrzewiony |
| użytek ekologiczny | użytek 807 | 211 | żyrardowski | Wiskitki | Działki | Radziwiłłów / Żyrardów | teren podmokły częściowo zadrzewiony, ostoja ptaków, płazów i gadów |
| użytek ekologiczny | użytek 808 | 044 | żyrardowski | Wiskitki | Działki | Radziwiłłów / Żyrardów | teren okresowo zalewany wodą |
| użytek ekologiczny | użytek 809 | 026 | żyrardowski | Wiskitki | Działki | Radziwiłłów / Żyrardów | teren podmokły częściowo porośnięty brzozą |
| użytek ekologiczny | użytek 810 | 022 | żyrardowski | Wiskitki | Działki | Radziwiłłów / Żyrardów | teren podmokły okresowo zalewany wodą |
| użytek ekologiczny | użytek 811 | 001 | żyrardowski | Wiskitki | Tomaszew | Radziwiłłów / Żyrardów | teren okresowo zalewany wodą |
| użytek ekologiczny | użytek 812 | 070 | żyrardowski | Wiskitki | Działki | Radziwiłłów / Żyrardów | wtórne zabagnienie, częściowo porośnięte samosiewem brzozowym, ostoja ptactwa, płazów i gadów |
| użytek ekologiczny | użytek 813 | 15 | żyrardowski | Wiskitki | Działki | Radziwiłłów / Żyrardów | teren okresowo zalewany wodą z dużą ilością roślin chronionych |
| użytek ekologiczny | użytek 814 | 729 | żyrardowski | Wiskitki | Działki | Radziwiłłów / Żyrardów | teren okresowo zalewany wodą z dużą ilością roślin chronionych |
| użytek ekologiczny | użytek 815 | 830 | żyrardowski | Wiskitki | Działki | Radziwiłłów / Żyrardów | teren okresowo zalewany wodą z dużą ilością roślin chronionych |
| użytek ekologiczny | użytek 816 | 019 | żyrardowski | Wiskitki | Babskie Budy | Radziwiłłów / Guzów | zagłebienie terenuzalewanego wodą, ostoja płazów i ptaków |
| użytek ekologiczny | użytek 817 | 044 | żyrardowski | Wiskitki | Popielarnia | Radziwiłłów / Guzów | teren okresowo zalewany wodą z dużą ilością roślin chronionych |
| użytek ekologiczny | użytek 818 | 026 | żyrardowski | Wiskitki | Popielarnia | Radziwiłłów / Guzów | teren okresowo zalewany wodą z dużą ilością roślin chronionych |
| użytek ekologiczny | użytek 819 | 257 | żyrardowski | Wiskitki | Popielarnia | Radziwiłłów / Guzów | teren zakrzewiony, ostoja ptaków i płazów |
| użytek ekologiczny | użytek 820 | 088 | żyrardowski | Wiskitki | Popielarnia | Radziwiłłów / Guzów | teren okresowo zalewany wodą z licznymi gatunkami płazów i ptaków |
| użytek ekologiczny | użytek 821 | 055 | żyrardowski | Wiskitki | Popielarnia | Radziwiłłów / Guzów | teren podmokły, zbiorowisko płazów |
| użytek ekologiczny | użytek 822 | 034 | żyrardowski | Wiskitki | Popielarnia | Radziwiłłów / Guzów | teren podmokły, zbiorowisko płazów |
| użytek ekologiczny | użytek 823 | 026 | żyrardowski | Wiskitki | Popielarnia | Radziwiłłów / Guzów | teren podmokły, zbiorowisko płazów |
| użytek ekologiczny | użytek 824 | 170 | żyrardowski | Wiskitki | Popielarnia | Radziwiłłów / Guzów | teren okresowo zalewany wodą, ostoja ptaków i płazów |
| użytek ekologiczny | użytek 825 | 169 | żyrardowski | Wiskitki | Popielarnia | Radziwiłłów / Guzów | teren podmokły, częściowo zalany wodą, ostoja ptaków i płazów |
| użytek ekologiczny | użytek 826 | 17 | żyrardowski | Wiskitki | Antoniew | Radziwiłłów / Guzów | teren podmokły, częściowo zalany wodą, ostoja ptaków i płazów |
| użytek ekologiczny | użytek 827 | 094 | żyrardowski | Wiskitki | Antoniew | Radziwiłłów / Guzów | teren podmokły, częściowo zalany wodą, ostoja ptaków i płazów |
| użytek ekologiczny | użytek 828 | 155 | żyrardowski | Wiskitki | Antoniew | Radziwiłłów / Guzów | teren podmokły, częściowo zakrzewiony, ostoja ptaków i płazów |
| użytek ekologiczny | użytek 829 | 11 | żyrardowski | Wiskitki | Popielarnia | Radziwiłłów / Guzów | teren częściowo zakrzewiony, ostoja ptaków i płazów |
| użytek ekologiczny | użytek 830 | 043 | żyrardowski | Wiskitki | Antoniew | Radziwiłłów / Guzów | obniżenie terenu okresowo zalewane wodą, ostoja płazów |
| użytek ekologiczny | użytek 831 | 036 | żyrardowski | Wiskitki | Antoniew | Radziwiłłów / Guzów | teren okresowo zalewany wodą |
| użytek ekologiczny | użytek 837 | 078 | żyrardowski | Wiskitki | Popielarnia | Radziwiłłów / Białe Błoto | teren silnie wilgotny z dużą ilością roślin chronionych |
| użytek ekologiczny | użytek 838 | 033 | żyrardowski | Wiskitki | Popielarnia | Radziwiłłów / Białe Błoto | teren silnie wilgotny z dużą ilością roślin chronionych |
| użytek ekologiczny | użytek 842 | 034 | żyrardowski | Wiskitki | Antoniew | Radziwiłłów / Białe Błoto | teren podmokły częściowo zadrzewiony |

Źródło: RDOŚ w Warszawie

### 5.2.2. Zagrożenia

Mając na uwadze, występujące na terenie Gminy Wiskitki formy ochrony przyrody, podczas planowania działań mających na celu rozwój gminy należy wziąć pod uwagę wymogi ochrony planistycznej, które to będą miały bezpośredni wpływ na kształtowanie się struktury przestrzenno-gospodarczej gminy.

Podejmowane działania muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, dokumentami obejmującymi swoim zakresem obszar Gminy Wiskitki, w tym: Strategii Rozwoju Gminy Wiskitki, Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wiskitki, Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.

Aktualnie stan zasobów przyrodniczych nie budzi zastrzeżeń, jednakże należy pamiętać, iż stan ten z biegiem czasu będzie ulegał przemianom z przyczyn abiotycznych i biotycznych. Skutki ekologiczne i przyrodnicze zarówno procesów naturalnych jak i antropogenicznych (głównie presja urbanistyczna) na terenach, charakteryzujących się dominującą funkcją ekologiczną, mogą narastać.

### 5.2.3. Cele i strategia działań

Cel średniookresowy do roku 2021:

Ochrona walorów przyrodniczych na terenie Gminy Wiskitki

Strategia działań:

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- | --- |
| 1. | Bieżące utrzymanie zieleni na gruntach komunalnych oraz zieleni zorganizowanej. | Gmina Wiskitki |
| 2. | Promocja walorów przyrodniczych gminy. | Gmina Wiskitki |
| 3. | Bieżące utrzymanie zieleni przydrożnej. | Zarządcy dróg |
| 4. | Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i ochronnych w obrębie pomników przyrody. | właściciele prywatni, Gmina Wiskitki |
| 5. | Uwzględnienie znaczenia ochrony różnorodności biologicznej w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. | Gmina Wiskitki Lasy Państwowe |
| 6. | Uwzględnianie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego form ochrony przyrody oraz obszarów przyrodniczo cennych. | Gmina Wiskitki Lasy Państwowe |
| 7. | Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie przyrody w trakcie gospodarczego wykorzystywania zasobów przyrody. | Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie |
| 8. | Tworzenie nowych form ochrony przyrody. | Gmina Wiskitki, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie |

## 5.3. Ochrona powierzchni ziemi

### 5.3.1. Stan aktualny

Rodzaje gleb

Rodzaje gleb występujące na terenie Gminy Wiskitki są determinowane przez rodzaj skał na których zostały utworzone, oraz przez warunki glebotwórcze występujące w poszczególnych obszarach gminy. Na terenie Gminy Wiskitki można wyróżnić następujące rodzaje gleb:

- Gleby pseudobielicowe – gleby tworzące się na różnego rodzaju piaskach, dochodzi w nich do procesu wymywanie niektórych związków chemicznych tworzących minerały co nazywane jest bielicowaniem;

- Gleby brunatne - powstające na glinach zwałowych oraz piaskach i piaskowcach, na podłożu bogatym w związki zasadowe,

- Mady – są to gleby tworzące się w wyniku nagromadzenia się materiałów niesionych przez wody rzeczne;

- Gleby glejowe - są to gleby powstające w wyniku procesu oglejenia gleb, do powstania wymagają one wysokiego poziomu wód gruntowych;

- Gleby murszowe – jest to gleba powstająca w wyniku zmurszenia substancji organicznych leżących na utworach mineralnych, do powstania wymagają one okresowego zalewania,

Użytkowanie powierzchni ziemi na terenie Gminy Wiskitki

Użytki rolne na terenie Gminy Wiskitki stanowią 57,91% całego obszaru gminy. Dane statystyczne na temat struktury użytków rolnych zostały zestawione poniżej.

Tabela 8.Użytkowanie powierzchni ziemi na terenie Gminy Wiskitki (stan na rok 2010).

| Użytki rolne |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Jednostka | Wielkość obszaru |
| 1 | Użytki rolne (ogółem) | ha | 8694,77 |
| 2 | Grunty pod zasiewami | ha | 6700,34 |
| 3 | Sady (ogółem) | ha | 115,53 |
| 4 | Łąki (ogółem) | ha | 1355,75 |
| 5 | Pastwiska (ogółem) | ha | 129,38 |
| Pozostałe grunty i nieużytki |
| Lp. | Nazwa | Jednostka | Wielkość obszaru |
| 1 | Pozostałe grunty i nieużytki | ha | 492,13 |

Źródło: GUS.

Odczyn pH

O odczynie pH decyduje poziom stężenia jonów wodorowych w glebie. Do źródeł zakwaszenia gleb zalicza się m.in.:

- procesy geologiczne,

- procesy glebotwórcze,

- wymywanie jonów zasadowych,

- pobieranie wapnia przez rośliny,

- niewłaściwy dobór nawozów,

- kwaśne deszcze.

Na terenie Gminy Wiskitki występują gleby o charakterze kwaśnym.

W wyniku zakwaszenia gleb, proces pobierania przez rośliny składników pokarmowych, 
w istotny sposób jest utrudniony. Ponadto, dochodzi wówczas do aktywacji związków toksycznych, czego efektem jest wzrost pobierania metali ciężkich przez rośliny. W efekcie, zjawiska te prowadzą do zmniejszenia ilości plonów i pogorszenia jakość uzyskanych produktów.

Tabela 9. Zmienność odczynu gleby wraz ze zmianą zakresu odczynu pH.

| Zakres pH | Odczyn gleby |
| --- | --- |
| ≤ 4,5 | bardzo kwaśny |
| 4,6 – 5,5 | kwaśny |
| 5,6 – 6,5 | lekko kwaśny |
| 6,6 – 7,2 | obojętny |
| > 7,3 | zasadowy |

Najbliższy punkt objęty badaniami Monitoringu Chemizmu Gleb Ornych Polski prowadzonymi przez IUNG w Puławach przy współpracy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej znajdował się 
w miejscowości Samica, która leży na terenie Gminy Skierniewice w województwie łódzkim. Punkt ten oddalony jest o około 25 kilometrów.

Charakterystyka gleb w punkcie pomiarowym nr 421 – Brzyczyna.

Punkt: 257

Miejscowość: Samice
Gmina: Skierniewice
Województwo: łódzkie; Powiat: skierniewicki

Kompleks: 5 (żytni dobry);Typ: AP (gleby płowe);

Klasa bonitacyjna: IV b;
Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: ps (piasek słabo gliniasty),
PTG 2008: ps (piasek słabogliniasty)
USDA: FS (fine sand)

Tabela 10.Uziarnienie gleb.

| Uziarnienie | Jednostka | Rok |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 |
| 1,0-0,1 mm | udział w % | 73 | 69 | 78 | 77 |
| 0,1-0,02 mm | udział w % | 15 | 20 | 11 | 15 |
| < 0.02 mm | udział w % | 12 | 11 | 11 | 8 |
| 2,0-0,05 mm | udział w % | n.o. | n.o. | n.o. | 87 |
| 0,05-0,002 mm | udział w % | n.o. | n.o. | n.o. | 12 |
| < 0.002 mm | udział w % | 2 | 3 | 4 | 1 |

Źródło: www.gios.gov.pl

Tabela 11. Odczyn gleb.

| Odczyn i węglany | Jednostka | Rok |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 |
| Odczyn "pH " w zawiesinie H2O | pH | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 5.9 |
| Odczyn "pH " w zawiesinie KCl | pH | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 5.9 |
| Węglany (CaCO3) | % | n.o. | n.o. | n.o. | n.o. |

Źródło: www.gios.gov.pl

Tabela 12. Substancje organiczne w glebach.

| Substancja organiczna gleby | Jednostka | Rok |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 |
| Próchnica | % | 1.45 | 1.41 | 1.35 | 1.40 |
| Węgiel organiczny | % | 0.84 | 0.82 | 0.78 | 0.81 |
| Azot ogólny | % | 0.095 | 0.088 | 0.076 | 0.073 |
| Stosunek C/N | - | 8.8 | 9.3 | 10.2 | 11.1 |

Źródło: www.gios.gov.pl

Tabela 13.Właściwości sorpcyjne gleb.

| Właściwości sorpcyjne gleby | Jednostka | Rok |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 |
| Kwasowość hydrolityczna (Hh) | cmol(+)*kg-1 | 3.75 | 3.75 | 3.00 | 3.08 |
| Kwasowośc wymienna (Hw) | cmol(+)*kg-1 | 1.23 | 1.03 | 0.17 | 0.42 |
| Glin wymienny "Al" | cmol(+)*kg-1 | 1.02 | 0.82 | 0.06 | 0.23 |
| Wapń wymianny (Ca2+) | cmol(+)*kg-1 | 0.87 | 0.50 | 0.86 | 1.36 |
| Magnez wymienny (Mg2+) | cmol(+)*kg-1 | 0.14 | 0.10 | 0.11 | 0.12 |
| Sód wymienny (Na+) | cmol(+)*kg-1 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.05 |
| Potas wymienny (K+) | cmol(+)*kg-1 | 0.17 | 0.19 | 0.15 | 0.19 |
| Suma kationów wymiennych (S) | cmol(+)*kg-1 | 1.21 | 0.85 | 1.13 | 1.71 |
| Pojemność sorpcyjna gleby (T) | cmol(+)*kg-1 | 4.96 | 4.60 | 4.13 | 4.79 |
| Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V) | % | 24.40 | 18.48 | 27.36 | 35.75 |

Źródło: www.gios.gov.pl

Tabela 14.Pozostałe właściwości gleb.

| Pozostałe właściwości | Jednostka | Rok |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 |
| Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne suma 13 WWA | µg*kg-1 | 128 | 89 | 203 | 270 |
| Radioaktywność | Bq*kg-1 | 331 | 372 | 344 | 344 |
| Przewodnictwo elektryczne właściwe | mS*m-1 | 3.96 | 2.70 | 4.00 | 5.15 |
| Zasolenie | mg KCl*100g-1 | 10.00 | 7.10 | 10.50 | 13.61 |

Źródło: www.gios.gov.pl

Tabela 15.Całkowita zawartość pierwiastków śladowych.

| Całkowita zawartość pierwiastków śladowych | Jednostka | Rok |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 |
| Mangan | mg*kg-1 | 117 | 137 | 111 | 190 |
| Kadm | mg*kg-1 | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.09 |
| Miedź | mg*kg-1 | 2.8 | 3.2 | 3.3 | 3.6 |
| Chrom | mg*kg-1 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 3.4 |
| Nikiel | mg*kg-1 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 2.3 |
| Ołów | mg*kg-1 | 9.7 | 8.5 | 8.3 | 13.7 |
| Cynk | mg*kg-1 | 16.5 | 20.3 | 18.3 | 24.9 |
| Kobalt | mg*kg-1 | 1.12 | 1.08 | 1.33 | 1.18 |
| Wanad | mg*kg-1 | 5.4 | 6.7 | 7.4 | 4.4 |
| Lit | mg*kg-1 | 1.8 | 2.1 | 1.3 | 1.4 |
| Beryl | mg*kg-1 | 0.10 | 0.13 | 0.07 | 0.19 |
| Bar | mg*kg-1 | 17.5 | 17.9 | 21.9 | 24.9 |
| Stront | mg*kg-1 | 3.0 | 3.3 | 4.3 | 3.4 |
| Lantan | mg*kg-1 | 4.4 | 4.1 | 6.7 | 4.4 |

Źródło: www.gios.gov.pl

### 5.3.2. Zagrożenia

Z uwagi na fakt, iż przeważająca część Gminy Wiskitki  to tereny uprawne, istotny wpływ na powierzchnię terenu oraz środowisko glebowe ma rolnictwo. Wynika to z faktu, iż obejmuje ono swoim oddziaływaniem duży obszar i powoduje zasadnicze zmiany w środowisku naturalnym. Najbardziej istotne zagrożenia związane z rolniczym użytkowaniem gruntów to:

- niszczenie mechaniczne roślinności oczek i mokradeł śródpolnych, zwłaszcza pozbawionych zarośli i zadrzewień przywodnych podczas prac polowych, niszczenie chemiczne poprzez stosowanie środków ochrony roślin i nadmierny spływ biogenów  z pól,

- stosowanie na całej powierzchni upraw polowych środków ochrony roślin, powodujące ubożenie i zanikanie roślinności segetalnej,

- intensywne zagospodarowanie użytków zielonych z oraniem, „meliorowaniem”, nawożeniem, obsiewem szlachetnymi gatunkami traw, stosowaniem środków ochrony roślin powodujące drastyczne ubożenie bogactwa florystycznego łąk.

Kolejnym zagrożeniem jest fizyczna degradacja gleb, poprzez erozję wodną i eoliczną. Nasilenie naturalnych procesów erozyjnych spowodowane  jest zmianą stosunków wodnych, mechanizacją rolnictwa, niewłaściwym wypasem bydła oraz likwidacją murków, miedz 
i zadrzewień śródpolnych.

### 5.3.3. Cele i strategia działań

Cel średniookresowy do roku 2021:

Ochrona powierzchni ziemi na terenie Gminy Wiskitki

Strategia działań:

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zrekultywowanie gleb zdegradowanych w kierunku leśnym, rolnym lub rekreacyjno-wypoczynkowym. | właściciele gruntów, przedsiębiorcy |
|  | Prowadzenie monitoringu jakości gleb. | Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska |

# 6. Poprawa jakości środowiska

## 6.1. Wody

### 6.1.1. Stan wyjściowy - wody powierzchniowe

Obszar Gminy Wiskitki zlokalizowany jest w całości w dorzeczu rzeki Bzury, która stanowi bezpośredni lewobrzeżny dopływ rzeki Wisły. Teren omawianej gminy odwadniany jest 
}w części południowo-zachodniej przez fragmenty zlewni Suchej Nidy, natomiast w części północno-wschodniej przez zlewnię Pisi-Gągoliny. Najważniejszą rzeką płynącą przez teren Gminy Wiskitki jest Sucha Nida. Jej zlewnia stanowi ok. 75% obszaru omawianej gminy, przez którą przepływa na odcinku 15 km. Drugą z kolei jest rzeka Pisia-Gągolina, której zlewnia zajmuje 25% obszaru omawianej gminy. Pisia-Gągolina przepływa przez obszar Gminy Wiskitki na długości 8,5 km. Zasoby wód zlewni rzek Pisi-Gągoliny i Suchej Nidy na terenie Gminy Wiskitki użytkowane są głównie do nawodnień rolniczych, a także gospodarki stawowej.

### 6.1.2. Jakość wód - wody powierzchniowe

Stan rzek

Stan/potencjał ekologiczny

Jak wynika z danych WIOŚ w Warszawie, w lalach 2010-2013 na terenie województwa mazowieckiego przeważały wody o stanie ekologicznym poniżej dobrego (87% JCWP). Bardzo dobrego stanu ekologicznego nie uzyskała żadna JCWP. Dobry potencjał ekologiczny dotyczył tylko 20 JCWP, co stanowi 13% wszystkich ocenionych JCWP. Umiarkowany potencjał ekologiczny posiadało 85 JCWP, co stanowi 57% wszystkich badanych JCWP. Stanem słabym odznaczało się 35 JCWP (23% wszystkich badanych JCWP), natomiast złym 10 JCWP (7% wszystkich badanych JCWP).

Rysunek 4.Ocena stanu/potencjału ekologicznego JCWP rzecznych na terenie województwa mazowieckiego na podstawie badań przeprowadzonych w latach 2010-2013.

Źródło: Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2013 r.

Stan chemiczny

Jak wynika z danych WIOŚ w Warszawie, w lalach 2010-2013 ocenie poddano także stan chemiczny 45 JCWP. Dobry stan chemiczny osiągnęło 20 JCWP, co stanowiło 44% badanych JCWP. Stan chemiczny poniżej dobrego dotyczył 25 JCWP, co stanowiło 56% badanych JCWP. O niekorzystnym stanie chemicznym rzek decydowały głównie podwyższone stężenia wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA).

Rysunek 5.Ocena stanu chemicznego JCWP rzecznych na terenie województwa mazowieckiego na podstawie badań przeprowadzonych w latach 2010-2013.

Źródło: Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2013 r.

Tabela 16.Schemat oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych.

źródło:  WIOŚ.

Jak wynika z powyższej tabeli, na ogólny stan wód wpływa stan/potencjał ekologiczny oraz stan chemiczny. W celu osiągnięcia ogólnej dobrej oceny jakości stanu wód, JCWP musi posiadać bardzo dobry lub dobry stan/potencjał ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. 
W pozostałych przypadkach, ogólny stan wód określa się jako zły.

Ogólny stan wód

Jak wynika z danych WIOŚ w Warszawie, ogólna ocena jakości JCWP rzecznych na terenie województwa mazowieckiego jest bardzo niekorzystna. Prawie wszystkie, bo 99% JCWP to wody o złym stanie. O złym stanie wód decydował przede wszystkim stan/potencjał ekologiczny wód.

Rysunek 6.Ocena stanu ogólnego JCWP rzecznych na terenie województwa mazowieckiego na podstawie badań przeprowadzonych w latach 2010-2013.

Źródło: Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2013 r.

Jak wynika z danych udostępnionych przez WIOŚ w Warszawie, na terenie Gminy Wiskitki nie prowadzono badań jakości wód powierzchniowych. W poniższej tabeli przedstawiono wyniki badań jakości wód dla rzeki Pisi-Gągoliny w punkcie pomiarowym zlokalizowanym 
w najmniejszej odległości od Gminy Wiskitki.

Tabela 17.Wyniki badań jakości wód Pisi-Gągoliny (stan na rok 2013).

| Nazwa rzeki | Kod ocenianej jcw | Kod punktu pomiarowo-kontrolnego | Nazwa punktu pomiarowo-kontrolnego | Klasa elementów biologicznych | Klasa elementów fizykochemicznych | Stan/potencjał ekologiczny | Ogólny stan JCWP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pisia-Gągolina | PLRW2000172727631 | PL01S0701_1136 | Pisia - Radziejowice (most) | IV | PSD | słaby | zły |

źródło: WIOŚ Warszawa.

Jak wynika z powyższej tabeli elementy biologiczne zaliczone zostały do klasy IV, elementy fizykochemiczne określone zostały jako poniżej stanu dobrego (PSD), stan/potencjał ekologiczny był słaby, natomiast ogólny stan JCWP określono jako zły.

### 6.1.3. Stan wyjściowy - wody podziemne

Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 215A

Obszar Gminy Wiskitki położony jest w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 215A Subniecka warszawska (część centralna). Omawiany zbiornik wód podziemnych występuje w utworach trzeciorzędowych obejmujących centralną część Niecki Mazowieckiej, a jego powierzchnia stanowi 17500 km2.

Rysunek 7.Lokalizacja GZWP w Polsce.

źródło: Państwowa Służba Hydrogeologiczna.

Jednolita Część Wód Podziemnych nr 81

Gmina Wiskitki występuje w obrębie JCWPd nr 81. Charakterystykę JCWPd nr 81 przedstawia poniższa tabela, natomiast lokalizację Wiskitek względem JCWPd nr 81 poniższy rysunek.

Tabela 18.Charakterystyka JCWPd nr 81.

| Powierzchnia | 3224,22 km2 |
| --- | --- |
| Region | Środkowej Wisły |
| Województwo | mazowieckie, łódzkie |
| Powiaty | Łowicz, Sochaczew, Warszawa Zachód, Warszawa, Grodzisk Mazowiecki, Pruszków, Piaseczno, Grójec, Białobrzegi, Żyrardów, Rawa Mazowiecka, Skierniewice |
| Głębokość występowania wód słodkich | do 250 m |

źródło: Państwowa Służba Hydrogeologiczna.

Rysunek 8.Lokalizacja Wiskitek względem JCWPd nr 81.

źródło: Państwowa Służba Hydrogeologiczna.

### 6.1.4. Jakość wód - wody podziemne

Jak wynika z danych WIOŚ w Warszawie, ostatnie badania dotyczące wód podziemnych 
w obrębie JCWPd nr 81 prowadzone były w 2012 roku. W większości punktów pomiarowych przeważał umiarkowany stan jakości wód podziemnych. Sytuację tą obrazuje poniższy rysunek.

Rysunek 9. Lokalizacja punktów pomiarowych wód podziemnych (stan na rok 2012).

Źródło: WIOŚ Warszawa.

Z uwagi braku wyników badań dla Gminy Wiskitki, w celu określenia stanu jakości wód podziemnych, posłużono się badaniami z 2012 roku, dotyczącymi powiatu żyrardowskiego.

Tabela 19.Wyniki oceny JCWPd nr 81 na terenie powiatu żyrardowskiego (stan za rok 2012).

| Powiat | Miejscowość | JCWPd | Klasa jakości w punkcie |
| --- | --- | --- | --- |
| Żyrardowski | Kowiesy | 81 | III |

źródło: WIOŚ Warszawa.

Jak wynika z przeprowadzonej przez WIOŚ oceny, stan wód podziemnych określono jako wody III klasy, co świadczy o umiarkowanym ogólnym stanie wód podziemnych w powiecie żyrardowskim.

### 6.1.5. Gospodarka wodno-ściekowa

Gmina Wiskitki posiada wodociągową sieć rozdzielczą o długości 211,6 km z 2 375 podłączeniami do budynków mieszkalnych oraz zbiorowego mieszkania. W 2013 roku dostarczono nią 265,0 dam3 wody. Z sieci wodociągowej Gminy Wiskitki korzysta 7 331 osób co daje 91,7% ludności. W poniższej tabeli przedstawiono charakterystykę sieci wodociągowej na terenie Gminy Wiskitki.

Tabela 20. Charakterystyka sieci wodociągowej na terenie Gminy Wiskitki (stan na 2013 r.).

| Lp. | Wskaźnik | Jednostka | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | długość czynnej sieci rozdzielczej | km | 211,6 |
| 2. | połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania | szt. | 2 375 |
| 3. | woda dostarczona gospodarstwom domowym | dam3 | 265,0 |
| 4. | ludność korzystająca z sieci wodociągowej | osoba | 7 331 |
| 5. | % ludności korzystający z instalacji | % | 74,6 |
| 6. | Zużycie wody na jednego mieszkańca | m3 | 27,0 |
| 7. | Zużycie wody na jednego korzystającego | m3 | 36,1 |

Źródło: GUS.

### 6.1.6. Sieć kanalizacyjna

Gmina Wiskitki posiada sieć kanalizacyjną o długości 10,7 km z 70 podłączeniami do budynków mieszkalnych oraz mieszkania zbiorowego. W 2013 roku odprowadzono nią 10,0 dam3. Z sieci kanalizacyjnej korzysta 215 osób co daje poziom skanalizowania gminy wynoszący 2,2%. W poniższej tabeli przedstawiono charakterystykę sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wiskitki.

Tabela 21. Charakterystyka sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wiskitki (stan na 2013 r.).

| Lp. | Wskaźnik | Jednostka | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | długość czynnej sieci kanalizacyjnej | km | 10,7 |
| 2. | połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania | szt. | 70 |
| 3. | Ścieki odprowadzone | dam3 | 10,0 |
| 4. | ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej | osoba | 215 |
| 5. | % ludności korzystający z instalacji | % | 2,2 |

Źródło: GUS.

### 6.1.7. Oczyszczalnia ścieków

Na terenie Gminy Wiskitki funkcjonuje jedna biologiczna oczyszczalnia ścieków. Jej charakterystyka została przedstawiona w poniższych tabelach.

Tabela 22. Charakterystyka oczyszczalni odbierającej ścieki z terenu Gminy Wiskitki na podstawie danych z 2013 roku.

| Lp. | Wskaźnik | Jednostka | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przepustowość oczyszczalni | m3/dobę | 2000 |
| 2. | Równoważna liczba mieszkańców | osoba | 16600 |
| 3. | Ścieki odprowadzane ogółem w ciągu roku | dam3/rok | 10 |
| 4. | Ścieki oczyszczone łącznie z wodami infiltracyjnymi i ściekami dowożonymi | dam3/rok | 47 |
| 5. | Ścieki oczyszczone biologicznie z podwyższonym usuwaniem biogenów w % ścieków ogółem | % | 100 |

Źródło: GUS.

Dane na temat redukcji zanieczyszczeń w wyniku oczyszczania ścieków w 2013 roku przedstawione zostały w poniższej tabeli.

Tabela 23. Redukcja zanieczyszczeń poprzez oczyszczenie ścieków w 2013 roku.

| Lp. | Wskaźnik | Jednostka | Stopień redukcji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | BzT5 | kg/rok | 752 |
| 2. | ChzT | kg/rok | 3225 |
| 3. | Zawiesina | kg/rok | 846 |
| 4. | Azot ogólny | kg/rok | 143 |
| 5. | Fosfor | kg/rok | 23 |

Źródło: GUS.

### 6.1.8. Ujęcia wód

Na terenie Gminy Wiskitki występują cztery ujęcia wód podziemnych z otworów IV-rzędowych zlokalizowanych w Nowych Kozłowicach i w Feliksowie, o łącznej wydajności 180 m3/h.

### 6.1.9. Zagrożenia

Obszary problemowe wynikające z aktualnego stanu środowiska na terenie Gminy Wiskitki to:

- niezadowalający stan wód podziemnych,

- zły stan wód powierzchniowych,

- skanalizowanie gminy na poziomie 2,2%.

Wymienione powyżej obszary problemowe mogą przyczyniać się do pogarszania aktualnego stanu jakości wód powierzchniowych i podziemnych na terenie Gminy Wiskitki.

### 6.1.10. Cele i strategia działań

Cel średniookresowy do roku 2021:

Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi na terenie Gminy Wiskitki

Strategia działań:

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- | --- |
| 1. | Budowa i modernizacja sieci wodociągowej. | Gmina Wiskitki |
| 2. | Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej. | Gmina Wiskitki |
| 3. | Prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych. | Gmina Wiskitki |
| 4. | Wspieranie finansowe budowy indywidualnych systemów oczyszczania ścieków (głównie na terenach zabudowy rozproszonej i obszarach trudnych do skanalizowania, gdzie jest to prawnie dozwolone). | Gmina Wiskitki, Przedsiębiorcy, Właściciele prywatni |
| 5. | Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki | Gmina Wiskitki |
| 6. | Bieżąca konserwacja i utrzymanie cieków wodnych. | MZMiUW w Warszawie |
| 7. | Monitorowanie stanu ilościowego i jakościowego głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) oraz ich ochrona przed negatywnymi skutkami aktualnej i przyszłej działalności gospodarczej. | WIOŚ w Warszawie, RZGW w Warszawie, Zakłady przemysłowe |
| 8. | Konserwacja rowów melioracyjnych. | właściciele gruntów |

## 6.2. Ochrona powietrza

### 6.2.1. Źródła zanieczyszczenia powietrza

Emisja z gospodarstw domowych

Głównymi źródłem tego rodzaju zanieczyszczeń powietrza jest:

- spalanie paliwa stałego (węgiel, miał koksowy, koks),

- spalanie odpadów w piecach indywidualnych gospodarstw domowych.

Niska emisja

W okresie zimowym wzrasta emisja pyłów i zanieczyszczeń spowodowanych spalaniem paliw stałych w kotłowniach indywidualnych i indywidualnych piecach centralnego ogrzewania.

Negatywny wpływ na jakość powietrza atmosferycznego mają lokalne kotłownie pracujące na potrzeby centralnego ogrzewania, a także małe przedsiębiorstwa spalające węgiel 
w celach grzewczych lub technologicznych. Brak urządzeń oczyszczania bądź odpylania gazów spalinowych powoduję, iż całość wytwarzanych zanieczyszczeń trafia do powietrza atmosferycznego. Niska sprawność i efektywność technologii spalania są poważnym źródłem emisji zanieczyszczeń. Co więcej, głównym paliwem w sektorze gospodarki komunalnej jest węgiel, często zawierający znaczne ilości siarki. Rodzaje oraz źródła zanieczyszczeń powietrza zestawiono w poniższej tabeli.

Tabela 24. Rodzaje oraz źródła zanieczyszczeń powietrza.

| Zanieczyszczenia | Źródło emisji |
| --- | --- |
| Pył ogółem | spalanie paliw, unoszenie pyłu w powietrzu; |
| SO2 (dwutlenek siarki) | spalanie paliw zawierających siarkę; |
| NO (tlenek azotu) | spalanie paliw; |
| NO2 (dwutlenek azotu) | spalanie paliw, procesy technologiczne; |
| NOx (suma tlenków azotu) | sumaryczna emisja tlenków azotu; |
| CO (tlenek węgla) | produkt niepełnego spalania; |
| O3 (ozon) | powstaje naturalnie oraz z innych zanieczyszczeń będących utleniaczami; |

Źródło: opracowanie własne

Emisja komunikacyjna

Negatywne oddziaływanie na środowisko niesie ze sobą emisja komunikacyjna, która najbardziej odczuwalna jest w pobliżu dróg charakteryzujących się dużym natężeniem ruchu kołowego. W przypadku Gminy Wiskitki są to:

- Autostrada A2

- Droga krajowa nr 50,

- Droga wojewódzka nr 719,

- Drogi powiatowe,

- Drogi gminne,

- Drogi wewnętrzne.

Głównymi zanieczyszczeniami emitowanymi w związku z ruchem samochodowym należą:

- tlenek i dwutlenek węgla,

- węglowodory,

- tlenki azotu,

- pyły zawierające metale ciężkie,

- pyły ze ścierania się nawierzchni dróg i opon samochodowych.

Dla stanu powietrza atmosferycznego istotne znaczenie ma emisja NOx oraz metali ciężkich. Duże znaczenie ma również tzw. emisja wtórna z powierzchni dróg, która zależy w dużej mierze od warunków meteorologicznych. Komunikacja jest również źródłem emisji benzenu, benzo(a)piranu, toluen i ksylenu. Na wielkość tych zanieczyszczeń wpływa stan techniczny samochodów, stopień zużycia substancji katalitycznych oraz jakość stosowanych paliw. Gwałtowny rozwój transportu, przejawiający się wzrostem ilości samochodów na drogach oraz aktualny stan i infrastruktury dróg spowodował, iż transport może być uciążliwy dla środowiska naturalnego.

W przypadku substancji toksycznych emitowanych przez silniki pojazdów do atmosfery,  źródła te trudno zinwentaryzować pod kątem emisji zanieczyszczeń, gdyż zwykle nie ma dla nich materiałów sprawozdawczych. Na podstawie znanych wartości średniego składu paliwa, szacowany przeciętny skład spalin silnikowych jest następujący:

Tabela 25. Przeciętny skład spalin silnikowych (w % objętościowo).

| Składnik | Silniki benzynowe | Silniki wysokoprężne | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Azot | 24 - 77 | 76 - 78 | nietoksyczny |
| Tlen | 0,3 - 8 | 2 - 18 | nietoksyczny |
| Para wodna | 3,0 - 5,5 | 0,5 - 4 | nietoksyczny |
| Dwutlenek węgla | 5,0 - 12 | 1 - 10 | nietoksyczny |
| Tlenek węgla | 0,5 - 10 | 0,01 - 0,5 | toksyczny |
| Tlenki azotu | 0,0 - 0,8 | 0,0002 - 0,5 | toksyczny |
| Węglowodory | 0,2 - 3 | 0,009 - 0,5 | toksyczny |
| Sadza | 0,0 - 0,04 | 0,01 - 1,1 | toksyczny |
| Aldehydy | 0,0 - 0,2 | 0,001 - 0,009 | toksyczny |

Źródło: J. Jakubowski „Motoryzacja o środowisko”.

Na skutek powszechnej elektryfikacji, emisje do powietrza związane z ruchem kolejowym mają znaczenie marginalne. Należą do nich jedynie emisje zanieczyszczeń pyłowych związanych z ruchem pociągów, oraz niewielkie emisje z lokomotyw spalinowych używanych głownie na bocznicach kolejowych.

Emisja przemysłowa

Źródłem emisji przemysłowej mogą być zakłady produkcyjne i usługowe zlokalizowane na terenie Gminy Wiskitki. Z uwagi na rolniczy charakter gminy oraz brak dużych zakładów przemysłowych, zakłada się, iż emisja przemysłowa nie wpływa w sposób znaczący na stan jakości powietrza na terenie gminy.

Emisja niezorganizowana

Do tej kategorii zaliczane są inne nie wymienione źródła emisji. Znaczenie w tej kategorii ma emisja pochodząca z zlokalizowanej na terenie gminy oczyszczalni ścieków . Do pozostałych źródeł emisji można zaliczyć np. wypalanie traw, emisję lotnych związków organicznych związanych z lakierowaniem.

### 6.2.2. Jakość powietrza

Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.), Państwowy Monitoring Środowiska stanowi systemem pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz gromadzenia, przetwarzania 
i rozpowszechniania informacji o środowisku. Podstawowym celem monitoringu jakości powietrza jest uzyskanie informacji o poziomach stężeń substancji w otaczającym powietrzu oraz wyników ocen jakości powietrza. W celu oceny jakości powietrza na terenie Województwa Mazowieckiego, wyznaczono 4 strefy:

- aglomeracja warszawska (PL1401);

- miasto Radom (PL1403);

- miasto Płock (PL1402);

- strefa mazowiecka (PL1404).

Gmina Wiskitki zlokalizowana jest w obrębie strefy mazowieckiej. Mapa strefy mazowieckiej została przedstawiona na poniższym rysunku.

Rysunek 10. Mapa strefy mazowieckiej (stan na rok 2013).

źródło: Program ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej (rok 2013).

Ocenę jakości powietrza prowadzono w oparciu o wyniki pomiarów prowadzonych 
w automatycznych i manualnych stacjach monitoringu jakości powietrza. Ich lokalizację przedstawiono na poniższych mapach.

Rysunek 11.Lokalizacja automatycznych stacji pomiarowych (stan na rok 2013).

Źródło: Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2013 roku.

Rysunek 12.Lokalizacja manualnych stacji pomiarowych (stan na rok 2013).

Źródło: Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2013 roku.

Jak wynika z danych WIOŚ w Warszawie, w ramach monitoringu powietrza w 2013 roku prowadzono pomiary na 27 stacjach pomiarowych. W przypadku 19 pomiar realizowany był w sposób automatyczny, w przypadku 8 w sposób manualny. Wyniki prowadzonych pomiarów publikowane były na bieżąco na stronie WIOŚ w Warszawie, pod adresem: http://sojp.wios.warszawa.pl

Wyniki klasyfikacji stref jakości powietrza wynikające z „Roczna ocena jakości powietrza 
w Województwie Mazowieckim – Raport za rok 2013” z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia ludzkiego oraz ochrony roślin, przedstawiono 
w poniższych tabelach. Wyniki odnoszą się do roku 2013 i są to najbardziej aktualne dane dostępne w chwili opracowania niniejszego dokumentu.

Kryterium ochrony zdrowia

Dwutlenek siarki

Badania dwutlenku siarki w 2013 r. na terenie strefy mazowieckiej wykazały, że stężenia tego zanieczyszczenia występowały powyżej obowiązujących poziomów stężeń dopuszczalnych.

Tabela 26.Klasyfikacja stref jakości powietrza w województwie mazowieckim dla dwutlenku siarki z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia - 2013 r.

| Nazwa strefy | Kod strefy | Symbol klasy dla obszaru strefy dla poszczególnych czasów uśredniania stężeń SO2 | Symbol klasy wynikowej dla SO2 w strefie |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | godz. | 24 godz. | Wynikowa |  |
| strefa mazowiecka | PL1404 | A | A | A | A |

źródło: Roczna ocena jakości powietrza  w województwie mazowieckim w 2013 roku.

WIOŚ Warszawa.

Dwutlenek azotu

Badania dwutlenku azotu w 2013 r. na terenie strefy mazowieckiej wykazały, że stężenia tego zanieczyszczenia występowały poniżej obowiązujących poziomów stężeń dopuszczalnych.

Tabela 27.Klasyfikacja stref jakości powietrza w województwie mazowieckim dla dwutlenku azotu z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia - 2013 r.

| Nazwa strefy | Kod strefy | Symbol klasy dla obszaru strefy dla poszczególnych czasów uśredniania stężeń NO2 | Symbol klasy wynikowej dla NO2 w strefie |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | godz. | 24 godz. | Wynikowa |  |
| strefa mazowiecka | PL1404 | A | A | A | A |

źródło: Roczna ocena jakości powietrza  w województwie mazowieckim w 2013 roku.

WIOŚ Warszawa.

Tlenek węgla

Na terenie strefy mazowieckiej nie odnotowano przekroczeń dopuszczalnych poziomów stężenia tlenku węgla w powietrzu.

Tabela 28.Klasyfikacja stref jakości powietrza w województwie mazowieckim dla tlenku węgla 
z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia – 2013 r.

| Nazwa strefy | Kod strefy | Symbol klasy wynikowej dla tlenku węgla w strefie |
| --- | --- | --- |
| strefa mazowiecka | PL1404 | A |

źródło: Roczna ocena jakości powietrza  w województwie mazowieckim w 2013 roku.

WIOŚ Warszawa.

Ozon

Na terenie strefy mazowieckiej nie odnotowano przekroczeń dopuszczalnych poziomów stężenia ozonu w powietrzu.

Tabela 29.Klasyfikacja stref jakości powietrza w województwie mazowieckim dla ozonu 
z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia – 2013 r.

| Nazwa strefy | Kod strefy | Symbol klasy wynikowej dla ozonu w strefie |
| --- | --- | --- |
| strefa mazowiecka | PL1404 | A |

źródło: Roczna ocena jakości powietrza  w województwie mazowieckim w 2013 roku.

WIOŚ Warszawa.

Pył PM10

Badania pyłu zawieszonego PM10 wykonane na terenie strefy mazowieckiej wykazały, 
że warunki dopuszczalnych stężeń zostały przekroczone.

Tabela 30.Klasyfikacja stref jakości powietrza w województwie mazowieckim dla pyłu PM10 
z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia - 2013 r.

| Nazwa strefy | Kod strefy | Symbol klasy dla obszaru strefy dla poszczególnych czasów uśredniania stężeń PM10 | Symbol klasy wynikowej dla PM10 w strefie |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | godz. | 24 godz. | Wynikowa |  |
| strefa mazowiecka | PL1404 | A | C | C | C |

źródło: Roczna ocena jakości powietrza  w województwie mazowieckim w 2013 roku.

WIOŚ Warszawa.

Ołów

Stężenia ołowiu zawartego w pyle zawieszonym PM10 zmierzone w 2013 r. na terenie strefy mazowieckiej wskazują, że zanieczyszczenie to występuje na poziomie niższym od dopuszczalnego.

Tabela 31.Klasyfikacja stref jakości powietrza w województwie mazowieckim dla ołowiu w pyle zawieszonym PM10, z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia – 2013 r.

| Nazwa strefy | Kod strefy | Symbol klasy wynikowej dla ołowiu w pyle zawieszonym PM10 w strefie |
| --- | --- | --- |
| strefa mazowiecka | PL1404 | A |

źródło: Roczna ocena jakości powietrza  w województwie mazowieckim w 2013 roku.

WIOŚ Warszawa.

Benzen

Na terenie strefy mazowieckiej nie odnotowano przekroczeń dopuszczalnych poziomów stężenia benzenu w powietrzu.

Tabela 32.Klasyfikacja stref jakości powietrza w województwie mazowieckim dla benzenu 
z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia - 2013 r.

| Nazwa strefy | Kod strefy | Symbol klasy wynikowej dla benzenu w strefie |
| --- | --- | --- |
| strefa mazowiecka | PL1404 | A |

źródło: Roczna ocena jakości powietrza  w województwie mazowieckim w 2013 roku.

WIOŚ Warszawa.

Arsen

Wyniki badań stężenia arsenu w pyle zawieszonym PM10 uzyskane w 2013 roku wykazują, że na terenie strefy mazowieckiej nie doszło do przekroczenia dopuszczalnych stężeń tej substancji w powietrzu.

Tabela 33.Poziom stężenia arsenu w pyle zawieszonym PM10 w powietrzu w województwie mazowieckim z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia (w odniesieniu do poziomu docelowego) – 2013 r.

| Nazwa strefy | Kod strefy | Symbol klasy wynikowej dla substancji w strefie |
| --- | --- | --- |
| strefa mazowiecka | PL1404 | A |

źródło: Roczna ocena jakości powietrza  w województwie mazowieckim w 2013 roku.

WIOŚ Warszawa.

Kadm

Wyniki badań stężenia kadmu w pyle zawieszonym PM10 uzyskane w 2013 roku wskazują, że stężenie docelowe określone dla kadmu ze względu na ochronę zdrowia ludzi nie zostało przekroczone w żadnej ze stref województwa, w tym na terenie strefy mazowieckiej.

Tabela 34.Poziom stężenia kadmu w pyle zawieszonym PM10 w powietrzu w województwie mazowieckim z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia (w odniesieniu do poziomu docelowego) – 2013 r.

| Nazwa strefy | Kod strefy | Symbol klasy wynikowej dla substancji w strefie |
| --- | --- | --- |
| strefa mazowiecka | PL1404 | A |

źródło: Roczna ocena jakości powietrza  w województwie mazowieckim w 2013 roku.

WIOŚ Warszawa.

Nikiel

Wyniki badań stężenia niklu w pyle zawieszonym PM10 uzyskane w 2013 roku wskazują, 
że na terenie strefy mazowieckiej nie zostało przekroczone stężenie docelowe określone dla niklu ze względu na ochronę zdrowia ludzi.

Tabela 35.Klasyfikacja stref jakości powietrza w województwie mazowieckim dla niklu w pyle zawieszonym PM10 z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia – 2013 r.

| Nazwa strefy | Kod strefy | Symbol klasy wynikowej dla substancji w strefie |
| --- | --- | --- |
| strefa mazowiecka | PL1404 | A |

źródło: Roczna ocena jakości powietrza  w województwie mazowieckim w 2013 roku.

WIOŚ Warszawa.

Benzo(a)piren

Wyniki badań stężenia benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 w powietrzu, uzyskane 
w 2013 roku, wskazują na przekroczenie poziomu docelowego określonego dla benzo(a)pirenu, w strefie mazowieckiej.

Tabela 36.Klasyfikacja stref jakości powietrza w województwie mazowieckim dla benzo(a)pirenu z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia 
– 2013 r.

| Nazwa strefy | Kod strefy | Symbol klasy wynikowej dla substancji w strefie |
| --- | --- | --- |
| strefa mazowiecka | PL1404 | C |

źródło: Roczna ocena jakości powietrza  w województwie mazowieckim w 2013 roku.

WIOŚ Warszawa.

Pył zawieszony PM2,5

Badania pyłu zawieszonego PM2,5 wykonane w województwie mazowieckim wykazały, 
że wartości docelowe, których termin osiągnięcia wyznaczono do 2010 roku oraz wartości dopuszczalne powiększone o margines tolerancji, które mają zostać osiągnięte do 2015 r. nie zostały zachowane.

Tabela 37.Klasyfikacja stref jakości powietrza w województwie mazowieckim dla pyłu zawieszonego PM2,5 z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia 
(w odniesieniu do poziomu docelowego) – 2013 r.

| Nazwa strefy | Kod strefy | Symbol klasy wynikowej dla pyłu PM2,5 w strefie |
| --- | --- | --- |
| strefa mazowiecka | PL1404 | C |

źródło: Roczna ocena jakości powietrza  w województwie mazowieckim w 2013 roku.

WIOŚ Warszawa.

Kryterium ochrony roślin

Dwutlenek siarki

Badania dwutlenku siarki w 2013 r. na terenie strefy mazowieckiej wykazały, że stężenia tego zanieczyszczenia występowały poniżej obowiązujących poziomów stężeń dopuszczalnych.

Tabela 38.Klasyfikacja stref jakości powietrza w województwie mazowieckim dla dwutlenku siarki kryteriów określonych w celu ochrony roślin – 2013 r.

| Nazwa strefy | Kod strefy | Symbol klasy wynikowej dla substancji w strefie |
| --- | --- | --- |
| strefa mazowiecka | PL1404 | A |

źródło: Roczna ocena jakości powietrza  w województwie mazowieckim w 2013 roku.

WIOŚ Warszawa.

Dwutlenek azotu

Stężenia średnioroczne NOx zmierzone na terenie strefy mazowieckiej w 2013 r. kształtowały się znacznie poniżej poziomu stężeń dopuszczalnych.

Tabela 39.Klasyfikacja stref jakości powietrza w województwie mazowieckim dla dwutlenku azotu kryteriów określonych w celu ochrony roślin – 2013 r.

| Nazwa strefy | Kod strefy | Symbol klasy wynikowej dla substancji w strefie |
| --- | --- | --- |
| strefa mazowiecka | PL1404 | A |

źródło: Roczna ocena jakości powietrza  w województwie mazowieckim w 2013 roku.

WIOŚ Warszawa.

Ozon

Pomiary ozonu wykonane w latach 2008 - 2013 r. przez stację w Smolarach Bytnickich, zlokalizowanej w strefie lubuskiej, wskazują, że stężenie docelowe określone dla ozonu ze względu na ochronę roślin nie zostało przekroczone.

Tabela 40.Klasyfikacja stref jakości powietrza w województwie mazowieckim dla dwutlenku ozonu z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony roślin – 2013 r.

| Nazwa strefy | Kod strefy | Symbol klasy wynikowej dla substancji w strefie |
| --- | --- | --- |
| strefa mazowiecka | PL1404 | A |

źródło: Roczna ocena jakości powietrza  w województwie mazowieckim w 2013 roku.

WIOŚ Warszawa.

gdzie:

| Klasa strefy | Poziom stężeń zanieczyszczenia | Wymagane działania |
| --- | --- | --- |
| A | nie przekraczający poziomu dopuszczalnego * | 1. Utrzymanie stężeń zanieczyszczenia poniżej poziomu dopuszczalnego oraz próba trzymania najlepszej jakości powietrza zgodnej ze zrównoważonym rozwojem. |
| C | powyżej poziomu dopuszczalnego * | 1. Określenie obszarów przekroczeń poziomów dopuszczalnych; 2. Opracowanie programu ochrony powietrza POP w celu osiągnięcia odpowiednich poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu (jeśli POP nie był uprzednio opracowany); 3. Kontrolowanie stężeń zanieczyszczenia na obszarach przekroczeń i prowadzenie działań mających na celu obniżenie stężeń przynajmniej do poziomów dopuszczalnych. |

* z uwzględnieniem dozwolonych częstości przekroczeń określonych w RMŚ w sprawie niektórych poziomów substancji w powietrzu.

źródło: Roczna ocena jakości powietrza  w województwie mazowieckim w 2013 roku.

WIOŚ Warszawa.

PODSUMOWANIE

Wynik oceny strefy mazowieckiej za rok 2013, w której położona jest Gmina Wiskitki, wskazuje, że dotrzymane są poziomy dopuszczalne lub poziomy docelowe substancji 
w powietrzu (klasa A) ustanowione ze względu na ochronę zdrowia dla następujących zanieczyszczeń:

- dwutlenku azotu,

- dwutlenku siarki,

- benzenu,

- ozonu,

- tlenku węgla,

- ołowiu, kadmu, niklu, benzenu w pyle zawieszonym PM10.

Przekroczone natomiast zostały dopuszczalne poziomy dla:

- pyłu PM10,

- pyłu PM2,5,

- benzo(a)pirenu.

Zestawienie wszystkich wynikowych klas strefy mazowieckiej z uwzględnieniem kryterium ochrony zdrowia, zostało przedstawione w poniższej tabeli.

Tabela 41. Wynikowe klasy strefy mazowieckiej dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane 
w ocenie rocznej za 2013 r. dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia.

| Nazwa strefy | Symbol klasy wynikowej |
| --- | --- |
|  | SO2 | NO2 | CO | C6H6 | O3 | PM10 | Pb | As | Cd | Ni | B(a)P | PM2,5 |
| strefa mazowiecka | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | C | C |

źródło: Roczna ocena jakości powietrza  w województwie mazowieckim w 2013 roku.

WIOŚ Warszawa.

Stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy mazowieckiej ze względu na ochronę roślin, nie zostały przekroczone. Zestawienie wszystkich wynikowych klas strefy mazowieckiej 
z uwzględnieniem kryterium ochrony roślin, zostało przedstawione w poniższej tabeli.

Tabela 42. Wynikowe klasy strefy mazowieckiej dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane 
w ocenie rocznej za 2013 r. dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin.

| Nazwa strefy | Symbol klasy wynikowej |
| --- | --- |
|  | SO2 | NO2 | O3 |
| strefa mazowiecka | A | A | A |

źródło: Roczna ocena jakości powietrza  w województwie mazowieckim w 2013 roku.

WIOŚ Warszawa.

Jak wynika z informacji przekazanej przez WIOŚ w Warszawie na terenie Gminy Wiskitki nie prowadzono pomiarów jakości powietrza.

### 6.2.3. Obowiązki wynikające z Programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej

W ramach „Programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne dla pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu” w obrębie gmin wiejskich strefy mazowieckiej wyznaczono następujące działania:

- Prowadzenie kampanii edukacyjnych uświadamiających społeczeństwo:

- zagrożeniach dla zdrowia związanych z emisją pyłu zawieszonego PM10 podczas spalania paliw stałych (w tym odpadów) w paleniskach domowych o niskiej sprawności,

- o zagrożeniach dla zdrowia związanych z emisją pyłu zawieszonego PM2,5 
i proponowanych działaniach związanych z jej ograniczeniem.

W ramach działań krótkookresowych, odnoszących się do obszarów wiejskich, zmierzających do ograniczenia ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego 
i dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu, zalecono:

- jeżeli jest to możliwe, nieogrzewanie węglem lub ogrzewanie węglem lepszej jakości,

- ograniczenie używania spalinowego sprzętu ogrodniczego i grilli,

- ograniczenie palenia w kominkach.

W ramach realizacji ww. działań krótkookresowych zakazano:

- palenia odpadów biogennych (liści, gałęzi, trawy) w ogrodach i na terenach zieleni;

- spalania odpadów w paleniskach domowych.

### 6.2.4. Zagrożenia

Obszary problemowe związane z ochroną powietrza wynikają m.in. z:

- emisji komunikacyjnej;

- nieprawidłowych praktyk związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi (spalanie śmieci w piecach centralnego ogrzewania);

- spalania niskokalorycznych i zawierających dużą zawartość siarki paliw stałych;

- przekroczeń dopuszczalnych stężeń pyłu PM10 i PM2,5 w powietrzu oraz stężenia benzo(a)pirenu.

### 6.2.5. Cele i strategia działań

Cel średniookresowy do roku 2021:

Poprawa jakości powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Wiskitki

Strategia działań:

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- | --- |
| 1. | Termomodernizacja budynków oraz wspieranie budownictwa energooszczędnego w budownictwie mieszkaniowym. | Gmina Wiskitki |
| 2. | Budowa i modernizacja dróg gminnych. | Gmina Wiskitki |
| 3. | Współpraca w zakresie rozwoju monitoringu zanieczyszczeń powietrza – inwentaryzacja wymienionych źródeł niskiej emisji. | Gmina Wiskitki |
| 4. | Opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną oraz w razie konieczności opracowanie planu. | Gmina Wiskitki |
| 5. | Wyeliminowanie spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi poprzez kontrole gospodarstw domowych przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy Wiskitki | Gmina Wiskitki |
| 6. | Kontrole przestrzegania zakazu spalania odpadów w urządzeniach grzewczych i na otwartych przestrzeniach. | Gmina Wiskitki |
| 7. | Modernizacja dróg krajowych i wojewódzkich na terenie Gminy Wiskitki. | GDDKiA, Marszałek Województwa Mazowieckiego |
| 8. | Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Wiskitki. | Powiatowy Zarząd Dróg w Żyrardowie |

## 6.3. Hałas

### 6.3.1. Stan wyjściowy

Hałas definiuje się jako wszystkie niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe lub szkodliwe drgania mechaniczne ośrodka sprężystego oddziałujące na organizm ludzki. Zgodnie 
z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.),  podstawowe pojęcia z zakresu ochrony przed hałasem są następujące:

- emisja - wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio energie do powietrza, wody lub  ziemi, związane z działalnością człowieka (takie jak hałas czy wibracje),

- hałas -  dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 16.000 Hz,

- poziom hałasu - równoważny poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB).

Oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji zmian dokonuje się w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, zgodnie z art. 117 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.). W rozumieniu ustawy ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, w szczególności na utrzymaniu poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co

najmniej na tym poziomie, oraz zmniejszeniu poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany.

W związku ze stwierdzoną uciążliwością akustyczną hałasów komunikacyjnych Państwowy Zakład Higieny opracował skalę subiektywnej uciążliwości zewnętrznych tego rodzaju hałasów. Zgodnie z dokonaną klasyfikacją uciążliwość hałasów komunikacyjnych zależy od wartości poziomu równoważnego LAeq i wynosi odpowiednio:

- mała uciążliwość			LAeq< 52 dB

- średnia uciążliwość		  52 dB<LAeq< 62 dB

- duża uciążliwość		                63 dB<LAeq< 70 dB

- bardzo duża uciążliwość		LAeq> 70 dB

Źródła hałasu możemy podzielić  w następujący sposób:

- komunikacyjne,

- przemysłowe i rolnicze,

- pozostałe.

### 6.3.2. Źródła hałasu

Hałas drogowy

Kryteria dopuszczalności hałasu drogowego określa Rozporządzenie Ministra Środowiska 
z dnia 15 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014, poz. 112). Dla rodzajów terenu, wyróżnionych ze względu na sposób zagospodarowania i pełnione funkcje (tj. tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny szpitali, szkoły, tereny rekreacyjno – wypoczynkowe i uzdrowiska), ustalono dopuszczalny równoważny poziom hałasu LAeqD w porze dziennej i LAeqN w porze nocnej. 
Podstawą określenia dopuszczalnej wartości poziomu równoważnego hałasu 
dla danego terenu jest zaklasyfikowanie go do określonej kategorii, 
o wyborze której decyduje sposób jego zagospodarowania. Dla hałasu drogowego, dopuszczalne wartości poziomów hałasu wynoszą w porze dziennej – w zależności od funkcji terenu – od 50 do 65 dB, w porze nocnej 45–56 dB. Dopuszczalne poziomy hałasu,
w zależności od przeznaczenia terenu, zestawiono w tabeli poniżej.

Tabela 43. Dopuszczalne poziomy hałasu w zależności od przeznaczenia terenu.

| Przeznaczenie terenu | Dopuszczalny poziom hałasu w dB |
| --- | --- |
|  | Drogi lub linie kolejowe* | Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu |
|  | LAeq D przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom | LAeq N przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom | LAeq D przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym | LAeq N przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy |
| a) Obszary A ochrony uzdrowiskowej b) Tereny szpitali poza miastem | 50 | 45 | 45 | 40 |
| a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży** c) Tereny domów opieki d) Tereny szpitali w miastach | 61 | 56 | 50 | 40 |
| a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego b) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe poza miastem d) Tereny zabudowy zagrodowej | 65 | 56 | 55 | 45 |
| Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców *** | 68 | 60 | 55 | 45 |

* Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych.

** W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy.

*** Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej 
z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych 
i usługowych

Na terenie Gminy Wiskitki głównym źródłem hałasu drogowego są:

- Autostrada A2,

- Drogi krajowe:

  - Droga krajowa nr 50,

- Drogi wojewódzkie:

  - Droga wojewódzka nr 719,

- Drogi powiatowe,

- Drogi gminne,

- Drogi wewnętrzne,

W  2012 roku  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie przeprowadził, 
w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, badania środowiska akustycznego na terenie Gminy Wiskitki. Długookresowe poziomy hałasu były badane w punkcie zlokalizowanym w rejonie drogi krajowej nr 50 w Wiskitkach. Lokalizacja punktów pomiarowych hałasu drogowego w 2012 roku, w województwie mazowieckim, została przedstawiona poniżej.

Rysunek 13. Lokalizacja punktów pomiaru hałasu w województwie mazowieckim w 2012 roku.

Źródło: WIOŚ w Warszawie

Dane  zebrane w czasie pomiarów ujęto w tabeli.

Tabela 44. Krótkookresowe poziomy hałasu w Gminie Wiskitki w 2012 roku.

| Lokalizacja punktu pomiarowego | Data i wyniki pomiarów | Norma |
| --- | --- | --- |
| Adres punktu | długość geograf. [°] | szerokość geograf. [°] | l-odległość h-wysokość [m] | data | LAeq D [dB] | LAeq N [dB] | LAeq D [dB] | LAeq N [dB] |
| Wiskitki przy Placu Wolności (droga krajowa nr 50) | 20,383194 | 52,086806 | l=4 h=4 | 2012-09-06 | 68,4 | 58,1 | 65 | 56 |

Źródło: WIOŚ w Warszawie

Jak widać w powyższym zestawieniu, zanotowano przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu. Obejmowały one zarówno porę dzienną jak i nocną. Jest to związane z ulokowaniem punktów pomiarowych w pobliżu drogi krajowej nr 50, która charakteryzuje się dużym natężeniem ruchu samochodowego. Można założyć, że poziomy hałasu przy traktach komunikacyjnych biegnących przez gminę, mogą również być przekraczane, natomiast będę mniejsze w pozostałych częściach Gminy Wiskitki.

W 2012 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przeprowadziła badania hałasu drogowego na terenie powiatu żyrardowskiego. Badano stan warunków akustycznych wokół wybranych dróg (w tym wypadku drogi krajowej nr 50 biegnącej przez  Gminę Wiskitki). Badaniom wykonanym na obszarze gminy podlegało 150 km dróg wraz z 9 556 mieszkańcami.

Wyniki badań zawierały zestawienie wielkości obszaru oraz ilości budynków narażonych na przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu. Zebrano je w dwóch tabelach opisujących wskaźnik LD (długookresowy średni poziom dźwięku, wyznaczony w ciągu wszystkich pór dnia w roku rozumianych jako przedział czasu od godz. 600 do godz. 1800) oraz wskaźnik LDWN (długookresowy średni poziom dźwięku, wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, 
z uwzględnieniem pory dnia (od godz. 600 do godz. 1800), pory wieczoru (od godz. 1800 do godz. 2200) oraz pory nocy (od godz. 2200 do godz. 600). Dane zostały zestawione w tabelach.

Tabela 45. Poziomy dźwięku w powietrzu w powiecie żyrardowskim. Wskaźnik LN.

| Poziomu dźwięku w powietrzu | Powiat żyrardowski |
| --- | --- |
|  | 50-55dB | 55-60dB | 60-65dB | 65-70dB | pow. 70dB |
| Powierzchnia obszarów eksponowanych w danym zakresie [ha] | 2172 | 1368 | 703 | 375 | 340 |
| Powierzchnia obszarów eksponowanych w danym zakresie [km2] | 21,72 | 13,68 | 7,03 | 3,75 | 3,40 |
| Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [szt.] | 2782 | 1578 | 906 | 689 | 748 |
| Liczba eksponowanych mieszkańców w danym zakresie [szt.] | 8790 | 5058 | 2956 | 2309 | 2567 |

Źródło: GDDKiA

Tabela 46. Poziomy dźwięku w powietrzu w powiecie żyrardowskim. Wskaźnik LDWN.

| Poziomu dźwięku w powietrzu | Powiat żyrardowski |
| --- | --- |
|  | 55-60dB | 60-65dB | 65-70dB | 70-75dB | pow. 75dB |
| Powierzchnia obszarów eksponowanych w danym zakresie [ha] | 2314 | 1631 | 850 | 441 | 416 |
| Powierzchnia obszarów eksponowanych w danym zakresie [km2] | 23,14 | 16,31 | 8,50 | 4,41 | 4,16 |
| Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [szt.] | 3276 | 2005 | 1028 | 708 | 932 |
| Liczba eksponowanych mieszkańców w danym zakresie [szt.] | 10242 | 6404 | 3336 | 2351 | 3193 |

Źródło: GDDKiA

Tabela 47. Przekroczenia wartości LDWN [dB] dla powiatu żyrardowskiego.

| Powiat żyrardowski | Wskaźnik hałasu LDWN [dB] |
| --- | --- |
| Kryterium | do 5 dB | >5 dB -10 dB | >10 dB -15 dB | >15 dB-20 dB | pow. 20dB |
|  | Stan warunków akustycznych środowiska |
|  | niedobry | zły | bardzo zły |
| Powierzchnia obszarów zagrożonych w danym zakresie [ha] | 476,6 | 270,8 | 116,1 | 57,2 | 30,3 |
| Powierzchnia obszarów zagrożonych w danym zakresie [km2] | 4,766 | 2,708 | 1,161 | 0,572 | 0,303 |
| Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [szt.] | 2040 | 1189 | 679 | 508 | 632 |
| Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [szt.] | 6520 | 3915 | 2221 | 1692 | 2214 |
| Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie | 12 | 11 | 5 | 1 | 2 |
| Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Inne obiekty budowlane istotne z punktu widzenia ochrony przed hałasem (liczba obiektów) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Źródło: GDDKiA

Tabela 48. Przekroczenia wartości LN [dB] dla powiatu żyrardowskiego.

| Powiat żyrardowski | Wskaźnik hałasu LN [dB] |
| --- | --- |
| Kryterium | do 5 dB | >5 dB -10 dB | >10 dB -15 dB | >15 dB-20 dB | pow. 20dB |
|  | Stan warunków akustycznych środowiska |
|  | niedobry | zły | bardzo zły |
| Powierzchnia obszarów zagrożonych w danym zakresie [ha] | 630,7 | 303,8 | 157,0 | 75,0 | 51,7 |
| Powierzchnia obszarów zagrożonych w danym zakresie [km2] | 6,307 | 3,038 | 1,570 | 0,750 | 0,517 |
| Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [szt.] | 2481 | 1309 | 757 | 597 | 724 |
| Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [szt.] | 7819 | 4197 | 2448 | 1987 | 2480 |
| Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie | 13 | 13 | 3 | 0 | 2 |
| Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Inne obiekty budowlane istotne z punktu widzenia ochrony przed hałasem (liczba obiektów) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Źródło: GDDKiA

Wyniki badań zleconych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad wskazują, na pogorszony stan środowiska akustycznego wzdłuż dróg krajowych, w tym drogi krajowej nr 50. Mieszkańcy obszarów do niej przylegających lub pracujący w jej pobliżu mogą być narażeni na przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu co negatywnie wpływa na stan warunków akustycznych środowiska. Przekroczenia te zgodnie z badaniami zleconymi przez Generalna Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, w skrajnych przypadkach, mogą wynosić ponad 20 dB.

Hałas przemysłowy

Hałas przemysłowy powodowany jest eksploatacją instalacji lub urządzeń zawiązanych 
z prowadzoną działalnością przemysłową. Emisja zanieczyszczenia środowiska hałasem regulowana jest w posiadanych przez podmioty gospodarcze zezwoleniach, dopuszczających określone poziomy hałasu odrębnie dla pory dziennej i nocnej. Uciążliwość hałasu emitowanego z obiektów przemysłowych zależy między innymi od ich ilości, czasu pracy czy odległości od terenów podlegających ochronie akustycznej.

### 6.3.3. Zagrożenia

Jak wynika z przedstawionych powyżej danych, na terenie gminy mogą występować problemy związane z nadmierną emisją hałasu komunikacyjnego. Dotyczy to zarówno pór nocnych i dziennych.  Sytuacja ta wynika z obecności na terenie gminy autostrad, dróg krajowych oraz wojewódzkich. Zaleca się monitoring terenów znajdujących się pobliżu tych dróg oraz realizację działań mających na celu ochronę przed nadmierną emisją hałasu  
w przyszłości.

### 6.3.4. Cele i strategia działań

Cel średniookresowy do roku 2021:

Ochrona przed nadmiernym hałasem mieszkańców Gminy Wiskitki

Strategia działań:

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wprowadzanie standardów akustycznych w planie zagospodarowania przestrzennego. | Gmina Wiskitki |
| 2. | Ochrona obszarów o korzystnym klimacie akustycznym poprzez uwzględnianie ich w planie zagospodarowania przestrzennego. | Gmina Wiskitki |
| 3. | Kontrola emisji hałasu do środowiska z obiektów działalności gospodarczej. | WIOŚ w Warszawie |
| 4. | Budowa ekranów i instalacja urządzeń ograniczających hałas wzdłuż uciążliwych szlaków komunikacyjnych. | GDDKiA, Zarząd Województwa i Powiatu, Gmina Wiskitki |
| 5. | Stosowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych zapobiegających emisji hałasu do środowiska. | Zarządcy dróg |

## 6.4. Promieniowanie elektromagnetyczne

### 6.4.1. Stan wyjściowy

Zagadnienia dotyczące ochrony ludzi i środowiska przed niekorzystnym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych regulowane są przepisami dotyczącymi:

- ochrony środowiska,

- bezpieczeństwa i higieny pracy,

- prawa budowlanego,

- zagospodarowania przestrzennego,

- przepisami sanitarnymi.

Jako promieniowanie niejonizujące określa się promieniowanie, którego energia oddziałująca na każde ciało materialne nie wywołuje w nim procesu jonizacji. Promieniowanie to związane jest ze zmianami pola  elektromagnetycznego. Poniżej zestawiono potencjalne źródła omawianego promieniowani

- urządzenia wytwarzające stałe pole elektryczne i magnetyczne,

- urządzenia wytwarzające pole elektryczne i magnetyczne o częstotliwości 50 Hz, (stacje i linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia);

- urządzenia wytwarzające pole elektromagnetyczne o częstotliwości od 1 kHz do 300 GHz, (urządzenia radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne)

- inne źródła promieniowania z zakresu częstotliwości: 0 – 0,5 Hz, 0,5 – 50 Hz oraz 50-1000 Hz.

Zagadnienia dotyczące promieniowania niejonizującego są określone przez Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. 2003 r., Nr 192, poz. 1883).

Dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, rozporządzenie ustala odrębną wartość składowej elektrycznej pola w wysokości 7 V/m.

Dla pozostałych terenów, na których przebywanie ludzi jest dozwolone bez ograniczeń, rozporządzenie ustala wysokość składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego 
o częstotliwości 50 Hz w wysokości 10 kV/m, natomiast składowej magnetycznej 
w wysokości 60 A/m. ponadto rozporządzenie określa:

- dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego;

- metody kontroli dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych;

- metody wyznaczania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych, jeżeli w środowisku występują pola elektromagnetyczne 
z różnych zakresów częstotliwości.

Źródła promieniowania

Na terenie Gminy Wiskitki źródła promieniowania niejonizującego stanowią:

- linie i stacje elektroenergetyczne wysokich napięć,

- urządzenia radiokomunikacyjne,

- radionawigacyjne i radiolokacyjne,

Monitoring poziomu pól elektromagnetycznych na terenie województwa mazowieckiego  jest realizowany w trzech typach obszarów:

- centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 
50 tys.,

- pozostałych miastach,

- obszarach wiejskich.

Monitoring poziomu pól elektromagnetycznych w roku 2013 nie obejmował Gminy Wiskitki, dlatego też do oceny stopnia zagrożenia promieniowaniem elektromagnetycznym zostaną wykorzystane wyniki uzyskane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
w punktach kontrolnych znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego.

Rysunek 14. Rozmieszczenie punktów pomiarowych PEM na obszarze województwa mazowieckiego w roku 2013.

Źródło: WIOŚ w Warszawie

Tabela 49. Poziomy pól elektromagnetycznych na terenie województwa mazowieckiego w 2013 roku.

| L.p. | Lokalizacja | Data pomiaru | Natężenie składowej elektrycznej pola w [V/m] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Miejscowość | Współrzędne geograficzne w stopniach |  |  |
|  |  | E | N |  | (0,1÷1000) w [MHz] | (0,1÷3000) w [MHz] |
| Miasta powyżej 50 tys. mieszkańców |
| 1 | Legionowo, ul. Ks. Augustyna Kordeckiego | 20,923 | 52,4023 | 2013-04-18 | 0,16 | <0,2 |
| 2 | Ostrołęka, Plac Jana Pawła II | 21,5688 | 53,0861 | 2013-10-01 | 0,15 | <0,2 |
| 3 | Płock, ul. Cicha 12A | 19,6792 | 52,526 | 2013-10-02 | 0,18 | <0,2 |
| 4 | Płock, ul. Okrzei 2 | 19,6841 | 52,5475 | 2013-10-02 | 0,22 | 02 |
| 5 | Pruszków, ul. Helenowska 8 | 20,7906 | 52,1567 | 2013-05-06 | 0,13 | <0,2 |
| 6 | Radom, ul. Malczewskiego 4 | 21,1479 | 51,4031 | 2013-08-02 | 0,14 | <0,2 |
| 7 | Siedlce, ul. Zdanowskiego przy dworcu PKP | 22,2724 | 52,1625 | 2013-04-29 | 0,67 | 0,76 |
| 8 | Siedlce, ul. Starowiejska 36 | 22,2910 | 52,1670 | 2013-04-26 | 0,13 | <0,2 |
| 9 | Siedlce, ul. Monte Cassino 37 | 22,2498 | 521623 | 2013-04-26 | 0,11 | <0,2 |
| 10 | Warszawa, skrzyżowanie ulica Gen. Zajączka i Or Otta | 20,9854 | 52,2612 | 2013-04-08 | 0,16 | <0,2 |
| 11 | Warszawa, ul. Tunelowa przy Dworcu Zachodnim | 20,9638 | 52,221 | 2013-04-11 | 1,17 | 1,31 |
| 12 | Warszawa, skrzyżowanie ulic Ostrobramskiej i Międzyďorskiej | 21,0817 | 52,2359 | 2013-04-09 | 1,13 | 1,40 |
| 13 | Warszawa, skrzyżowanie ulic Kondratowicza i Chodeckiej | 21,0412 | 52,2919 | 2013-04-10 | 0,27 | 0,21 |
| 14 | Warszawa, skrzyżowanie ulic Andersa i Długiej | 21,0008 | 52,2453 | 2013-05-29 | 0,79 | 0,88 |
| 15 | Warszawa, skrzyżowanie Al. Krakowskiej i ul. Bakalarskiej | 20,9603 | 52,1934 | 2013-04-16 | 1,02 | 0,71 |
| Miasta i miejscowości poniżej 50 tys. mieszkańców |
| 16 | Białobrzegi, ul. Szkolna | 20,9501 | 51,6405 | 2013-09-06 | 0,18 | 0,28 |
| 17 | Garwolin, ul. Olimpijska 6 | 21,6215 | 51,9501 | 2013-07-11 | 0,31 | 0,28 |
| 18 | Góra Kalwaria, Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego | 21,2195 | 51,9818 | 2013-08-26 | 0,40 | 0,38 |
| 19 | Grójec, ul. Piłsudskiego 6 | 20,8699 | 51,8652 | 2013-06-21 | 0,40 | 0,37 |
| 20 | Łochów, ul. Chopina 32 | 21,6888 | 52,5284 | 2013-10-01 | 0,16 | <0,2 |
| 21 | Maciejowice, ul. Rynek | 21,5529 | 51,6931 | 2013-08-27 | <0,1 | <0,2 |
| 22 | Mogielnica, Plac Poświętne | 20,7221 | 51,6928 | 2013-09-10 | 0,21 | <0,2 |
| 23 | Magnuszew, skrzyżowanie ulic Saperów i Czołgistów | 21,3836 | 51,7617 | 2013-07-10 | <0,1 | <0,2 |
| 24 | Mordy, Plac Zwycięstwa 3 | 22,5164 | 52,2105 | 2013-07-01 | 0,11 | 0,13 |
| 25 | Nowe Miasto nad Pylicą, centrum miasta ul. 15 Grudnia | 20,5827 | 51,6163 | 2013-09-30 | 0,15 | <0,2 |
| 26 | Pilawa, Aleja Wyzwolenia 103 | 21,5255 | 51,9599 | 2013-06-27 | 0,14 | 0,21 |
| 27 | Trojanów nr 62, centrum miejscowości | 21,8199 | 51,6937 | 2013-08-28 | <0,1 | <0,2 |
| 28 | Warka, ul. Niemojewska | 21,1875 | 51,7822 | 2013-09-05 | <0,1 | <0,2 |
| 29 | Wyśmierzyce, ul. Kościelna | 20,8136 | 51,6254 | 2013-09-09 | <0,1 | <0,2 |
| 30 | Żelechów, ul. Długa 126 | 21,8948 | 51,8104 | 2013-09-29 | 0,24 | 0,22 |
| 46 | Miastków Kościelny, centrum miejscowości | 21,8249 | 51,8831 | 2013-08-29 | 0,23 | 0,27 |
| Tereny wiejskie |
| 31 | Chmielew, gm. Magnuszew | 21,3420 | 51,8136 | 2013-07-10 | <0,1 | <0,2 |
| 32 | Czersk, gm. Góra Kalwaria | 21,2315 | 51,9585 | 2013-08-26 | <0,1 | <0,2 |
| 33 | Korzeń, gm. Wyśmierzyce | 20,8786 | 51,6414 | 2013-09-09 | <0,1 | <0,2 |
| 34 | Magierowa Wola, gm. Warka | 21,2052 | 51,8597 | 2013-09-05 | <0,1 | <0,2 |
| 35 | Modrzewina, gm. Goszczyn | 20,7988 | 51,7315 | 2013-09-30 | <0,1 | <0,2 |
| 36 | Oblin, gm. Maciejowice | 21,7579 | 51,6983 | 2013-08-27 | <0,1 | <0,2 |
| 37 | Oziemkówka, gm. Miastków Kościelny | 21,7579 | 51,9166 | 2013-10-03 | <0,1 | <0,2 |
| 38 | Pruszyn, gm. Mordy | 22,4120 | 52,1895 | 2013-07-01 | <0,1 | <0,2 |
| 39 | Puznówka, gm. Pilawa | 21,5717 | 51,9738 | 2013-06-27 | <0,1 | <0,2 |
| 40 | Słomczyn, gm. Grójec | 20,9403 | 51,8842 | 2013-06-04 | 0,84 | 0,74 |
| 41 | Stryków, gm. Mogielnica | 20,7110 | 51,6610 | 2013-09-10 | <0,1 | <0,2 |
| 42 | Wielgolas, Wielgolas gm. Latowicz | 21,7090 | 52,040 | 2013-04-29 | <0,1 | <0,2 |
| 43 | Wilchta, gm. Borowie | 21,7082 | 51,7422 | 2013-07-11 | <0,1 | <0,2 |
| 44 | Wola Branecka, gm. Promna | 21,0048 | 51,7079 | 2013-09-06 | <0,1 | <0,2 |
| 45 | Wola Życka, gm. Trojanów | 21,7186 | 51,6713 | 2013-08-28 | <0,1 | <0,2 |

Źródło: WIOŚ w Warszawie

Dopuszczalna wartość poziomu pól elektromagnetycznych w powietrzu wynosi 7 V/m. Jak wynika z powyższej tabeli, w otoczeniu badanych źródeł pól elektromagnetycznych będących przedmiotem pomiarów nie stwierdzono miejsc występowania poziomów pól elektromagnetycznych o wartościach wyższych od dopuszczalnych.. Analizując powyższe wyniki oraz wieloletnie badania pól elektromagnetycznych prowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, pozwala założyć, że również na terenie Gminy Wiskitki brak jest realnego zagrożenia nadmiernym poziomem pól elektromagnetycznych.

### 6.4.2. Cele i strategia działań.

Cel średniookresowy do roku 2021:

Minimalizacja oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego

Strategia działań:

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ograniczanie powstawania źródeł pól elektromagnetycznych na terenach gęstej zabudowy mieszkaniowej na etapie planowania przestrzennego oraz wprowadzenie zagadnienia pól elektromagnetycznych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. | Gmina Wiskitki |
| 2. | Kontrola obecnych i potencjalnych źródeł promieniowania elektromagnetycznego. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie |
| 3. | Utrzymanie poziomów elektromagnetycznego promieniowania poniżej dopuszczalnego lub co najwyżej na poziomie dopuszczalnym. | Przedsiębiorcy |
| 4. | Prowadzenie ewidencji źródeł promieniowania elektromagnetycznego. | Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie, Urząd Komunikacji Elektronicznej |

## 6.5. Gospodarka odpadami

### 6.5.1. Stan wyjściowy

W myśl ustawy o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.), odpady komunalne zostały zdefiniowane jako odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

Odpady komunalne na terenie Gminy Wiskitki powstają głównie w gospodarstwach domowych, ale również na terenach nieruchomości niezamieszkałych, jak: obiekty użyteczności publicznej (ośrodek zdrowia, szkoły) oraz infrastruktury (handel, obiekty turystyczne, usługi). Są to także odpady z terenów otwartych, takie jak: odpady 
z koszy ulicznych, zmiotki, odpady z placów targowych i parków.

Odpady komunalne z terenu Gminy Wiskitki odbierane są w postaci zmieszanej 
i selektywnej. Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Wiskitki prowadzona jest zbiórka selektywna, w ramach której wydzielane są następujące frakcje:

- papier,

- tworzywa sztuczne,

- szkło,

- odpady opakowaniowe ze szkła,

- odpady ulegające biodegradacji, w tym:

- odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

- odpady zielone,

- przeterminowane leki i chemikalia,

- zużyte baterie i akumulatory,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- meble i pozostałe odpady wielkogabarytowe,

- odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe,

- zużyte opony.

### 6.5.2. Postępowanie z odpadami

Zebrane selektywnie w postaci surowców wtórnych odpady przekazywane są operatorowi/przedsiębiorcy, w workach lub pojemnikach, w zależności od rodzaju surowca oraz sposobu zabudowy z zachowaniem odpowiedniej kolorystyki dla poszczególnych frakcji lub oznaczone właściwym nadrukiem dla danej frakcji odpadów.

Surowce wtórne są gromadzone w kolorowych workach lub pojemnikach, gdzie:

- żółty – z przeznaczeniem na opakowania z metali, papieru, plastiku, opakowań wielomateriałowych,

- zielony – z przeznaczeniem na opakowania ze szkła kolorowego i białego,

- brązowy – z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji.

Odpady zielone takie jak m.in. trawa, liście, gałęzie, pochodzące z gospodarstw domowych mogą być również zagospodarowane poprzez kompostowanie w przydomowym kompostowniku we własnym zakresie i na własne potrzeby.

Przeterminowane leki są gromadzone przez mieszkańców Gminy Wiskitki w specjalnych pojemnikach umieszczonych w aptekach na terenie Gminy.

Zużyte baterie są gromadzone przez mieszkańców Gminy Wiskitki w specjalnych pojemnikach umieszczonych szkołach oraz placówkach handlowych.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany jest na terenie Gminy Wiskitki poprzez organizowanie w ramach akcji wystawek dwa razy do roku. Ponadto, tego typu odpady można oddawać w punktach sprzedaży detalicznej, przy zakupie artykułu tego samego rodzaju, co zużyty, w ilości nie większej niż ilość kupionych artykułów. Akcja wystawek obejmuję także odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony.

Pozostałe odpady selektywnie zebrane, mieszkańcy Gminy Wiskitki mogą oddawać we własnym zakresie w mobilnym Punkcie Selektywnej Zbiórki, który jest zlokalizowany 
w Żyrardowie przy ul. Czystej 5.

### 6.5.3. Regiony gospodarki odpadami

Zgodnie z „Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 
z uwzględnieniem lat 2018-2023”, obszar województwa został podzielony na pięć regionów gospodarki odpadami:

1. Region Ciechanowski,

2. Region Płocki,

3. Region Warszawski,

4. Region Ostrołęcko-Siedlecki,

5. Region Radomski.

Zgodnie z „Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 
z uwzględnieniem lat 2018-2023” Gmina Wiskitki należy do Regionu Warszawskiego.

W każdym regionie gospodarka odpadami powinna być prowadzona z wykorzystaniem instalacji regionalnych do przetwarzania następujących odpadów:

- zmieszanych odpadów komunalnych,

- odpadów zielonych,

- odpadów stanowiących pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

W przypadku braku instalacji spełniającej kryteria regionalnej, powyższe odpady mogą być kierowane do instalacji zastępczej obsługi regionu do czasu wybudowania nowych lub modernizacji istniejących instalacji.

Pozostałe rodzaje odpadów zebrane selektywnie lub wyodrębnione z odpadów zmieszanych, mogą być kierowane zgodnie z zasadą bliskości do innych instalacji przetwarzających odpady.

### 6.5.4. Ilość zebranych odpadów

W poniższej tabeli przedstawiono masę poszczególnych odpadów komunalnych zebranych 
z terenu Gminy Wiskitki w roku 2013.

Tabela 50. Ilość zebranych odpadów komunalnych na terenie Gminy Wiskitki w roku 2013.

| Lp. | Kod odpadów | Nazwa | Masa [Mg] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 2,0 |
| 2. | 15 01 04 | Opakowania z metali | 0,2 |
| 3. | 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe | 162,9 |
| 4. | 15 01 07 | Opakowania ze szkła | 32,1 |
| 5. | 17 09 04 | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 11 | 115,3 |
| 6. | 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 14 | 30,0 |
| 7. | 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji | 20,7 |
| 8. | 20 02 03 | Inne odpady nieulegające biodegradacji | 7,6 |
| 9. | 20 03 01 | Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) | 1356,5 |
| 10. | 20 03 03 | Odpady z czyszczenia ulic i placów | 10,5 |
| 11. | 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe | 35,2 |
| SUMA | 1773,0 |

Odpady zmieszane

W roku 2013 na terenie Gminy Wiskitki zebrano łącznie 1356,5 Mg odpadów komunalnych 
w postaci zmieszanej. Odpady w większości (58,5%) zostały poddane przetworzeniu 
w procesach odzysku R12 oraz R1. Pozostała ilość (41,5,%) poddana została unieszkodliwieniu w procesie składowania D5 (41%) oraz D8 (0,5%). Należy podkreślić, że zgodnie z wytycznymi i obowiązującymi przepisami, odpady komunalne w formie zmieszanej nie powinny być składowane bez przetworzenia. Należy zatem uznać, że w zakresie gospodarowania komunalnymi odpadami zmieszanymi, system na terenie Gminy Wiskitki nie funkcjonował właściwie w roku 2013.

W żadnej instalacji, do której skierowane zostały komunalne odpady zmieszane zebrane na terenie Gminy Wiskitki, nie stwierdzono przekroczenia mocy przerobowych.

Zmieszane odpady komunalne pochodzące z terenu Wiskitki zostały przekazane w całości do instalacji wskazanych dla Regionu Warszawskiego w „Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023” jako instalacje regionalne, bądź zastępcze. Do instalacji regionalnych skierowanych zostało 71,0% ogólnej masy zebranych odpadów zmieszanych, natomiast do zastępczych 29,0%.

Odpady ulegające biodegradacji

Zielone odpady ulegające biodegradacji (kod 20 02 01) zebrane w sposób selektywny pochodzące z terenu Gminy Wiskitki roku powinny być kierowane do regionalnych bądź zastępczych instalacji przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji funkcjonujących 
w ramach Regionu Warszawskiego 61,3% ogólnej masy odpadów zielonych (20 02 01) zebranych na terenie Gminy Wiskitki w roku 2013 zostało skierowanych do regionalnych instalacji gdzie zostały poddane procesowi kompostowania. Pozostała masa odpadów (38,7%) została skierowana do zastępczych instalacji.

Odpady w postaci wyrobów zawierających azbest

W 2009 roku na terenie Gminy Wiskitki opracowany został „Plan usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wiskitki”. W ramach tworzenia planu przeprowadzona została inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. Jak wynika z ww. opracowania,  na terenie gminy znajduje się zbiorczo około 541 467 m2 azbestu. Wyroby zawierające azbest, występujące na terenie omawianej gminy to głównie płyty azbestowo-cementowe płaskie 
i faliste. Zaleca się realizację Planu w celu usunięcia i unieszkodliwienia wszystkich wyrobów zawierających azbest, występujących na terenie omawianej gminy do roku 2032. Zaleca się także, aby w celu zminimalizowania negatywnego wpływu tych działań na środowisko prace demontażowe prowadzone były zgodnie z założeniami przedstawionymi w  „Planie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wiskitki”.

### 6.5.5. Wnioski wynikające z „Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wiskitki za rok 2013”

W 2014 roku na terenie Gminy Wiskitki przeprowadzono analizę systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w ramach której określono następujące wnioski:

- Do najważniejszych problemów w systemie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wiskitki w roku 2013 należy:

- zbyt duża część zmieszanych odpadów komunalnych została poddana unieszkodliwianiu poprzez składowanie (41% ogólnej masy odpadów mieszanych), co jest niezgodne z obowiązującymi wytycznymi. Zebrane odpady komunalne w formie zamieszanej powinny w całości być kierowane do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów,

- niedotrzymany poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

- brak funkcjonującego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).

Do potencjalnych problemów należy doliczyć niski poziom  przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami surowców wtórnych, w tym papier, metal, tworzywa sztuczne. Jeżeli ten poziom zostanie utrzymany dla roku 2014 nie będzie on już spełniał wymogów.

- Zdolności przerobowe regionalnych oraz zastępczych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, do których trafiały odpady komunalne zebrane na terenie Gminy Wiskitki 
w roku 2013 były wystarczające. Nie stwierdzono przekroczeń możliwości przerobowych w przypadku wszystkich regionalnych i zastępczych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych na terenie Regionu Warszawskiego.

- Na terenie Gminy Wiskitki w roku 2013 wytworzonych zostało szacunkowo 2402,6 Mg odpadów, natomiast zebranych zostało 1773,0 Mg. Oznacza to, że ilość zebranych odpadów w roku 2013 na terenie Gminy Wiskitki stanowi 73,8% masy wytworzonych. Różnica ta może wynikać z faktu, iż przyjęty wskaźnik wytwarzania odpadów zaczerpnięty z „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023” jest wartością uśrednioną obarczoną pewnym marginesem błędu.

- W roku 2013 poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z terenu Gminy Wiskitki wyniósł 12,89%. Wymagany poziom dla roku 2013 został osiągnięty (12%).

- W roku 2013 poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych odebranych z terenu Gminy Wiskitki wyniósł 100 %. Wymagany poziom dla roku 2013 został osiągnięty.

- W roku 2013 poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania odebranych z terenu Gminy Wistki wyniósł 55,63%. Wymagany poziom dla roku 2013 nie został osiągnięty – maksymalny dopuszczalny poziom to 50%.

- W żadnej instalacji, do której skierowane zostały komunalne odpady zmieszane zebrane na terenie Gminy Wiskitki, nie stwierdzono przekroczenie mocy przerobowych.

- Do niezbędnych inwestycji związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi należy budowa oraz uruchomienie punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK). Pozwoli to w przyszłości na wzrost masy odpadów zbieranych 
w sposób selektywny, a tym samym poddanych recyklingowi.

- Obsługa systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Wiskitki kosztowała w 2013 roku 410 832,0 zł. Natomiast wpływy do budżetu Gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami od mieszkańców wyniosły 454 133,8 zł. Różnica wyniosła zatem 43 301,8 zł jako nadpłata. Jeżeli podobny poziom nadpłaty zostanie utrzymany w przyszłym roku, zaleca się rozpatrzyć obniżenie stawek za gospodarowanie odpadami, aby system był bardziej zbilansowany.

### 6.5.6. Zagrożenia

Obszary problemowe dotyczące gospodarki odpadami związane są z:

- nieprawidłowymi praktykami dotyczącymi gospodarowania odpadami przez mieszkańców (np. spalanie odpadów komunalnych, pozbywanie się odpadów 
w sposób niezgodny z przepisami prawa);

- występowaniem wyrobów zawierających azbest;

- poddawaniem zmieszanych odpadów komunalnych składowaniu.

### 6.5.7 Cele i strategia działań

Cel średniookresowy do roku 2021:

Prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami, bezpiecznej dla środowiska

Strategia działań:

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- | --- |
| 1. | Likwidacja dzikich wysypisk śmieci. | Gmina Wiskitki |
| 2. | Egzekwowanie zapisów wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie i regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie. | Gmina Wiskitki |
| 3. | Składanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi do Marszałka Województwa Mazowieckiego (rokrocznie). | Gmina Wiskitki |
| 4. | Przeprowadzenie analizy stanu gospodarki odpadami, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (rokrocznie). | Gmina Wiskitki |
| 5. | Gospodarowanie odpadami w postaci wyrobów zawierających azbest poprzez realizację zapisów „Planu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wiskitki”. | Gmina Wiskitki, właściciele prywatni, zarządcy nieruchomości |

## 6.6. Odnawialne źródła energii

### 6.6.1 Stan aktualny

Wraz z wciąż rosnącym zapotrzebowaniem na energię a przy jednoczesnym wyczerpywaniu się zasobów konwencjonalnych wzrasta zainteresowanie alternatywnymi sposobami pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Energia odnawialna jest to energia pochodząca z naturalnych, powtarzających się procesów przyrodniczych, uzyskiwana 
z odnawialnych niekopalnych źródeł energii (energia: wody, wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalna, fal, prądów i pływów morskich, oraz energia wytwarzana 
z biomasy stałej, biogazu i biopaliw ciekłych).

Odnawialne źródło energii to natomiast źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, aerotermalną, geotermalną, hydrotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu pochodzącego ze składowisk odpadów, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątków roślinnych i zwierzęcych.

W roku 2012 produkcja energii pierwotnej ze źródeł odnawialnych stanowiła 10,6% produkcji ogółem (GUS). Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE, udział odnawialnych źródeł energii w całkowitym zużyciu energii brutto powinien wynieść 15% do roku 2020. Do źródeł o największym technicznym potencjale należą kolejno: biomasa, energia wiatru, energia słoneczna, zasoby geotermalne oraz energia wody.

W niniejszym rozdziale opisano możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Wiskitki, nie wyznaczono jednak konkretnych zamierzeń oraz działań inwestycyjnych, polegających na ich rozwoju. Działania te ujęte zostały lub zostaną w innych dokumentach wyższego szczebla oraz dokumentach lokalnych, takich jak np. „Założenia do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe Gminy Wiskitki”.

### 6.6.2 Biomasa i biogaz

Biomasa

Biomasę stanowią organiczne, niekopalne substancje o pochodzeniu biologicznym, które mogą być wykorzystywane w charakterze paliwa do produkcji ciepła lub wytwarzania energii elektrycznej.

Do najważniejszych rodzajów tego typu paliw należą:

- drewno,

- słoma i odpady pochodzące z produkcji rolniczej,

- odpady organiczne,

- oleje roślinne,

- tłuszcze zwierzęce,

- osady ściekowe,

- rośliny szybko rosnące, takie jak:

- wierzba wiciowa,

- miskant olbrzymi (trawa słoniowa),

- słonecznik bulwiasty,

- ślazowiec pensylwański,

- rdest sachaliński.

Biomasa jest obecnie źródłem energii o największym potencjale. Udział paliw takich jak słoma, drewno czy wierzba energetyczna w bilansie energetycznym kraju systematycznie wzrasta.

Jak wynika z „Programu możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla Województwa Mazowieckiego”, teren Gminy Wiskitki nie jest obszarem preferowanym do rozwoju energetyki na bazie biomasy stałej. Opisaną sytuację przedstawia poniższy rysunek.

Rysunek 15. Obszary preferowane do rozwoju energetyki na bazie biomasy stałej.

Źródło: Program możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii

dla Województwa Mazowieckiego.

Biogaz

Biogaz to paliwo gazowe otrzymywane w procesie fermentacji metanowej surowców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego lub biomasy leśnej, z wyłączeniem gazu pozyskanego z surowców pochodzących 
z oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów.

Jak wynika z „Programu możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla Województwa Mazowieckiego”, teren Gminy Wiskitki nie jest obszarem preferowanym dla rozwoju biogazowni. Opisaną sytuację przedstawia poniższy rysunek.

Rysunek 16. Obszary preferowane dla rozwoju biogazowni.

Źródło: Program możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii

dla Województwa Mazowieckiego.

### 6.6.3 Energia  wiatru

Energię wiatru stanowi energia kinetyczna wiatru wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej w turbinach wiatrowych. Potencjał elektrowni wiatrowych jest określany przez możliwości generowania przez nie energii elektrycznej. Tereny o korzystnym potencjale wyznacza się na podstawie badań kierunku, siły oraz częstotliwości występowania wiatrów. Na tej podstawie sporządzono strefy energetyczne wiatru oraz podzielono powierzchnię kraju zgodnie z potencjałem energetycznym. Według IMGW obszar Polski można podzielić na 5 stref energetycznych warunków wiatrowych:

- Strefa I – wybitnie korzystna;

- Strefa II – bardzo korzystna;

- Strefa III - korzystna;

- Strefa IV - mało korzystna;

- Strefa V – niekorzystna.

Zgodnie z podziałem wprowadzonym przez Ośrodek Meteorologii IMGW, Gmina Wiskitki leży w strefie II –  bardzo korzystnej. Poniższy rysunek przedstawia podział terytorium Polski na strefy energetyczne wiatru.

Rysunek 17.Strefy energetyczne warunków wiatrowych.

źródło: imgw.pl

Jak wynika z treści „Programu możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla Województwa Mazowieckiego”, cały obszar powiatu żyrardowskiego, w tym Gminy Wiskitki, określony został jako preferowany do rozwoju energetyki wiatrowej. Opisaną sytuację przedstawia poniższy rysunek.

Rysunek 18. Obszary preferowane dla rozwoju energetyki wiatrowej.

Źródło: Program możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii

dla Województwa Mazowieckiego.

Planując tego typu inwestycję należy wziąć pod uwagę uwarunkowania przyrodnicze, techniczne, środowiskowe (przede wszystkim formy ochrony przyrody oraz obszary cenne przyrodniczo), prawne, ekonomiczne oraz społeczne.

### 6.6.4 Energia geotermalna

Energia geotermalna jest to energia cieplna pozyskiwana z głębi ziemi i stosowana głównie w celach grzewczych. Z racji na szerokie rozpowszechnienie o pełną odnawialność energia tego typu stanowi olbrzymi potencjał. Ciepłe wody o wyższej temperaturze zdatne są do produkcji energii elektrycznej, pozostałe z powodzeniem stosowane się w ciepłownictwie, rolnictwie czy do celów rekreacyjnych.

Oszacowanie potencjału energii geotermalnej wiąże się z koniecznością kosztownych odwiertów próbnych dlatego na terenie omawianej gminy nie ma wystarczającego rozpoznania zasobów wód geotermalnych pozwalającego ocenić opłacalność ich wykorzystania. Warto pamiętać, iż dopuszcza się możliwość wykorzystania energii wód podskórnych i ciepła ziemi przy zastosowaniu indywidualnych pomp ciepła. Rozwiązania tego typu mogą znaleźć zastosowanie w domach jednorodzinnych oraz budynkach użyteczności publicznej w terenach o rozproszonej zabudowie.

Rysunek 19.Zasoby geotermalne Polski.

źródło: pga.org.pl

Jak wynika z treści „Programu możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla Województwa Mazowieckiego”, obszar Gminy Wiskitki, określony został jako preferowany do rozwoju energetyki geotermalnej. Zgodnie z treścią ww. dokumentu, na terenie omawianej gminy występują wody geotermalne o temperaturze powyżej 70oC. Opisaną sytuację przedstawia poniższy rysunek.

Rysunek 20.Obszary preferowane dla rozwoju energetyki geotermalnej.

Źródło: Program możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii

dla Województwa Mazowieckiego.

### 6.6.5 Energia słońca

Energia promieniowania słonecznego wykorzystywana jest w dwojaki sposób: do produkcji energii elektrycznej bądź ciepła. Ciepło może być pozyskiwane w sposób bierny poprzez nagrzewanie pomieszczeń bezpośrednim promieniowaniem bądź poprzez systemy cieczowych lub powietrznych kolektorów słonecznych służących ogrzewaniu mieszkań, podgrzewaniu wody użytkowej itp. Konwersja promieniowania na prąd elektryczny odbywa się natomiast poprzez zastosowanie ogniw fotowoltaicznych bądź elektrowni termicznych. 
W strefie klimatycznej, w której leży Polska produkcja energii elektrycznej na szerszą skalę przy pomocy ogniw fotowoltaicznych jest nieopłacalna. Natomiast zastosowanie kolektorów słonecznych może okazać się zasadne już nawet w przypadku użytkowania przez pojedyncze gospodarstwa domowe, w zależności od stopnia zapotrzebowania na ciepłą wodę. Poniższe rysunki przedstawiają dwa najważniejsze czynniki wpływające na opłacalność inwestycji związanych z wykorzystaniem energii słonecznej.

Rysunek 21.Średni czas nasłonecznienia w ciągu roku na terenie Polski.

źródło: imgw.pl

Rysunek 22.Mapa nasłonecznienia Polski.

źródło: cire.pl

Gmina Wiskitki zlokalizowana jest w strefie gdzie średnioroczna suma promieniowania słonecznego wynosi 1100 kWh/m2, natomiast nasłonecznienie szacowane jest na 1500-1550 h/rok. Opisane powyżej warunki panujące na terenie gminy można określić jako korzystne.

### 6.6.6 Energia cieków wód powierzchniowych

Potencjalna i kinetyczna energia cieków wód powierzchniowych wykorzystywana jest do wytwarzania energii w elektrowniach wodnych. Do energii odnawialnej zalicza się tylko 
i wyłącznie produkcję energii elektrycznej w elektrowniach na dopływie naturalnym (przepływowych).

Jak wynika z treści „Programu możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla Województwa Mazowieckiego”, na terenie Gminy Wiskitki, występują ograniczone możliwości wykorzystywania tego typu energii.

Planując tego typu inwestycję należy wziąć pod uwagę uwarunkowania przyrodnicze (ocena zasobów przez IMGW, warunków geomorfologicznych i geologicznych), techniczne (tryb pracy elektrowni, specyfikacja techniczna turbin, wydajność), środowiskowe (przede wszystkim formy ochrony przyrody oraz obszary cenne przyrodniczo), prawne (pozwolenie wodnoprawne zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego), ekonomiczne oraz społeczne (np. turystyka).

### 6.6.7 Ograniczenia rozwoju energii odnawialnej

W przypadku realizacji przedsięwzięć związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, należy pamiętać, że możliwości rozwoju hydroenergetyki, wykorzystania energii wiatru, energii z wód geotermalnych czy biomasy uwarunkowane są nie tylko zasobami energetycznymi, ale także regulacjami prawnymi w zakresie ochrony przyrody i ustaleniami Samorządu Województwa Mazowieckiego, które zawarte są w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa i dotyczą gospodarowania przestrzenią. Ograniczenia prawne dotyczą przede wszystkim wykluczenia inwestycji z terenów chronionych lub przynajmniej dostosowania ich skali do uwarunkowań terenowych i środowiskowych.

Zagrożenia wynikające z rozwoju wykorzystania alternatywnych źródeł energii mogą być związane z negatywnym wpływem nowopowstałych instalacji służących do wykorzystania odnawialnych źródeł energii na środowisko. Przed przystąpieniem do realizacji tego typu inwestycji zaleca się dobrze dobrać lokalizację inwestycji z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. W celu doboru lokalizacji należy odnieść się do zapisów niniejszego Programu, innych dokumentów lokalnych, a także dokumentów wyższego szczebla, determinujących politykę przestrzenna gminy.

# 7. Plan operacyjny

## 7.1. Wprowadzenie

Podstawą dla planu operacyjnego na lata 2014-2021, tj. konkretnych przedsięwzięć mających priorytet w skali Gminy, są cele średniookresowe wskazane w poprzednich rozdziałach dotyczących poszczególnych komponentów środowiska oraz polityka finansowa Gminy, gdyż to ona w głównej mierze decyduje o zasadności oraz sposobie realizacji danego zadania.

Podczas wyznaczania zadań inwestycyjnych kierowano się potrzebami wynikającymi 
z konieczności poprawy jakości środowiska na omawianym obszarze, informacjami otrzymanymi w drodze ankietyzacji, a także zamierzeniami strategicznymi Gminy Wiskitki.

## 7.2. Lista przedsięwzięć

Lista przedsięwzięć przeznaczonych do realizacji w latach 2014–2021 została przedstawiona w poniższych tabelach. Ważnym jest aby podkreślić, iż zaproponowana lista przedsięwzięć nie blokuje możliwości realizacji innych, charakteryzujących się mniejszym jednostkowym efektem. Oznacza to możliwość realizacji przedsięwzięć nie wskazanych w poniższej tabeli, ale mieszczących się w ramach wyznaczonych celów średniookresowych.

| Lp. | Opis przedsięwzięcia | Okres realizacji | Jednostka realizująca | Prognozowane nakłady finansowe [tys. zł]* | Źródło finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel średniookresowy: Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania środowiskowego na terenie Gminy Wiskitki |
| 1.1. | Sporządzenie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska. | 2016; 2018 | Gmina Wiskitki | 3,5 | środki własne |
| 1.2 | Opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska. | 2018 | Gmina Wiskitki | 8 | środki własne |
| 1.3 | Wypełnianie obowiązków w zakresie planowania działań dotyczących środowiska oraz respektowanie wymagań ochrony środowiska w planowaniu przestrzennym. | 2014 – 2021 | Gmina Wiskitki | brak danych | środki własne |
| 1.4 | Prowadzenie kontroli stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym swoją właściwością. | 2014 – 2021 | Gmina Wiskitki | brak danych | środki własne |
| Cel średniookresowy: Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Wiskitki |
| 2.1 | Prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej w celu podnoszenia świadomości w zakresie szkodliwości spalania odpadów oraz węgla o słabej kaloryczności i wysokiej zawartości siarki w przydomowych kotłowniach. | 2014 - 2021 | Gmina Wiskitki | 25 | środki własne, WFOŚiGW |
| 2.2 | Prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem selektywnego zbierania odpadów komunalnych. | 2014 - 2015 | Gmina Wiskitki, Placówki oświatowe, Organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy zajmujący się zbiórką odpadów komunalnych | 8 | środki własne jednostek realizujących zadanie, WFOŚiGW, środki zewnętrzne |
| 2.3 | Prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej w zakresie odnawialnych źródeł energii. | 2014 - 2021 | Gmina Wiskitki | 21 | środki własne, WFOŚiGW |
| 2.4 | Prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej w zakresie ochrony przyrody. | 2014 - 2021 | Gmina Wiskitki, Placówki oświatowe, Organizacje pozarządowe, Lasy Państwowe | 21 | środki własne, WFOŚiGW, środki zewnętrzne |
| 2.5 | Zrównoważony rozwój szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych, mający na celu promocję walorów przyrodniczych gminy. | 2014 – 2021 | Gmina Wiskitki | koszt zależny od wielkości inwestycji | środki własne, WFOŚiGW |
| Cel średniookresowy: Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Wiskitki – zadania koordynowane |
| 2.6 | Prowadzenie szkoleń z zakresu dobrych praktyk rolniczych oraz upraw ekologicznych. | 2014 – 2021 | Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego | koszt zależny od ilości przeprowadzonych szkoleń | środki własne MODR |
| 2.7 | Prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej w celu podnoszenia świadomości w zakresie racjonalnej gospodarki nawozami. | 2014-2021 | Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Mazowiecki Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | 35 | środki własne MODR, Mazowiecki Oddział Regionalnego ARiMR |
| Cel średniookresowy: Ograniczanie skutków poważnych awarii przemysłowych dla ludzi i środowiska |
| Cel średniookresowy: Ograniczanie skutków poważnych awarii przemysłowych dla ludzi i środowiska – zadania koordynowane |
| 3.2 | Nadzór nad zakładami zwiększonego i dużego ryzyka wystąpienia poważnych awarii przemysłowych (ZDR, ZZR). | 2014-2021 | Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie | W ramach działań statutowych | środki własne WIOŚ, PSP |
| 3.3 | Prowadzenie rejestru zakładów zwiększonego i dużego ryzyka wystąpienia poważnych awarii przemysłowych (ZDR, ZZR). | 2014-2021 | Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie, Państwowa Straż Pożarna |  |  |
| Cel średniookresowy: Ochrona walorów przyrodniczych na terenie Gminy Wiskitki |
| 4.1. | Bieżące utrzymanie zieleni na gruntach komunalnych oraz zieleni zorganizowanej. | 2014 – 2021 | Gmina Wiskitki | zależne od potrzeb | środki własne |
| 4.2. | Promocja walorów przyrodniczych gminy. | 2014 – 2021 | Gmina Wiskitki | 40 | środki własne |
| 4.3. | Bieżące utrzymanie zieleni przydrożnej. | 2014 – 2016 | Zarządcy dróg | zależne od potrzeb | środki własne |
| 4.4. | Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i ochronnych w obrębie pomników przyrody. | 2014 – 2021 | właściciele prywatni, Gmina Wiskitki | zależne od potrzeb | środki własne, środki zewnętrzne |
| 4.5 | Uwzględnienie znaczenia ochrony różnorodności biologicznej w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. | 2014 – 2021 | Gmina Wiskitki Lasy Państwowe | brak danych | środki własne, WFOŚiGW |
| 4.6 | Uwzględnianie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego form ochrony przyrody oraz obszarów przyrodniczo cennych. | 2014 – 2021 | Gmina Wiskitki Lasy Państwowe | brak danych | środki własne, WFOŚiGW |
| Cel średniookresowy: Ochrona walorów przyrodniczych na terenie Gminy Wiskitki – zadania koordynowane |
| 4.7. | Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie przyrody w trakcie gospodarczego wykorzystywania zasobów przyrody. | 2014 – 2016 | Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie | brak danych | środki własne |
| 4.8 | Tworzenie nowych form ochrony przyrody. | 2014 – 2021 | Gmina Wiskitki, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie | zależne od potrzeb | środki własne pomiotów realizujących zadanie |
| Cel średniookresowy: Zwiększenie lesistości na terenie Gminy Wiskitki |
| 5.1 | Uwzględnienie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego obszarów przeznaczonych pod zalesianie. | 2014 – 2021 | Gmina Wiskitki | brak danych (koszt zadania w ramach kosztów sporządzenia mpzp) | środki własne |
| Cel średniookresowy: Zwiększenie lesistości na terenie Gminy Wiskitki – zadania koordynowane |
| 5.2. | Zalesianie terenów o niskich klasach bonitacyjnych gleb i gruntów porolnych. | 2014 – 2021 | Właściciele prywatni | brak danych | właściciele gruntów |
| 5.3 | Realizacja zadań wynikających z planów urządzania lasów. | 2014 – 2021 | Nadleśnictwo, Gmina Wiskitki, Właściciele prywatny | brak danych | środki własne jednostek realizujących zadanie |
| 5.4 | Realizacja Krajowego Planu Zwiększenia Lesistości na terenie Gminy Wiskitki | 2014 - 2021 | Nadleśnictwo, Gmina Wiskitki, Właściciele prywatny | koszt realizacji zadania zależny od zakresu realizowanych zalesień | środki własne jednostek realizujących zadanie |
| Cel średniookresowy: Prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami, bezpiecznej dla środowiska |
| 6.1. | Likwidacja dzikich wysypisk śmieci. | 2014 – 2021 | Gmina Wiskitki | zależne od potrzeb | środki własne |
| 6.2. | Egzekwowanie zapisów wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie i regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie. | 2014 – 2016 | Gmina Wiskitki | zależne od potrzeb | środki własne |
| 6.3. | Składanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi do Marszałka Województwa Mazowieckiego (rokrocznie). | 2014-2021 | Gmina Wiskitki | w ramach działań statutowych | środki własne |
| 6.4. | Przeprowadzenie analizy stanu gospodarki odpadami, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (rokrocznie). | 2014-2021 | Gmina Wiskitki | 3 | środki własne |
| Cel średniookresowy: Prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami, bezpiecznej dla środowiska – zadania koordynowane |
| 6.5. | Gospodarowanie odpadami w postaci wyrobów zawierających azbest poprzez realizację zapisów „Planu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wiskitki”. | 2014 – 2032 | Gmina Wiskitki, właściciele prywatni, zarządcy nieruchomości | zależne od liczby wniosków | środki własne, WFOŚiGW, NFOŚiGW |
| Cel średniookresowy: Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi na terenie Gminy Wiskitki |
| 7.1. | Budowa i modernizacja sieci wodociągowej. | 2014 - 2016 | Gmina Wiskitki | zależne od potrzeb | środki własne |
| 7.2. | Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej. | 2014 - 2016 | Gmina Wiskitki | zależne od potrzeb | środki własne |
| 7.3. | Prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych. | 2014 – 2016 | Gmina Wiskitki | w ramach działań statutowych | środki własne |
| 7.4 | Wspieranie finansowe budowy indywidualnych systemów oczyszczania ścieków (głównie na terenach zabudowy rozproszonej i obszarach trudnych do skanalizowania, gdzie jest to prawnie dozwolone). | 2014 - 2021 | Gmina Wiskitki, Przedsiębiorcy, Właściciele prywatni | 5 (1 szt.) | środki własne, WFOŚiGW |
| 7.5 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki. | do roku 2015 | Gmina Wiskitki | 19674 | środki własne + środki zewnętrzne |
| Cel średniookresowy: Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi na terenie Gminy Wiskitki – zadania koordynowane |
| 7.6. | Bieżąca konserwacja i utrzymanie cieków wodnych. | 2014 – 2021 | MZMiUW w Warszawie | zależne od potrzeb | środki zewnętrzne |
| 7.7. | Monitorowanie stanu ilościowego i jakościowego głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) oraz ich ochrona przed negatywnymi skutkami aktualnej i przyszłej działalności gospodarczej. | 2014 – 2016 | WIOŚ w Warszawie, RZGW w Warszawie, Zakłady przemysłowe | brak danych | środki własne jednostek realizujących zadanie + środki zewnętrzne |
| 7.8. | Konserwacja rowów melioracyjnych. | 2014-2021 | właściciele gruntów | zależne od potrzeb | środki własne właścicieli gruntów |
| Cel średniookresowy: Poprawa jakości powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Wiskitki |
| 8.1 | Termomodernizacja budynków oraz wspieranie budownictwa energooszczędnego w budownictwie mieszkaniowym. | 2014 - 2021 | Gmina Wiskitki | zależne od potrzeb | środki własne środki zewnętrzne |
| 8.2 | Budowa i modernizacja dróg gminnych. | 2014 - 2021 | Gmina Wiskitki | zależne od potrzeb | środki własne środki zewnętrzne |
| 8.3 | Współpraca w zakresie rozwoju monitoringu zanieczyszczeń powietrza – inwentaryzacja wymienionych źródeł niskiej emisji. | 2014 - 2021 | Gmina Wiskitki | zależne od potrzeb | środki własne |
| 8.4 | Opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną oraz w razie konieczności opracowanie planu. | 2015 | Gmina Wiskitki | 15 | środki własne |
| 8.6 | Wyeliminowanie spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi poprzez kontrole gospodarstw domowych przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy Wiskitki | 2014 - 2021 | Gmina Wiskitki | w ramach działań statutowych | środki własne |
| 8.7 | Kontrole przestrzegania zakazu spalania odpadów w urządzeniach grzewczych i na otwartych przestrzeniach. | 2014 - 2021 | Gmina Wiskitki | w ramach działań statutowych | środki własne jednostek realizujących zadanie |
| Cel średniookresowy: Poprawa jakości powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Wiskitki – zadania koordynowane |
| 8.8 | Modernizacja dróg krajowych i wojewódzkich na terenie Gminy Wiskitki. | 2014 - 2021 | GDDKiA, Marszałek Województwa Mazowieckiego | zależne od potrzeb | zarządca dróg |
| 8.9 | Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Wiskitki. | 2014 - 2021 | Powiatowy Zarząd Dróg w Żyrardowie | zależne od potrzeb | zarządca dróg |
| Cel średniookresowy: Ochrona przed nadmiernym hałasem mieszkańców Gminy Wiskitki |
| 9.1 | Wprowadzanie standardów akustycznych w planie zagospodarowania przestrzennego. | 2014 - 2021 | Gmina Wiskitki | brak danych | środki własne |
| 9.2 | Ochrona obszarów o korzystnym klimacie akustycznym poprzez uwzględnianie ich w planie zagospodarowania przestrzennego. | 2014 - 2021 | Gmina Wiskitki | brak danych | środki własne |
| Cel średniookresowy: Ochrona przed nadmiernym hałasem mieszkańców Gminy Wiskitki – zadania koordynowane |
| 9.3 | Kontrola emisji hałasu do środowiska z obiektów działalności gospodarczej. | 2014 - 2021 | WIOŚ w Warszawie | w ramach działań statutowych | WIOŚ |
| 9.4 | Budowa ekranów i instalacja urządzeń ograniczających hałas wzdłuż uciążliwych szlaków komunikacyjnych. | 2014 - 2021 | GDDKiA, Zarząd Województwa i Powiatu, Gmina Wiskitki | koszt realizacji zadania zależny od wielkości inwestycji | Gmina Wiskitki, Zarząd Województwa i Powiatu (właściwi zarządcy dróg) |
| 9.5 | Stosowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych zapobiegających emisji hałasu do środowiska. | 2014 - 2021 | Zarządcy dróg | koszt realizacji zadania zależny od rodzaju i wielkości inwestycji | środki własne |
| Cel średniookresowy: Minimalizacja oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego |
| 10.1 | Ograniczanie powstawania źródeł pól elektromagnetycznych na terenach gęstej zabudowy mieszkaniowej na etapie planowania przestrzennego oraz wprowadzenie zagadnienia pól elektromagnetycznych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. | 2014 – 2021 | Gmina Wiskitki | brak danych | środki własne |
| Cel średniookresowy: Minimalizacja oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego – zadania koordynowane |
| 10.2 | Kontrola obecnych i potencjalnych źródeł promieniowania elektromagnetycznego. | 2014 – 2021 | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie | brak danych | środki własne |
| 10.3 | Utrzymanie poziomów elektromagnetycznego promieniowania poniżej dopuszczalnego lub co najwyżej na poziomie dopuszczalnym. | 2014 – 2021 | Przedsiębiorcy | brak danych | środki własne |
| 10.4 | Prowadzenie ewidencji źródeł promieniowania elektromagnetycznego. | 2014 – 2021 | Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie, Urząd Komunikacji Elektronicznej | brak danych | środki własne |
| Cel średniookresowy: Ochrona powierzchni ziemi na terenie Gminy Wiskitki |
| Cel średniookresowy: Ochrona powierzchni ziemi na terenie Gminy Wiskitki – zadania koordynowane |
| 11.1 | Zrekultywowanie gleb zdegradowanych w kierunku leśnym, rolnym lub rekreacyjno-wypoczynkowym. | 2014 – 2021 | właściciele gruntów, przedsiębiorcy | koszt zależny od powierzchni rekultywowanego terenu oraz zakresu prac | środki własne przedsiębiorców i właścicieli gruntów |
| 11.2 | Prowadzenie monitoringu jakości gleb. | 2014 – 2021 | Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska | koszt realizacji zadań w ramach działań statutowych | środki własne IUNiG i GIOŚ |

# 8. Uwarunkowania finansowe

## 8.1. Potencjalne źródła finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych

Realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska wymaga nakładów finansowych znacznie przewyższających możliwości budżetowe jednostek samorządu terytorialnego. Istnieje zatem potrzeba pozyskania zewnętrznych źródeł finansowego wsparcia przedsięwzięć inwestycyjnych.

Dla jednostek samorządowych dostępnymi sposobami finansowania inwestycji są:

- środki własne,

- kredyty i pożyczki udzielane w bankach komercyjnych,

- kredyty i pożyczki preferencyjne udzielane przez instytucje wspierające rozwój gmin,

- dotacje państwowe z funduszy krajowych i zagranicznych,

- emisja obligacji.

### 8.1.1. Fundusze krajowe

Wszelkie działania związane z ochroną środowiska i ekologią są wspierane finansowo poprzez różne krajowe i zagraniczne fundusze ekologiczne oraz programy a także środki własne inwestorów.

Do publicznych funduszy ochrony środowiska w Polsce zalicza się:

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW),

- Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Budżety dwóch pierwszych funduszy są tworzone głównie z:

- opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – wszelkie firmy, które korzystają 
z zasobów naturalnych środowiska poprzez m.in. zużywanie wody, zanieczyszczając powietrze atmosferyczne czy wytwarzając odpady płacą za to zgodnie ze stawkami wyznaczanymi przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Ministra OŚZNiL). Każda firma otrzymuje pozwolenie na korzystanie z określonej ilości tych zasobów.

- kar za przekroczenie dopuszczalnych norm - płacą je firmy, które korzystają 
z większych ilości zasobów środowiska niż im na to zezwolono oraz wszystkie inne instytucje nie przestrzegające wymogów ochrony środowiska.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest największą instytucją realizującą Politykę Ekologiczną Państwa poprzez finansowanie inwestycji w ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w obszarach ważnych z punktu widzenia procesu dostosowawczego do standardów i norm Unii Europejskiej. Narodowy Fundusz działa od 1 lipca 1989 roku, a powstał na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1980 roku o ochronie i kształtowaniu środowiska. Celem działalności Narodowego Funduszu jest finansowe wspieranie inwestycji ekologicznych o znaczeniu i zasięgu ogólnopolskim i ponadregionalnym oraz zadań lokalnych, istotnych z punktu widzenia potrzeb środowiska.

Dystrybucja środków finansowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbywa się w ramach następujących dziedzin:

- Ochrona powietrza,

- Ochrona wód i gospodarka wodna,

- Ochrona powierzchni ziemi,

- Ochrona przyrody i krajobrazu oraz leśnictwo,

- Geologia i górnictwo,

- Edukacja ekologiczna,

- Państwowy Monitoring Środowiska,

- Programy międzydziedzinowe,

- Nadzwyczajne zagrożenia środowiska,

- Ekspertyzy i prace badawcze.

W Narodowym Funduszu stosowane są trzy formy dofinansowywania:

- finansowanie pożyczkowe ( pożyczki udzielane przez NF, kredyty udzielane przez banki ze środków NF, konsorcja czyli wspólne finansowanie NF z bankami, linie kredytowe ze środków NF obsługiwane przez banki).

- finansowanie dotacyjne ( dotacje inwestycyjne, dotacje nieinwestycyjne, dopłaty do kredytów bankowych, umorzenia) .

- finansowanie kapitałowe ( obejmowanie akcji i udziałów w zakładanych bądź już istniejących spółkach w celu osiągnięcia efektu ekologicznego).

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ma bardzo istotne znaczenie dla ochrony środowiska i gospodarki kraju:

- finansuje ochronę środowiska,

- uruchamia środki innych inwestorów,

- stymuluje nowe inwestycje,

- wspomaga tworzenie nowych miejsc pracy,

- ważny dla zrównoważonego rozwoju.

Szczegółowy zakres działalności NFOŚiGW, lista programów i przedsięwzięć priorytetowych, kryteria i zasady udzielania wsparcia finansowego, a także wzory wniosków i procedury ich rozpatrywania dostępne są w oficjalnym serwisie internetowym: www.nfosigw.gov.pl oraz 
w siedzibie Funduszu w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 3a.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Misją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie jest finansowe wspieranie przedsięwzięć służących ochronie środowiska i poszanowaniu jego wartości, w oparciu o konstytucyjną zasadę zrównoważonego rozwoju przy zachowaniu bezpieczeństwa ekologicznego kraju i realizacji programów ekologicznych państwa 
i województwa w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z Traktatu Akcesyjnego.

W ramach funkcjonowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dofinansowywane są zadnia inwestycyjne z zakresu m.in.

- gospodarki wodno-ściekowej i ochrony wód,

- gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi,

- ochrony powietrza (w tym odnawialne źródła energii) i termomodernizacji,

- ochrony przed hałasem.

oraz zadania nieinwestycyjne takiej jak:

- edukacja ekologiczna,

- przedsięwzięcia z zakresu ochrony przyrody (np. ochrona gatunkowa roślin i zwierząt, sporządzenie planów ochrony dla obszarów objętych ochroną, nasadzenia drzew
i krzewów, zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody),

- państwowy monitoring środowiska,

- wojewódzkie programy i plany związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną;

Szczegółowy zakres działalności WFOŚiGW, lista programów i przedsięwzięć priorytetowych, kryteria i zasady udzielania wsparcia finansowego, a także wzory wniosków 
i procedury ich rozpatrywania dostępne są w oficjalnym serwisie internetowym: www.wfosigw.pl oraz w siedzibie Funduszu w Warszawie przy ul. Ogrodowej 5/7.

### 8.1.2. Fundusze Unii Europejskiej

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ)

Główny cel Programu

Celem nadrzędnym omawianego Programu będzie wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów, przyjaznej środowisku, a także sprzyjającej spójności terytorialnej 
i społecznej. Wyznaczony cel główny wynika z jednego z priorytetów strategii Europa 2020, którym jest zrównoważony rozwój. Oznacza on budowanie silnej, stabilnej i konkurencyjnej gospodarki, która sprawnie i efektywnie korzysta z dostępnych zasobów. Nacisk na wsparcie gospodarki skutecznie korzystającej z dostępnych zasobów, sprzyjającej środowisku 
i jednocześnie bardziej konkurencyjnej ekonomicznie, prowadzić będzie do zachowania spójności i równowagi pomiędzy działaniami inwestycyjnymi w infrastrukturę oraz wsparciu skierowanemu do wybranych obszarów gospodarki. Opisany program będzie skutecznie realizował założenia unijnej strategii.

Beneficjenci

Najważniejszymi beneficjentami POIiŚ 2014-2020 będą podmioty publiczne (w tym jednostki samorządu terytorialnego).

Źródła finansowania

W przypadku POIiŚ 2014-2020 wyróżniamy dwa źródła finansowania: Fundusz Spójności (FS), którego głównym celem jest wspieranie rozwoju europejskich sieci transportowych oraz ochrony środowiska w krajach UE oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Priorytety POiIŚ

PRIORYTET I (FS) – 1263 mld euro
Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej:

- produkcja, dystrybucja oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), np. budowa, rozbudowa farm wiatrowych, instalacji na biomasę bądź biogaz,

- poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym,

- rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji, np. budowa sieci dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia.

Instytucja pośrednicząca – MINISTERSTWO GOSPODARKI.

PRIORYTET II (FS) – 3458 mln euro
Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu:

- rozwój infrastruktury środowiskowej (np. oczyszczalnie ścieków, sieć kanalizacyjna oraz wodociągowa, instalacje do zagospodarowania odpadów komunalnych, w tym do ich termicznego przetwarzania);

- ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, poprawa jakości środowiska miejskiego (np. redukcja zanieczyszczenia powietrza i rekultywacja terenów zdegradowanych);

- dostosowanie do zmian klimatu, np. zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi, zarządzanie wodami opadowymi, projekty 
z zakresu małej retencji oraz systemy zarządzania klęskami żywiołowymi.

Instytucja pośrednicząca – MINISTERSTWO ŚRODOWISKA.

PRIORYTET III (FS) – 14 688 mln euro

Rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla środowiska i ważnej w skali europejskiej:

- rozwój drogowej i kolejowej infrastruktury w sieci TEN-T, połączeń kolejowych poza tą siecią oraz w aglomeracjach;

- niskoemisyjny transport miejski, transport śródlądowy, morski i intermodalny;

- poprawa bezpieczeństwa w ruchu lotniczym.

Instytucja pośrednicząca – MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU.

PRIORYTET IV (EFRR) – 2905 mln euro
Zwiększenie dostępności do transportowej sieci europejskiej:

- poprawa przepustowości infrastruktury drogowej (w tym obwodnice, trasy wylotowe).

Instytucja pośrednicząca – MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU.

PRIORYTET V (EFRR) – 642 mln euro

Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa energetycznego:

- rozwój inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu gazu ziemnego i energii elektrycznej, np. budowa sieci przesyłowych i dystrybucyjnych gazu ziemnego lub energii elektrycznej.

Instytucja pośrednicząca – MINISTERSTWO GOSPODARKI.

PRIORYTET VI (EFRR) – 400 mln euro
Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego:

- inwestycje w ochronę i rozwój dziedzictwa kulturowego oraz zasobów kultury, np. instytucji kultury, czy też szkół artystycznych.

Instytucja pośrednicząca – MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

PRIORYTET VII (EFRR) – 500 mln euro

Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia:

- wsparcie infrastruktury szpitali ponadregionalnych i współpracujących z nimi jednostek diagnostycznych w zakresie chorób „aktywności zawodowej” i opieki nad matką i dzieckiem;

- wsparcie infrastruktury systemu państwowego ratownictwa medycznego, np. wsparcie szpitalnych oddziałów ratunkowych, lotnisk, lądowisk i baz lotniczego pogotowia ratunkowego.

PRIORYTET VIII (FS) - 300 mln euro
Pomoc techniczna:

- pomoc techniczna dla instytucji realizujących program oraz największych beneficjentów.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

RPO WZ na lata 2014-2020 opracowany na podstawie pakietu legislacyjnego dla polityki spójności na lata 2014-2020, przedstawionego przez Komisję Europejską w 2011 r. oraz dokumentów europejskich i krajowych o charakterze strategicznym (Strategia Europa 2020, Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030, Strategia Rozwoju Kraju Polska 2020 wraz z 9 strategiami horyzontalnymi). Jego treść wpisuje się również w założenia polityki terytorialnej Rządu, adresowanej do obszarów miejskich, wyrażonej w Założeniach Krajowej Polityki Miejskiej.

Podstawą do wyznaczenia obszarów wsparcia dla dwufunduszowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 jest przede wszystkim Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. Innowacyjne Mazowsze, a także ustalenia przyjęte w projekcie aktualizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.

RPO WM 2014-2020, którego głównym celem jest inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy, stanowi narzędzie realizacji polityki rozwoju prowadzonej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Dokument uwzględnia cele tematyczne zdefiniowane przez Komisję Europejską oraz odpowiada na zidentyfikowane wyzwania regionu w zakresie stymulowania rozwoju społecznego i gospodarczego, w powiązaniu 
z celami nakreślonymi przez Strategię Europa 2020.

W ramach RPO WZ na lata 2014-2020 wyznaczono jedenaście osi priorytetowych, są to:

- OŚ PRIORYTETOWA I – Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej 
w gospodarce;

- OŚ PRIORYTETOWA II – Wzrost e-potencjału Mazowsza;

- OŚ PRIORYTETOWA III - Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości;

- OŚ PRIORYTETOWA IV – Przejście na gospodarkę niskoemisyjną;

- OŚ PRIORYTETOWA V – Gospodarka przyjazna środowisku;

- OŚ PRIORYTETOWA VI – Jakość życia;

- OŚ PRIORYTETOWA VII – Rozwój regionalnego systemu transportowego;

- OŚ PRIORYTETOWA VIII – Rozwój rynku pracy;

- OŚ PRIORYTETOWA IX – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem;

- OŚ PRIORYTETOWA X – Edukacja dla rozwoju regionu;

- OŚ PRIORYTETOWA XI – Pomoc Techniczna.

Z pespektywy ochrony środowiska kluczowe znaczenie mają dwie osie priorytetowe nr IV i V.

# 9. Wdrażanie i monitoring

Właściwe wykorzystanie możliwych rozwiązań o charakterze organizacyjnym ma istotne znaczenie w procesie wdrażania programu i jego realizacji. Wprowadzenie zasad monitoringu umożliwi sprawną realizację działań, jak również pozwoli na bieżącą aktualizację celów programu. Sformułowanie zasad zarządzania środowiskiem stanowi więc podstawę sprawnej realizacji i kontroli działań programowych.

Zarządzanie programem to sukcesywna realizacja następujących zadań:

- Wdrożenie programu i jego realizacja, a w szczególności:

- koordynacja przebiegu wdrażania i realizacji,

- bieżąca ocena realizacji i aktualizacja celów,

- raporty na temat wykonania programu,

- Edukacja ekologiczna:

- utworzenie systemu edukacji ekologicznej,

- udostępnienie informacji o stanie środowiska,

- publikacja informacji o stanie środowiska.

## 9.1. Działania polityki ochrony środowiska

Realizacja celów długookresowych wymaga podjęcia działań, które muszą być zgodne 
z zasadami zawartymi w stosownych ustawach. Działania będące elementem zarządzania środowiskiem można sklasyfikować w następujące grupy:

1. Działanie prawne – grupa działań mająca na celu respektowanie odpowiednich dyrektyw 
i decyzji pozwalających na kształtowanie środowiska wg zamysłu władz. Do grupy tej należą systemy wydawania pozwoleń (wprowadzanie do środowiska ścieków, gazów, pyłów, odpadów) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz koncesji.

2. Działania finansowe – polegają głównie na systemie pobierania opłat za korzystanie 
z środowiska naturalnego (emisje zanieczyszczeń, składowanie odpadów itp.). Do tej grupy działań należy doliczyć także system kar przewidziany za przekroczenie określonych limitów w pozwoleniach i koncesjach.

3. Działania społeczne – polegają na współpracy i partnerstwie w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska. Sprowadzają się one do dwóch zasadniczych aspektów: edukacji ekologicznej oraz budowy powiązań samorząd-społeczeństwo. Wiąże się to 
z udostępnieniem i publikacją informacji o środowisku co jest obowiązkiem władz samorządowych wynikającym z Prawa Ochrony Środowiska.

4. Działania strukturalne – polegają na formułowaniu i wdrażaniu polityk ekologicznych. Mowa tu głównie o tworzeniu strategii, programów wdrożeniowych oraz wprowadzaniu narzędzi wspomagających system zarządzania środowiskiem.

Wymienione wyżej sposoby realizacji pozwalają prowadzić działania z zakresu ochrony środowiska przyczyniając się do osiągnięcia celów nie tylko lokalnych, ale i szczebla wojewódzkiego oraz krajowego. Są to działania umożliwiające wprowadzenie przepisów, egzekwowanie ich oraz pozyskiwanie funduszy na działania ograniczające wpływ degradacji środowiska związanej z działalnością człowieka.

Działania strukturalne to również opracowanie programu ochrony środowiska oraz jego aktualizacji. Przedstawia on stan środowiska oraz główne cele i zadania umożliwiające jego poprawę. Działania mające na celu poprawę stanu środowiska zawarte w Programie to odpowiednie kombinacje działań prawnych, finansowych i strukturalnych.

## 9.2. Kontrola oraz dokumentacja realizacji programu

Kontrola realizacji Programu Ochrony Środowiska wymaga oceny zarówno stopnia realizacji celów i zadań terminowości ich wykonania. Istotne znaczenie ma tu również analiza rozbieżności pomiędzy założeniami a realizacją.

Ustawa Prawo Ochrony Środowiska zakłada sporządzenie raportów z realizacji programu co dwa lata i przedstawienie go Radzie Gminy. Cały Program aktualizowany powinien być co cztery lata uwzględniając rozbieżności oraz wprowadzając nowe zadania i cele.

Ocena realizacji programu polega na monitorowaniu zmian w wielu wzajemnie powiązanych strefach. System monitorowania w celu uzyskiwania kompatybilnych informacji w skali regionu powinien uwzględniać następujące działania:

- zebranie danych liczbowych,

- uporządkowanie, przetworzenie, analiza zebranych danych,

- przygotowanie raportu,

- analiza porównawcza,

- aktualizacja.

W celu kontroli nad terminową realizacją zadań określonych w niniejszym programie zaleca się dokonywanie analizy realizacji zadań Programu z uwzględnieniem mierników zestawionych w poniższej tabeli.

Tabela 51. Zestawienie wskaźników ogólne dla monitorowania osiągania celów.

| Lp. | Wskaźnik | Jednostka |
| --- | --- | --- |
| EDUKACJA EKOLOGICZNA |
| 1. | Liczba przeprowadzonych kampanii informacyjno-edukacyjnych | godz./rok |
| 2. | Procent liczby mieszkańców objętych działaniami edukacji ekologicznej | % |
| OCHRONA PRZYRODY |
| 1. | Liczba form ochrony przyrody | szt. |
| OCHRONA LASÓW |
| 1. | Lesistość Gminy | % |
| OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI |
| 1. | Powierzchnia gruntów zdewastowanych i zdegradowanych | ha |
| 2. | Powierzchnia gruntów zrekultywowanych i przywróconych do stanu właściwego | ha |
| 3. | Ilość wykrytych przypadków nielegalnej eksploatacji złóż | Ilość/rok |
| OCHRONA WÓD |
| 1. | Klasa jakości wód powierzchniowych | *I-V |
| 2. | Długość sieci wodociągowej rozdzielczej | km |
| 3. | Długość sieci kanalizacji sanitarnej | km |
| 4. | Liczba przyłączy kanalizacyjnych | szt. |
| 5. | Liczba przyłączy wodociągowych | szt. |
| 6. | Ilość ścieków dostarczonych do oczyszczalni 1. siecią kanalizacyjną 2. wozami asenizacyjnymi | m3/rok |
| 7. | Liczba mieszkańców korzystająca z sieci wodociągowej | Ilość osób |
| 8. | Liczba mieszkańców korzystająca z kanalizacji sanitarnej | Ilość osób |
| POWIETRZE |
| 1. | Klasa C jakości powietrza według oceny rocznej: Pył PM10, SO2, NO2, Pb, O3, CO, Benzen, B(a)P, As, Cd, Ni | Klasa jakości powietrza |
| GOSPODARKA ODPADAMI |
| 1. | Masa odpadów komunalnych zebranych i odebranych – ogółem | Mg |
| 2. | Masa odpadów komunalnych zebranych i odebranych w formie zmieszanej | Mg |
| 3. | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych i odebranych w formie zmieszanej | % |
| 4. | Masa odpadów komunalnych zebranych i odebranych selektywnie | Mg |
| 5. | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych i odebranych selektywnie | % |
| 6. | Masa odpadów poddanych odzyskowi | Mg |
| 7. | Odsetek masy odpadów poddanych odzyskowi | % |
| 8. | Masa odpadów komunalnych poddanych składowaniu bez przetwarzania | Mg |
| 9. | Odsetek masy odpadów komunalnych poddanych składowaniu bez przetworzenia | % |
| 10. | Odsetek mieszkańców Gminy objętych zorganizowanym systemem zbierania i odbierania odpadów komunalnych | % |
| 11. | Odsetek mieszkańców Gminy objętych zorganizowanym systemem selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych | % |

# 10. Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Cel opracowania

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wiskitki na lata 2014-2017
z perspektywą na lata 2018-2021”  jest podstawowym narzędziem prowadzenia polityki ekologicznej na terenie Gminy. Według założeń, przedstawionych w niniejszym opracowaniu, opracowanie programu doprowadzi do poprawy stanu środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania środowiskiem, zapewni skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją, a także stworzy warunki dla wdrożenia wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa.

Opracowanie jakim jest Program Ochrony Środowiska określa politykę środowiskową, 
a także wyznacza cele i zadania środowiskowe oraz szczegółowe programy zarządzania środowiskowego, które odnoszą się do aspektów środowiskowych, usystematyzowanych według priorytetów.

Podczas tworzenia opracowania, przyjęto założenie, iż powinien on spełniać rolę narzędzia pracy przyszłych użytkowników, ułatwiającego i przyśpieszającego rozwiązywanie zagadnień, będących zagadnieniami techniczno-ekonomicznymi, związanymi z przyszłymi projektami.

Zakres opracowania

Sporządzony Program zawiera między innymi rozpoznanie aktualnego stanu środowiska 
w gminie, przedstawia propozycje oraz opis zadań, które niezbędne są do kompleksowego  rozwiązania problemów związanych z ochroną środowiska. Program wspomaga dążenie do uzyskania w gminie sukcesywnego ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko źródeł zanieczyszczeń, ochronę i rozwój walorów środowiska oraz racjonalne gospodarowanie  
z uwzględnieniem konieczności ochrony środowiska. Stan docelowy w tym zakresie nakreśla Program Ochrony Środowiska, a dowodów jego osiągania dostarcza ocena efektów działalności środowiskowej, dokonywana okresowo (co 2 lata). Struktura opracowania obejmuje omówienie kierunków ochrony środowiska w gminie w odniesieniu m.in. do gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony powierzchni ziemi i gleb, ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym, ochrony przyrody, edukacji ekologicznej, z podaniem ich charakterystyki, oceną stanu aktualnego i stanu docelowego umożliwiając tym samym identyfikację potrzeb w tym zakresie. Identyfikacja potrzeb gminy w zakresie ochrony środowiska, w odniesieniu do obowiązujących w kraju przepisów prawnych 
i regulacji prawnych Unii Europejskiej, polega na sformułowaniu celów średniookresowych (do 2021 roku) oraz strategii ich realizacji. Na tej podstawie opracowywany jest plan operacyjny, przedstawiający listę przedsięwzięć jakie zostaną zrealizowane na terenie Gminy Wiskitki do roku 2021.

Charakterystyka Gminy

Gmina Wiskitki jest gminą wiejską położoną w zachodniej części województwa mazowieckiego. Gmina Wiskitki od zachodu graniczy z powiatem skierniewickim, od południa z gminą Puszcza Mariańska oraz Radziejowice, od północy z gmina Sochaczew oraz Teresin, natomiast od wschodu z gminami Baranów, Jaktorów oraz miastem Żyrardów. Zgodnie z podziałem fizyko-geograficznym Polski wg Jerzego Kondrackiego Gmina Wiskitki leży w obrębie megaregionu Pazaalpejskiej Europy Środkowej, w prowincji Niż Środkowoeuropejski, podprowincji Niziny Środkowopolskie, makroregionu Nizina Środkowomazowiecka w mezoregionie Równiny Łowicko-Błońskiej.

Aktualny stan środowiska

W niniejszym opracowaniu opisano stan środowiska na terenie Gminy Wiskitki. Wyznaczono w tym zakresie następujące kategorie:

- Wody  (uwzględniająca stan aktualny wód powierzchniowych i podziemnych,  identyfikujący zagrożenia i źródła zanieczyszczeń środowiska wodnego),

- Ochrona powierzchni ziemi (uwzględniająca stan aktualny, identyfikujący zagrożenia  i źródła zanieczyszczeń środowiska glebowego),

- Ochrona powietrza (uwzględniająca stan aktualny, identyfikująca zagrożenia i źródła zanieczyszczenia powietrza),

- Ochrona przyrody (uwzględniająca stan aktualny, identyfikująca zagrożenia dla występujących na terenie gminy form ochrony przyrody),

- Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym (uwzględniająca stan aktualny, identyfikująca zagrożenia wynikające z promieniowania elektromagnetycznego),

- Ochrona przed hałasem (uwzględniająca stan aktualny, identyfikujący zagrożenia 
i źródła zanieczyszczeń środowiska nadmiernym hałasem).

Cele i strategia ich realizacji

W niniejszym Programie zestawiono cele wynikające z dokumentów wyższego szczebla. Na ich podstawie wyznaczono cele i strategię ich realizacji na poziomie gminnym. Narzędziem pomocniczym w realizacji założonych celów są zadania przedstawione w rozdziale 
7. „Program operacyjny”. Wyznaczone zadania są spójne z planowanymi inwestycjami gminnymi oraz obowiązującym prawem lokalnym.

Wdrażanie i monitoring programu

Właściwe wykorzystanie możliwych rozwiązań o charakterze organizacyjnym ma istotne znaczenie w procesie wdrażania programu i jego realizacji. Wprowadzenie zasad monitoringu umożliwi sprawną realizację działań, jak również pozwoli na bieżącą aktualizację celów programu. Z tego powodu w rozdziale 9 „Wdrażanie i monitoring” sformułowano zasady zarządzania środowiskiem, które stanowią podstawę sprawnej realizacji i kontroli działań programowych.

Analiza uwarunkowań finansowych Gminy

Realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska wymaga nakładów finansowych znacznie przewyższających możliwości budżetowe jednostek samorządu terytorialnego. Istnieje zatem potrzeba pozyskania zewnętrznych źródeł finansowego wsparcia przedsięwzięć inwestycyjnych. W tym celu w rozdziale 8 „Uwarunkowania finansowe” przedstawiono potencjalne źródła finansowania wyznaczonych zadań.

# Footnotes

Z uwzględnieniem zapisów ustaw zmieniających, w tym Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 r., poz. 1101).

Na podstawie danych i publikacji WIOŚ w Warszawie.

Wg J. Jakubowski - „Motoryzacja a środowisko”.

Na podstawie: „Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport za rok 2013”.

Na podstawie: Program ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne dla pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu.

,4 Zadanie dotyczy także działu „hałas”.

Stan na rok opracowania „Planu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wiskitki”.

Przez „środki własne” należy rozumieć środki własne jednostki odpowiedzialnej za realizację zadania.

,4 Zadanie dotyczy także działu „hałas”.

źródło: http://www.wfosigw.pl

źródło i na podstawie :www.pois.gov.pl

Źródło: www.rpo.mazowia.pl, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

# Text boxes

Załącznik nr 1

do Uchwały nr 66/XIV/15

Rady Gminy Wiskitki

z dnia 7 grudnia 2015 r.