|  | PRZEDMIAR ROBÓT |  |
| --- | --- | --- |
|  | Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień |  |

| 45231400-9 |  | Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych |
| --- | --- | --- |
| 45316110-9 |  | Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego |

| NAZWA INWESTYCJI | : | Oświetlenie uliczne |
| --- | --- | --- |
| ADRES INWESTYCJI | : | Oryszew Osada |
| INWESTOR | : | Gmina Wiskitki |
| ADRES INWESTORA | : | 96- 315 Wiskitki ul Kościuszki 1 |
| BRANŻA | : | ELEKTRYCZNA |

| SPORZĄDZIŁ KALKULACJE | : | Andrzej Bartosik |
| --- | --- | --- |
| SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR | : | inż.Sławomir Żuchowski |
| DATA OPRACOWANIA | : | październik 2010r. |

| Stawka roboczogodziny | : |  |
| --- | --- | --- |

| NARZUTY |  |  |
| --- | --- | --- |

| Ogółem wartość kosztorysowa robót | : | zł |
| --- | --- | --- |

| Słownie: |  |  |
| --- | --- | --- |

| WYKONAWCA : |  | INWESTOR : |
| --- | --- | --- |
| Data opracowania październik 2010r. |  | Data zatwierdzenia |

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obecnie w miejscowości Oryszew Osada gm. Wiskitki w kierunku Podoryszewa nie ma oświetlenia ulicznego, a w kierunku Janówka są dwie lampy z fotokomórką rozliczane ryczałtowo. Planuje się wybudować dwa odcinki oświetlenia ulicznego. .
Linia oświetleniowa
Oświetlenie uliczne w Oryszewie Osadzie będzie odbywać w następujący sposób: w 
-odcinek w kierunku Podoryszewa długości 419m projektowane 7 słupów z lampami OUSb 70. Zasilanie oświetlenia z istniejącej
sieci oświetlenia i skrzynki sterowniczo-pomiarowej SON w Podoryszewie zasilanej ze stacji nr 2-0225. Przyłączenie do przewodu
lampowego i PEN na istniejącym ostatnim słupie rozkracznym z linią napowietrzną stojącym na wysokości działki nr 39
Od tego słupa linii n.n. należy dobudować projektowany AsXSn 2*25 mm2 na projektowanych słupach w pasie drogowym . Słupy
krańcowy projektowanego oświetlenia będzie z żerdzi wirowanej K-10/6. 3 słupy przelotowe zaprojektowane jako P-10/2.5/E. 
Oprawy typu OUSb-70 z sodowymi żródłami światła o mocy 70W należy zainstalować na wysięgnikach jednoramiennych typu
WEO 1,2m. W przęśle L2-L3 projektowana linia krzyżuje się z istniejącą linią 15Kv. Na słupie krańcowym należyzainstalować odgromniki typu BOP 0,5/5kA i wykonać uziom. Podłączenie opraw oświetleniowych, wykonać przewodami YDYżo 3*2,5mm2 w
układzie przewodów TNS, przed oprawą zainstalować bezpiecznik typu SV 19.25 z wkładką bezpiecznikową 4A.
- odcinek w kierunku Janówka długości 243m , 2 słupy istniejące i 4 projektowane z lampami OUSb 70.
Zasilanie 6-ciu projektowanych lamp L-1 do L-6 oświetlenia w kierunku Janówka odbywać się będzie z projektowanej szafki pomiarowo-sterowniczej SON zainstalowanej na słupie rozgałężnym linii napowietrznej 4xAl 35 stojącego przy drodze powiatowej na
wysokości działki nr ew. 6/2 zasilanego ze stacji nr 2-0223 "Janówek" przewodem ASXSn 2x25mm2. Istniejący słup krańcowy Ro-
10 z żerdzi drewnianej z lampą pozostaje bez zmian. Zaprojektowano 5 przęseł napowietrznych przewodem ASXSn 2x25mm2 z
naprężeniem 40Mpa na 2-ch słupach istniejących i 4-ch projektowanych z żerdzi wirowanych E wysokości 10,5m. Ustoje słupów
krańcowych U-2, przelotowego U-1. Na słupach z SON i krańcowych należy zainstalować ogranicznik przepięć GXO 0,5/5 i uziemić przewód PEN wykonując uziom szpilkowy PP 2x6. W przęśle L3 - L4 projektowana linia krzyżuje z istniejącą linią napowietrzną 15kV. Oprawy typu OUSb-70 z sodowymi żródłami światła o mocy 70W należy zainstalować na wysięgnikach jednoramiennych typu WEO 1,2m. Istniejące w rejonie skrzyżowania na Janówek 2 lampy OUS z przekażnikami zmierzchowymi należy zdemontować i wykorzystać w innym miejscu.

2010-10 Oryszew Osada gm. Wiskitki oświetlenie uliczne przedmiar.

PRZEDMIAR

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oświetlenie uliczne w Oryszewie Osada gm.Wiskitki przedmiar |
| 1 | 45231400-9 | Linia napowietrzna |
| 1 d.1 | KNNR 5 0903-01 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m K-10,5/6 E | słup |  |  |
|  |  | 3 | słup | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 2 d.1 | KNNR 5 0903-01 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m P-10,5/2,5 E | słup |  |  |
|  |  | 8 | słup | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 3 d.1 | KNNR 5 0903-04 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wieszakowy | szt. |  |  |
|  |  | 15 | szt. | 15.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.000 |
| 4 d.1 | KNNR 5 0902-01 | Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - poprzecznik przelotowy analogicznie - uchwyt przelotowy typu SO 140 dla linii izolowanej | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 5 d.1 | KNNR 5 0902-02 | Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - poprzecznik narożny lub krańcowy analogicznie- uchwyt odciągowy tyou SO-34.96 dla linii izolowanej | szt. |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 6 d.1 | KNNR 5 0905-01 | Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x25mm2 | km.przew. |  |  |
|  |  | 0.662 | km.przew. | 0.662 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.662 |
| 7 d.1 | KNNR 5 0906-03 | Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych | szt. |  |  |
|  |  | 5 | szt. | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 8 d.1 | KNNR 5 0907-05 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III pręty uziemiające typu PA-8.5 | m |  |  |
|  |  | 48 | m | 48.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 48.000 |
| 9 d.1 | KNNR 5 0605-01 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu I-II | m |  |  |
|  |  | 50 | m | 50.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50.000 |
| 10 d.1 | KNNR 5 0611-01 | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie | szt. |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 11 d.1 | KNNR 5 1203-05 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył |  |  |
|  |  | 4 | szt.żył | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 2 |  | Skrzynka SON |
| 12 d.2 | KNNR 5 1005-01 | Montaż rur osłonowych na słupie | m |  |  |
|  |  | 8 | m | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 13 d.2 | KNNR 5 1005-03 | Montaż skrzynek rozdzielczych o masie do 30 kg Skrzynka SON wyposażona w zegar astronomiczny | kpl. |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 14 d.2 | KNNR 5 1003-02 | Montaż przewodów - wciąganie w słupy, rury osłonowe AsXSn 25mm2 | kpl.przew. |  |  |
|  |  | 1 | kpl.przew. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 15 d.2 | KNNR 5 1203-05 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył |  |  |
|  |  | 4 | szt.żył | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 3 | 45316110-9 | Oprawy oświetleniowe |
| 16 d.3 | KNNR 5 1002-01 | Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie Wysięgnik jednoramienny | szt. |  |  |
|  |  | 13 | szt. | 13.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13.000 |
| 17 d.3 | KNNR 5 0902-06 | Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik SV 19.25 | szt. |  |  |
|  |  | 13 | szt. | 13.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13.000 |
| 18 d.3 | KNNR 5 1004-02 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku OUS 100 | szt. |  |  |
|  |  | 13 | szt. | 13.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13.000 |
| 19 d.3 | KNNR 9 1005-03 | Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku | kpl |  |  |
|  |  | 2 | kpl | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 20 d.3 | KNNR 5 0203-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur YDY 3x2.5mm2 w wysięgnikach 13*4=52 | m |  |  |
|  |  | 52 | m | 52.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 52.000 |
| 4 |  | Badania i pomiary |
| 21 d.4 | KNNR 5 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar |  |  |
|  |  | 1 | pomiar | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 22 d.4 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)uzim ochronników | szt. |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 23 d.4 | KNNR 5 1304-02 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) oprawy oświetleniowe | szt. |  |  |
|  |  | 13 | szt. | 13.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13.000 |
| 24 d.4 | Wycena własna | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza montażu słupów kompletna z uzgodnieniami | kpl |  |  |
|  |  | 1 | kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |