| FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWO-BUDOWLANA Jan Wosik 602 249 437 ul. Konopnickiej 55 tel./fax 46 86 226 21 96-500 Sochaczew malanowo@hot.pl NIP: 5310000445 REGON: 010073014 |
| --- |
| NAZWA OPRACOWANIA | PROJEKT BUDOWLANY SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ „OSA” - OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI – URZĄDZENIA MAŁEJ ARCHITEKTURY |
| OBIEKT | Urządzenia rekreacyjne małej architektury |
| KATEGORIA OBIEKTU | V |
| ADRES BUDOWY | 96-315 Wiskitki, ul. Kościuszki dz. nr ewid. 442 obręb geodezyjny 0037 Wiskitki, jednostka ewidencyjna 143805_2 Wiskitki |
| INWESTOR | Gmina Wiskitki 96-315 Wiskitki, ul. Kościuszki 1 |
| DATA OPRACOWANIA | Luty 2019r. |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY |
| AUTOR | PROJEKTANT | PODPIS |
| BRANŻA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA | JAN WOSIK - uprawnienia budowlane nr 3/81/Sk-ce w specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej |  |
| OPRACOWANIE | Mgr inż. Katarzyna Durczak Kuźmińska |  |
| OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM – KOPIOWANIE ZABRONIONE |

## OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

## (Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z dnia 6 lipca 2017 tekst jednolity - Prawo Budowlane)

Oświadczam, iż projekt budowy siłowni zewnętrznej

– OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI  zlokalizowanej

na działce o nr ewid. 442 w obrębie geodezyjnym Wiskitki

w gminie Wiskitki został sporządzony zgodnie z obowiązującymi

przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:

JAN WOSIK  - upr. bud. nr 3/81/Sk-ce

w specjalności architektonicznej

i konstrukcyjno-budowlanej

luty 2019r.

- INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

| NAZWA BUDOWY | Budowa i montaż siłowni zewnętrznej - urządzeń rekreacyjnych w ramach Otwartej Strefy Aktywności |
| --- | --- |
| ADRES BUDOWY | dz. nr ewid. 442 obręb geodezyjny Wiskitki 96-315 Wiskitki |
| INWESTOR | Gmina Wiskitki |
| DATA OPRACOWANIA | II. 2019 r. |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA |
| AUTOR | PROJEKTANT |
|  | Jan Wosik upr. bud 3/81 Specj. architekt + kontr-bud. |
| OPRACOWANIE | mgr inż. Katarzyna Durczak Kuźmińska |
| „Malanowo” Sp. z o.o. 96-500 Sochaczew ul. M. Konopnickiej 55 Tel./fax (46) 862 26 21, 602 249 437 Baza zaplecza 96-500 Sochaczew |
| OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM – KOPIOWANIE ZABRONIONE |

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Przedmiotem opracowania jest budowa siłowni zewnętrznej na terenie działek nr ewid. 442 położonej w Wiskitkach w gminie Wiskitki.

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce

Na działkach objętych opracowaniem znajdują się tereny rekreacji. Działka o numerze 442 stanowi tereny zielone przeznaczone pod urządzenia rekreacyjno-sportowe, natomiast działka o numerze ewidencyjnym 443/1 bezpośrednio przylegająca przeznaczona jest na chodnik

- Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Nie występują takie elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Do robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu dla rozważanej inwestycji należą:

- zagospodarowanie placu budowy

- wytyczenie geodezyjne terenu

- roboty ziemne przy osadzeniu fundamentów urządzeń

- montaż i regulacja urządzeń

- montaż ławek i koszy na śmieci.

- Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce   i czas ich wystąpienia

Podczas realizacji robót budowlanych z uwagi na budowę, część działki od strony planowanej budowy należy wyłączyć z użytkowania na czas prowadzenia robót.

Zagrożenia:

- tymczasowe zasilanie elektroenergetyczne

- elektronarzędzia

- transport materiałów i urządzeń sportowych

Zapobieganie zagrożeniom:

- stosowanie zabezpieczeń i odzieży ochronnej

- przestrzeganie warunków instrukcji, DTR i BHP podczas pracy z elektronarzędziami

- wygrodzenie rejonu załadunku i transportu materiałów

- oświetlenie terenu budowy

- łączność telefoniczna z telefonami alarmowymi

- wyraźne oznaczenie miejsca z apteczką pierwszej pomocy

- wykonanie wygrodzenie terenu objętego pracami

- Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia

Podczas realizacji robót teren musi być wygrodzony i należycie zabezpieczony w sposób nie stwarzający zagrożeń z zakresu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Teren należy zabezpieczyć przed osobami postronnymi w celu uniknięcia wypadku przez osoby nieupoważnione do przebywania w obrębie prowadzonych robót.

- Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Podczas realizacji budowy nie będą występowały roboty szczególnie niebezpieczne. Jednak mając na uwadze bezpieczeństwo i ochronę zdrowia kierownik budowy przed rozpoczęciem robót winien przeprowadzić instruktaż ustny dla pracowników odnośnie: technologii robót, występujących zagrożeniach oraz określeniu zasad postępowania w razie ich wystąpienia. Zwrócić uwagę na konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony osobistej. Każdorazowo kierownik budowy winien zapoznać robotników o zakresie prowadzonych robót przed ich rozpoczęciem. Powinien wskazać sposób prowadzenia robót, rodzaj stosowanych narzędzi oraz sprzętu dla danego rodzaju robót. Należy wskazać ewentualne powstanie zagrożenia na danym etapie prac budowlanych. Objaśnić konieczność przestrzegania zasad BHP przy obsłudze maszyn i urządzeń oraz zabezpieczenia urządzeń elektrycznych przed możliwością porażenia.

- Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy

Nie dotyczy

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

Przy robotach budowlanych należy stosować narzędzia i sprzęt budowlany posiadające atesty i świadectwa dopuszczenia do użytkowania w budownictwie. Dla pracowników należy zabezpieczyć zaplecze sanitarno-socjalne. Na budowie winna znajdować się apteczka pierwszej pomocy z niezbędnym wyposażeniem, środki gaśnicze oraz tablica informacyjna budowy wraz z wykazem telefonów alarmowych. Inwestor lub kierownik budowy winien posiadać sprawny telefon komórkowy oraz sprawny samochód, do wykorzystania w chwili wystąpienia wypadku itp. Na terenie budowy należy przestrzegać porządku, przejścia i dojazdy winne zapewniać bezpieczną i sprawną komunikację oraz ewentualną ewakuację. Teren budowy należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych, wywiesić tablice ostrzegawcze.

- Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy winno być w sposób trwały zabezpieczone przed ich zniszczeniem, utraceniem i kradzieżą.

Podstawy prawne:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz.1126, z późn. zm.)

OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania

Zamierzeniem inwestycyjnym jest zamiar wykonania robót budowlanych polegających na montażu elementów siłowni zewnętrznej.

Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010, Nr 243, poz. 1623 oraz z 2011, Nr 32, poz. 159)

- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 56 poz. 461, z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.)

- zlecenie wykonania opracowania

Lokalizacja

Projektuje się siłownię zewnętrzną zlokalizować na terenie działki nr ewidencyjny 442 położonej bezpośrednio przy chodniku zlokalizowanym na działce nr ewidencyjny 443/1 w obrębie geodezyjnym Wiskitki należącej do Gminy Wiskitki. Strefa instalacji urządzeń zewnętrznych rekreacyjno – sportowych oznaczona w części rysunkowej opracowania.

Stan istniejący

Obszar opracowania obejmuje niezabudowaną działki. Teren działki stosunkowo płaski i wznosi się na wysokość od 101,5-101,7 m. Teren o nawierzchni nieutwardzonej naturalnej typu trawnik.

Planowany zakres prac

Projektuje się siłownię zewnętrzną złożoną z urządzeń rekreacyjno – sportowych. Kompletne urządzenia zostaną dostarczone na miejsce i zamontowane na uprzednio osadzonych w gruncie prefabrykowanych  (alternatywnie wykonanych na mokro na miejscu) betonowych stóp fundamentowych.

Wbudowane urządzenia muszą być wykonane w oparciu o odpowiednie normy i posiadać odpowiednie certyfikaty.

Bilans terenu

Powierzchnia działki:							            825,00 m2

Powierzchnia terenów zabudowanych urządzeniami z OSA projekt.:	150,00	m2

Powierzchnia biologicznie czynna:					           675,00 m2

Wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej:				100,0%

Uwaga strefy bezpieczeństwa pod urządzeniami OSA, projektowane są jako tereny zielone – nawierzchnia trawiasta.

Zastosowane urządzenia rekreacyjno-sportowe

- Orbitrek

- Wioślarz

- Wahadło odwodziciel

- Biegacz

- Twister steper

- Wyciskanie wyciąg

Zastosowane urządzenia w strefie relaksu

- Szachy – Stół i 4  siedziska

- Gra Kółko i krzyżyk

Pozostałe elementy wyposażenia siłowni OSA

- Stojak na rowery

- Tablica informacyjna

- Ławka parkowa – 4 szt.

- Kosz na śmieci – 4 szt.

Instalacja urządzeń

Instalacja do fundamentów betonowych umieszczonych minimum 30 cm pod powierzchnią gruntu (zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009). Montaż za pomocą stalowej kotwy zalanej w betonie. Beton wyłącznie certyfikowany, minimum klasy C16/20.

Normy

Urządzenia wykonane w oparciu o Normy PN-EN 957 i PN-EN 1176, potwierdzone aktualnym certyfikatem. Dodatkowo opatrzone certyfikatem bezpieczeństwa B.

Dopuszczalna waga osoby ćwiczącej to 120kg.

Gwarancja

Standardowa gwarancja producenta z możliwością przedłużenia.

3 lata gwarancji na: stalowe elementy nośne, spawy, śruby itp.

3 lata gwarancji na: elementy z tworzywa sztucznego, siedziska, oparcia, stopnice itp., a także: łożyska, łączniki i elementy gumowe lub teflonowe.

Zagospodarowanie terenu

Instalacja urządzeń nie narusza istniejącego zagospodarowania terenu. Projekt nie obejmuje prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół urządzeń.

Obiekt nie będzie oddziaływał na działki sąsiednie, ani naruszał interesów osób trzecich.

Instalacja i rozmieszczenie urządzeń wg dokumentacji rysunkowej.

Nawierzchnie

Na terenie otwartej strefy aktywności zaprojektowano nawierzchnię bezpieczną z trawy naturalnej.

Podbudowa pod trawę naturalną: kompost, grubość warstwy 3 cm; ziemia urodzajna: 2% część organiczna, humus grubość warstwy 15 cm.

Nawierzchnia z trawy naturalnej. Trawa naturalna powinna być wykonana z mieszanki traw, która składa się z życicy trwałej, wiechliny łąkowej oraz kostrzewy czerwonej. Proponowana mieszanka w proporcjach: życica trwała 40%; wachlina łąkowa 50%; kostrzewa czerwona 10% .

Nawierzchnia chodnikowa. Przyjęto następujący układ warstw w przekroju chodnika (od najniższej): grunt rodzimy; warstwa 10 cm zagęszczonego piasku z cementem; kostka brukowa betonowa gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej.

Obrzeża i krawężniki w okolicy urządzeń rekreacyjno-siłowych dostosowane  do poziomu chodnika i trawy. Należy zwrócić uwagę, aby obrzeża i krawężniku w miejscach dostępu do urządzeń siłowych nie utrudniały wjazdu wózkiem na nawierzchnię bezpieczną typu trawnik.

Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Projekt inwestycji OSA nie posiada ograniczeń w stosunku do osób niepełnosprawnych. Teren opracowania nie jest niczym ograniczony – brak w nim barier architektonicznych w postaci schodów, stopni itp.

Uwagi końcowe

Teren w granicach opracowania ukształtować w sposób umożliwiający prawidłowe odwodnienie. Po zakończeniu robót teren uporządkować.

Całość robót prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i normatywami, przy zachowaniu reżimu technologicznego i obowiązujących przepisów BHP i PPoż oraz pod stałym nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia. W związku z koniecznością zagwarantowania prawidłowego realizowania robót i zachowania warunków technicznych oraz bieżącej kontroli poszczególnych elementów prace winny być realizowane pod nadzorem kierownika z doświadczeniem zawodowym.

Urządzenia będą wykonane w oparciu o obowiązujące normy i potwierdzone stosownymi certyfikatami. Na obiekcie będzie zamieszczona tablica informacyjna, wskazująca, że obiekt powstał w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA).