Załącznik nr 1a

Wykonawca:

…………………………………….…...………………………………………..

Opis techniczny przedmiotu zamówienia

| L.p. | Minimalne wymagania postawione przez Zamawiającego | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (wpisać oferowany parametr lub Tak/Nie) |
| --- | --- | --- |
|  | Ciągnik rolniczy, fabrycznie nowy, nieużywany |
| 1. | Moc co najmniej 170 KM przy 1900obr. |  |
| 2. | Moment obrotowy minimum 700 nM przy 1500obr/min |  |
| 3. | Pojemność silnika minimum 7 000 cm3 |  |
| 4. | Norma emisji spalin minimum Stage IV SCR Adblue |  |
| 5. | WOM min 540/540E/1000 |  |
| 6. | Liczba biegów co najmniej 20 przód i 20 tył +biegi pełzające |  |
| 7. | Rewers elektrohydrauliczny |  |
| 8. | Napęd na cztery koła |  |
| 9. | Podgrzewacz bloku silnika montowany fabrycznie |  |
| 10. | Zbiornik paliwa minimum 325 litrów |  |
| 11. | Zbiornik ADBLUE o pojemności minimum 50 l |  |
| 12. | Skrzynka narzędziowa zamykana na kluczyk |  |
| 13. | Amortyzacja przedniej osi |  |
| 14. | Błotniki przednie skrętne |  |
| 15. | Instalacja hamulców pneumatycznych 2 – przewodowa |  |
| 16. | Gniazdo wolnego spływu 1” |  |
| 17. | Pompa tłoczkowa o zmiennym wydatku minimum 160 l |  |
| 18. | Podnośnik sterowany elektrohydraulicznie |  |
| 19. | Tylny trzypunktowy układ zawieszenia (TUZ) o udźwigu co najmniej 9 ton |  |
| 20. | Pakiet minimum czterech par zaworów z tyłu + Power Beyond |  |
| 21. | Przedni TUZ o udźwigu co najmniej 4000 kg |  |
| 22. | Dwa zawory hydrauliczne z przodu |  |
| 23. | Przedni WOM montowany fabrycznie |  |
| 24. | Amortyzowana kabina |  |
| 25. | Fotel na zawieszeniu pneumatycznym obracany o 180 stopni |  |
| 26. | Podłokietnik do sterowania funkcjami ciągnika zintegrowany z fotelem operatora |  |
| 27. | Fotel pasażera z pasem bezpieczeństwa |  |
| 28. | Kabina ogrzewana + wentylowana |  |
| 29. | Klimatyzacja |  |
| 30. | Wycieraczka przedniej i tylnej szyby ze spryskiwaczem |  |
| 31. | Włącznik start/stop WOM |  |
| 32. | Dodatkowe oświetlenie przednie górne |  |
| 33. | Żółta lampa ostrzegawcza tylna lewa |  |
| 34. | Oświetlenie robocze min. 10 lamp |  |
| 35. | Radio fabryczne z anteną FM |  |
| 36. | Zestaw głośników |  |
| 37. | Gaśnica proszkowa + trójkąt ostrzegawczy |  |
| 38. | Opony min 650/65R38 + 540/65R28 |  |
| 39. | Homologacja fabryczna na dwie osoby |  |
| 40. | Dwa niezależne układy olejowe dla skrzynia biegów i hydraulikę siłową (osobny zbiornik na hydraulikę) |  |
| 41. | Co najmniej roczna gwarancja |  |
|  | Kosiarka bijakowa na wysięgniku |
| 1. | Zasięg roboczy poziomy 6,5m z głowicą koszącą co najmniej 1,25 m |  |
| 2. | Moc na pompie głównej minimum 68 KM |  |
| 3. | Oddzielnie zasilany układ hydr. głowicy i ramion. |  |
| 4. | Bezpiecznik najazdowy hydro-pneumatyczny obrotu ramienia min |  |
| 5. | Bezpiecznik hydro-pneumatyczny podnoszenia i opuszczania I go ramienia (pływające ramię +/- 20 cm ) |  |
| 6. | Sterowanie maszyną z kabiny mechaniczne proporcjonalne, |  |
| 7. | Tuleje smarowe- brąz (nie plastikowe) lub równoważne |  |
| 8. | Dodatkowy układ hydrauliczny pomocniczy (do otwierania klap lub obrotnika) |  |
| 9. | Pozycja transportowa i garażowa w gabarycie ciągnika max 3 m |  |
| 10. | Ciężar ramienia max 950 kg |  |
| 11. | Sterowanie joystick - elektroniczne z wolnym startem wału roboczego |  |
| 12. | Głowica kosząca szerokość robocza minimum 120 cm |  |
| 13. | Noże bijakowe obrotowe H - szt. co najmniej 18 |  |
| 14. | Dwa kierunki koszenia sterowane z kabiny operatora. |  |
| 15. | Rolka podporowa z zabezpieczonymi punktami smarowania |  |
| 16. | Moc na rotorze koszącym minimum 55 KM , |  |
| 17. | Łożyska wału roboczego dwurzędowe wahliwe, |  |
| 18. | Czopy na wale roboczym minimum 55 mm, |  |
| 19. | Obroty wału roboczego minimum 3000 obr/min , napęd pasowy. |  |
| 20. | Rozdrabnianie traw i krzaków min 9cm, |  |
| 21. | Przednia część głowicy zabezpieczona łańcuchami, otwierana hydraulicznie. |  |
| 22. | Ciężar głowicy 250-400 kg |  |
| 23. | Siłownik hydrauliczny do otwierania pokrywy przedniej |  |
| 24. | Co najmniej roczna gwarancja |  |
|  | Rębak do drewna |
| 1. | Możliwość mocowania i pracy z przodu ciągnika |  |
| 2. | Grubość zrębków 10-14mm |  |
| 3. | Max średnica materiału min. 18mm |  |
| 4. | Napęd- WOM bezpośredni |  |
| 5. | 3 punktowe mocowanie do ciągnika |  |
| 6. | Dysz wyrzutowa obracalna o 360 stopni |  |
| 7. | Co najmniej roczna gwarancja |  |

UWAGA! Należy wypełnić wszystkie pozycje tabeli.

W przypadku spełnienia powyższych wymagań należy wpisać „TAK” lub podać oferowany parametr.

Zaznaczenie „NIE” w którymkolwiek punkcie lub podanie mniejszego parametru niż minimum wymagane przez Zamawiającego, skutkować będzie odrzuceniem oferty jako nie odpowiadającej treści SIWZ.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

Podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)