# P    R    O    J    E     K    T

ZMIANY  SPOSOBU  UŻYTKOWANIA  CZĘŚCI  POMIESZCZEŃ BUDYNKU SZKOŁY NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA  DWUODDZIAŁOWEGO

INWESTOR:  GMINA  WISKITKI

## WISKITKI  ul. Kościuszki 3

Adres :  WISKITKI   PL. WOLNOŚCI

DZ. NR EW.  374  GM. WISKITKI

Opracował:

mgr inż. arch. Ewa Grzesiak

mgr inż. Sławomir Jeznach

Sierpień 2007 r

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- Opis  adaptacji  części budynku  szkoły na przedszkole.

- charakterystyka budowlana budynku,

- dane ogólne dotyczące użytkowania budynku,

- opis funkcjonalny projektowanego przedszkola,

- opis prac remontowo- budowlanych.

- Wymagania ochrony przeciwpożarowej.

- Przykładowa centrala wentylacyjna.

- Decyzja  nr ZNS.716-2688-447/06.IP z dnia 27.09.2006r.

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego .

- Postanowienie Powiatowego Inspektora Sanitarnego- opinia sanitarna

dotycząca projektowanego przedszkola.

Część rysunkowa:

-  Sytuacja						 skala  1: 500

- rzut  piętra  budynku					1: 100

- przekrój pionowy	 A-A					1: 100

- przekrój pionowy B-B					1: 100

- rzut piętra- wyposażenie					1:100

OPIS TECHNICZNY

- Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje zmianę sposobu użytkowania części budynku szkoły  na przedszkole .

- Charakterystyka   budowlana budynku.

Budynek , którego część zostanie przeznaczona na  przedszkole to budynek szkoły.

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem wolnostojącym niepodpiwniczonym ukształtowanym w  w rzucie w kształcie litery U. Część środkowa budynku dwukondygnacyjna – planowane przedszkole na piętrze po stronie zachodniej.

Część środkowa , w której planowane jest przedszkole  została  pobudowana około 50 lat temu.

Budynek  wyposażony jest w instalację wod – kan, c.o. i elektryczną.

Budynek część środkowa -posiada konstrukcję tradycyjną ze ścianami murowanymi. Fundamenty i  ściany nadziemia z cegły.  Ściany  fundamentowe grubości 1,5 cegły. Ściany  fundamentowe  posiadają izolację poziomą

Mury nadziemia  z cegły grubości 1,5 cegły, Ściany zewnętrzne i wewnętrzne  spękane  w różnych miejscach i w różnym stopniu. Tynki na ścianach częściowo odspojone

Stropy  na belkach stalowych  płyta ceglana..

Stropy nad korytarzem  parteru  z I 140 o rozstawie 1.45 nad salami belki z I 240 o rozstawie 1.30, nad piętrem stropy z dwuteownika I160 o rozstawie  1.10 m.

Stropy posiadają liczne spękania. W korytarzu daje się zauważyć  pochylenie stropu w kierunku ścian podłużnych wewnętrznych. O odkształceniach stropu świadczą  spękania ścianek działowych na I piętrze ustawionych prostopadle  do ściany wewnętrznej podłużnej  i zniekształcenia ościeży drzwiowych w nich osadzonych

Dach drewniany o konstrukcji płatwiowej z dwiema ściankami kolankowymi. W niezłym stanie technicznym . Dach szczelny bez widocznych zacieków.

Elementy wykończenia budynku

Tynki  spękane częściowo odspojone wykazują ogólne zużycie ( korozja materiałów).

Podłogi występują różnego typu: terakota, deski podłogowe lastrico. Deski podłogowe  ułożone są w salach lekcyjnych. We wszystkich podłogach występują uszkodzenia. W postaci spękań i ubytków. Nastąpiło również zużycie naturalne wywołane ścieralnością szczególnie desek podłogowych.

Na korytarzach powstały spadki podłóg w kierunku  do ścian podłużnych wewnętrznych miejscami różnica  poziomów  na szerokości korytarza wynosi prawie 10 cm.. Wzdłuż ścian  podłużnych zewnętrznych przebiegają kanały c.o., które pokryte są płytami.

Stolarka.  Okna typu ościeżnicowego( polskie). Skrzydła letnie otwierane na zewnątrz, zimowe do wewnątrz. Drewno w elementach okiennych wykazuje  ogólne zużycie. Okna nieszczelne, część skrzydeł niedomyka się. Stolarka drzwiowa  zniszczona. Część drzwi o wymiarach typowych. Stolarka dawnego typu wykazuje  duże  zużycie..

Instalacja c.o.

Rury wbudowane w ściany. Z uwagi na zużycie w niektórych miejscach występują przecieki lub  w ogóle   grzejniki nie grzeją ze względu na  zniszczone rury  doprowadzające ciepłą wodę.

Instalacja wodno – kanalizacyjna częściowo zniszczona .  Rury i armatura uszkodzone wymagają wymiany.

Instalacja elektryczna  znacznie  zużyta instalacja wymaga całkowitej wymiany  od  tablicy rozdzielczej.

Powierzchnia użytkowa części  przewidzianej do adaptacji  wynosi 174.36 m2

+ klatka schodowa  o powierzchni 31.95 m2.

Niniejsze  opracowanie obejmuje zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń znajdujących się w budynku szkoły na  potrzeby przedszkola .

Adaptacji podlega układ  funkcjonalno – przestrzenny z drobną przebudową ścian wewnętrznych działowych.

W związku ze zmianą  sposobu użytkowania   części pomieszczeń  na potrzeby przedszkola  nie zmienia się układ obciążeń  budynku z uwagi na tą samą  grupę obciążenia , na które zostały wymiarowane elementy konstrukcyjne budynku.

III. 	Dane ogólne dotyczące  użytkowania budynku

Pomieszczenia przeznaczone na adaptację dla potrzeb przedszkola znajdują się na I piętrze  w części środkowej budynku  po stronie zachodniej.

Dla potrzeb przedszkola adaptuje  się  dwie sale znajdujące się po zachodniej stronie budynku (na lewo od klatki schodowej).

Ponadto, dla potrzeb przedszkola zaadaptowana zostanie dodatkowa  sala znajdująca się w części środkowej budynku po drugiej stronie od klatki schodowej.

Adaptacji podlega korytarz i pomieszczenia higieniczno – sanitarne. Oraz część  pomieszczeń poddasza.

- Opis  funkcjonalny projektowanego przedszkola

W przedszkolu  zaprojektowano:

-2 sale  zajęć przedszkolnych,

- jedną salę zajęć dodatkowych z możliwością wykorzystania dla potrzeb administracyjnych

- pomieszczenia higieniczno sanitarne,

- szatnię wydzieloną  z korytarza,

- magazynek leżaków

łączna maksymalna ilość dzieci mogących korzystać z przedszkola wynosi  28-35 dzieci.

Zewnętrze elementy zagospodarowania i urządzenia.

Pomieszczenia przedszkola  projektuje się w szkole,  w której do  lat dziewięćdziesiątych  przedszkole istniało .

Wejście do przedszkola  wejściem głównym i na klatkę schodowa prowadzącą na piętro budynku.

Teren dziedzińca jest zagospodarowany  z utwardzonymi dojściami. Główne wejście do budynku usytuowane zostało w środkowej części budynku z sienią wejściową chroniącą przed nadmiernym napływem  powietrza z zewnątrz..

Zagospodarowanie otoczenia  obiektu obejmuje istniejącą utwardzoną nawierzchnię dojazdów i dojść. Ponadto,  na działce  na której znajduje się budynek szkoły projektuje się plac zabaw dla dzieci.

#### Plac zabaw obejmuje wygrodzoną  część terenu porośniętego  trawą (powierzchnia  około 200 m2). Plac zabaw projektuje wyposażyć w zestaw trzech podwójnych huśtawek dwie zjeżdżalnie  i trzy drabinki do wspinania  oraz  dwie duże piaskownice.

Dojścia i dojazdy oraz dziedziniec jest oświetlony.

### Instalacje

Pomieszczenia  przedszkola   projektuje się wyposażyć w instalację wodno - kanalizacyjną ,   elektryczna ,  wentylacji grawitacyjnej i wentylację mechaniczną, instalację centralnego ogrzewania.

Obiekt zasilany jest w wodę z sieci wodociągowej , w energię z sieci elektrycznej. Odprowadzenie ścieków do szamba zlokalizowanego na terenie działki

Instalacja wodno - kanalizacyjna

W pokoju zajęć projektuje się w   trzy umywalki . Projektuje się przebudowę  pomieszczenia higieniczno sanitarnego  z wydzieleniem jednego WC dla personelu oraz  trzech WC dla dzieci  z odrębnym  przedsionkiem w którym  projektuje się 5 umywalek ;  jedną dla dorosłych oraz cztery dla dzieci dodatkowo  w pomieszczeniu higieniczno – sanitarnym projektuje się jeden brodzik dla dzieci.

Ciepła woda z podgrzewaczy elektrycznych..

Instalacja centralnego ogrzewania

W pomieszczeniach przedszkola projektuje się instalację centralnego ogrzewania

Instalacja elektryczna

W pomieszczeniach projektuje się nową instalację gniazd ściennych, instalację oświetleniową  spełniającą wymagania co do  natężenia  światła w pomieszczeniach oraz instalację do ogrzewania wody.

##### Instalację wentylacji

Pomieszczenia sal  zajęć przedszkolnych wyposażone są w  wentylację grawitacyjną. W salach zajęć dla dzieci projektuje się  wentylację mechaniczną nawiewno – wywiewną. Projektuje się centralę wentylacyjną  o wydajności  do 600 m3/h.  Nowe  kanały wentylacyjne projektuje się w pomieszczeniach  higieniczno sanitarnych.

### Podstawowe elementy dot. funkcji i programu użytkowego

#### Dzieci po wejściu do budynku udają się klatką schodową na I piętro . Szatnia dla dzieci  została zaprojektowana w części korytarza . Na odzież i obuwie każdego dziecka przewidziano  miejsce w szafeczce z półką na buty  i miejscem  do powieszenia  odzieży zewnętrznej .

Część dydaktyczna

Dzieci zajęcia przedszkolne będą  odbywały w dwóch salach.  Grupy wiekowe dzieci  podzielone zostaną na  grupy 3 -latków i druga grupa 4 i 5- latków.  Podłogi wykonane z paneli  na części pomieszczeń projektuje się  ułożenie wykładziny dywanowej. Pomieszczenia  sal projektuje się  wyposażyć :

- w niskie regały  ustawione przy ścianie środkowej,

- stoliki i krzesełka  o wysokości dostosowanej do wieku dzieci,

- biurko  i stolik dla  nauczycieli i  pomocy,

- oraz leżaczki,

- umywalki .

Węzeł kuchni ;

Dla przedszkola nie projektuje się kuchni. Posiłki dla dzieci przygotowywane będą w kuchni szkolnej i przenoszone w szczelnych termosach  do sal przedszkolnych.

Brudne naczynia będą zmywane w zmywalni  w szkole dokąd będą przenoszone  w specjalnych pojemnikach.

##### Pomieszczenia  socjalne i administracyjne

Pomieszczenia administracyjne  przewiduje się w  dodatkowym pomieszczeniu na poziomie przedszkola . Opłaty za przedszkole przyjmowane będą w kasie szkoły.

V  OPIS PRAC  REMONTOWO- BUDOWLANYCH

Ściany:

Ściany konstrukcyjne - wymagają  remontu i  i napraw występują na nich liczne pęknięcia i rysy  należy wykonać   miejscowe naprawy  rys preparatem do naprawy ścian firmy  Ceresit lub Deitermann.

Ściany działowe należy rozebrać i pobudować nowe.

Projektowane ścianki działowe  zostały zaprojektowane na istniejących belkach  które projektuje się wzmocnić poprzez  przyspawanie  kształtownika  do górnej półki istniejących belek. Ścianki działowe projektuje się z  pustaków gazobetonowych grubości 8.0 cm. Ściany wydzielające klatkę schodową gr. 24 cm zamiennie ściany na stelażu  aluminiowym   2xpłyta g-k  ognioodporna.

Tynki na  ścianach wymagają   naprawy . Tynk  odspojony należy skuć i wykonać nowy cementowo – wapienny. ( Powierzchnia tynków wymagających naprawy  - skucia i wykonania nowych  około 30% powierzchni  ist. tynku).Tynk należy wykonać na ścianach działowych nowoprojektowanych.

Ściany malowane  farbami akrylowymi.

Pomieszczenia higieniczno – sanitarne   ściany należy  wyłożyć do wysokości min. 220 płytkami ceramicznymi ze spoiną 2.0 mm. Płytki ceramiczne projektuje się również na  fragmencie ścian przy umywalkach  wysokość 160 x200 cm.

Podłogi:

W  salach  zajęć  i pomieszczeniu magazynku  projektuje się  panele laminowane .

Warstwy podłogi należy wykonać:

- na istniejące deski należy przybić płytę OSB gr 18mm

- folia polietylenowa,

- gąbka,

- panele podłogowe,

Korytarz i pomieszczenia higieniczno – sanitarne, klatka schodowa

Należy  rozebrać istniejącą podłogę z  lastrica  wraz z podłożem

Należy wykonać nową podłogę:

Folia polietylenowa PE zgrzewana  na łączach

M/dzy belki ułożyć styropian,

Izolacja przeciwwilgociowa- folia PE, zgrzewana na łączach

Gładź  cementowa  zbrojona siatką gr max 4.0 cm

Warstwa samopoziomująca 1.0 cm

Gres 30 x30  spoiny gr 3 mm na zaprawie klejącej wodoodpornej

### Sufit

Należy wykonać naprawę spękań stopu  oraz naprawę tynków  stosować odpowiednie preparaty  umożliwiające zespolenie  pęknięć . Tynk pomalować farbami akrylowymi.

W pomieszczeniu magazynku należy wykonać ocieplenie sufitu – połaci dachowej:

- warstwę wełny mineralnej grub. 14 cm folia paroizolacyjna  płyta g-k

Stolarka okienna i drzwiowa

W pomieszczeniach przedszkola projektuje się wymianę  okien  we  wszystkich pomieszczeniach- salach lekcyjnych  oraz na korytarzu i  pomieszczeniu  higienicznym  łączna ilość okien  do wymiany 14szt. Okna w części dolnej należy wykonać z zamkami bez klamek. Dopuszcza się otwieranie do bierzącego przewietrzania tylko skrzydeł górnych.

Ponadto projektuje się wymianę   wszystkich drzwi. Drzwi na drodze ewakuacyjnej o odporności EI30.

Instalacje

Instalacja wodno - kanalizacyjna

W pokojach zajęć projektuje się w  jednym  dwie  a w drugim  trzy umywalki . Projektuje się przebudowę  pomieszczenia higieniczno sanitarnego  z wydzieleniem jednego WC dla personelu oraz  czterech WC dla dzieci  z odrębnym  przedsionkiem w którym  projektuje się 5 umywalek i  jedną dla dorosłych oraz cztery dla dzieci .

Ciepła woda z podgrzewaczy elektrycznych

Instalacja centralnego ogrzewania

W pomieszczeniach przedszkola projektuje się instalację centralnego ogrzewania

Instalacja elektryczna

W pomieszczeniach projektuje się nową instalację gniazd ściennych, instalację oświetleniową  spełniającą wymagania co do  natężenia  światła w pomieszczeniach oraz instalację do ogrzewania wody.

Instalację wentylacji grawitacyjnej

W pomieszczeniach   biurowo – administracyjnym zaprojektowano pozostawienie  wentylacji grawitacyjnej. Nowe  kanały wentylacyjne projektuje się w pomieszczenia magazynku. I pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych.

Instalację wentylacji mechanicznej

Pomieszczenia sal  zajęć przedszkolnych projektuje się wyposażyć   wentylację mechaniczną o wydajności co najmniej  600 m3/h – co stanowi  prawie dwukrotną wymianę powietrza na godzinę. Projektuje się zamontowanie  centrali wentylacyjnej na ścianie korytarza. Kanały do poboru świeżego  powietrza  projektuje się ułożyć wzdłuż ścian wewnętrznych.

###### Warunki  przeciwpożarowe

- Warunki budowlane.

Projekt dotyczy zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku, nie zmienia układu pomieszczeń pod względem konstrukcyjnym.

Budynek dwukondygnacyjny [niski do 12  m] , nie podpiwniczony,

Przedszkole zajmować będzie 3 pomieszczeń o powierzchni użytkowej  ok. 170  m2,

Maksymalna ilość dzieci – 28

- Kategoria zagrożenia ludzi.

Z uwagi na przeznaczenie omawianej  części budynku na potrzeby przedszkola, należy zakwalifikować do kategorii zagrożenia ludzi ZL II.

- Zagrożenie wybuchem.

W budynku nie przewiduje się pomieszczeń do przechowywania materiałów stwarzających zagrożenie wybuchowe.

- Strefy pożarowe.

Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi  ZL II o powierzchni użytkowej

Ok. 170  m2 może stanowić jedną strefę pożarową. Dopuszczalna wielkość strefy pożarowej to 5.000  m2.

- Odporność pożarowa i ogniowa.

Budynek niski [do 12 m] zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL II, powinien spełniać wymagania „B”  klasy odporności pożarowej. Jednak zgodnie z § 212 ust. 3  [2] dopuszcza się obniżenie wymaganej klasy odporności pożarowej w budynkach niskich do poziomu  „C” klasy odporności pożarowej.

Dla klasy „C” odporności pożarowej  poszczególne elementy budowlane powinny spełniać następujące minimalne wymagania w zakresie odporności ogniowej w min.:

□   główna konstrukcja nośna  -  R  60,

□   konstrukcja dachu  -  R 15,

□   strop    - R E I  60,

□   ściana zewnętrzna   -  E I  30,

□   dla ścian wewnętrznych  -  E I  15,

□   przekrycie dachu -  E  15,

gdzie;   R  -nośność ogniowa w min,

E – szczelność ogniowa w min,

I  -  izolacyjność ogniowa w min,

Omawiany budynek oddziału -  spełnia wymagania co najmniej klasy „C” odporności pożarowej.

- Warunki ewakuacji.

W budynkach zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL II, długość „przejścia” w pomieszczeniu, mierzona od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek, do wyjścia na drogę ewakuacyjną nie powinna przekraczać  - 40  m, droga dojścia w budynku najdłuższa około 10.0 m.

Długość drogi ewakuacyjnej od wyjścia z pomieszczenia na tę drogę do wyjścia do innej strefy pożarowej lub na zewnątrz budynku zwana „dojściem ewakuacyjnym”  mierzy się wzdłuż osi drogi ewakuacyjnej.

Dopuszczalna długość dojścia ewakuacyjnego strefie pożarowej  zaliczonej do kategorii zagrożenia  ludzi ZL II przy jednym dojściu wynosi 10  m, wymaganie powyższe w przypadku przedszkola jest spełnione.

W przypadku gdy  długość drogi ewakuacyjnej z pomieszczeń na piętrze mierzona wzdłuż osi drogi ewakuacyjnej  jest większa niż określona wyżej  należy;

1.  obudować klatkę schodową i zamknąć ją drzwiami o klasie odporności ogniowej     co najmniej  EI 30. Klatka schodowa powinna zostać wyposażona w urządzenia zapobiegające zadymieniu [ np. nadciśnienie na klatce schodowej] lub służące do usuwania dymu [klapa dymowa lub uchylne okno].

Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych oblicza się przyjmując 0,6 m na 100 osób mogących przebywać na danej kondygnacji budynku, jednak szerokość ta nie może być mniejsza niż 1,4  m.

Szerokość poziomej drogi ewakuacyjnej może być zmniejszona do 1,2  m, jeżeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie więcej niż 20 osób.

Wysokość dróg ewakuacyjnych nie może być mniejsza niż 2,2  m, natomiast wysokość przejścia, drzwi lub lokalnego obniżenia – 2  m.

Drogi ewakuacyjne powinny być oznakowane zgodnie z Polską Normą.

Oświetlenie bezpieczeństwa i ewakuacyjne powinno być wykonane zgodnie z PN-84/E-02033 „Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym”. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być zlokalizowany w pobliżu głównego wejścia lub głównego przyłącza energetycznego.

- Instalacje użytkowe.

W budynku projektuje się  instalację lub remont  następujących instalacji:

□   elektryczna,

□    oświetlenie awaryjne,

□   wodno-kanalizacyjna,

□   centralnego ogrzewania,

□   wentylacja grawitacyjna i mechaniczna

□   telekomunikacyjna

- Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy.

Budynek oddziału należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy przyjmując wskaźnik jedna gaśnica o masie środka gaśniczego min. 2  kg lub pojemności  2 dm3 na każde 100  m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku.   Zaleca się zastosować gaśnice proszkowe ABC.

Przy rozmieszczaniu podręcznego sprzętu gaśniczego należy kierować się następującymi wskazówkami:

□  sprzęt powinien być rozmieszczony w miejscach łatwo dostępnych i oznakowany,

□ m dostęp do sprzętu powinien zapewniać szerokość co najmniej - 1  m,

□  długość dojścia z dowolnego miejsca nie może przekraczać  - 30  m,

□  sprzęt należy umieszczać w miejscach, gdzie nie będzie on narażony na

uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła [grzejniki, piece itp.]

Przy czym sprzęt powinien być oznakowany tablicami pożarniczymi zgodnie z normą PN-92/N-01256 oraz PN-65/M-51520.

- Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie.

►W budynku powinny być zainstalowane hydranty wewnętrzne 25. Nominalny zasięg poziomy dla hydrantu wewnętrznego 25 z wężem półsztywnym wynosi  - 30  m.

Hydranty wewnętrzne umieszcza się w miejscach łatwo dostępnych [możliwie przy drogach komunikacji ogólnej], a w szczególności:

□  przy wyjściu z klatki schodowej,

□  w przejściach i na korytarzach,

Hydranty wewnętrzne powinny być tak rozmieszczone, aby w ich zasięgu znajdowało się każde miejsce w budynku lub jego części.

►oświetlenie bezpieczeństwa zgodnie z PN-84/E-02033. Oświetlenie wnętrz światłem

elektrycznym.

□  oświetlenie bezpieczeństwa powinno się pojawiać w czasie nie dłuższym niż 15 sek.

po zaniku oświetlenia podstawowego,

□  średnie natężenie oświetlenia bezpieczeństwa zmierzone na płaszczyznach powinno

stanowić wartość co najmniej 10 % wymaganego natężenia oświetlenia

podstawowego,

□  w każdym punkcie powierzchni dróg ewakuacyjnych natężenie oświetlenia

ewakuacyjnego powinno być nie mniejsze niż  0,5 lx.

W przypadku, gdy oświetlenie bezpieczeństwa spełnia jednocześnie funkcję oświetlenia ewakuacyjnego, czas jego pojawienia się po zaniku oświetlenia podstawowego powinien być nie dłuższy niż 2 sek. Urządzenia oświetlenia  awaryjnego powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz informację producenta o czasie pracy urządzenia, na przykład dla podświetlanych znaków ewakuacyjnych potwierdzenie, iż oświetlenie własne znaku gwarantuje natężenie oświetlenia minimum 0,5 lx na powierzchni znaku w czasie 2 godz. od momentu zaniku napięcia w sieci oświetlenia podstawowego [PN-92/N-01256/02].

10.  Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru należy zapewnić źródło wody o wydajności min. 20 dm3/s w postaci dwóch hydrantów o DN 80 lub zbiorniku wodnym [200 m3] zlokalizowanym nie dalej jak 250  m od budynku.

- Drogi pożarowe.

Na teren działki i do budynku powinien być zapewniony dojazd dla jednostek straży pożarnej o szerokości 3,5 m i nośności 100 kN na oś samochodu.

Droga pożarowa powinna umożliwiać przejazd pojazdów pożarniczych bez konieczności zawracania. Drogę bez takiej możliwości należy zakończyć placem manewrowym 20 x 20 m. Minimalny promień łuków zewnętrznych – 11  m. Odległość drogi od budynku  5 – 15 m

[optymalnie do 10 m].

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- Opis  adaptacji  części budynku  szkoły na przedszkole.

- charakterystyka budowlana budynku,

- dane ogólne dotyczące użytkowania budynku,

- opis funkcjonalny projektowanego przedszkola,

- opis prac remontowo- budowlanych.

- Wymagania ochrony przeciwpożarowej.

- Przykładowa centrala wentylacyjna.

- Decyzja  nr ZNS.716-2688-447/06.IP z dnia 27.09.2006r.

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego .

- Postanowienie Powiatowego Inspektora Sanitarnego- opinia sanitarna

dotycząca projektowanego przedszkola.

Część rysunkowa:

-  Sytuacja						 skala  1: 500

- rzut  piętra  budynku					1: 100

- przekrój pionowy	 A-A					1: 100

- przekrój pionowy B-B					1: 100

- rzut piętra- wyposażenie					1:100