# SPECYFIKACJA

# ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o zamówienie publiczne powyżej  progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego.

Przedmiot zamówienia:   Budowa kanalizacji sanitarnej w    miejscowości Guzów  Osada, Guzów ul. Sienkiewicza oraz  Guzów przy drodze krajowej  -I etap realizacji cz. 2

# Zamawiający: Gmina Wiskitki

96-315 Wiskitki

ul. Kościuszki 1

Sporządziła:						                  Zatwierdził:

Danuta Staszewska					  		Wójt Gminy Wiskitki

Franciszek Grzegorz Miastowski

Wiskitki  styczeń  2013 r.

I.Z.271.1.2013r.                                                                                                    Wiskitki dnia   14.01.20113 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: I.Z.271.1. 2013 na:

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Guzów Osada, Guzów ul. Sienkiewicza, Guzów przy drodze krajowej - gm .Wiskitki Etap I cz.2

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego:                     Gmina Wiskitki

Adres zamawiającego :                       ul. Kościuszki 1

Kod Miejscowość :                              96-315 Wiskitki

Telefon: 	                                  ( 46)856 72 12

Faks:                                                     (46) 855 41 54

Adres strony internetowej :             www.wiskitki.bip.net.pl

Adres poczty elektronicznej:            ug_wiskitki@onet.pl

Godziny urzędowania:                       poniedziałek,środa,czwartek:8.00 – 16.00

wtorek 8.00 -17.00

piątek  8.00- 15.00

Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej  www.wiskitki.bip.net.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego pod adresem Urząd Gminy Wiskitki 96-315 Wiskitki ul. Kościuszki 1 pok. Nr 14

Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym. Wykonawca pokrywa koszty druku  cena 1 zł  za 1 stronę oraz koszty przekazania.

II. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.

1.Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych, opublikowany w Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078, Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, a także wydane na podstawie niniejszej ustawy Rozporządzenia wykonawcze dotyczące przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza:

1)Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817),

2)Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 282, poz. 1650).

3)Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 282, poz. 1649).

2.Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

3.Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 Prawa zamówień publicznych.

4.W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest : Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Guzów Osada, Guzów ul. Sienkiewicza, Guzów przy drodze krajowej - gm .Wiskitki Etap I cz.2

która swym zakresem obejmuje: następujące kolektory sanitarne: S-2, S-3, S-4, S-4A, S-9, S-40, S-41, S-42 o łącznej długości 2.493 mb, z tego:

Ø 200 mm – 1.709 mb,

Ø 250 mm – 784 mb,

wraz z kanałami bocznymi o łącznej długości 219 mb, z tego:

Ø 160 mm – 197 mb,

Ø 200 mm – 22 mb.

Ponadto, w zakres wchodzą kolektory tłoczne T-5 o łącznej długości  1376 mb, z tego:

Ø 225 mm – 137 mb,

wraz z przepompownią sieciową P-5.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarach robót stanowiących załącznik Nr 2 do SIWZ, w  Projekcie budowlanym i wykonawczym  kanalizacji sanitarnej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót ,  Dokumentacji określającej techniczne parametry gruntu, które stanowią Załącznik Nr 9 do SIWZ.

Roboty składające się na przedmiot zamówienia należy wykonywać z     należytą starannością,zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi Polskimi Normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót.

Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Podane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własne,

1)  nie mają na celu naruszenia art.29  i  7  Ustawy P.z.p. a jedynie za zadanie sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego.

2) Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego i wydajnościowego jak określono w dokumentacji  technicznej, specyfikacjach technicznych, przedmiarach robót. Wykonawca w takim przypadku może zaoferować materiały i urządzenia równoważne.

3) Wykazanie równoważności zaoferowanych materiałów i urządzeń spoczywa na Wykonawcy.

4) Wymieniona wyżej dokumentacja projektowa stanowi integralną część niniejszej     specyfikacji, z zastrzeżeniem, że wszystkie wskazane z nazwy materiałów, urządzeń i armatury należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów, urządzeń i armatury równoważnej.

5) Zamawiający będzie określał równoważność na podstawie niżej wymienionych parametrów:

-wysokość podnoszenia, wydajność, sprawność, stopień ochrony przeciwporażeniowej ,sztywność obwodowa ,szczelność, nominalna średnica, grubość ścianki rury, montaż fabryczny uszczelki, wielkość wolnego przelotu, odporność na ścieranie, gładkość ścianek.

Niniejsze  zamówienie stanowi część projektu p.n.”Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Guzów” na realizację którego Gmina Wiskitki ubiega się o uzyskanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

23.24. 45.10-8 roboty w zakresie kanalizacji ściekowej,

45.23.24.23-3 przepompownie ścieków,

45.11.12.00 -0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,

45.23.24.40 -8 roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków,

45.25.56.00-5 roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji

45.23.32.23 -8  wymiana nawierzchni drogowej,

45.23.31.40 -2 roboty drogowe,

45.25.55.00-4 roboty wiertnicze i górnicze

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4. Przedmiotem niniejszego postępowania  nie  jest zawarcie umowy ramowej.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

6. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom:

Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w Załączniku Nr 4 do SIWZ części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

6.1 Podzlecanie podwykonawcom prac nie wymienionych w ofercie Wykonawcy jako prace powierzone podwykonawcom, w trakcie realizacji przedmiotu umowy może nastąpić tylko i wyłącznie za zgodą Zamawiającego oraz pod warunkiem, że nie zmieni to warunków SIWZ.

6.2 Umowa z podwykonawcą musi zawierać co najmniej:

- zakres prac powierzonych podwykonawcy,

- kwotę wynagrodzenia za wykonywane prace,

- termin wykonania zakresu prac powierzonych podwykonawcy,

- zasady odbioru prac i warunki płatności,

6.3  Za  prace  wykonane  przez  podwykonawcę płatności  realizować  będzie  Wykonawca.

6.4 Wykonawca zawierający umowę z podwykonawcą oraz Zamawiający ponoszą solidarną                odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za części prac wykonanych przez podwykonawcę.

6.5  Rozliczenie z podwykonawcą musi przypaść na termin wcześniejszy niż termin płatności na rzecz Wykonawcy, co Wykonawca ma obowiązek uwzględnić przy decyzji o dacie wystawiania faktur na rzecz Zamawiającego, załączając do faktury odpowiednio pisemne oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu danej płatności wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie tej płatności.

6.6W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku Zamawiający obniży kwotę   płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwotę należną podwykonawcy, zatrzymując ją jako zabezpieczenia na wypadek roszczeń podwykonawcy.

6.7  W razie odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, Wykonawca winien podać  Zamawiającemu przyczyny odmowy oraz szczegółowo umotywować Zamawiającemu, iż nie narusza prawa ani też warunków umowy. Zamawiającemu przysługuje w takiej sytuacji prawo szczegółowego zbadania wywiązania się Wykonawcy z warunków umowy z podwykonawcą, oględzin przedmiotu umowy, a także domagania się od podwykonawcy złożenia stosownych oświadczeń oraz udostępnienia dokumentów umownych.

6.8.Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji     dotyczących podwykonawców i przebiegu prac przez nich wykonywanych.

6.9.Wykonanie prac za pomocą podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za zobowiązania wynikające z umowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

7. Wymagania stawiane wykonawcy:

7.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za osiągnięcie jakości, zgodności z warunkami technicznymi i jakościowymi oraz zgodności z normami przewidzianymi dla przedmiotu zamówienia.

7.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,

7.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

7.4 Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

7.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę osobom trzecim podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

7.6 Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę

do wykonania projektu organizacji ruchu  na drogach zajętych  na czas budowy i uzgodnienie go z

uprawnionymi jednostkami oraz oznakowanie terenu budowy a także ponoszenie kosztów zajęcia pasa drogowego na czas budowy.

7.7.Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca odpowiednio oznakował teren budowy, zapewnił stałą  na czas budowy obsługę geodezyjną przez uprawnione służby geodezyjne.

7.8.Zamawiający wymaga aby Wykonawca szczególną uwagę  zwrócił na warunki uzgodnień z poszczególnymi użytkownikami i gestorami uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz  właścicielami nieruchomości, ponieważ Wykonawca będzie zobowiązany ponosić koszty ewentualnych roszczeń za wyrządzone szkody.

8. Wymagania organizacyjne

8.1.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca umożliwił wstęp na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawującym funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Inwestora.

8.2 Zamawiający wymaga ,aby Wykonawca po wykonaniu przedmiotu umowy, a przed podpisaniem protokołu odbioru      końcowego robót, przekazał Zamawiającemu atesty, świadectwa jakości, certyfikaty lub inne   dokumenty stwierdzające jakość wbudowanych materiałów.

9. Wymagania dot. gwarancji

Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił, co najmniej 3 letniej gwarancji  i  rękojmi  na wykonane roboty i zamontowane urządzenia.

IV. Termin wykonania zamówienia

1.Termin wykonania zamówienia:  30.10.2013 r.

2.Zamawiający informuje o możliwości zmiany terminu  wykonania zamówienia w przypadku zaistnienia zdarzeń przewidzianych  w § 10 wzoru  umowy stanowiącej Załącznik Nr 10 do SIWZ.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

Dla uznania spełnienia warunku o którym mowa w pkt . 1.1 Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg Załącznika Nr 3 do SIWZ.

2)  posiadania wiedzy i doświadczenia,

Dla uznania spełnienia warunku o którym mowa w pkt.1.2  Zamawiający wymaga udokumentowanie  przez Wykonawcę w Załączniku Nr 5 do SIWZ , zrealizowania przynajmniej   1 roboty  budowlanej polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej  o wartości minimum  2 miliony złotych brutto , w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

3)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Dla uznania spełnienia warunku o którym mowa w pkt. 1.3.

Zamawiający wymaga  udokumentowania przez Wykonawcę  w Załączniku Nr 6 do SIWZ dysponowania  przy realizacji zamówienia :

3.1kierownikiem budowy posiadającym następujące kwalifikacje i doświadczenie ,

-co najmniej  4 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy robót sanitarnych z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  i kanalizacyjnych lub inne uprawnienia do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym  posiadają uprawnienia budowlane w tej specjalności.

3.2 kierownikiem robót drogowych posiadającym następujące kwalifikacje i doświadczenie,

- co najmniej 4 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót drogowych z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

Dla  udokumentowania , że Wykonawca spełnia    warunek o którym mowa w pkt.1.4.  Zamawiający wymaga złożenia  wraz z ofertą informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej w  których  Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę 1milion złotych brutto wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

5. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą

6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1)jest niezgodną z ustawą.

2)jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych.

3)jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

4)zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

5)została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6)zawiera błędy w obliczeniu ceny.

7)wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych

8)	jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty ,w/g formuły spełnia nie spełnia.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

A.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę

w/g Załącznika Nr 1 do SIWZ,

A.2) Kosztorys ofertowy-opracowany na podstawie przedmiaru robót stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ

A.3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych  w/g  Załącznika Nr 3 do SIWZ,

A.4) Wykaz robót, które Wykonawca powierzy do wykonania podwykonawcom.  wg Załącznika Nr4 do SIWZ.W przypadku gdy Wykonawca nie powierza wykonania części zamówienia podwykonawcom, do oferty należy załączyć wykaz robót na w/w  załączniku  wraz z informacją, że Wykonawca nie powierzy wykonania  części zamówienia podwykonawcom.

A.5) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych

A.6) Parafowany przez wykonawcę wzór umowy  wg Załącznika Nr 10 do SIWZ,

B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust 1 Prawa zamówień publicznych wykonawca składa następujące dokumenty:

B.1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych

wg Załącznika Nr 8 do SIWZ.

B.2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2

ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku osób fizycznych wymagane oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 zawarte jest w treści oświadczenia wymienionego w pkt. B.1) niniejszej specyfikacji.

B.3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

B.4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

B.5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

B.6) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

C. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1) do 3) ustawy Pzp, należy złożyć następujące dokumenty:

C.1) Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone  wg  Załącznika nr. 5

Dla uznania spełnienia warunku o którym mowa w Rozdziale V pkt.1.2 SIWZ  Zamawiający wymaga, udokumentowanie  przez Wykonawcę w Załączniku Nr 5 do SIWZ , zrealizowania co najmniej  1 roboty budowlanej polegającej  na budowie kanalizacji sanitarnej  o wartości minimum  2 miliony złotych brutto  , w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  w tym okresie.

C.2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Dla uznania spełnienia warunku o którym mowa w Rozdziale V pkt. 1.3. SIWZ,

Zamawiający wymaga udokumentowanie przez Wykonawcę  w Załączniku Nr 6 do SIWZ dysponowania  przy realizacji zamówienia

2.1 kierownikiem budowy posiadającym następujące kwalifikacje i doświadczenie ,

-co najmniej  4 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku

kierownika budowy robót sanitarnych z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  i kanalizacyjnych lub inne uprawnienia do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym  posiadają uprawnienia budowlane w tej specjalności,

2.2 kierownikiem robót drogowych posiadającym następujące kwalifikacje i doświadczenie,

- co najmniej 4 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót drogowych z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń.

C.3.Oświadczenie,że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, wg Załącznika Nr7 do SIWZ,

D. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4) ustawy P.z.p. należy złożyć następujące dokumenty:

D.1) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Dla udokumentowania , że Wykonawca spełnia    warunek o którym mowa w Rozdziale V pkt.1.4. SIWZ , Zamawiający wymaga złożenia  wraz z ofertą informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej  ,   w których  Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę 1miliona złotych brutto ,wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

E. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

E.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B.2), B.3), B.4), ,B.6) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

E.2) Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. B.5) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

E.3) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. „E" zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt. „E".

F. W przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum / spółka cywilna), musi ona spełniać następujące warunki:

F.1) Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

F.2) Stosowne pełnomocnictwo / upoważnienie wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie - należy załączyć do oferty.

F.3) Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w Rozdziale  VI B  dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.

[G. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi, lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

G.1W przypadku zaoferowania  materiałów i urządzeń równoważnych celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości ,że oferowane dostawy i roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego ,do oferty należy dołączyć zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym.

H. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów

H.1) Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

H.2) Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

H.3) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

H.4) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

H.5) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. H.6), kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty.

H.6) Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. C i D polega na zasobach innych podmiotów zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w pkt. A.3) oraz pkt. od B.1) do B.6) dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia.

H.7) Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów zobowiązany jest złożyć dokumenty, o których mowa w pkt. D.1) dotyczące tych podmiotów.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych:

1)Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie na:

Adres podany w Rozdziale I   SIWZ.

2 ) Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z wykonawcami:

a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr faksu:

(46) 855-41-54

Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu.

b) Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej:

ug _wiskitki @onet.pl

Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych drogą elektroniczną.

3) W przypadku, gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne zamawiający może się zwrócić o ponowne ich przesłanie za pomocą innego z wymienionych w SIWZ sposobów.

2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

1 )Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

inspektor	               Danuta Staszewska

tel.			(46)855-47-58 wew.37

fax. 			(46)855-41-54

w terminach 		poniedziałek ,środa, czwartek: 8:00- 16:00

- wtorek 8:00-17:00

- piątek  8:00-15:00

2)Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną jest:

stanowisko	                               -Sekretarz Gminy

imię i nazwisko	                               -Danuta Sienkiewicz

tel.                                                      - (46)856-72-12 wew.12

- fax.                                                   –(46)855-41-54

w terminach 	                               - poniedziałek ,środa, czwartek: 8:00- 16:00

- wtorek 8:00-17:00

- piątek  8:00-15:00

3. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1)Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt.2).

2)Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (Rozdziale XI pkt 1 niniejszej specyfikacji)  terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

3)Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt. 2), po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoznania.

4)Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej Strona www.wiskitki.bip.net.pl

5)Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

6)   Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami

4. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1)W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2)Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej Strona www.wiskitki.bip.net.pl

3)Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

4)Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.

5)Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający przekaże Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich „ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowanie", przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych.

6)Niezwłocznie po przekazaniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich „ogłoszenia dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowanie" zamawiający zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej  www.wiskitki.bip.net.pl

VIII. Wymagania dotyczące wadium

1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 35 000 zł, słownie:  trzydzieści pięć tysięcy złotych.

3.Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie:

1)	w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Nr.56 9304 0002 0000 0648 2000 0040 z adnotacją: wadium - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Guzów Osada, Guzów ul. Sienkiewicza, Guzów przy drodze krajowej - gm .Wiskitki Etap I cz.2

2)	w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

3)	w gwarancjach bankowych,

4)	w gwarancjach ubezpieczeniowych

5)	w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275)

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert.

4. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.

5. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46.

6. W przypadku niezabezpieczeni oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu

7. Sposób przekazania wadium:

Wadium  wniesione w pieniądzu musi zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy zamawiającego.Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. Oryginał lub kopię dowodu wniesienia wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty. Wadium wniesione w pozostałych formach  należy złożyć w formie oryginału ,  załączone do oferty i złożone w jednej kopercie wraz z ofertą.

IX. Termin związania ofertą

1.Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres    60  dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 26.04.2013r

W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

4.   Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym zamawiającego.

5. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

X. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Przygotowanie oferty:

1)Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.

2)Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3)Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

4)Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

5)Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

6)Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

7)Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.

8)Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

2. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne):

1)Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2)Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty.

3)Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub przez upoważnionego przedstawiciela.

4)Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

5)Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

3. Sposób zaadresowania oferty:

1). Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 2). Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

„Oferta - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Guzów Osada, Guzów ul. Sienkiewicza, Guzów przy drodze krajowej - gm .Wiskitki Etap I cz.2”"

nie otwierać przed 25.02.2013, godz.  10.30 godz. ”

3). Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać do dnia: 25.02.2013r. do    godz. 10.00.

w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy Wiskitki

ul. Kościuszki 1

96-315 Wiskitki

Pokój nr 19  I piętro ,Sekretariat

2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.

3. Oferty zostaną otwarte dnia: 25.02.2013r.  o  godz .  10.30  w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy Wiskitki

ul. Kościuszki 1

96-315 Wiskitki

Pokój Nr 20 I piętro

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

2. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego w tym :- koszty wykonania robót tymczasowych(t.j. tych robót, które  nie są uwzględnione w przedmiarach robót a które są potrzebne do wykonania robót ujętych w przedmiarach i dokumentacji a nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót)

-prac towarzyszących( t.j. wszystkie roboty przygotowawcze, bieżąca obsługa geodezyjna, czasowa organizacja ruchu ,roboty  porządkowe, organizacja placu budowy wraz z jego późniejszą

likwidacją,  utrzymanie zaplecza budowy , zapewnienie obsługi laboratoryjnej,  odbiory wykonanych robót ,wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy.

3.  Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

4.  Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

5 Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w  kosztorysie ofertowym opracowanym metodą kalkulacji  uproszczonej  zgodnie z powszechnie  obowiązującymi zasadami kosztorysowania robót budowlanych na podstawie  zakresu robót  określonego w dokumentacji  technicznej ,specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i przedmiaru robót  stanowiącego załącznik Nr.2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia , a następnie tak obliczoną cenę przenieść do „Formularza ofertowego" na Załączniku Nr 1.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert .

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1.1.	oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

1.2.	oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie,

1.3.	wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego.

1.4.	wniesiono poprawnie wadium,

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.

3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).

4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej:

Nazwa kryterium- cena

Waga kryterium- 100 %

Wzór do obliczenia  punktowego

Liczba punktów = Cena oferty najkorzystniejszej  :  Cenę oferty badanej x 100 % x100 pkt

5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

6. Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

7. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.

8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie zgodnie z wzorem umowy stanowiącym zał. nr 10 do SIWZ oraz z uwzględnieniem danych oferenta i ceny wynikających z  danych zawartych w ofercie.

2. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wykonawców podając w szczególności:

1) nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce,

3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce,

4) terminie po upływie, którego możliwe będzie zawarcie umowy.

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:

1) zamieszczone w siedzibie zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń,

2) zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego - Strona  www.wiskitki.bip.net.pl

5. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert

2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

6. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

7. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż:

1) 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2)15 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie,

3)w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta ,możliwe jest zawarcie umowy przed upływem w/w terminów.

8. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.

9. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego umowy.

2. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości:

5 % ceny ofertowej brutto przedstawionej przez wykonawcę.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach:

3.1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:

Nr.56 9304 0002 0000 0648 2000 0040 z adnotacją „zabezpieczenie należytego wykonania umowy - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Guzów Osada, Guzów ul. Sienkiewicza, Guzów przy drodze krajowej – gm. Wiskitki Etap I cz.2

Za termin jego wniesienia przyjmuje się datę uznania na rachunku bankowym Zamawiającego.

3.2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

3.3) w gwarancjach bankowych,

3.4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

3.5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

4. Sposób przekazania zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz:

Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego przed zawarciem umowy.

5. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane  w wys. 70%   , z zastrzeżeniem kwoty 30% wysokości zabezpieczenia, która pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Pozostawiona kwota zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie rękojmi i gwarancji za wady.

6. Jeżeli o udzielenie zamówienia ubiegają się wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7. Jeżeli wyłoniony wykonawca nie wniesie w określonym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.

8. W zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. od 147 do 151.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

1.Postanowienia umowy zawarto : we  wzorze umowy, który stanowi  załącznik  Nr 10 do SIWZ

2.Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach:

a)w przypadku ustalenia podwykonawstwa, o czym mowa w §13 Umowy .

b)w przypadku zmiany  terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4, jeżeli konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia będzie spowodowana przyczynami niezależnymi od Zamawiającego oraz od Wykonawcy t.j.

- w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających Wykonawcy realizacji zamówienia w terminie wskazanym w ofercie z powodu wystąpienia intensywnych opadów deszczu lub śniegu utrzymujących się przez okres 7 dni, lub utrzymującej się w takim samym okresie temperatury poniżej  - 5 stopni C,

- a także z powodu nie udostępnienia Wykonawcy  nieruchomości przez okres 14 dni, w celu realizacji inwestycji , przy czym każda ze stron w terminie  3 dni dni od zaistnienia tych przyczyn powiadomi drugą stronę o ich zaistnieniu, poprzez stosowny wpis w dzienniku budowy potwierdzony przez inspektora nadzoru,

- w przypadku  wystąpienia nieprzewidzianych warunków geologicznych, archeologicznych lub terenowych t.j. niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne i warunki terenowe.

c)w przypadku wykonywania robót dodatkowych i zamiennych lub ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, o czym mowa w niniejszej umowie w § 9 ust2 oraz w SIWZ    z zastrzeżeniem nieprzekroczenia części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ,

d)w przypadku wykrycia wad dokumentacji projektowej na etapie wykonywania umowy , a zmiany te będą konieczne gdy kontynuacja wykonania umowy zgodnie z dokumentacją groziłaby powstaniem obiektu obarczonego wadą,

e)  w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy a w tym zmiany wysokości stawki podatku VAT.

f)   w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian, będzie następstwem zmian wytycznych lub  zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie zamówienia.

3.W przypadku zmiany wysokości stawki podatku VAT, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie netto powiększone o aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT, za roboty wykonane i zafakturowane po dniu, w którym nowa stawka podatku VAT została wprowadzona.

4. Dokonanie zmian o których mowa w ust. 2 wymagać będzie podpisania aneksu do umowy, przy czym niedopuszczalne są zmiany umowy w zakresie robót wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia.

5. Zamawiający może nie wyrazić zgody na dokonanie zmian postanowień umowy, jeśli proponowana zmiana może wpłynąć na opóźnienie, obniżenie jakości wykonywanych robót lub zwiększenie kosztów wykonania niniejszej umowy.

6.W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w Ust. 2 b ,termin ukończenia robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania  jej przedmiotu w sposób należyty ,nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

6. Zmiana osób odpowiedzialnych, o których mowa w § 15 ust. 8 umowy nie stanowi jej zmiany . Zmiana taka jest skuteczna z dniem otrzymania pisemnego zawiadomienia o dokonanej zmianie.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

1.	Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.   Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3.   Odwołanie przysługuje wyłącznie od:

1)	niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub

2)   zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4.	Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5.   Odwołanie wnosi się w terminie:

1)	10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2)  15 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie,

6.	Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej zamawiającego - adres strony internetowej.

7.   Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 5, 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8.	Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1)	30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

2)   6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9.	Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

10.	Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Przesłanie kopii odwołania może nastąpić pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

11. Brak przekazania zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie określonym powyżej, stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą.

12. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

13. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

14. Kopię odwołania zamawiający:

1)przekaże niezwłocznie innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

2)zamieści również na stronie internetowej   www.wiskitki.bip.net.pl   , jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

15.Przystąpienie do postępowania odwoławczego wykonawca wnosi w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.

16. Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

17. Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania.

18. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu.

19. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

XVIII. Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania za wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

2. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku

- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów

- udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika zamawiającego

- wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert, za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu

- udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy - urzędowania

3. Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych przesłanie  kopii dokumentów będzie znacząco utrudnione zamawiający poinformuje o tym wykonawcę oraz wskaże sposób, w jaki mogą one być udostępnione.

4. Kopiowanie dokumentów w związku z ich udostępnieniem wykonawcy zamawiający wykonuje odpłatnie (cena zł. za 1 stronę).

5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. 2010 nr 223 poz. 1458) oraz Kodeks Cywilny.

6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XIX. Załączniki

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:

1. Załącznik Nr 1- formularz ofertowy,

2. Załącznik Nr 2- przedmiar robót,

3.Załącznik Nr 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

4.Załącznik Nr 4 - wykaz robót, które Wykonawca powierzy podwykonawcom,

5.Załącznik Nr 5 - wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania                           spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia,

6.Załącznik  Nr 6 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,

7.Załącznik Nr.7 - oświadczenie o osobach, że posiadają uprawnienia,

8.Załącznik Nr 8 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,

9.Załącznik Nr 9 – dokumentacja projektowa, w tym  Projekt budowlano-wykonawczy, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, Badania  geologiczne,

10.Załącznik Nr 10 – Wzór umowy.

____________________________________

Kierownik zamawiającego

Załącznik Nr. 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa:	................................................

Siedziba:	................................................

Adres poczty elektronicznej: 	................................................

Strona internetowa:		................................................

Numer telefonu:		(….) .......................................

Numer faksu:			(….) .......................................

Numer REGON:		................................................

Numer NIP:			................................................

Dane dotyczące zamawiającego

Gmina Wiskitki

ul. Kościuszki 1

96-315 Wiskitki

Zobowiązania wykonawcy.

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym,  którego przedmiotem jest: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Guzów Osada, Guzów ul. Sienkiewicza, Guzów przy drodze krajowej – gm. Wiskitki Etap I cz.2,

oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia   za cenę:

Cena oferty

cena netto...........................................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT.......................................................................................................zł

cena brutto..........................................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Według  stawek i narzutów przyjętych do opracowania kosztorysu ofertowego:

Stawka r-g =

Kp(R+S)=

Kz(od M)=

Z(od S+R+Kp)=

Oświadczam, że:

1.  Wykonam zamówienie publiczne w terminie : …………………….

2. Termin płatności:.......... dni

3. Okres gwarancji  i rękojmi (wyrażony w liczbie miesięcy):.............

4. Reklamacje będą załatwiane w terminie:………….......... .......... dni

- sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji: .......... .......... .................... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .................... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

- załatwienie wykonania reklamacji: .......... .......... .......... .......... .......... .................... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

Osoby do kontaktów z Zamawiającym

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... .......... ..........  zakres odpowiedzialności

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... .......... ..........  zakres odpowiedzialności

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

- do zawarcia umowy

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Oświadczamy, że załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

4.Oświadczamy ,że wnieśliśmy wadium w wysokości    …………      w formie………………………………………………..

Nr konta na które ma zostać zwrócone wadium…………………………………………………………………………………. Dokumenty

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Inne informacje wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………...

(data i czytelny podpis wykonawcy)

Załącznik Nr. 2 do SIWZ

PRZEDMIAR	ROBÓT

Załącznik Nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu     z art.22 P.z.p.

Dotyczy postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego pn. : Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Guzów Osada, Guzów ul. Sienkiewicza, Guzów przy drodze krajowej – gm. Wiskitki Etap I cz.2

Nazwa wykonawcy:

.......................................................................................................................................................

Adres wykonawcy:

.......................................................................................................................................................

Zgodnie z  art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz .U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z późń. zm.) świadom odpowiedzialności za składanie fałszywych informacji oświadczam, iż spełniam warunki w postępowaniu dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli      przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2. posiadania wiedzy i doświadczenia,

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonywania zamówienia,

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez zamawiającego w SIWZ.

......................................................................................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

(miejscowość i data)

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Miejscowość ..............................................			Data .......................

Nazwa wykonawcy .................................................................................................

Adres wykonawcy ................................................................................................

WYKAZ ROBÓT KTÓRE WYKONAWCA POWIERZY DO WYKONANIA PODWYKONANCOM przy realizacji  zamówienia  p.n . : Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Guzów Osada, Guzów ul. Sienkiewicza, Guzów przy drodze krajowej – gm. Wiskitki Etap I cz.2

| Lp. | Zakres czynności powierzonych podwykonawcy |
| --- | --- |

...........................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy

UWAGA:    W przypadku, gdy Wykonawca nie powierza wykonania części zamówienia podwykonawcom do oferty należy załączyć wykaz z informacją, że Wykonawca nie powierzy wykonania części zamówienia podwykonawcom.

Załącznik Nr 5 do SIWZ

WYKAZ

robót budowlanych

Dotyczy postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Guzów Osada, Guzów ul. Sienkiewicza, Guzów przy drodze krajowej – gm. Wiskitki Etap I cz.2

Nazwa wykonawcy: .......................................................................................................................................................

Adres wykonawcy:...............................................................................................................................................

Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone wymagany jest w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie.

| Lp. | Przedmiot zamówienia (rodzaj wyk. roboty) | Całkowita wartość brutto za którą wykonawca był odpowiedzialny | Czas realizacji | Miejsce wykonywania adres Nazwa inwestora |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Początek data | Zakończenie data |  |
| .................................................................................................................................................. miejscowość ,data (data i czytelny podpis wykonawcy) Do wykazu należy złączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.(referencje ,protokoły odbioru robót ). Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów należy do powyższego wykazu dołączyć pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia zgodnie |

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Wykaz    osób,

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Dotyczy postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego p.n . Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Guzów Osada, Guzów ul. Sienkiewicza, Guzów przy drodze krajowej – gm. Wiskitki Etap I cz.2

Nazwa wykonawcy:

.......................................................................................................................................................

Adres wykonawcy:

.......................................................................................................................................................

| Lp. | Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe | Doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonywania zamówienia | Zakres powierzonych czynności | Informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Uwaga: Jeżeli Wykonawca wskaże  w rubryce 6, że będzie dysponował osobą zdolną do wykonania zamówienia niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunku, do oferty zobowiązany jest załączyć zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu, do dyspozycji osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia zgodnie z treścią  Rozdziału V pkt. 2 SIWZ ..................................................................................                 .................................................................

(miejscowość i data)                                                                           (data i czytelny podpis wykonawcy)

Załącznik nr 7 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

o osobach, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

Dotyczy postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego pn .  Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Guzów Osada, Guzów ul. Sienkiewicza, Guzów przy drodze krajowej – gm. Wiskitki Etap I cz.2

Nazwa wykonawcy:

.......................................................................................................................................................

Adres wykonawcy:

.......................................................................................................................................................

Świadom odpowiedzialności za składanie fałszywych informacji

niniejszym oświadczeniem, iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wykazane w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia zgodnie z zapisami SIWZ.

......................................................................................................................................................

(miejscowość i data)                                                         (data i czytelny podpis wykonawcy)

Załącznik Nr 8 do SIWZ

Oświadczenie

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Dotyczy postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego  p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Guzów Osada, Guzów ul. Sienkiewicza, Guzów przy drodze krajowej – gm. Wiskitki Etap I cz.2

Nazwa wykonawcy	................................................................................................

.Adres wykonawcy	.................................................................................................

Oświadczamy, że w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych w szczególności:

1)	Firma, którą reprezentujemy nie wyrządziła szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania.

2)	z Firmą, którą reprezentujemy zamawiający nie rozwiązał, nie wypowiedział umowy w sprawie zamówienia publicznego, ani nie odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności za które Firma, którą reprezentujemy ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy.

3)	w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, z wyjątkiem sytuacji, gdy po ogłoszeniu upadłości doszło do zawarcia układu zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

4)	Firma, którą reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania przewidzianych prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu.

5)	osoby określone w art. 24 ust. 1 pkt 4) do 8) nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

6)	w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy Sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

Załącznik Nr 9 do SIWZ

Dokumentacja projektowa

- Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej – branża sanitarna

- Projekt wykonawczy kanalizacji sanitarnej –branża sanitarna

- Specyfikacja Techniczna  Wykonania i Odbioru Robót kanalizacji sanitarnej

- Dokumentacja określająca techniczne parametry gruntu

dla  potrzeb budowy kanalizacji  sanitarnej

Załącznik Nr 10 do SIWZ

WZÓR UMOWY

UMOWA………………

zawarta w dniu ......................  w Wiskitkach  pomiędzy:

Gminą Wiskitki, 96-315 Wiskitki ul. Kościuszki 1,

zwaną dalej "Zamawiającym"  reprezentowaną przez:

Franciszka Grzegorza Miastowskiego – Wójta Gminy Wiskitki,

a

....................................................................................................................................................

zwanym dalej "Wykonawcą", reprezentowanym przez:

....................................................................................................................................................

została zawarta umowa następującej treści.

§ 1.

Przedmiot umowy

1.  Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Guzów  Osada, Guzów ul. Sienkiewicza , Guzów przy drodze krajowej  - gm. Wiskitki  etap  I cz.2. która swym zakresem obejmuje: następujące kolektory sanitarne: S-2, S-3, S-4, S-4A, S-9, S-40, S-41, S-42 o łącznej długości 2.493 mb, z tego:

Ø 200 mm – 1.709 mb,

Ø 250 mm – 784 mb,

wraz z kanałami bocznymi o łącznej długości 219 mb, z tego:

Ø 160 mm – 197 mb,

Ø 200 mm – 22 mb.

Ponadto, w zakres wchodzą kolektory tłoczne T-5 o łącznej długości 1.376 mb, z tego:

Ø 225 mm – 137 mb,

wraz z przepompownią sieciową P-5.

2.  Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik Nr 1 do umowy, oferta wraz z kosztorysem ofertowym stanowiące załącznik nr 2 do umowy, Dokumentacja projektowa – projekt budowlany i wykonawczy kanalizacji sanitarnej -branża sanitarna, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  budowy kanalizacji sanitarnej, Dokumentacja określająca parametry gruntu budowy kanalizacji sanitarnej , jako załącznik nr 3 do umowy

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zakresu robót określonego w § 1 ust 1 i 2.        4 . Niniejsze  zamówienie stanowi część projektu p.n. ”Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Guzów” na realizację którego Gmina Wiskitki ubiega się o uzyskanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

§ 2.

Obowiązki Stron

1.Do obowiązków Zamawiającego należy:

a) protokolarnie przekazanie frontu robót,

b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy,

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

a) przyjęcie frontu robót,

b) utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy,

c) przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP, a w szczególności ppoż. w trakcie wykonywania robót, oraz spełnienie przez Wykonawcę wymogów Zamawiającego  zawartych w SIWZ,

d) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, z warunkami technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,

e) stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną oraz wykonanego przedmiotu umowy.

f) przekazania zamawiającemu dokumentacji powykonawczej z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru

g) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego

h) uczestnictwa w czynnościach odbioru końcowego

i )Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt ,podejmie wszelkie środki

zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa własności posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód

j).Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed wszelkimi skutkami finansowymi z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z terenem budowy w zakresie ,  w jakim Wykonawca odpowiada  za takie zakłócenia czy szkody i przejmie odpowiedzialność materialną za te skutki

k). Wykonawca po wykonaniu  robót zgodnie z harmonogramem, a przed podpisaniem protokołu odbioru   robót, przekaże Zamawiającemu atesty, świadectwa jakości, certyfikaty lub inne   dokumenty stwierdzające jakość wbudowanych materiałów.

§ 3.

Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy

1.Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności ze stanem technicznym, warunkami lokalnymi, zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać roboty budowlane na warunkach określonych w umowie.

2.Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną.

3.Wykonawca zapewni na własny koszt ubezpieczenie budowy i robót z tyt. Szkód i od odpowiedzialności cywilnej.

4.Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części robót.

5.Umowy z Podwykonawcami będą zgodne, co do treści z umową zawartą z wykonawcą. Odmienne postanowienia są nieważne.

6.Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania                    podwykonawców w takim samym stopniu, jak to by były jego własne.

§ 4.

Termin realizacji Umowy

1.Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w § 1 umowy w terminie do dnia……………………….

a)rozpoczęcie ustala się od dnia ....................................................................................

b)zakończenie całości robót budowlanych ustala się na dzień .........................

2.Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego, przekazanie Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy dokumentów.

§ 5.

Odbiór robót

1.Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych po wykonaniu przedmiotu umowy

2.Odbiór końcowy robót zostanie rozpoczęty  przez Zamawiającego w ciągu 14 dni, od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. Osiągnięcie gotowości do odbioru zatwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego.

3.O osiągnięciu gotowości odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego.

Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru.

4.Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający może odmówić odbioru.

W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce.

5.Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 2 niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy.

6.Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru.

7.Jeżeli Zamawiający, mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru i powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawcę nie przystąpi do czynności związanych z odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca może ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję w skład, której wejdzie inspektor nadzoru inwestorskiego - zawiadamiając o tym Zamawiającego. Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury i żądania zapłaty wynagrodzenia.

§ 6.

Wynagrodzenie i sposób rozliczeń

1.Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 umowy, Strony ustalają wynagrodzenie w kwocie .................zł netto, plus należny podatek VAT w ustawowej wysokości .................zł. Łącznie wynagrodzenie brutto ........................zł,

(słownie: )

2.  Wynagrodzenie określone w pkt. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w przedmiarach robót, które były zamieszczone w załączniku Nr 2 do SIWZ, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  stanowiącej załącznik nr 3 i jest wynagrodzeniem kosztorysowym w rozumieniu art. 629,630, 631 kc. Zawiera ono ponadto następujące koszty:

- wykonania robót tymczasowych( tj. tych robót, które nie są uwzględnione w przedmiarach robót , a które są potrzebne do wykonania robót ujętych w przedmiarach, a nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót)

- prac towarzyszących tj. wszelkie roboty przygotowawcze, bieżąca obsługa geodezyjna, organizacja ruchu czasowe opracowanie organizacji ruchu,  porządkowe, organizacja placu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją, utrzymanie zaplecza budowy, , zapewnienie obsługi laboratoryjnej , odbiory wykonanych robót, wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy.

3.Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy:....................................................... numer konta: .................................

4.Wystawienie faktur następuje na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu  odbioru częściowego lub końcowego, a zapłata następuje w terminie ….. dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT za wykonane roboty wraz z protokołem odbioru podpisanym przez inspektorów nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego. Każda faktura powinna być opatrzona numerem niniejszej umowy .

5.Rozliczenie wykonanych robót odbywać się będzie w okresie nie krótszym niż miesięczne – zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym robót opracowanym przez Wykonawcę w terminie  2 dni od daty podpisania umowy, który stanowił będzie załącznik do umowy Nr 4.

6.Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie faktycznie wykonanych    ilości robót wskazanych w kosztorysach powykonawczych sporządzonych przy zastosowaniu cen przyjętych przez Wykonawcę w kosztorysach ofertowych.

§ 7

Rękojmia za wady, gwarancja i zastępcze usuwanie wad

1.Wykonawca udzieli  Zamawiającemu gwarancji jakości  i rękojmi na roboty po wykonaniu całości zamówienia i spisaniu protokołu odbioru końcowego robót.

2.Termin gwarancji  i rękojmi na roboty ustala się na:................. Gwarancja  i rękojmia rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego od Wykonawcy  przedmiotu  umowy.

3.Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy albo, jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, które posiadać powinien lub został wydany w stanie niezupełnym.

4.Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

Strony rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi ustalając, że uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi mogą być wykonywane w terminie do trzech lat licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy.

5.Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały wskutek wykonania przedmiotu umowy według wskazówek Zamawiającego. Uwolnienie się od odpowiedzialności następuje, jeżeli Wykonawca uprzedzi Zamawiającego o grożącym niebezpieczeństwie wad lub, jeżeli mimo dołożenia należytej staranności nie mógł stwierdzić niewłaściwości otrzymanych wskazówek.

6.Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe wskutek wad rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz za wady wykonanego przedmiotu umowy powstałe wskutek dostarczonego przez siebie  rozwiązania technicznego.

7.W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia Zamawiający może:

a)odmówić odbioru do czasu usunięcia wady,

b)dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin.

8.W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi Zamawiający może żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, a niezależnie od tego uprawnienia zamawiający może żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

9.Wykonawca  w ramach rękojmi i gwarancji jakości zobowiązuje się dokonywać bezpłatnych napraw przedmiotu umowy lub wymienić elementy wadliwe na nowe wolne od wad.

10.W przypadku nieusunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego Wykonawca zapłaci kary umowne zgodnie z postanowieniami §12 umowy.

§ 8

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.Wykonawca wnosi 5% wartości umowy brutto zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości ..........................zł słownie:....................................................................................................) w formie..................................................................................................................................

2.Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3.Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 jest ważne od dnia ....................... do dnia ......................

4.Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

5.Kwota na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi `i gwarancji  za wady wynosi 30 % wysokości zabezpieczenia, tj. ..................... zł (słownie: .........................................................) i zostanie wniesiona nie później niż do dnia .................... r. w jednej z form dopuszczonych w ustawie Prawo zamówień publicznych .

Kwota, o której mowa w ust. 5, zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu  rękojmi za wady.

Zamawiający będzie mógł ją zatrzymać na zabezpieczenie gwarancji, jeżeli okres gwarancji upłynie  później niż okres rękojmi  a Wykonawca nie wniesie osobnego zabezpieczenia o w/w wartości  na zabezpieczenie okresu gwarancji. W takim przypadku Zamawiający zwróci Wykonawcy kwotę zabezpieczenia w terminie 15 dni od upływu okresu gwarancji.

§ 9.

Roboty dodatkowe

1.Jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z decyzji organów nadzoru budowlanego lub jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikających z niniejszej Umowy.

2.Roboty dodatkowe i zamienne lub nieprzewidziane, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy a wynikłych po odkryciu i ocenie stanu technicznego urządzeń infrastruktury technicznej , a których zakres nie przekracza uprawnień Zamawiającego z mocy Prawa Zamówień Publicznych zobowiązany jest wykonać przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych, norm, parametrów i standardów, po podpisaniu przez strony aneksu, ustalającego zakres rzeczowy, finansowy i termin wykonania. Bez zatwierdzenia protokołu konieczności przez Zamawiającego Wykonawca nie może rozpocząć wykonania robót dodatkowych.

3.Wynagrodzenie za roboty, o których mowa w ust. 2 będzie ustalone kosztorysem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

§10.

Dopuszczalność  zmiany umowy

1.Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust.2

2.Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach:

a)w przypadku ustalenia podwykonawstwa, o czym mowa w §13 Umowy .

b)w przypadku zmiany  terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4, jeżeli konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia będzie spowodowana przyczynami niezależnymi od Zamawiającego oraz od Wykonawcy t.j.

- w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających Wykonawcy realizacji zamówienia w terminie wskazanym w ofercie z powodu wystąpienia intensywnych opadów deszczu lub śniegu utrzymujących się przez okres 7 dni, lub utrzymującej się w takim samym okresie temperatury poniżej  - 5 stopni C,

- a także z powodu nie udostępnienia Wykonawcy  nieruchomości przez okres 14 dni, w celu realizacji inwestycji , przy czym każda ze stron w terminie  3 dni dni od zaistnienia tych przyczyn powiadomi drugą stronę o ich zaistnieniu, poprzez stosowny wpis w dzienniku budowy potwierdzony przez inspektora nadzoru,

- w przypadku  wystąpienia nieprzewidzianych warunków geologicznych, archeologicznych lub terenowych t.j. niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne i warunki terenowe.

c)w przypadku wykonywania robót dodatkowych i zamiennych lub ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, o czym mowa w niniejszej umowie w § 9 ust2 oraz w SIWZ    z zastrzeżeniem nieprzekroczenia części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ,

d)w przypadku wykrycia wad dokumentacji projektowej na etapie wykonywania umowy , a zmiany te będą konieczne gdy kontynuacja wykonania umowy zgodnie z dokumentacją groziłaby powstaniem obiektu obarczonego wadą,

e)  w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy a w tym zmiany wysokości stawki podatku VAT.

f)   w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian, będzie następstwem zmian wytycznych lub  zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie zamówienia.

3.W przypadku zmiany wysokości stawki podatku VAT, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie netto powiększone o aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT, za roboty wykonane i zafakturowane po dniu, w którym nowa stawka podatku VAT została wprowadzona.

4. Dokonanie zmian o których mowa w ust. 2 wymagać będzie podpisania aneksu do umowy, przy czym niedopuszczalne są zmiany umowy w zakresie robót wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia.

5. Zamawiający może nie wyrazić zgody na dokonanie zmian postanowień umowy, jeśli proponowana zmiana może wpłynąć na opóźnienie, obniżenie jakości wykonywanych robót lub zwiększenie kosztów wykonania niniejszej umowy.

6.W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w Ust. 2 b ,termin ukończenia robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania  jej przedmiotu w sposób należyty ,nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

6. Zmiana osób odpowiedzialnych, o których mowa w § 15 ust. 8 umowy nie stanowi jej zmiany . Zmiana taka jest skuteczna z dniem otrzymania pisemnego zawiadomienia o dokonanej zmianie.

§ 11.

Odstąpienie od umowy

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru

§ 12.

Kary umowne

Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów:

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w ukończeniu przedmiotu umowy, jak również za zwłokę w usunięciu wady stwierdzonej przy odbiorze końcowym robót, w przypadku dokonania odbioru, a także w okresie gwarancji - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia Wykonawcy, o którym  mowa w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki. Zapłata kary umownej może  nastąpić, według uznania Zamawiającego, poprzez potrącenie jej z wynagrodzeniem  Wykonawcy.

b)  za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Zamawiającego w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy.

2.Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

3.Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki staje się wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,

b) za każdy następny rozpoczęty dzień i zwłokę- odpowiednio w każdym z tych dni.

4.Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte w terminie 7 dni  od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na  usunięcie wad . Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

5.W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego nie spowodowanego winą Wykonawcy zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania udokumentowane i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru części przedmiotu umowy.

6.W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych.

§ 13.

Podwykonawstwo

1.Zamawiający dopuszcza wykonanie przez Wykonawcę całości lub części przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców,  po zawarciu z  nimi stosownej umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności po uprzednim uzyskaniu na to pisemnej zgody Zamawiającego.

Wykonawca zrealizuje przy pomocy podwykonawców następujący zakres prac:

...............................................................................................................

(podać nazwę podwykonawcy wraz z adresem, zakres prac i ich wartość).

2.Podzlecanie podwykonawcom prac niewymienionych w ofercie Wykonawcy jako prace powierzone podwykonawcom, w trakcie realizacji przedmiotu umowy może nastąpić tylko i wyłącznie za zgodą Zamawiającego oraz pod warunkiem, że nie zmieni to warunków SIWZ.

3.Umowa z podwykonawcą musi zawierać co najmniej:

- zakres prac powierzonych podwykonawcy,

- kwotę wynagrodzenia za wykonywane prace,

- termin wykonania zakresu prac powierzonych podwykonawcy,

- zasady odbioru prac i warunki płatności,

4.Wszelkie zmiany umowy, o której mowa w ust. 4 wymagają formy pisemnej i zgody Zamawiającego.

5.Za prace wykonane przez podwykonawcę płatności realizować będzie Wykonawca.

6.Wykonawca zawierający umowę z podwykonawcą oraz Zamawiający ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za części prac wykonanych przez podwykonawcę.

7.Rozliczenie z podwykonawcą musi przypaść na termin wcześniejszy niż termin płatności na rzecz Wykonawcy, co Wykonawca ma obowiązek uwzględnić przy decyzji o dacie wystawiania faktur na rzecz Zamawiającego, załączając do faktury odpowiednio pisemne oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu danej płatności wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie tej płatności.

8.W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku Zamawiający obniży kwotę płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwotę należną podwykonawcy, zatrzymując ją jako zabezpieczenia na wypadek roszczeń podwykonawcy.

8.W razie odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, Wykonawca winien podać Zamawiającemu przyczyny odmowy oraz szczegółowo umotywować Zamawiającemu, iż nie narusza prawa ani też warunków umowy. Zamawiającemu przysługuje w takiej sytuacji prawo szczegółowego zbadania wywiązania się Wykonawcy z warunków umowy z podwykonawcą, oględzin przedmiotu umowy, a także domagania się od podwykonawcy złożenia stosownych oświadczeń oraz udostępnienia dokumentów umownych.

10.Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących podwykonawców i przebiegu prac przez nich wykonywanych.

11.Wykonanie prac za pomocą podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

§ 14.

Siła wyższa

1.Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

2.Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu.

3.Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią.

§ 15

Postanowienia końcowe

1.Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

3.Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.

4.Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami w niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugą Stronę odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia pod następujący adres:

Zamawiający:			              Wykonawca:

Gmina Wiskitki		                          ..............................

96-315 Wiskitki			              ..............................

ul. Kościuszki 1	                                      ..............................

Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.

5.Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej interpretacji.

6.Załączniki do umowy stanowią jej integralną część, do których zalicza się:

6.1. Przedmiar robót- załącznik nr 1

6.2. Oferta wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym- załącznik nr 2

6.3.  Dokumentacja projektowa – projekt budowlany i wykonawczy kanalizacji sanitarnej -branża sanitarna, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  budowy kanalizacji sanitarnej, Dokumentacja określająca parametry gruntu budowy kanalizacji sanitarnej , jako załącznik nr 3

6.4 Harmonogram rzeczowo –finansowy załącznik Nr 4

7.Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla Zamawiającego.

8.Przedstawicielami Stron są:

a) Zamawiającego:      Wójt Gminy Wiskitki Franciszek Grzegorz Miastowski

b) Inspektor nadzoru inwestorskiego branża sanitarna   ..............................

c) Inspektor nadzoru inwestorskiego branża drogowa........................................

d) Przedstawiciel ogólny Zamawiającego:.........................................................

e)Przedstawiciel ogólny Wykonawcy:.........................................................

f)Kierownik budowy:.........................................................................

9.Umowę sporządzono w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach w tym dwa egz. otrzymuje Zamawiający, a jeden egz. otrzymuje Wykonawca.

WYKONAWCA						ZAMAWIAJĄCY