OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Wykonanie przyłączy oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Guzów, Jesionka, Działki, Wiskitki.”

Zamawiający: Gmina Wiskitki ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki

Nazwa zadania: „Wykonanie przyłączy oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Guzów, Jesionka, Działki, Wiskitki.”

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

Określenie przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przyłączy oświetlenia ulicznego  w miejscowościach: Guzów, Jesionka, Działki, Wiskitki , które swym zakresem obejmuje:

1.1.1. montaż i stawianie słupów EPV 10/6 w miejscowości Wiskitki - 1 szt

1.1.2. montaż i stawianie słupów EPV 10/10 w miejscowościach Działki 1 szt, Guzów 2 szt

1.1.3. montaż i stawianie słupów EPV 10/12 w miejscowości Działki 1 szt

1.1.4. montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg w miejscowości Jesionka 2 szt

1.1.5. montaż i stawianie słupów EPV 12/10 w miejscowości Guzów 2 szt

1.1.6. montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn o przekroju 2x25 mm²

1.1.7. montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie

1.1.8 montaż przewodów do opraw oświetleniowych- wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m

1.1.9. montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku w miejscowościach Guzów- 1 szt o mocy 100 W i 2 szt o mocy 150 W , Jesionka 2 szt o mocy 150 W, Działki 2 szt o mocy 70 W, Wiskitki- 2 szt o mocy 70 W

1.1.10. układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych

1.1.11. montaż ograniczników przepięć w liniach napowietrznych z przewodów izolowanych

1.1.12. montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn- bezpiecznik

1.1.13. podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm² pod zaciski lub bolce

1.1.14. montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających przy głębokości wykopu 0,6 m w gruncie kat.III

1.1.15. mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych kat.III

1.1.16. sprawdzanie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego nn

1.1.17. sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania

1.1.18. kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat III

1.1.19. zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat III

1.1.20. nasypywanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m

1.1.21. układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych  ręcznie 4x 25

1.1.22. zarobienie na sucho końca kabla 4 żyłowego o przekroju żył do 50 mm² na napi…ęcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

1.1.23. sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego nn

Wspólny słownik zamówień publicznych: 45.31.61.10.-9

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szacunkowa wartość zamówienia: Netto 55 483,62 zł

Liczba złożonych ofert: 4

Data udzielenia zamówienia: 21.05.2009 r

Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

Firma „Święcki” – Andrzej Święcki 05-800 Pruszków ul. Przejazdowa 27A.

Informacja o cenie wybranej oferty:

Cena wybranej oferty netto 31 362,23 zł.

Oferta z najniższą ceną netto 31 362,23 zł.

Oferta z najwyższą ceną netto 39 117,22 zł

Wójt Gminy

Franciszek Grzegorz Miastowski