|  | PRZEDMIAR ROBÓT |  |
| --- | --- | --- |
|  | Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień |  |

| 45231400-9 |  | Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych |
| --- | --- | --- |
| 45316110-9 |  | Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego |

| NAZWA INWESTYCJI | : | Oświetlenie uliczne |
| --- | --- | --- |
| ADRES INWESTYCJI | : | Wiskitki ul. Żyrardowska |
| INWESTOR | : | Gmina Wiskitki |
| ADRES INWESTORA | : | 96- 315 Wiskitki ul Kościuszki 1 |
| BRANŻA | : | ELEKTRYCZNA |

| SPORZĄDZIŁ KALKULACJE | : | Andrzej Bartosik |
| --- | --- | --- |
| SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR | : | inż.Sławomir Żuchowski |
| DATA OPRACOWANIA | : | wrzesień 2010r. |

| Stawka roboczogodziny | : |  |
| --- | --- | --- |

| NARZUTY |  |  |
| --- | --- | --- |

| Koszty pośrednie [Kp] | % | R, S |
| --- | --- | --- |
| koszty zakupu materiałów [kz] | % | M |
| Zysk [Z] | % | R+Kp(R), S+Kp(S) |
| VAT [V] | % | S(R+Kp(R)+Z(R), M+kz(M), S+Kp(S)+Z(S)) |

| Ogółem wartość kosztorysowa robót | : | zł |
| --- | --- | --- |

| Słownie: |  |  |
| --- | --- | --- |

| WYKONAWCA : |  | INWESTOR : |
| --- | --- | --- |
| Data opracowania wrzesień 2010r. |  | Data zatwierdzenia |

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obecnie w miejscowości Wiskitki ul Żyrardowska na odcinku od ul. Targowej do stacji paliw LPG nie ma oświetlenia ulicznego.
Planuje się wybudować oświetlenie uliczne w pasie drogowym ul. Żyrardowskiej na nowych słupach.
Linia oświetleniowa
Oświetlenie uliczne w Wiskitkach ul. Żyrardowska będzie odbywać w następujący sposób: 
Zasilanie oświetlenia ulicy Żyrardowskiej z istniejącej sieci dla oświetlenia tej ulicy i skrzynki sterowniczo-pomiarowej SON zasilanej ze stacji nr 2-0368. Kabel przyłączyć do przewodu lampowego i PEN na istniejącym ostatnim słupie rozkracznym z linią napowietrzną stojącym u zbiegu ulic Żyrardowskiej i Targowej. 
Od tego słupa linii n.n. należy dobudować projektowany AsXSn 2*25 mm2 na projektowanych słupach . Słupy krańcowy
projektowanego oświetlenia będzie z żerdzi wirowanej K-12/6. 3 słupy przelotowe zaprojektowane jako P-12/2.5 z żerdzi wirowanej. 
Oprawy typu OUSb-100 z sodowymi żródłami światła o mocy 100W należy zainstalować na wysięgnikach jednoramiennych typu
WEO 1,2m. Na słupie krańcowym należy
zainstalować odgromniki typu BOP 0,5/5kA i wykonać uziom. Podłączenie opraw oświetleniowych, wykonać przewodami YDYżo
3*2,5mm2 w układzie przewodów TNS, przed oprawą zainstalować bezpiecznik typu SV 19.25 z wkładką bezpiecznikową 4A.

2010-09 Wiskitki ul. Żyrardowska oświetlenie uliczne przedmiar.

PRZEDMIAR

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oświetlenie uliczne w Wiskitkach ul. Żyrardowska gm.Wiskitki przedmiar |
| 1 | 45231400-9 | Linia napowietrzna |
| 1 d.1 | KNNR 5 0903-02 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 12.0 m K-12/6 E | słup |  |  |
|  |  | 1 | słup | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 2 d.1 | KNNR 5 0903-02 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 12.0 m K-12/2.5 E | słup |  |  |
|  |  | 3 | słup | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 3 d.1 | KNNR 5 0903-04 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wieszakowy | szt. |  |  |
|  |  | 5 | szt. | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 4 d.1 | KNNR 5 0902-01 | Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - poprzecznik przelotowy analogicznie - uchwyt przelotowy typu SO 140 dla linii izolowanej | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 5 d.1 | KNNR 5 0902-02 | Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - poprzecznik narożny lub krańcowy analogicznie- uchwyt odciągowy tyou SO-34.96 dla linii izolowanej | szt. |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 6 d.1 | KNNR 5 0905-01 | Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x25mm2 | km.przew. |  |  |
|  |  | 0.240 | km.przew. | 0.240 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.240 |
| 7 d.1 | KNNR 5 0906-03 | Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 8 d.1 | KNNR 5 0907-05 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III pręty uziemiające typu PA-8.5 | m |  |  |
|  |  | 12 | m | 12.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |
| 9 d.1 | KNNR 5 0605-01 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu I-II | m |  |  |
|  |  | 30 | m | 30.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.000 |
| 10 d.1 | KNNR 5 0611-01 | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 2 | 45316110-9 | Oprawy oświetleniowe |
| 11 d.2 | KNNR 5 1002-01 | Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie Wysięgnik jednoramienny WEO 1,2 na słupie E | szt. |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 12 d.2 | KNNR 5 0902-06 | Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik SV 19.25 | szt. |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 13 d.2 | KNNR 5 1004-02 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku OUS 100 | szt. |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 14 d.2 | KNNR 5 0203-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur YDY 3x2.5mm2 w wysięgnikach 12*4=48 | m |  |  |
|  |  | 12 | m | 12.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |
| 3 |  | Badania i pomiary |
| 15 d.3 | KNNR 5 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar |  |  |
|  |  | 1 | pomiar | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 16 d.3 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)uzim ochronników | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 17 d.3 | KNNR 5 1304-02 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) oprawy oświetleniowe | szt. |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 18 d.3 | Wycena własna | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza montażu słupów kompletna z uzgodnieniami | kpl |  |  |
|  |  | 1 | kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |