|  | PRZEDMIAR ROBÓT |  |
| --- | --- | --- |
|  | Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień |  |

| 45231400-9 |  | Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych |
| --- | --- | --- |
| 45316110-9 |  | Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego |

| NAZWA INWESTYCJI | : | Oświetlenie drogowe |
| --- | --- | --- |
| ADRES INWESTYCJI | : | Wiskitki ul. Guzowska |
| INWESTOR | : | Gmina Wiskitki |
| ADRES INWESTORA | : | 96- 315 Wiskitki ul Kościuszki 1 |
| BRANŻA | : | ELEKTRYCZNA |

| SPORZĄDZIŁ KALKULACJE | : | Andrzej Bartosik |
| --- | --- | --- |
| SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR | : | inż.Sławomir Żuchowski |
| DATA OPRACOWANIA | : | wrzesień 2010r. |

| Stawka roboczogodziny | : |  |
| --- | --- | --- |

| NARZUTY |  |  |
| --- | --- | --- |

| Koszty pośrednie [Kp] | % | R, S |
| --- | --- | --- |
| koszty zakupu materiałów [kz] | % | M |
| Zysk [Z] | % | R+Kp(R), S+Kp(S) |
| VAT [V] | % | S(R+Kp(R)+Z(R), M+kz(M), S+Kp(S)+Z(S)) |

| Ogółem wartość kosztorysowa robót | : | zł |
| --- | --- | --- |

| Słownie: |  |  |
| --- | --- | --- |

| WYKONAWCA : |  | INWESTOR : |
| --- | --- | --- |
| Data opracowania wrzesień 2010r. |  | Data zatwierdzenia |

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obecnie naj części ulicy Guzowskiej od Spółdzielczej do cmentarza w Wiskitkach jest brak sieci i oświetlenia. Projektuje się wybudować cztery lampy oświetlenia ulicznego na brakującym odcinku w pasie drogowym z zasilaniem kablowym
Linia oświetleniowa
Oświetlenie drogowe w Wiskitkach ul .Guzowska. będzie odbywać w następujący sposób: 
Zasilanie oświetlenia ulicy Guzowskiej z istniejącej sieci dla oświetlenia ulic z istniejącego słupa WZ u zbiegu ulic Guzowskiej i
Spółdzielczej i skrzynki sterowniczo-pomiarowej SON zasilanej ze stacji nr 2-0193. Kabel przyłączyć do przewodu lampowego i
PEN w słupie WZ z linią kablową. 
Kable zasilające YAKYżo 4x16mm2 od punktów przyłączenia, przelotowo przez słupy latarń.Ze względu na występujące drzewa,
kable w obrębie sytemu korzeniowego oraz na skrzyżowaniu z rowem melioracyjnym prowadzić w rurach ochronnych DVK 50.
Latarnie ze słupów betonowych oświetleniowych OŻ-9 z wysięgnikami z mocowaniem wierzchołkowym WOŻ 1,7m posadowione
w gruncie. 
Lampy typu OUSb 100/t z sodowymi żródłami światła o mocy 100W.
Na końcu projektowanego obwodu uziemić przewód PEN przyłączając go do układanego uziomu powierzchniowego z bednarki
Fe/ZN pomiędzy lampami L-1 L-2.

2010-09 Wiskitki ul. Guzowska oświetlenie drogowe przedmiar.

PRZEDMIAR

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oświetlenie drogowe ul. Guzowska w Wiskitkach gm. Wiskitki przedmiar |
| 1 | 45231400-9 | Linia kablowa oświetlenia drogowego |
| 1 d.1 | KNNR 5 0701-04 | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. I-II 260x04x1.5=156 | m3 |  |  |
|  |  | 156 | m3 | 156.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 156.000 |
| 2 d.1 | KNNR 5 0723-01 | Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami | m |  |  |
|  |  | 8 | m | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 3 d.1 | KNNR 5 0907-06 | Układanie uziomów w rowach kablowych | m |  |  |
|  |  | 72 | m | 72.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 72.000 |
| 4 d.1 | KNNR 5 0611-01 | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 5 d.1 | KNNR 5 0706-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m |  |  |
|  |  | 260 | m | 260.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 260.000 |
| 6 d.1 | KNNR 5 0705-01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm Arot DVK 50 | m |  |  |
|  |  | 12 | m | 12.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |
| 7 d.1 | KNNR 5 0707-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie YAKXS 4x16mm2 | m |  |  |
|  |  | 260 | m | 260.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 260.000 |
| 8 d.1 | KNNR 5 0713-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych YAKXS4x16mm2 | m |  |  |
|  |  | 29 | m | 29.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 29.000 |
| 9 d.1 | KNNR 5 0702-02 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m3 |  |  |
|  |  | 156 | m3 | 156.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 156.000 |
| 10 d.1 | KNNR 5 0726-10 | Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. |  |  |
|  |  | 8 | szt. | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 11 d.1 | KNNR 5 1001-04 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 890 kg OŻ-9 | szt. |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 2 | 45316110-9 | Oprawy oświetleniowe |
| 12 d.2 | KNNR 5 1002-01 | Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie Wysięgnik jednoramienny WOŻ 1.7 | szt. |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 13 d.2 | KNNR 5 1004-02 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku OUSb -100 | szt. |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 14 d.2 | KNNR 5 0203-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur YDY 3x2.5mm2 w wysięgnikach | m |  |  |
|  |  | 50 | m | 50.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50.000 |
| 3 |  | Badania i pomiary |
| 15 d.3 | KNNR 5 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar |  |  |
|  |  | 1 | pomiar | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 16 d.3 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)uzim ochronników | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 17 d.3 | KNNR 5 1304-02 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) oprawy oświetleniowe | szt. |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 18 d.3 | Wycena własna | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza montażu słupów kompletna z uzgodnieniami | kpl |  |  |
|  |  | 1 | kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |